###### SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

- OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- ZAŁĄCZNIKI

###### OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

„Przebudowa drogi gminnej w m. Krzyżanowo od km 0+000

do km 0+326,58, obręb Krzyżanowo, gmina Brudzeń Duży"

Warszawa 20.05.2014

mgr inż. Tomasz Dąbrowski

Projektant

upr. projektowe Nr MAZ/0440/ZOOD/13

# OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z późn. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzyżanowo od km 0+000do km 0+326,58, obręb Krzyżanowo, gmina Brudzeń Duży" zlokalizowaną na działkach o nr ewidencyjnym gruntu: 59

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: drogowej.

mgr inż. Tomasz Dąbrowski

MAZ/0018/PWOD/14

…………………………

(podpis)

___________________________________________________________________________

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.

21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

mgr inż. Tomasz Dąbrowski

MAZ/0018/PWOD/14

…………………………

(podpis)

###### OPIS TECHNICZNY

„Przebudowa drogi gminnej w m. Krzyżanowo od km 0+000do km 0+326,58, obręb Krzyżanowo, gmina Brudzeń Duży"

Spis treści:

A.	OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU	6

1.	Podstawa opracowania	6

2.	Przedmiot inwestycji	6

2.1	Inwestor	6

2.2	Wykonawca dokumentacji technicznej	6

2.3	Przedmiot i zakres inwestycji	6

2.4	Lokalizacja i otoczenie budowanej inwestycji.	7

2.5	Zakres projektowanych robót	7

3.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	7

3.1	Charakter obszaru objętych inwestycją	7

3.2	Stan istniejący nawierzchni i warunki geotechniczne	8

3.3	Istniejąca infrastruktura techniczna	8

4.	Projektowane zagospodarowania terenu	8

4.1	Podstawowe parametry techniczno - użytkowe  inwestycji	8

5.	Zieleń	8

6.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu	8

7.	Informacja o zabytkach	10

8.	Informacja o wpływach eksploatacji górniczej	10

9.	Informacja o wpływie przedsięwzięcia na środowisko	10

10.	Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	11

B.	OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO	12

1.	Cel opracowania	12

2.	Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych	12

3.	Projektowana inwestycja w planie	13

4.	Projektowana inwestycja w przekroju podłużnym i poprzecznym	13

5.	Opinia geotechniczna	13

6.	Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego	13

7.	Droga w przekroju poprzecznym	13

8.	Roboty ziemne i odwodnienie wykopów.	14

9.	Spis rysunków	14

C.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA - CZĘŚĆ DROGOWA	15

- OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 zaktualizowana przez geodetę uprawnionego.

Przedmiot inwestycji

  - Inwestor

Inwestorem budowy jest:

Gmina Brudzeń Duży. ul. Toruńska 1, 09-414 Brudzeń Duży

  - Wykonawca dokumentacji technicznej

Wykonawcą dokumentacji technicznej jest konsorcjum projektowe w składzie:

TD Projekt Tomasz Dąbrowski

Bronowo - Zalesie 40

09-411 Biała

Opracowanie niniejszej dokumentacji projektowej zostało zrealizowane przez :

| Branża | Stanowisko | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| drogowa | Projektant | mgr inż.. Tomasz Dąbrowski | MAZ/0018/PWOD/14 |  |

  - Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i uzyskanie zgłoszenia o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzyżanowo od km 0+000do km 0+326,58, obręb Krzyżanowo, gmina Brudzeń Duży"

Lokalizacja inwestycji przebiega w istniejącym pasie drogi gminnej. Remont nawierzchni dotyczy już istniejącej nawierzchni drogi i ma na celu poprawę stanu użytkowania drogi.

Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie:

- podbudowy pomocniczej - istniejąca warstwa bitumiczna naprawiona w miejscu występowania ubytków o głębokości powyżej 5 cm masą na gorąco - powierzchnia naprawy 400m2.

- podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane grubość od 10 cm do 15cm (wartość 10 cm krawędź lewa, 15 cm krawędź prawa) - zmienna grubość wynika z nadania jednostronnego 2% spadku jezdni. Wartość uśredniona dla przekroju całej drogi 12,5 cm. Grubość warstwy nie może być mniejsza niż 10cm, a jej zróżnicowanie wynika z zniekształconego profilu poprzecznego przekroju jezdni.

- warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 5cm, zabezpieczonej nawierzchnią polegającą na pojedynczym powierzchniowym utrwalaniem (grubość warstwy 1cm) grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową,

- Wykonanie - odtworzenie przepustów pod zjazdami z rur PHED o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej betonowej - łączna długość przepustów 80m

- Wykonanie  - odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego,  grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 464,65m2

- Wykonanie  - odtworzenie zjazdów z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego,  grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 124,13m2

- Wstawienie 3 znaków drogowych

  - Lokalizacja i otoczenie budowanej inwestycji.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa budowa zlokalizowana jest na działce nr 59 na terenie miejscowości

Krzyżanowo, gmina Brudzeń Duży.

  - Zakres projektowanych robót

- Naprawę istniejącej nawierzchni

- Wykonanie nawierzchni jezdni zgodnie z projektem

- Odtworzenie poboczy

- Odtworzenie przepustów

- Odtworzenie zjazdów

Istniejący stan zagospodarowania terenu

  - Charakter obszaru objętych inwestycją

Projektowana inwestycja położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 59, obręb Krzyżanowo, gmina Brudzeń Duży.

  - Stan istniejący nawierzchni i warunki geotechniczne

Istniejącą nawierzchnię jezdni stanowi nawierzchnia bitumiczna o grubości warstw około 5 cm.

W stanie istniejącym odwodnienie drogi stanowią rowy przydrożne.

Warunki geotechniczne

W celu sprawdzenia warunków gruntowych dokonano 3 odwiertów w celu zbadania podłoża gruntowego. Uzyskane dane pozwoliły na zaprojektowanie przedmiotowej konstrukcji nawierzchni.

  - Istniejąca infrastruktura techniczna

W obrębie inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura techniczna: telekomunikacyjna i elektryczna. Projekt nie zakłada żadnych robót ziemnych i ingerencji w istniejąca infrastrukturę obcą.

Projektowane zagospodarowania terenu

  - Podstawowe parametry techniczno - użytkowe  inwestycji

- kategoria drogi – droga gminna, 1x2 pasy ruchu;

- prędkość projektowa - V = 40 km/h, ( teren zabudowany);

- przyjęta kategoria ruchu – KR1,

- nośność nawierzchni - 100 kN/oś,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno -asfaltowej,

- odwodnienie za pomocą rowów przydrożnych

- szerokość zjazdów dostosowana do istniejących zjazdów,

Z uwagi na zakres planowanych robót przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków związanych z uciążliwością i szkodliwością dla środowiska, natomiast znacznie te warunki poprawi.

Zieleń

W pasie drogowym nie są zlokalizowane drzewa kolidujące z przebudową.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zmiany w zagospodarowaniu działki, 
na której zlokalizowana została planowana inwestycja. Wprowadzone zmiany zostały podyktowane zwiększeniem funkcjonalności terenu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów.

- długość:  326,58m, szerokość: 5,0m   planowanej nawierzchni

- rodzaj podbudowy:

podbudowa zasadnicza – 1683,34m2

podbudowa pomocnicza - powierzchnia naprawy 400m2.

- powierzchnia nawierzchni: 1683,34m2 ( w tym powierzchnia jezdni 1632.9m2 oraz 50.44m2 powierzchnia zjazdów - pas szerokości 75 cm od krawędzi jezdni, zabezpieczający krawędź jezdni przed łamaniem w momencie wjeżdżania pojazdu ze zjazdu na drogę.)

- ilość warstw bitumicznych: 2 i grubość: 5cm +1 cm warstw nawierzchni

- Wykonanie – odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego,  grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 464,65m2,

- Wykonanie – odtworzenie zjazdów z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego,  grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 124,13m2

Znaki drogowe – 3szt + tabliczki pod znaki.

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BCD D 06.02.01-22 BCD113 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PHED o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej betonowej. 8 przepustów po 10m długości | m | 8*10=80 |
| 2 | BCD D 04.04.02-12 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego. grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Pobocze prawe - 202.93m2 Pobocze lewe - 220.19m2 Pobocze zjazdów - 41.53m2 | m2 | 202.93 +220.19 +41.53 =464.65 |
|  | BCD113 |  |  |  |
| 3 | BCD D 04.04.02-01 | Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego. grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 8 szt. zjazdów o łącznej pow. 124.13 m2 | m2 | 14.10+15.92 +15.62+15.31 +15.06+17.72 +14.76+15.64 =124.13 |
|  | BCD113 |  |  |  |
| 4 | BCD D 04.04.02-13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego. grubość warstwy po zagęszczeniu od 10 - lewa krawędź do 15 cm - prawa krawędź . Wartość uśredniona dla całej drogi 12,5cm. Nawierzchnia jezdni 1632.9m2 Nawierzchnia zjazdów 50.44m2 | m2 | 326.58x5=1632.9 6.21+6.2+6.21+6.2 +6.96+6.23+6.21 +6.22=50.44 1632.9 +50.44 =1 683.34 |
|  | BCD113 |  |  |  |
| 5 | BCD D 05.03.16-01 | Naprawa ubytków masą na gorąco o głebokości powyżej 5 cm w ramach naprawy istniejącej warstwy bitumicznej pełniącej po przebudowei zadanie warstwy podbudowy pomocniczej. | m2 | 400 |
|  | BCD113 |  |  |  |
| 6 | BCD D 05.03.05-09 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej. grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Nawierzchnia jezdni 1632.9m2 Nawierzchnia zjazdów 50.44m2 | m2 | 326.58x5=1632.9 6.21+6.2 +6.21+6.2 +6.96+6.23 +6.21+6.22 =50.44 1632.9+50.44= 1 683.34 |
|  | BCD113 |  |  |  |
| 7 | BCD D 05.03.09-01 | Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową. Nawierzchnia jezdni 1632.9m2 Nawierzchnia zjazdów 50.44m2 | m2 | 1632.9 +50.44 =1 683.34 |
|  | BCD113 |  |  |  |
| 8 | BCD D 07.02.01-01 | Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 3.00 |
|  | BCD312 |  |  |  |
| 9 | BCD D 07.02.11-03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków folia odblaskowa II generacji | szt. | 3.00 |
|  | BCD312 |  |  |  |
| 10 | BCD D 07.02.20-07 | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II generacji | szt. | 3.00 |
|  | BCD312 |  |  |  |

Informacja o zabytkach

Planowana inwestycja znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej.

Informacja o wpływach eksploatacji górniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach wpływu eksploatacji górniczej.

Informacja o wpływie przedsięwzięcia na środowisko

Planowana inwestycja nie znajduje się w sąsiedztwie obszaru zaliczanego do sieci Natura 2000, ani w tymże obszarze.

W rozwiązaniach technicznych i projektowych przedsięwzięcia zachowane zostaną warunki i wymagania zawarte w Rozporządzeniach Ministra Infrastruktury.

Zaproponowane rozwiązania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne w jak najmniejszym stopniu oddziaływać będą na środowisko przyrodnicze.

Miejsce prowadzenia prac zostanie uporządkowane po ich zakończeniu, a odpady powstałe w trakcie realizacji zostaną usunięte z pasa drogowego.

Przedmiotowa inwestycja:

- nie zmienia stosunków międzyludzkich tj. podziału siedlisk, połączeń komunikacyjnych, nie powoduje potrzeby budowy objazdów, dodatkowych zabezpieczeń itpnie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierząt dzikich i domowych;

- nie spowoduje zmiany stosunków wodnych;

- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hałasu;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wód gruntowych;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczeń odpadami wynikłymi w trakcie budowy, ponieważ zostaną one w miarę możliwości wtórnie wykorzystane

Materiały z rozbiórki i odpady powstające w trakcie rozbudowy będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach - placach składowych, a następnie wywożone do recyklingu – przetworzenia na kruszywo betonowe do powtórnego wykorzystania.

Ścieki bytowe z zaplecza budowy należy doprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane będą do rowów infiltracyjnych.

Roboty budowlane drogowe będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej od godz. 06:00 do godz. 20:00.

Realizacja planowanych zadań odbywać się będzie przy użyciu sprzętu o znikomym wpływie na środowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionych osób. Prace powinny być realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wg sporządzonego planu BiOZ.

Projektant

mgr inż. Tomasz Dąbrowski

upr. projektowe Nr MAZ/0018/PWOD/14

- OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

- Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany i uzyskanie zgłoszenia o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzyżanowo od km 0+000

do km 0+326,58, obręb Krzyżanowo, gmina Brudzeń Duży"  w zakresie budowy jezdni, zjazdów, chodnika oraz budowy studni chłonnej w granicach pasa drogowego działki 59 obręb Krzyżanowo, gmina Brudzeń Duży.

Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie:

- podbudowy pomocniczej - istniejąca warstwa bitumiczna naprawiona w miejscu występowania ubytków o głębokości powyżej 5 cm masą na gorąco - powierzchnia naprawy 400m2.

- podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane grubość od 10 cm do 15cm (wartość 10 cm krawędź lewa, 15 cm krawędź prawa) - zmienna grubość wynika z nadania jednostronnego 2% spadku jezdni. Wartość uśredniona dla przekroju całej drogi 12,5 cm. Grubość warstwy nie może być mniejsza niż 10cm, a jej zróżnicowanie wynika z zniekształconego profilu poprzecznego przekroju jezdni.

- warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 5cm, zabezpieczonej nawierzchnią polegającą na pojedynczym powierzchniowym utrwalaniem (grubość warstwy 1cm) grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową,

- Wykonanie - odtworzenie przepustów pod zjazdami z rur PHED o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej betonowej - łączna długość przepustów 80m

- Wykonanie  - odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego,  grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 464,65m2

- Wykonanie  - odtworzenie zjazdów z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego,  grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 124,13m2

- Wstawienie 3 znaków drogowych

- Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przede wszystkim przeprowadzenie następujących robót:

- Remont i wykonanie przedmiotowej konstrukcji jezdni

- Odtworzenie poboczy

- Odtworzenie zjazdów wraz z odtworzeniem przepustów

- Projektowana inwestycja w planie

Istniejąca jezdnia ma szerokość 5.0m. Szerokości zjazdów dostosowane do istniejących bram.

Przebieg inwestycji w planie przedstawia rysunek 1.0

- Projektowana inwestycja w przekroju podłużnym i poprzecznym

Wprowadzone w projekcie rozwiązania nie zmieniają parametrów geometrycznych w sposób istotny oraz umożliwią właściwe odprowadzenie wód opadowych z jezdni. Nie zmienia się również w sposób zasadniczy ukształtowania zjazdów do prywatnych posesji zlokalizowanych w istniejącym pasie drogowym.

Szczegółowe rozwiązania znajdują się na rysunkach nr 2.0

- Opinia geotechniczna

Istniejąca nawierzchnia i podłoże zostały poddane analizie geotechnicznej celem zebrania informacji i określenia rzeczywistego stanu technicznego nawierzchni jezdni i podłoża w wyniku, czego zaprojektowano konstrukcje nawierzchni.

W profilu glebowym obejmującym odcinek przebudowywanej drogi występują głównie piaski drobne, a swobodne zwierciadło wody układa się poniżej strefy przemarzania.

Projektowana nawierzchnia została dostosowana do panujących warunków wodno-gruntowych.

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z obowiązującym od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463), warunki gruntowe zalicza się do warunków prostych, natomiast warunki posadowienia obiektu zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, obejmującej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

- Droga w przekroju poprzecznym

Pochylenie jezdni 2%,

- Roboty ziemne i odwodnienie wykopów.

Brak

- Spis rysunków

| l.p. | Tytuł rysunku | Skala | Numer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan orientacyjny | 1:10 000 | 0 |
| 2. | Plan zagospodarowania terenu | 1:500 | 1.0 |
| 3. | Przekrój poprzeczny | 1:50 | 2.0 |

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA - CZĘŚĆ DROGOWA

INWESTOR:

Gmina Brudzeń Duży. ul. Toruńska 1, 09-414 Brudzeń Duży

OBIEKT:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Krzyżanowo od km 0+000

do km 0+326,58, obręb Krzyżanowo, gmina Brudzeń Duży"

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

działki nr 59 - obręb Krzyżanowo, Brudzeń Duży

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Tomasz Dąbrowski | MAZ/0018/PWOD/14 |  |

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr.120, poz.1126) każde planowane zamierzenie  winno być  poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w   zależności od zakresu i warunków realizacji  planowanej inwestycji.

1.  Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych prac

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa  drogi  gminnej.

Zakłada się wykonanie:

- podbudowy pomocniczej - istniejąca warstwa bitumiczna naprawiona w miejscu występowania ubytków o głębokości powyżej 5 cm masą na gorąco - powierzchnia naprawy 400m2.

- podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane grubość od 10 cm do 15cm (wartość 10 cm krawędź lewa, 15 cm krawędź prawa) - zmienna grubość wynika z nadania jednostronnego 2% spadku jezdni. Wartość uśredniona dla przekroju całej drogi 12,5 cm. Grubość warstwy nie może być mniejsza niż 10cm, a jej zróżnicowanie wynika z zniekształconego profilu poprzecznego przekroju jezdni.

- warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 5cm, zabezpieczonej nawierzchnią polegającą na pojedynczym powierzchniowym utrwalaniem (grubość warstwy 1cm) grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową,

- Wykonanie - odtworzenie przepustów pod zjazdami z rur PHED o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej betonowej - łączna długość przepustów 80m

- Wykonanie  - odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego,  grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 464,65m2

- Wykonanie  - odtworzenie zjazdów z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego,  grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 124,13m2

- Wstawienie 3 znaków drogowych

Realizacja wymienionych  robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku  realizacji robót w rejonie występowania  n.w. zagrożeń :

- prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Płocku,

- prace w rejonie skrzyżowań z liniami energetycznymi – ściśle należy przestrzegać przepisy BHP wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym tak w przypadku linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie,

- generalnie stosować zasadę, że nie wszystkie prace do końca – szczególnie roboty ziemne w rejonie istniejących przewodów infrastruktury technicznej nie da się zmechanizować, część prac należy wykonywać ręcznie z pełnym rozpoznaniem lokalizacji sieci i zabezpieczeniu ludzi pracujących w wykopach,

- prace budowlano – montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy,

- wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. .

Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, w szczególności:

- nie wolno dopuścić pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, uprawnień czy umiejętności do jej wykonania a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie,  okresowych szkoleń w tym zakresie . Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych ( w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone  egzaminem  sprawdzającym.

- niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według określonych programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

- szczególną uwagę należy zachować przy demontażu i montażu krawężników, przy wykonywaniu wykopów, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz układaniu kostki betonowej.

Ogólnie dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z prowadzenia tych robót  w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie w tym umożliwiających szybką  ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi względnie innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu  robót drogowych pod ruchem.

W tym celu koniecznym jest:

- właściwy instruktaż pracowników,

- rozmieszczenie urządzeń p.poż. wraz z drogami dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice),

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego ( apteczki, nosze itp.),

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego,

- rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji,

- wykonanie oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.