Załącznik nr 5

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania.

Umowa – zlecenie z Urzędem Gminy Brudzeń Duży.

Termin opracowania – Lipiec 2006r.

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy placu, parkingu, dróg dojazdowych i chodników przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym.

# INWESTOR

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym

09-414 Brudzeń Duży

- Stan istniejący.

Aktualnie teren wokół szkoły posiada nawierzchnię gruntową. Obszar pod plac oraz parking został uprzednio zdrenowany. Została wykonana także kanalizacja deszczowa oraz sanitarna.

4. Rozwiązania projektowe.

- wymiary placu 20x40m – kostka betonowa gr. 8cm (szara).

- wymiary parkingu 25x30m - kostka betonowa gr. 8cm (szara).

- drogi dojazdowe od 6 do 8m - kostka betonowa gr. 8cm (szara).

- plac manewrowy dla Straży Poż. 14x23m - kostka betonowa gr. 8cm (szara).

- chodniki szerokość od 1,5-2,5m kostka betonowa gr. 6cm (kolor).

5. Przekroje normalne.

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

podbudowa betonowa B-20 gr. 12cm

podsypka piaskowa gr. 15cm

Rys. Konstrukcja placu, parkingu i dróg dojazdowych.

warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

podsypka piaskowa gr. 15cm

Rys. Konstrukcja chodnika.

6. Odwodnienie.

Wody opadowe zostaną sprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki nawierzchni do projektowanych dziewięciu kratek ściekowych. Szczegół usytuowania kratki ściekowej pokazano na rysunku nr 4. W miejscach chodników, gdzie nie można odprowadzić wody bezpośrednio na grunt zaprojektowano ściek z kostki betonowej (rys. nr 3). Plan warstwicowy oraz plan odwodnienia stanowią załączniki graficzne do projektu.          W związku ze zmianą wysokości projektowanych nawierzchni wymagana będzie regulacja studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

7. Technologia robót.

Przyjęto technologię robót do budowy placu, parkingu, dróg dojazdowych                    i chodników przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym z uwzględnieniem          już istniejących warunków.

Technologia przewiduje dla placu, parkingu, dróg dojazdowych:

- wykonanie robót ziemnych przy zastosowaniu koparko-spycharek                      i równiarek.

- wykonanie koryta i podsypki piaskowej gr. 15cm.

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 12cm.

- wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm.

Technologia przewiduje dla chodnika:

- wykonanie robót ziemnych przy zastosowaniu koparko-spycharek                      i równiarek.

- wykonanie koryta i podsypki piaskowej gr. 15cm.

- wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm.

- ściek drogowy z kostki betonowej gr. 8cm – szer. 0,50m

8. Zieleń.

Nie zachodzi konieczność ingerencji w istniejącą zieleń wysoką.

9. Pomiary geodezyjne

W celu zaprojektowania rzędnych wysokościowych placu, parkingu, dróg dojazdowych i chodników przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym zostały wykonane pomiary geodezyjne. Jako reper roboczy przyjęto wierzch pokrywy studni rewizyjnej znajdującej się na wprost wejścia głównego do budynku szkoły o rzędnej wysokościowej Rr = 96,72 (lokalizacja rys nr 1.1).