Program Ochrony Środowiska

dla gminy Brudzeń Duży

do roku 2011

Płock 2004

Spis treści

1	Wprowadzenie	4

2	Podstawa wykonania pracy	4

3	Metodyka opracowania Programu	5

4	Charakterystyka gminy Brudzeń Duży	5

4.1	Informacje ogólne	5

4.2	Położenie geograficzne i administracyjne	5

4.3	Historia	7

4.4	Warunki klimatyczne	8

4.5	Geomorfologia i ukształtowanie powierzchni	9

4.6	Budowa geologiczna	12

4.7	Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy	13

4.7.1	Struktura użytkowania terenu	14

4.8	Demografia	15

4.9	Zatrudnienie i bezrobocie	16

4.10	Działalność gospodarcza	17

4.11	Infrastruktura techniczno-inżynieryjna	19

4.12	Obiekty dziedzictwa kulturowego	25

4.13	Gospodarka odpadami	27

4.13.1	Stan aktualny	27

4.13.2	Propozycja systemu gospodarki odpadami oraz cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami	29

5	Założenia Programu ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży	38

5.1	Uwarunkowania zewnętrzne do realizacji Programu	38

5.2	Uwarunkowania wewnętrzne realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży	45

6	Założenia ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży do 2011 roku	46

6.1	Limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska	47

6.2	Nadrzędny cel programu ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży	51

7	Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	51

7.1	Jakość wód i stosunki wodne	51

7.1.1	Stan aktualny	51

7.1.2	Program poprawy dla pola: Jakość wód i stosunki wodne	57

7.2	Ochrona powietrza	58

7.2.1	Stan aktualny	58

7.2.2	Program poprawy dla pola: Powietrze atmosferyczne	63

7.3	Hałas	63

7.3.1	Stan aktualny	63

7.3.2	Program poprawy dla pola: Hałas	64

7.4	Promieniowanie elektromagnetyczne	65

7.4.1	Stan aktualny	65

7.4.2	Program poprawy dla pola: Promieniowanie elektromagnetyczne	67

7.5	Poważne awarie i zagrożenia naturalne	68

7.5.1	Poważne awarie	68

7.5.2	Zagrożenia naturalne	70

7.5.3	Program poprawy dla pola: Poważne awarie i zagrożenia naturalne	70

8	OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY	71

8.1	Ochrona przyrody i krajobrazu	71

8.1.1	Stan aktualny	71

8.1.2	Program poprawy dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu	79

8.2	Gleby	80

8.2.1	Stan aktualny	80

8.2.2	Przeobrażenia gleb i przekształcenia powierzchni ziemi	81

8.2.3	Program poprawy dla pola: Gleby	82

8.3	Surowce mineralne	83

8.3.1	Stan aktualny	83

8.3.2	Program poprawy dla pola: Ochrona zasobów kopalin	84

9	Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii	85

9.1	Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych	85

9.2	Zmniejszenie zużycia energii	86

9.3	Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	86

10	Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych	88

10.1	Zagadnienia ochrony środowiska w ujęciu sektorowym	88

10.1.1	Rolnictwo	88

10.1.2	Turystyka i rekreacja	89

10.1.3	Transport	90

10.1.4	Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska	90

11	Edukacja ekologiczna	91

11.1	Dotychczasowa edukacja ekologiczna	91

11.2	Edukacja ekologiczna formalna (szkolna)	91

11.3	Edukacja ekologiczna pozaszkolna	92

12	Priorytety ekologiczne	93

13	Aspekty finansowe realizacji programu	95

13.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań	96

14	Analiza możliwych do zastosowań rozwiązań w oparciu o ocenę infrastruktury gminy, organizację wewnętrzną i zarządzanie ochroną środowiska w gminie oraz sytuację finansową wraz z listą podmiotów do których kierowane są obowiązki ustalone w programie	106

15	Zarządzanie w Programie Ochrony Środowiska	108

15.1	Struktura zarządzania środowiskiem	108

15.2	Struktura zarządzania Programem	109

16	Monitoring programu i środowiska	109

# Wprowadzenie

„Program Ochrony Środowiska dla gminy Brudzeń Duży do roku 2011” powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), która wprowadza obowiązek opracowywania programów na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym (rozdział 17, art.1), jako realizację polityki ekologicznej państwa. Program ochrony środowiska określa w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Program ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży został opracowany zgodnie z celami i zadaniami zawartymi w: Polityce Ekologicznej Państwa, II Polityce Ekologicznej Państwa, Długookresowej strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju Polska 2025, Programie wykonawczym do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010, Programie Ochrony środowiska dla województwa Mazowieckiego, Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Płockiego na lata 2004-2010.

Za sporządzenie programu ochrony środowiska odpowiada Wójt, a z ich wykonania, co dwa lata wykonywane będą raporty przedstawiane Radzie Gminy.

Celem niniejszego „Programu ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży” jest opracowanie celów i kierunków polityki ekologicznej samorządu gminy oraz wytyczenie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska oraz życia mieszkańców. Niniejszy program obejmuje:

- Ogólną charakterystykę gminy

- Analizę i ocenę aktualnego stanu środowiska w poszczególnych jego komponentach

- Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne programu

- Założenia ochrony środowiska dla gminy do 2011 roku,

- Cele i zadania w horyzontach czasowych: krótko-, średnio i długookresowych

- Aspekty finansowe realizacji programu

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

- Program operacyjny dla gminy na lata 2004-2011 w ujęciu zadaniowym dla poszczególnych elementów środowiska

Zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska, politykę ekologiczną opracowuje się na okres czterech lat z uwzględnieniem perspektywy następnych czterech lat (art. 14 ust.2) W związku z powyższym opracowywany dokument zawiera cele i zadania w dwóch horyzontach czasowych: krótkookresowym obejmującym lata 2004-2007 oraz długookresowym na lata 2008-2011.

# Podstawa wykonania pracy

Niniejsza praca została wykonana na podstawie umowy Nr 7/2004 z dnia 25.5.2004 r. na opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Związku Gmin Regionu Płockiego”, zawartej pomiędzy Związkiem Gmin Rejonu Płocka z siedzibą w Płocku przy ul. Kobylińskiego 6 a Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie.

# Metodyka opracowania Programu

Sposób opracowania „Programu....” został podporządkowany metodologii odpowiedniej dla planowania strategicznego, polegającej na:

- opracowaniu diagnozy stanu aktualnego środowiska na terenie gminy Brudzeń Duży uwzględniającego wszystkie jego komponenty,

- określeniu uwarunkowań realizacyjnych „Programu...” zawartych w obowiązujących uregulowaniach prawnych oraz dokumentach strategicznych wyższego rzędu, a także uwarunkowań społecznych w zakresie zapewnienia udziału społeczeństwa w procesie tworzenia planu,

- określeniu działań zmierzających do poprawy środowiska na terenie gminy poprzez przedstawienie celów strategicznych oraz krótko- i długookresowych wraz z programami operacyjnymi dla poszczególnych komponentów środowiska

- opracowaniu systemu monitoringu „Programu....” z uwzględnieniem wskaźników monitorowania wdrażania założonych celów w „Programie...” w celu weryfikacji oraz kontroli jego realizacji.

Informacje niezbędne do realizacji pracy uzyskane zostały z następujących źródeł:

- Urzędu Gminy Brudzeń Duży

- Urzędów Gmin oraz Miast i Gmin należących do ZGRP,

- Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego,

- Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

- Państwowego Instytutu Geologicznego,

- Związku Gmin Regionu Płockiego

- Starostwa Powiatowego w Płocku

- prace jednostek naukowo-badawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym dostępna literatura fachowa.

Jako punkt odniesienia dla Programu Ochrony Środowiska przyjęto aktualny stan środowiska i infrastruktury na dzień 31.12.2003 r.

Zgromadzone informacje zostały zweryfikowane poprzez wywiady, sondaże i wizje lokalne.

# Charakterystyka gminy Brudzeń Duży

## Informacje ogólne

Brudzeń Duży jest gminą o charakterze rolniczym, położoną w powiecie płockim, w województwie mazowieckim. Powierzchnia gminy wynosi 161,82 km2, a liczba mieszkańców 7832 (stan na 30.6.2004). Gmina podzielona jest na 32 sołectwa, liczy 43 miejscowości. Przez teren gminy przebiegają trasy komunikacyjne z Płocka do Lipna, Dobrzynia nad Wisłą

## Położenie geograficzne i administracyjne

Gmina Brudzeń Duży położona jest w województwie mazowieckim, w zachodniej części powiatu płockiego nad rzeką Wisłą, w odległości 20 km od miasta Płocka, wzdłuż meandrującej rzeki Skrwy aż do jej ujścia do Wisły na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Gmina położona jest na Ziemi Dobrzyńskiej (prawy brzeg Skrwy) oraz na Ziemi Płockiej (lewy brzeg Skrwy).

Brudzeń Duży graniczy od strony północno-zachodniej z gminą Tłuchowo, od strony zachodniej z gminą Dobrzyń nad Wisłą w powiecie lipnowskim w województwie kujawsko-pomorskim, od strony północno-wschodniej z gminami Mochowo i Gozdowo w powiecie sierpeckim, od strony wschodniej z gminą Stara Biała, od strony południowej z Zalewem Włocławskim na rzece Wiśle.

Rys. 4-1 Położenie administracyjne gminy Brudzeń Duży

Tabela 4.1 Wykaz sołectw i miejscowości na terenie gminy Brudzeń Duży

| Lp. | Sołectwo Miejscowości wchodzące w skład sołectwa | Powierzchnia sołectwa [ha] | Powierzchnia gruntów ornych [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bądkowo Kościelne Bądkowo Jeziorne Bądkowo Kościelne | 321 129 192 | 447,16 |
| 2. | Bądkowo Rochny Bądkowo Podlasie Bądkowo Rochny Łukoszyno Borki | 696,81 159,34 194,90 342,57 | 437,68 |
| 3. | Bądkowo Rumunki | 126,09 | 180,99 |
| 4. | Brudzeń Duży | 384,91 | 326,42 |
| 5. | Brudzeń Mały | 266,98 | 229,09 |
| 6. | Cegielnia | 157,18 | 159,70 |
| 7. | Główina | 649,86 | 674,63 |
| 8. | Gorzechowo | 433,32 | 312,37 |
| 9. | Karwosieki Cholewice | 487,63 | 362,33 |
| 10. | Karwosieki Noskowice | 255,31 | 192,86 |
| 11. | Kłobukowo Patrze | 181,55 | 115,67 |
| 12. | Krzyżanowo Janoszyce Krzyżanowo | 537,37 301,15 236,22 | 498,76 |
| 13. | Lasotki Lasotki Radotki | 387,86 270,71 117,15 | 320,63 |
| 14. | Murzynowo Biskupice Cierszewo Murzynowo | 601 150,49 176,15 274,36 | 312,03 |
| 15. | Myśliborzyce | 327,73 | 274,96 |
| 16. | Nowe Karwosieki | 521,28 | 254,85 |
| 17. | Parzeń Parzeń Parzeń Janówek | 672,72 541,02 131,70 | 580,01 |
| 18. | Rembielin | 334,73 | 267,78 |
| 19. | Rokicie | 114,04 | 159,16 |
| 20 | Rokicie I | 296,15 | 16,89 |
| 21. | Siecień Rumunki | 307,51 | 297,17 |
| 22. | Siecień | 612,88 | 656,97 |
| 23. | Sikórz | 1216,42 | 511,50 |
| 24. | Sobowo | b.i. | 560,51 |
| 25. | Strupczewo Duże | b.i. | 374,58 |
| 26. | Suchodół | 397,04 | 414,06 |
| 27. | Turza Mała | b.i. | 204,04 |
| 28. | Turza Wielka Izabelin Wincentowo Turza Wielka | b.i. | 707,33 |
| 29. | Uniejewo | b.i. | 424,65 |
| 30. | Więcławice | b.i. | 198,8 |
| 31. | Winnica Winnica Zdziembórz | b.i. | 301,78 |
| 32. | Żerniki Robertowo Żerniki | b.i. | 501,50 |
| Razem | 16182 | 11277,01 |

b.i. – brak informacji

## Historia

Ślady osadnictwa na terenie gminy szacowane są na VI w. n.e. W miejscowości Sikórz odkryto groby należące do kultury tzw. Amfor kulistych (ok. 2000 lat p.n.e.). Na terenie gminy znajduje się wiele grodzisk i cmentarzysk wczesnośredniowiecznych (w większości zniszczonych), m.in. w Brudzeniu (VII-VIII w.), w Parzeniu (XII w.) i w Karwosiekach Noskowicach, oraz osad: w Radotkach (VI-VII w.), w Lasotkach (z VII – VIII w.) oraz w Winnicy (z VII-IX w.). Na terenie gminy znajdują się 244 stanowiska archeologiczne.

Gmina Brudzeń Duży stanowi teren historycznie i kulturowo przynależny do dwóch obszarów: Mazowsza Płockiego i Ziemi Dobrzyńskiej. Naturalną granicę pomiędzy nimi tworzy Skrwa. Rozwój kulturalny i polityczny tych ziem był ściśle związany z Płockiem i książętami mazowieckimi. Szczególny rozwój miał miejsce w XII w. w związku z bliskością stolicy za czasów Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Miejscowość Brudzeń zaczęła być szerzej znana w XIV w. w związku z faktem, że urodził się tam wybitny humanista Paweł Włodkowic.

W XIV w. za Kazimierza Wielkiego Mazowsze stało się terytorium lennym Królestwa Polskiego. Na terenie Mazowsza powstały trzy księstwa, przekształcone później w województwa, w tym płockie z powiatem płockim, do którego należał teren gminy Brudzeń Duży.

Pojęciem Mazowsza Płockiego określano tereny położone na północ od Wisły i wschód od Skrwy, aż po Wkrę, na północy sięgające źródeł Oszyca. Dzieliło się ono na ziemię Płocką i Zawkszeńską, Ziemia płocka obejmowała obszar powiatów (sprzed 1975 r.): płockiego, sierpeckiego i płońskiego, a od XVI w, powiększona o przyległe tereny północne stanowiła województwo płockie. Od XVI w. gmina znajdowała się w rękach rodzin Myśliborskich, Brudzyńskich, Krzyżanowskich i Rościsławskich. Obecnie stosowane pojęcia Mazowsze Płockie określa region gospodarczy, zamykający się w granicach powojennych powiatów: płockiego, płońskiego, sierpeckiego oraz na południe od Wisły – gostynińskiego.

Ziemia Dobrzyńska z kolei w Polsce przedrozbiorowej dzieliła się na trzy powiaty: dobrzyński, lipnowski i rypiński. Obecnie stosowany jest podział na dwie części: rypińską oraz lipnowską. Ta ostatnia zwana "Lipnowskie" obejmuje tereny związane historycznie z miastem Lipnem, a więc nie tylko miejscowości powojennego powiatu lipnowskiego- ale również te, które na skutek zmian administracyjnych po 1945 r, znalazły się w granicach sąsiednich powiatów jak np. płockiego na wschód od Skrwy. Kulturowo były to zawsze ziemie związane z Mazowszem Płockim o nieustających więzach przestrzennych i kulturowych.

Na powyższą przynależność historyczną gminy Brudzeń Duży do ziemi Dobrzyńskiej i Mazowieckiej nakłada się średniowieczny podział kościelny na archidiakony: dobrzyński i płocki, pomiędzy którymi granica przebiega częściowo po lewej, a po części po prawej strome Skrwy. Podobnie przechodził podział administracyjny po utworzeniu Królestwa Polskiego w 1815 r. - departament płocki przemianowano wtedy na województwo płockie, a przez teren gminy przebiegała granica między obwodem płockim i lipnowskim. Po nowym podziale administracyjnym Królestwa Polskiego w 1867 r. gmina Brudzeń Duży należała do guberni płockiej, a przez jej teren przechodziła granica między powiatem płockim i lipnowskim. W XVI w. na terenie gminy było 5 parafii (Sobowo, Rokicie, Siecień, Sikórz, Bądkowo Kościelne) - zdecydowana większość o rodowodzie średniowiecznym, z czego w Ziemi Dobrzyńskiej cztery, a jedna w części mazowieckiej.

Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego (1880-1902) w owym czasie do gminy należały następujące miejscowości; Bądkowo Kościelne, Bądkowo - Jeziorne, Bądkowo - Rochny, Brudzeń. Brudzeń M., Gorzechowo, Janoszyce, Karwosieki, Krzyżanowo, Lasotki, Murzynowo, Mysliborzyce, Ostrowce, Radotki, Rembielm, Rokicie- Siecień, Sobowo, Stróżewo P., Turza W., Turza Mała, Uniejewo, Winnica. Węsławice (ob. Więcławice), Zdziemborz, Żukoszyn W.

W okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej obszar gminy znajdował się w woj. warszawskim. Gmina Brudzeń Duży powstała w 1973 r. i składała się z trzech gromad - Brudzeń D,, Siecień, Rembielin (pow. płocki). W latach 1975 - 1998 gmina znajdowała się w woj. płockim (środkowo zachodnia cześć województwa). Od roku 1999 jest położona na terenie powiatu płockiego oraz woj. mazowieckiego.

## Warunki klimatyczne

Warunki klimatyczne gminy Brudzeń Duży określają następujące parametry: średnia temperatura roku – 8°C, długość okresu wegetacyjnego – 210-220 dni, roczna suma opadów – 530 mm, parowanie terenowe – 500 mm, średnia temperatura najcieplejszego miesiąca - + 18,7°C, średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca - -2,8°C, średnia roczna wilgotność powietrza – 80%.

Wiatry mają przeważający kierunek zachodni. Latem wzrasta udział wiatrów północno-zachodnich, natomiast zimą południowo-zachodnich. W przejściowych porach roku pojawiają się wiatry z sektora wschodniego, a jesienią z południowo-zachodniego. Na terenach w dolinie Wisły najczęściej występują wiatry północno-zachodnie i południowo-wschodnie.

## Geomorfologia i ukształtowanie powierzchni

Gmina Brudzeń Duży wg. regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski (J. Kondrackiego) leży w południowej części pojezierza Dobrzyńskiego należącego do Pojezierza Chełmsko-Dobrzyńskiego. Teren gminy położony jest na wysokości 57,0-122,5 m n.p.m. i charakteryzuje się stosunkowo dużym urozmaiceniem form morfologicznych, co powoduje, że gmina na znacznych obszarach posiada atrakcyjne krajobrazowo tereny. Teren gminy leży w zasięgu zlodowacenia bałtyckiego. Występują tu trzy główne jednostki geomorfologiczne: wysoczyzna polodowcowa, poziomy sandrowe oraz doliny rzeczne. W obrębie w/w jednostek występują mniejsze formy terenu, jak ozy, kemy, wydmy.

Wysoczyzna polodowcowa położona jest na wysokości 99.0 – 123.0 m n.p.m i zajmuje najbardziej wyniesione tereny. Powierzchnia obniża się w kierunku południowym ku dolinom Wisły i Skrwy. Od dolin tych oddzielona jest stromymi krawędziami o różnej wysokości. Maksymalne wysokości względne krawędzi doliny osiągają ok. 20,0 m, a doliny Wisły ok. 30,0 m.

Powierzchnia wysoczyzny charakteryzuje się przeważnie rzeźbą płaską o spadkach poniżej 5% (głównie ok. 2 %) poza strefami krawędziowymi.

W zachodniej części gminy w rejonie wsi Sobowo-Gorzechowo-Siecień oraz w północno-wschodniej części w rejonie wsi Karwosieki Nowe-Suchodół występują niewielkie fragmenty wysoczyzny pagórkowatej. Obszary te charakteryzują się bardziej urozmaiconą rzeźbą, gdzie różnica wysokości między wierzchołkami pagórków a obniżeniami przekraczają ok. 5.0 m. Wierzchołki pagórków wznoszą się do 110,0-123,0 m. n.p.m.

Poziomy sandrowe występują głównie wzdłuż rzek Skrwy i Wisły. Wysokości bezwzględne powierzchni poszczególnych poziomów sandrowych mieszczą się w granicach od 72,0 do 110,0 m n.p.m. Wyróżniono trzy główne, erozyjno-akumulacyjne poziomy sandrowe: I – wysoki, II – średni, III – niski. Poziomy te są przeważnie oddzielone łagodnymi krawędziami erozyjnymi. Poziomy posiadają powierzchnię płaską o spadkach terenu poniżej 5%. Miejscami tylko w strefach krawędziowych oddzielających poszczególne poziomy spadki są większe 5-10%.

Poziom sandrowy I – wysoki – położony jest na wysokości ok. 95,0 – 110 m n.p.m. Zajmuje stosunkowo duże powierzchnie po obu stronach rzeki Skrwy, jego powierzchnia łagodnie obniża się w kierunku rzeki.

Poziom sandrowy II – średni położony jest na wysokości 90,0 – 100,0 m n.p.m występuje poniżej poziomu I wzdłuż rzeki Skrwy, a także na południe od doliny Wisły.

Poziom sandrowy III – nisko położony jest na wysokości 72,0 – 88,0 m. n.p.m. Występuje fragmentarycznie wzdłuż rzeki Skrwy, a swoim położeniem zdaje się nawiązywać do meandrów rzeki.

Na powierzchni tych głównych jednostek występują formy drobne, a mianowicie: wzgórza moren czołowych i martwego lodu, ozy, kemy, ostańce erozyjne, rynny lodowcowe, zagłębienia bezodpływowe i wydmy. Formy te bardzo urozmaicają płaską ogólnie powierzchnię wysoczyzny i poziomów sandrowych, czyniąc ją w wielu miejscach bardzo ciekawą i atrakcyjną krajobrazowo.

Wzgórza moren czołowych i martwego lodu.

Moreny czołowe występują w formie niewielkich pagórków wysokości 2,0 – 5,0 o przeważnie łagodnych zboczach (ok. 5%). Ich wierzchołki leżą na wysokości ok. 115,0 m n.p.m. Układają się w ciąg przebiegający od Gorzechowa w kierunku północno-zachodnim przez Rembielin i Sobowo i dalej poza granice gminy.

Moreny martwego lodu występują na zapleczu w/w moren czołowych. Są to bezładnie rozmieszczone pagórki pooddzielane od siebie zagłębieniami bezodpływowymi.

Ozy są związane z akumulacją w strefie brzeżnej lądolodu. Występują na powierzchni wysoczyzny, często towarzyszą rynnom polodowcowym. Na obszarze gminy ozy związane są z rynną przebiegającą od Strachomia po Sobowo oraz mniejszą rynnę w rejonie Rembielina i Więcławic. Są to wały o wysokości 5,0 – 8,0 m. i długości do 400 m. Ich zbocza są dość strome – 5-10%, lokalnie 15%.

Rynny lodowcowe – na obszarze gminy występuje kilka różnie wykształconych rynien lodowcowych. Typową rynną lodowcową jest tzw. rynna janoszycka. Położona jest w rejonie wsi Karwosieki-Janoszyce, przebiegając ze wschodu na zachód do doliny Skrwy. Posiada ona strome zbocza o nachyleniach ponad 15 % i wysokości ok. 10,0 – 15,0 m. W dnie rynny występują liczne niewielkie jeziorka lub zabagnienia – ślady dawnych jeziorek. Szerokość rynny od 50,0 – 100,0 m, miejscami do 300,0 m, długość ok. 8,0 km. Jest to forma o dużych walorach krajobrazowych. Pozostałe rynny są niewielkie – występują w rejonie Sobowa i Rembielina.

Kemy – występują w obrębie rynien: tzw. janoszyckiej oraz w rejonie Sobowa. Są to owalne pagórki wznoszące się do 5,0 m nad dnem rynien o wysokości względnej 3.0 – 5,0 m i spadkach ok. 5,0 %.

Ostańce erozyjne – formy te występują w rynnie janoszyckiej tworząc odosobnione, pojedyncze wzgórza.

Zagłębienia bezodpływowe.

Są to formy występujące powszechnie we wszystkich wyróżnionych jednostkach morfologicznych. Mają różną genezę. Zagłębienia te są formami niewielkimi, płytkimi o głębokości 1,0 – 3,0 m, a ich dnia są często podmokłe, zatorfione lub wypełnione wodą.

W południowej części gminy w rejonie wsi Uniejewo na obszarze poziomu sandrowego znajdują się większe obszary piasków przewianych. Na obszarach tych nie wykształciły się jednak większe formy wydmowe, tylko niewielkie wały wydmowe do ok. 2,0 m wysokości.

Doliny rzeczne – wysoczyzna i poziomy sandrowe rozcięte są siecią dolin rzecznych, posród których wyróżniają się dolina Wisły i Skrwy.

Dolina Wisły przebiega wzdłuż południowo-zachodniej granicy gminy. Oddzielona jest od wysoczyzny i poziomów sandrowych wysoką stromą krawędzią o wysokości względnej 20,0 – 38,9 m i spadkach ponad 15%. W obrębie krawędzi występują fragmentami urwiste krawędzie o spadkach ok. 5% i wysokości do ok. 10,0 m oraz osuwiska (rejon wsi Główina, Rokicie, Murzynowo). W 2002 r w m. Rokicie wystąpiło osunięcie skarpy Wiślanej i przerwanie istniejącej  sieci wodociągowej, ponadto występują osuwiska na terenie m. Sikórz

W obrębie doliny Wisły występują dwa tarasy: zalewowy i nadzalewowy, ze względu na spiętrzenie wody Wisły zostały one w dużej mierze zatopione i występują fragmentarycznie.

Dolina Skrwy – położona jest we wschodniej części gminy. Skrwa płynie z północy na południe, a od poziomów sandrowych oddzielona jest przeważnie wysoką i stromą krawędzią.

Wysokości względne krawędzi wynoszą ok. 5,0 – 35,0 m, a spadków przeważnie ponad 15%, tylko lokalnie mniej. W obrębie doliny występują dwa tarasy: zalewowy i nadzalewowy. Taras nadzalewowy plejstoceński – wzdłuż doliny nie tworzy ciągłej powierzchni, a występuje w formie oddzielnych płatów różnej wielkości, których szerokość wynosi od 100,0 – 500,0 m. Powierzchnia tarasu znajduje się 4,0 – 10,0 m nad poziomem wody w rzece.Na powierzchni tarasu występuje szereg krawędzi, niekiedy trzech bezpośrednio jedna nad drugą i odpowiadają niewielkim okresom zmiennego przepływu wód Skrwy meandrującym po omawianym poziomie. Taras zalewowy holoceński występuje wzdłuż całej doliny pasem o niewielkiej szerokości od kilkunastu m. do ok. 300m. Powierzchnia tarasu położona jest na wysokości 0,5 – 3,5 m nad poziomem wody w rzece. Pozostałe mniejsze rzeczki i strumienie ze stałym odpływem tworzą gęstą sieć dolin, lecz są to formy niewielkie. Dna tych dolinek często są zabagnione.

Ponadto na obszarze badanym występują liczne dolinki erozyjno-denudacyjne, powiązane z dolinkami rzek. Prowadzą one tylko okresowo wody, a występują głównie w obszarze zboczy. Rzeźba tych terenów przedstawia się dość korzystnie dla rozwoju zabudowy. Niekorzystne pod zabudowę należą formy wklęsłe jak dna dolin, obniżeń i zagłębień.

Na terenie gminy najwyżej wyniesiony punkt (122,5 m n.p.m.) leży we wsi Suchodół, w północno-wschodniej części gminy. Natomiast największe obniżenie (52,2 m n.p.m.) znajduje się w dolinie Wisły przy jej korycie w południowo-wschodniej części gminy. Różnica wysokości względnych wynosi 70,3 m.

Część wysoczyznowa gminy ma bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Na podstawie różnic w ukształtowaniu można wyodrębnić trzy obszary: o rzeźbie płaskiej, o rzeźbie falistej i o rzeźbie niskofalistej. Obszar o rzeźbie równiny płaskiej, gdzie deniwelacje terenu nie przekraczają 10 m na 2 km w linii prostej zajmuje cały obszar gminy na zachód od doliny Skrwy, za wyjątkiem pasa krawędziowego wysoczyzny na południu. Podobne ukształtowanie terenu występuje także we wsi Sikórz, leżącej na wschód od Skrwy.

Rzeźba wydzielonego obszaru nie jest wszędzie jednakowa. Część północna jest terenem płaskim, gdzie występują stoki o minimalnych nachyleniach. Natomiast część południowa wykazuje większe urozmaicenie. Występują tu lekkie wyniesienia o wydłużonej formie z północnego zachodu na południowy wschód o wysokościach względnych dochodzących do 5 m. Teren urozmaicają poza tym drobne formy wzniesień i obniżeń. Obniżeniom towarzyszą zagłębienia bezodpływowe tzw. „oczka”, formy typowe dla najmłodszego zlodowacenia. Obniżenia zajmujące większą powierzchnię znajdują się na terenach wsi Rembielin i Strupczewo. Natomiast formy dolinne o niezbyt dużym wcięciu i o słabych spadkach występują na terenie Sobowa i na pograniczu Więcławic i Główiny. Również we wsi Bądkowo Jeziorne na północy gminy także występują większe obniżenia.

Obszar o rzeźbie falistej, gdzie deniwelacje dochodzą do 30 m na 2km w linii prostej położony jest po obu stronach rzeki Skrwy, będącej głównym czynnikiem rzeźbotwórczym tej części terenu gminy, a także wzdłuż doliny Wisły w strefie krawędziowej wysoczyzny. Zbocza doliny Skrwy są bardzo strome, przechodzą w niektórych miejscach w urwiska. We wsi Bądkowo Kościelne dochodzą do 25°, a w Zdziemborzu do 17°. Krawędź wysoczyzny jest także dość stroma, posiada nachylenie w granicach 8-27°, a wysokość od 30 do 40 m. W wielu miejscach porozcinana jest przez szereg krótkich, głębokich wąwozów.

Obszar o rzeźbie nisko-falistej charakteryzuje się deniwelacjami nie przekraczającymi 20 m na 2 km w linii prostej. Zajmuje całą północno-wschodnią część gminy za wyjątkiem terenu, na którym leży wieś Sikórz. Na obszarze tym zbocza są łagodniejsze – we wsi Karwosieki Nowe nachylenie zboczy wynosi ok. 16°. Występują tu liczne zagłębienia bezodpływowe, w których znajdują się różnej wielkości zbiorniki wodne. Największe z obniżeń leży na pograniczu wsi Janoszyce i Karwosieki, a także w północnej części wsi Karwosieki Cholewice. Drobne oczka występują także we wsiach Parzeń, Suchodół i Karwosieki Nowe.

Dolina Wisły posiada ukształtowanie równiny płaskiej. Jest bardzo wąska; krawędź wysoczyznowa miejscami dochodzi niemal do koryta Wisły. Rozszerza się jedynie przy ujściu Skrwy, tworząc taras o szerokości około 700 m, leżący na wysokości 52,5 – 60,0 m n.p.m.

Należy stwierdzić, że ukształtowanie większości terenu gminy Brudzeń Duży sprzyja rolnictwu. Przeważająca część wysoczyzny charakteryzuje się małymi deniwelacjami terenu. Stoki mają minimalne bądź nieduże nachylenie, co wpływa na dosyć równomierne nagrzewanie gleby oraz przesiąkanie wody opadowej do gruntu. Obszar jest dobrze przewietrzany, w związku z tym nie zalegają tutaj mgły ani chłodne powietrze. Nie występują także duże wahania temperatur w ciągu doby. Obszar nie jest narażony na silniejsze procesy erozyjne. Jedynie mała ilość zboczy o wystawie południowej wpływa niekorzystnie na usłonecznienie. Tylko strefa krawędziowa wysoczyzny posiada korzystną wystawę południowo-zachodnią, a także pewne partie prawego zbocza Skrwy, które mają ekspozycję południową. Doliny rzeczne posiadają warunki niesprzyjające rolnictwu. Duże nachylenia stoków utrudniają uprawę ziemi, wykluczając zupełnie mechanizację prac. Warunki termiczne są tutaj także mniej korzystne. W dolinach występują większe wahania temperatur dobowych, zalegają mgły i chłodne powietrze. Silnie rozwijają się procesy erozyjne.

Niekorzystnym dla rolnictwa elementem ukształtowania powierzchni gminy jest występowanie dużej ilości obniżeń terenowych, w których gromadzi się woda opadowa powodując, że tereny te są okresowo lub stale podmokłe.

## Budowa geologiczna

Gmina położona jest w zachodniej części Niecki Mazowieckiej, stanowiącej strukturalne zagłębienie w utworach kredowych. Osady kredowe przykryte są osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi.

Osady trzeciorzędowe reprezentowane są przez utwory miocenu i pliocenu.

Miocen wykształcony jest w postaci piasków i iłów z podrzędnie występującymi mułkami i wkładkami węgla.

Pliocen reprezentują głównie iły z podrzędnie występującymi piaskowcami. Strop pliocenu i jego miąższość waha się w znacznych granicach z powodu zaburzeń glacitektonicznych. Różnice w położeniu dochodzą do 40 m. Najczęściej powierzchnia osadów plioceńskich leży na głębokości 40-60 m n.p.m., lecz często występuje wyżej. Na powierzchni terenu osady te odsłaniają się w wielu miejscach wzdłuż krawędzi Wisły lub występują pod niewielkiej miąższości warstwą deluwiów.

Strop osadów pliocenu we wschodniej i środkowej części gminy (Sikórz i Siecień) jest położony na głębokości 51,5 i 58,0 m p.p.t, a w części zachodniej w rejonie wsi Strzyszewo, Więcławice, Rembielin odpowiednio na głębokościach 29,5 m, 15,6 m i 14,5 m p.p.t. Ponad utworami trzeciorzędowymi występują utwory czwartorzędowe. Charakteryzują się zmienną miąższością od kilku metrów do ok. 60,0 m (Siecień) i są reprezentowane przez kilka poziomów glin rozdzielonych serią osadów wolnolodowcowych bądź zastoiskowych. Niewielkie miąższości utworów czwartorzędowych występują w rejonie strefy krawędziowej Wisły, gdzie pod niewielkiej miąższości warstwą deluwiów występują utwory trzeciorzędowe pliocenu, który na skutek zaburzeń glacitektonicznych w tym rejonie występuje bardzo płytko pod powierzchnią. Strop pliocenu obniża się w kierunku północnym i w rejonie wsi Więcławice, Rembielin znajduje się na gł. 12,8-14,5 m p.p.t, a w rejonie wsi Strupczewo, Sikórz, Siecień 45,5 – 51.5 m p.p.t.

Osady czwartorzędowe na terenie gminy reprezentowane są przez utwory plejstoceńskie i holoceńskie.

Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez gliny i piaski zwałowe, piaski wodnolodowcowe, osady akumulacji czołowo-morenowej i szczelinowej, mułki zastoiskowe i piaski rzeczne.

Gliny zwałowe dolne – występują pod powierzchnią terenu sporadycznie w sąsiedztwie doliny Skrwy w rejonie wsi Zdziembórz. Poza tym glina ta występuje w krawędzi doliny Skrwy i Wisły pod niewielkiej miąższości deluwiami.

Glina zwałowa górna – pokrywa powierzchniowo znaczne obszary gminy, a jej miąższość przekracza 4,5 m. Występuje też bardzo często pod piaskami lodowcowymi lub wodnolodowcowymi na niewielkiej gł. ok. 1,0 – 3,0 m p.p.t. Te eluwialne gliny wykształcone są jako gliny piaszczyste miejscami pylaste, lokalnie z domieszką żwirów i kamieni bądź soczewkami piasków. Miąższość soczew osiąga przeważnie 1,0 – 3,0 m. Konsystencja glin jest na ogół twardoplastyczna i półzwarta, lokalnie tylko w miejscach sączeń wody przechodząca w plastyczną.

Piaski lodowcowe nadbudowują poziom gliny, a występują lokalnie na większych lub mniejszych powierzchniach. Na większych powierzchniach występują w rejonie wsi Sobowo, Strupczewo, Gorzechowo, Siecień-Rumunki. Są to piaski różnoziarniste z domieszką żwiru. Miąższość piasków wynosi od ok. 2,0 do ponad 4,5 m.

Piaski wolnolodowcowe-sandrowe – występują wzdłuż doliny Skrwy. Pod względem uziarnienia występuje tu duża różnorodność. Najczęściej są to piaski drobne i średnie lub piaski pylaste lub pyły piaszczyste. W miejscach gdzie płytko znajduje się glina w podłożu występują żwirki, żwiry ze zmienną domieszką piasków gruboziarnistych. Miąższość piasków jest różna od 1,0 – 4,5 m.

Piaski, żwiry, gliny, mułki moren czołowych i moren martwego lodu występują głównie w rejonie Sobowa, Strupczewa, Gorzechowa. Główną masę osadów moren czołowych stanowią piaski średnioziarniste. Obserwuje się jednak dużą zmienność szczególnie w stropowych warstwach. Spotyka się glinę zwałową, mułki, żwiry. Miąższość to ok. 2,0 m do kilku metrów.

Piaski i piaski ze żwirami ozów występują w rejonie Sobowa i Rembielina i zbudowane są z piasków głównie średnioziarnistych z domieszką i wkładkami piasków gruboziarnistych i żwirów, czasami piasków drobnoziarnistych. Miąższość od kilku do 8,0 m.

Piaski i piaski ze żwirem kemowym występują wzdłuż rynny janoszyckiej oraz w rejonie Sobowa. Powierzchniowo zbudowane są z materiału drobniejszego mułkowo-piaszczystego, natomiast głębiej mają wkładki żwirów, piasków gruboziarnistych, a czasami glin. Miąższość od kilku do 5,0 m.

Mułki zastoiskowe (jeziorne) występują lokalnie w obniżeniach terenu na wysoczyźnie i poziomach sandrowych w rejonie wsi Sobowo, Gronowo, Rembielin, Myśliborzyce i Siecień. Są to gliny pylaste, pyły, lokalnie piaski, czasami z pojedynczymi żwirkami, silnie wapniste.

Piaski rzeczne występują na obszarze plejstoceńskiego tarasu Skrwy i Wisły.

Piaski eoliczne występują w obrębie form wydmowych i na obszarach pól piasków przewianych. Zajmują większe tereny na południe od Uniejewa. Są to piaski drobne i średnie luźne, miejscami zapylone o zróżnicowanych, ale niewielkich miąższościach ok. 1,0 do 5.0 m. Stratygraficznie piaski eoliczne należą do plejstocenu i holocenu.

Utwory holoceńskie – reprezentowane są przez utwory bagienne, rzeczne i deluwialne.

Utwory bagienne – torfy występują lokalnie w dolinie Skrwy oraz niektórych zagłębieniach terenu. Posiadają zmienną miąższość, przeważnie większą od 1,0 m.

Utwory deluwialne występują na obszarze wysokich krawędzi doliny Wisły, Skrwy i mniejszych rzeczek oraz rynien lodowcowych. Są to piaski różnoziarniste lub pylaste oraz piaski gliniaste, pyły, gliny – przeważnie miąższość do ok. 1,5 m.

Utwory aluwialno-deluwialne wypełniają współczesne dna dolin i zagłębień. Reprezentowane są przez namuły piaszczyste lub pylaste oraz piaski drobne humusowe o zmiennej miąższości 1,0 – 2,0 m.

## Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy

Obecny układ osadniczy gminy tworzą: wieś gminna Brudzeń Duży, pełniąca funkcję ośrodka obsługi lokalnej oraz wsie Sikórz i Siecień jako ośrodki wiejskie z koncentracją funkcji meszkaniowych z utrzymującą się dynamiką rozwoju. W/w miejscowości predysponowane są do aktywnego wdrażania koncepcji wsi wielofunkcyjnej.

Pozostała sieć wsi to typowa zabudowa wiejska, często rozproszona, przenikająca przestrzenie rolnicze i leśne.

Na terenie gminy istnieją zespoły pałacowo-parkowe, zabudowa pomajątkowa, zabytki budownictwa sakralnego. Występują także zdekapitalizowane obszary zlikwidowanych zakładów gospodarki uspołecznionej.

Na terenie gminy występują dwie formy planistyczne zabudowy wiejskiej:

- ośrodek gminny (wielofunkcyjny) o dominującej zabudowie mieszkaniowej wraz z ośrodkami w Sikorzu i Siecieniu

- tereny obszarów rolniczych o charakterze wsi z zagrodami siedliskowymi o charakterze produkcji rolniczej, zakłócanej zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz działalnością rzemieślniczą i handlową.

### Struktura użytkowania terenu

Według danych Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym na dzień 31.12.2003 r., powierzchnia gminy zajmuje 16182 ha (16,182 km2). W ogólnej powierzchni gminy, dominują użytki rolne (ok. 71,9 %) oraz grunty pod lasami i zadrzewieniami (13,8 %). Kierunki użytkowania gruntów w Brudzeniu Dużym przedstawia szczegółowo tabela 4-2.

Tabela 4-2 Struktura zagospodarowania terenu w gminie Brudzeń Duży

| Klasy użytkowania terenu | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- |
| Tereny silnie przekształcone przez człowieka | 612 |
| * tereny mieszkaniowe i usługowe | 287 |
| * tereny usługowe | 5 |
| * tereny przemysłowe | 4 |
| * tereny komunikacyjne | 315 |
| - drogi | 315 |
| - tereny kolejowe | - |
| * kopalnie odkrywkowe, wyrobiska poeksploatacyjne i obecne budowy | 1 |
| * tereny zieleni miejskiej i otwartych obiektów sportowych | - |
| Tereny rekreacji i wypoczynku | - |
| Tereny rolnicze, w tym: | 11 639 |
| * grunty orne | 10 524 |
| * sady i plantacje | 339 |
| * łąki i pastwiska (użytki zielone) | 776 |
| * ogrody działkowe | - |
| Rowy melioracyjne | 138 |
| Lasy i ekosystemy półnaturalne, w tym: | 2233 |
| * lasy | 2167,55 |
| * zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej | 83 |
| * tereny otwarte pozbawione roślinności | - |
| Tereny podmokłe (bagna i torfowiska) | - |
| Obszary wodne, w tym: | 1305 |
| * cieki | 1293 |
| * jeziora naturalne | 6 |
| * zbiorniki sztuczne | 6 |

Według danych zawartych w tabeli powierzchnia użytków rolnych wynosi 11 639 ha– grunty orne stanowią 10524 ha (90%), użytki zielone – 776 ha (6,7%), a sady i plantacje 339 ha (2,9 %), gruntów zalesionych i zadrzewionych wynosi 2233 ha, w tym lasy stanowią 2167,55  ha. Lasy, w tym lasy prywatne, są rozmieszczone na terenie całej gminy.

## Demografia

Gminę Brudzeń Duży zamieszkiwało 7878 osób (wg GUS na 31.12.2003), co stanowi 7,3 % ludności powiatu płockiego. Gęstość zaludnienia jest niższa od średniej powiatowej i średniej województwa mazowieckiego i wynosi 49 osób/km2. Najwięcej osób (934) zamieszkuje w sołectwie Brudzeń Duży.

Tabela 4-3 Struktura ludności wg wieku i płci

| Ludność ogółem | Ludność w wieku przedprodukcyjnym | Ludność w wieku produkcyjnym | Ludność w wieku poprodukcyjnym |
| --- | --- | --- | --- |
| mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety |
| 4021 | 3857 | 1128 | 939 | 2505 | 2131 | 388 | 787 |
| 7878 | 2067 | 4636 | 1175 |
| 100 % | 26,24 % | 58,85 % | 14,91 % |

Przyrost naturalny w roku 2003 wyniósł osób. Ponadto wystąpiło dodatnie saldo migracji w ilości 69 osób.

Tabela 4-4 Struktura wiekowa ludności gminy wg GUS na dzień 31.12.2003

| Przedział wiekowy | Liczba osób |
| --- | --- |
| Poniżej 20 lat | 2355 |
| 20-24 lata / osoba | 619 |
| 25-29 lat / osoba | 572 |
| 30-34 lata / osoba | 549 |
| 40-44 lata / osoba | 542 |
| 35-39 lat / osoba | 525 |
| 45-49 lat / osoba | 530 |
| 50-54 lata / osoba | 481 |
| 55-59 lat / osoba | 362 |
| 60-64 lat / osoba | 342 |
| 65 lat i więcej / osoba | 991 |

Analiza struktury wiekowej wskazuje, że najwięcej mieszkańców gminy Brudzeń Duży jest w grupie wiekowej do 20 lat (29,9 %), następnie w przedziale powyżej 65 lat (12,5 %) oraz w przedziałach wiekowych 20-24 lata (7,8%) i 25-29 lata (7,2%). Najmniejszy procent mieszkańców reprezentuje grupa wiekowa w przedziale 55-59 lat (4,6%) i 60-64 lat (4,3%).

W ramach gminy funkcjonują 32 sołectwa. Liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach gminy wg informacji z Urzędu Gminy przedstawiono w tabeli 4-5.

Tabela 4.5 Wykaz sołectw i miejscowości na terenie gminy Brudzeń Duży wraz z liczba ludności

| Lp. | Sołectwo Miejscowości wchodzące w skład sołectwa | Liczba ludności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bądkowo Kościelne Bądkowo Jeziorne Bądkowo Kościelne | 326 129 197 |
| 2. | Bądkowo Rochny Bądkowo Podlasie Bądkowo Rochny Łukoszyno Borki | 181 41 45 95 |
| 3. | Bądkowo Rumunki | 61 |
| 4. | Brudzeń Duży | 934 |
| 5. | Brudzeń Mały | 123 |
| 6. | Cegielnia | 106 |
| 7. | Główina | 360 |
| 8. | Gorzechowo | 201 |
| 9. | Karwosieki Cholewice | 194 |
| 10. | Karwosieki Noskowice | 99 |
| 11. | Kłobukowo Patrze | 34 |
| 12. | Krzyżanowo Janoszyce Krzyżanowo | 189 75 114 |
| 13. | Lasotki Lasotki Radotki | 173 126 47 |
| 14. | Murzynowo Biskupice Cierszewo Murzynowo | 204 21 21 162 |
| 15. | Myśliborzyce | 142 |
| 16. | Nowe Karwosieki | 156 |
| 17. | Parzeń Parzeń Parzeń Janówek | 443 371 72 |
| 18. | Rembielin | 176 |
| 19. | Rokicie | 92 |
| 20 | Rokicie I | 145 |
| 21. | Siecień Rumunki | 140 |
| 22. | Siecień | 743 |
| 23. | Sikórz | 869 |
| 24. | Sobowo | 402 |
| 25. | Strupczewo Duże | 152 |
| 26. | Suchodół | 147 |
| 27. | Turza Mała | 148 |
| 28. | Turza Wielka Izabelin Wincentowo Turza Wielka | 237 104 64 69 |
| 29. | Uniejewo | 106 |
| 30. | Więcławice | 196 |
| 31. | Winnica Winnica Zdziembórz | 118 64 54 |
| 32. | Żerniki Robertowo Żerniki | 235 98 137 |
|  | Razem | 7832 |

## Zatrudnienie i bezrobocie

Większość mieszkańców gminy utrzymuje się z pracy w rolnictwie, handlu i usługach oraz w budownictwie. Największe bezrobocie utrzymuje się w przedziale wiekowym 18-24 lata i dotyczy szczególnie ludzi młodych, w tym absolwentów szkół średnich, którzy wielokrotnie nie podjęli jeszcze żadnej pracy. Wg GUS, w 2003 r. w gminie pracowało ogółem 392 osoby, natomiast zarejestrowanych bezrobotnych było 886 osób (w tym 452 kobiety).

Tabela 4-6 Stopa bezrobocia w latach 2001-2003 na tle wskaźników bezrobocia w województwie i powiecie

|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Województwo mazowieckie | 13,0 | 13,8 | 13,7 |
| Powiat płocki | 22,1 | 23,2 | 23,7 |
| Gmina Brudzeń Duży | 17,9 | 20,0 | 19,6 |

## Działalność gospodarcza

W gminie Brudzeń Duży prowadzona jest wielokierunkowa produkcja rolna. Brak jest przemysłu. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w rolnictwie, handlu i usługach oraz w budownictwie. Liczba gospodarstw na terenie gminy wg danych Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002 r.(GUS 2003 )wynosi 1251. Strukturę obszarową gospodarstw przedstawiono w tabeli 4-7, natomiast liczbę gospodarstw rolnych oraz ich średnią powierzchnię na terenie sołectw gminy Brudzeń Duży w tabeli 4-8

Tabela 4-7 Struktura powierzchni gospodarstw rolnych na terenie gminy Brudzeń Duży

| Powierzchnia gospodarstwa | Liczba | % całości |
| --- | --- | --- |
| do 1 ha | 317 | 25 |
| 1-5 ha | 306 | 24 |
| 5-10 ha | 246 | 20 |
| 10-15 ha | 160 | 13 |
| 15 ha i więcej | 222 | 18 |
|  | 1251 |  |

Tab. 4-8 Liczba gospodarstw rolnych oraz ich średnia powierzchnia na terenie sołectw gminy Brudzeń Duży

| Lp. | Sołectwo | Liczba gospodarstw | Średnia powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bądkowo Kościelne | 57 | 8 |
| 2. | Bądkowo Rochny | 57 | 8 |
| 3. | Bądkowo Rumunki | 14 | 13 |
| 4. | Brudzeń Duży | 71 | 6 |
| 5. | Brudzeń Mały | 33 | 7 |
| 6. | Cegielnia | 22 | 7 |
| 7. | Główina | 61 | 11 |
| 8. | Gorzechowo | 42 | 7 |
| 9. | Karwosieki Cholewice | 47 | 8 |
| 10. | Karwosieki Noskowice | 20 | 10 |
| 11. | Kłobukowo Patrze | 18 | 6 |
| 12. | Krzyżanowo | 33 | 15 |
| 13. | Lasotki | 32 | 10 |
| 14. | Murzynowo | 47 | 7 |
| 15. | Myśliborzyce | 18 | 15 |
| 16. | Nowe Karwosieki | 24 | 11 |
| 17. | Parzeń | 92 | 6 |
| 18. | Rembielin | 37 | 7 |
| 19. | Rokicie | 15 | 11 |
| 20 | Rokicie I | 0 | - |
| 21. | Siecień Rumunki | 27 | 11 |
| 22. | Siecień | 77 | 9 |
| 23. | Sikórz | 69 | 7 |
| 24. | Sobowo | 74 | 8 |
| 25. | Strupczewo Duże | 38 | 10 |
| 26. | Suchodół | 32 | 13 |
| 27. | Turza Mała | 27 | 7 |
| 28. | Turza Wielka | 57 | 12 |
| 29. | Uniejewo | 23 | 18 |
| 30. | Więcławice | 36 | 6 |
| 31. | Winnica | 37 | 8 |
| 32. | Żerniki | 60 | 8 |
|  | Razem | 1298 |  |

Ogólna powierzchnia gruntów rolnych wynosi 11 669,3 ha, w tym 9345,1 ha zajmują grunty orne, 66,77 ha sady, 588,3 ha lasy. Rolnictwo w gminie Brudzeń Duży jest rozdrobnione, średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi ok. 8,67 ha. Gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 ha stanowią 69% wszystkich gospodarstw. Powierzchnia zasiewów wynosi 8712,4 ha, w tym:

pszenica	-	1543,8

żyto	-	1230,1

jęczmień	-	1036,6

owies	-	230,0

pszenżyto	-	778,7

kukurydza	-	330,0

ziemniaki	-	525,1

buraki cukrowe	-	610,0

rzepak	-	202,0

warzywa	-	24,0

Wg Powszechnego Spisu Rolnego, w 2002 r. (GUS 2003 r.) na terenie gminy Brudzeń Duży znajdowało się 1251 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 11669,28 ha, w tym powierzchnia użytków rolnych wynosiła 10600,68 ha. 987 gospodarstw prowadziło wyłącznie działalność rolniczą, 22 wyłącznie pozarolniczą, 119 rolniczą i pozarolniczą, a w 123 nie była prowadzona działalność rolnicza i pozarolnicza. Spośród 141 gospodarstw prowadzących działalność pozarolniczą (11,3% ogółu gospodarstw rolnych gminy), w 28 prowadzona była działalność handlowa, w 20 przetwórstwa przemysłowego, w 16 budownictwa, w 9 transportu i magazynowania.

Na terenie gminy hoduje się 4468 sztuk bydła, 14131 sztuk trzody chlewnej, 225955 szt. drobiu. Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych (SD) na 100 ha użytków rolnych wynosi 54. Hodowla bydła jest prowadzona w 45,4 % ogółu gospodarstw, trzody w 43 % gospodarstw, a drobiu w 51,2%.

Powierzchnia zasiewów wynosi ogółem 8712,45 ha, w tym m.in.: zboża 6735,09 ha (77,3%), ziemniaki 525,19 ha (6%), przemysłowe 897,41 ha (10,3), pastewne 449,79 ha (5,2%).  Zboża są uprawiane w 70,8 % gospodarstw, ziemniaki w 54,6 %, buraki cukrowe w 15,2 %, rzepak i rzepik w 7,4 %, warzywa gruntowe w 18% oraz rośliny pastewne w 19,6%.

Drzewa owocowe są uprawiane na 59,03 ha. Największy udział mają jabłonie – 25,61 oraz śliwy – 10,27 ha, ponadto czereśnie, wiśnie, grusze i inne. Krzewy owocowe oraz plantacje jagodowe zajmują 7,74 ha.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 158, poz. 1652) zalicza teren gminy Brudzeń Duży do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (obszary ONW) w kategorii I nizinnej.

Na terenie gminy znajduje się 890 ciągników w 651 gospodarstwach, 49 samochodów ciężarowych w 41 gospodarstwach, 122 kombajny zbożowe, 84 ziemniaczane i 49 kombajnów buraczanych.

Brak jest danych o odłowach ryb przez gospodarstwa rybackie

W pozarolniczych sektorach działalności zatrudnione są 392 osoby, w tym sektorze publicznym 200 osób, w sektorze prywatnym 192 osoby.

Tabela 4-9 Struktura zatrudnienia w poszczególnych sektorach działalności wg GUS

| Sektor działalności | Liczba zatrudnionych |
| --- | --- |
| Przetwórstwo przemysłowe | 138 |
| W tym kobiety | 26 |
| Usługi rynkowe | 50 |
| W tym kobiety | 23 |
| Usługi nierynkowe | 193 |
| W tym kobiety | 162 |

Ze względu na korzystne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy znajduje się szereg ośrodków wypoczynkowo-noclegowych.

## Infrastruktura techniczno-inżynieryjna

Zaopatrzenie gminy w energię cieplną

Na terenie gminy Brudzeń Duży funkcjonują kotłownie węglowe w osiedlach mieszkaniowych Sikórz i Rokicie, w Urzędzie Gminy, gorzelni KOW-ROL oraz w 4 szkołach podstawowych w Brudzeniu. Ponadto w Banku Spółdzielczym, Urzędach Pocztowych w Brudzeniu i Sikorzu oraz w Szkole Podstawowej w Siecieniu funkcjonują kotłownie olejowe, podobnie w Wytwórni Napojów Chłodzących WITAMEX w Sikorzu. W pozostałej części gminy stosowane jest ogrzewanie indywidualne.

Moc grzewcza kotłowni węglowych:

- Szkoła Podstawowa w Główinie  - 95 kW

- Szkoła Podstawowa w Sikorzu – 60 kW

- Szkoła Podstawowa w Turzy Małej – 150 kW

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Brudzeniu Dużym – 2 kotły po 140 kW

- Urząd Gminy w Brudzeniu  - 125 kW

- Piekarnia    -   b.d.

- Osiedle mieszkaniowe w Sikorzu  2 kotły po 60 kW

- Osiedle mieszkaniowe w Rokiciu  - 220 kW

Moc cieplna kotłowni olejowych:

- Bank Spółdzielczy w Brudzeniu Dużym -  2 kotły o mocy 60 i  40 kW

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Siecieniu  -  300 kW

- Urząd Pocztowy w Brudzeniu – 20 kW

- Urząd Pocztowy w Sikorzu – 27 kW

- Wytwórnia napojów chłodzących „WITAMEX” 35 kW

Emisję do powietrza prowadzi również zakład produkcyjny KOW-ROL, dysponujący kotłownią z kotłem parowym o mocy 0,797 MW.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Źródłem energii elektrycznej dla terenu gminy są stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/04kV. Stacje zasilane są odczepami od magistralnych linii napowietrznych (3xAFL 7mm2) wyprowadzanymi ze stacji RPZ-III 110/15kV zlokalizowanej przy ul. Dobrzyńskiej w Płocku oraz drugostronnie ze stacji 110/15 kV w Sierpcu.

Zasilanie drobnych odbiorców (gospodarstwa rolne, oświetlenie ulic, rzemiosło, lokale mieszkalne) realizowane jest liniami niskiego napięcia 400/230 V, które z reguły doprowadzane jest liniami napowietrznymi. Aktualnie sieć elektroenergetyczna dociera praktycznie do wszystkich odbiorców w gminie. Stopień elektryfikacji gospodarstw wiejskich wynosi około 99%. Na terenie gminy nie ma linii energetycznych o napięciu > 220 kV.

Istniejący stan sieci oraz wzrastający pobór energii elektrycznej na potrzeby rolnictwa oraz na cele bytowo-komunalne (mechanizacja prac domowych) wymaga modernizacji i rozbudowy sieci SN-15kV i sieci NN 380/220V oraz budowy kolejnych węzłów elektroenergetycznych 15/0,4 kV.

Zaopatrzenie gminy w gaz

Koncepcję gazyfikacji gminy opracowano w 1988 r.. Do chwili obecnej nie została ona zrealizowana. Koncepcja przewiduje dwa warianty rozprowadzenia gazu średniego ciśnienia w gminie:

Wariant I – zaopatrzenie w gaz wsi: Siecień, Gorzechowo, Żerniki, Lasotki, Rokicie, Uniejewo, Siecień, Rumunki, Brudzeń Mały, Brudzeń Duży, Bądkowo Kościelne, Sikórz, Parzeń.

Koncepcja przewiduje budowę stacji redukcyjno-pomiarowej  w rejonie wsi Siecień

Wariant II – gazyfikacja zachodniej części gminy w oparciu o budowę drugiej stacji redukcyjno-pomiarowej w rejonie wsi Główina i zaopatrzenie w gaz wsi: Główina, Myśliborzyce, Rembielin, Sobowo, Strupczewo Duże, Więcławice.

Infrastruktura drogowa

Podstawowy układ dróg tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi wojewódzkie na terenie gminy  to 37,639 km, powiatowe- 40,849 i gminne – 111 km.

Drogi wojewódzkie (o łącznej długości 37,639 km) to:

nr 540 Sikórz – Bielsk (2,262 km)

nr 559 Płock – Brudzeń – Lipno (15,897 km)

nr 562 Płock – Murzynowo – Włocławek (13,5 km)

nr 555 Murzynowo – Srebrna (5,980 km)

Drogi powiatowe (o łącznej długości 40,849 km) w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Płocku:

nr 169 Sikórz – Mochowo (5,29 km)

nr 177 Bądkowo – Rochny – Łukoszyn (6,79 km)

nr 178 Brudzeń Duży – Karwosieki – Proboszczewice (8,786 km)

nr 179 Brudzeń Duży – Dobrzyń n. Wisłą (6,648 km)

nr 182 Parzeń – Kamionki (2,581 km)

nr 184 Siecień – Gorzechowo – Strupczewo (8,239 km)

nr 185 Rembielin – Myśliborzyce (2,515 km)

Stan dróg wojewódzkich i powiatowych ocenia się jako średni, niektóre odcinki wymagają natychmiastowej modernizacji.

Gmina zarządza drogami o długości 111 km, w tym 13,520 km to drogi o nawierzchni utwardzonej w miejscowościach: Cegielnia (1,027 km), Bądkowo Kościelne (1,350 km), Sobowo-Główina (3,170 km), Rokicie – Gorzechowo (2,919 km), Krzyżanowo (3,664 km), Sikórz (0,850 km). Stan ogólny dróg jest dobry.

Telekomunikacja

Obecnie pod względem stelefonizowania gmina Brudzeń Duży zajmuje czołowe miejsce w powiecie płockim. Na 100 mieszkańców przypada około 19 telefonów. Wiele gospodarstw domowych ma dostęp do internetu poprzez linie telefoniczne analogowe lub cyfrowe lub drogą radiową.

Infrastruktura społeczna

Wg danych GUS za rok 2003 na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 1 przychodnia publiczna, 1 apteka, 3 placówki biblioteczne.

Zaopatrzenie w wodę

Gmina Brudzeń Duży zaopatrywana jest w wodę z trzech stacji wodociągowych, usytuowanych w Brudzeniu Dużym, Siecieniu i Karwosiekach. Stacja wodociągowa w Brudzeniu Dużym pracuje w oparciu o ujęcie wody składające się z dwóch studni o wydajnościach 60 i 64 m3/h. Projektowana przepustowość wynosi 883 m3/d, pobór wody wynosi 5,12 m3/h. Stacja wodociągowa w Siecieniu pracuje w oparciu o ujęcie wody składające się z dwóch studni o wydajnościach 48 m3/h każda. Projektowana przepustowość obiektu wynosi 1100 m3/d, pobór wody wynosi 3,90 m3/d. Stacja wodociągowa w Karwosiekach pracuje w oparciu o ujęcie wody składające się z dwóch studni o wydajnościach 60 i 66 m3/h. Projektowana przepustowość obiektu wynosi 392 m3/d, pobór wody wynosi 4,06 m3/d. Charakterystyke studni przedstawiono w tabeli 4-10

Tabela 4-10 Charakterystyka studni, z których zasilane są wodociągi na terenie gminy Brudzeń Duży

| L.p. | Nr studni | Użytkownik | Adres | Głębokość studni [m] | Wiek | Zasoby eksploata-cyjne [m3/h] | Pobór wody [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | wodoc. wiejski | Karwosieki Cholewice | 64 | Q | 66 | 71,5 |
| 2. | 1 2 | wodoc. wiejski | Brudzeń D. | 56,5 54 | Q | 60 | 96,2 |
| 3. | 1 | wodoc. wiejski | Siecień | 52,5 | Q | 48 |  |

Wg. stanu na rok 1997, na terenie gminy funkcjonowały ponadto następujące ujęcia:

- Janoszyce - baza produkcyjna - zasoby eksploat. 60 m3/h

- Siecień - Murzynowo - kombinat szklarniowy - 2 studnie - zasoby eksploat. 50 m3/h

- Siecień - baza magazynowa - zasoby eksploat. 12 m3/h

- Sikórz - Zakład Utylizacji Bomke - 2 studnie - zasoby eksploat- 80 m3/h

- Brudzeń Duży - POM - zasoby eksploat. 12,6 m3/h

- Janoszyce - PGR - zasoby eksploat. 14,4/m3h

- Siecień - kombinat szklarniowy - zasoby eksploat. 38 m3/h

- Cierszewo - Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku TNP - zasoby eksploat. 15 m3/h

- Główina - szkoła podstawowa - zasoby eksploat.- 5 m3/h

- Sikórz - Wytw.Napojów Chłodzących - zasoby eksploat. 12 m3/h

- Główina - prywatna - zasoby eksploat. 7 m3/h

- Rokicie – prywatna - zasoby eksploat. 175 m3/h

- Sikórz - prywatna Zakład Rolny- zasoby eksploat. 44 m3/h

- Lasotki– prywatna - zasoby eksploat. 32,9 m3/h

- Turza Wielka- zasoby eksploat. 80 m3/h

Razem Qekspl. = 839,4 m3/h, P - 215,5 m3/d

Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 230,2 km, liczba podłączeń do budynków wynosi 1531, liczba osób korzystających z sieci 5800. (GUS 2003).

Ponadto PUP KOW-ROL posiada własne ujęcia wód – podziemne oraz powierzchniowe.

Sieć kanalizacyjna i system oczyszczania ścieków

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 8 km, liczba podłączeń do budynków 217, liczba osób korzystających 953 (GUS 2003)

Wg danych GUS w 2003 r. z terenu gminy zostało odprowadzonych 240 m3 ścieków oczyszczonych.

Ścieki komunalne wytwarzane w gminie Brudzeń Duży oczyszczane są w 5 oczyszczalniach ścieków i 8 przydomowych oczyszczalniach ścieków. Charakterystykę oczyszczalni ścieków przedstawiono w tabeli 4-11

Tabela 4-11Oczyszczalnie  ścieków na terenie gminy Brudzeń Duży

| Przedsiębiorstwo/Instytucja | Typ oczyszczalni | Przepustowość [m3/d] | Lata realizacji | Ilość przyzagrodowych oczyszczalni ścieków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gminna w Brudzeniu Dużym | biologiczna | 100 | 1996 - 98 |  |
| Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie | biologiczna | 5 | 1990 |  |
| Przedsiębiorstwo Rolne w Siecieniu | biologiczna | 100 | 1993 |  |
| Katolickie Centrum Formacji w Sikorzu | biologiczna | 20 | 1996-97 |  |
| Osiedle Mieszkaniowe w Rokiciu | biologiczna | 10 | 1999 |  |
| Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków |  | do 5 | do 2002 r. | 8 |

Poniżej przedstawiono charakterystykę oczyszczalni w Bądkowie Kościelnym oraz w Osiedlu Mieszkaniowym w Rokiciu

Gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bądkowo Kościelne

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Jej właścicielem jest Gmina Brudzeń Duży, a eksploatatorem Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji. Oczyszczalnię uruchomiono 30.08.1998 r. W jej skład wchodzą:

1. stanowisko zlewne ścieków dowożonych,

2. zbiornik retencyjny  ścieków dowożonych,

3. Krata koszowa

4. Pompownia ścieków surowych ogólnych,

5. Stanowisko pomiarowe ścieków ogólnych

6. Reaktor mechaniczno-biologiczny

- Krata łukowa

- Piaskownik pionowy

- Komora predenitryfikacji

- Komora defosfatacji

- Komora denitryfikacji

- Komora nitryfikacji

- Komora odgazowania

- Osadniki wtórne

- Pomieszczenie dmuchaw

7. zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego,

8. pompownia osadu nadmiernego,

9. stanowisko mechaniczne odwadniania osadu nadmiernego

10. budynek socjalno – techniczny,

11. wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika,

12. płyta odkładcza osadów odwodnionych,

13. separator piasku

Metoda oczyszczania ścieków mechaniczno-biologiczna z podwyższoną redukcją związków biogennych oraz tlenową stabilizacją osadu nadmiernego w komorach tlenowych.

Projektowane obciążenie oczyszczalni wynosi 1625 RLM, a faktyczna liczba osób obsługiwanych przez oczyszczalnię wynosi 600. Oczyszczalnia pracuje przez 365 dni w roku. Średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosi 30m3/d, a maksymalna: 90 m3/d. Do oczyszczalni nie są doprowadzane ścieki przemysłowe.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne Numer OŚ.II.6223-2/38/03  ważne do 31.12.2013 roku wydane przez Starostę Płockiego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków typu BIO C 150. W 2002 roku stale lub okresowo warunki pozwolenia wodnoprawnego były przekraczane przez azot ogólny oraz CHZT.

Na oczyszczalni powstają następujące odpady: skratki (19 08 01) - 4,9 Mg, zawartość piaskowników (19 08 02) - 109 Mg oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05) -  44 Mg. Osady ściekowe są zagęszczane. Skratki, piasek, tłuszcze oraz osady ściekowe są składowanie na terenie oczyszczalni. Zgodnie z decyzją Starosty Płockiego osad i skratki powinny być wywożone do ZUOK Kobierniki.

Oczyszczalnia nie posiada zezwolenia na zastosowanie w celach nawozowych oraz do rekultywacji.

Ładunek substancji oznaczanych w ściekach dopływających do oczyszczalni w kg/rok wynosi: BZT 5 - 15 425, ChZT-Cr - 30 918, zawiesina og. - 11 280. Ładunek substancji oznaczanych w ściekach oczyszczonych w kg/rok wynosi: BZT 5 – 176, ChZT-Cr – 616, zawiesina og. – 242.

Ścieki są odprowadzane do rzeka Skrwy Prawej w zlewni  rzeki Wisły.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Rokicie.

Właścicielem oczyszczalni jest Agencja Nieruchomości Rolnych O/T w Warszawie, Filia w Łodzi. Użytkownikiem oczyszczalni jest Gospodarstwo Mieszkaniowe ZWRSP w Cieślinie.

Projektowane obciążenie oczyszczalni wynosi 152 RLM, a faktyczna liczba obsługiwanych przez oczyszczalnię osób wynosi 117. Oczyszczalnia pracuje przez 365 dni w roku, średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosi 4,36 m3/d. Do oczyszczalni nie są doprowadzane ścieki przemysłowe. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne nr OS.II.6223-2/4/02 oraz OŚ.II.6223-2/3/03 na odprowadzanie ścieków oczyszczonych – bytowych, udzielone do 31.3.2012 r. W 2002 r. warunki pozwolenia były przekraczane przez ChZT i azot.

W oczyszczalni powstały osady ściekowe w ilości 8m3 o uwodnieniu 98%, które zostały przekazane do oczyszczalni ścieków Maszewo oraz skratki w ilości 0,6 Mg, które są składowane na składowisku odpadów komunalnych.

Ładunek substancji oznaczanych w ściekach dopływających do oczyszczalni w kg/rok wynosi: BZT 5 – 41,34, ChZT-Cr – 173,31, zawiesina og. 62,39, azot org. 5,4, fosfor org. 3,5

Ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego połączonego z rzeką Wisłą.

Katolickie Centrum Formacji w Sikorzu dysponuje oczyszczalnią ścieków typu ZBW-BOS-ZZ-25, dla której zostało wydane pozwolenie wodnoprawne nr OŚ.II.6223-2/30/03.

Najważniejsze informacje o infrastrukturze komunalnej gminy Brudzeń Duży przedstawiono w tabeli 4-12a i 4-12b.

Tabela 4-12a

Najważniejsze informacje o infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej gminy Brudzeń Duży

| Wskaźnik | Gmina Brudzeń Duży |
| --- | --- |
| % ludności korzystający z: |
| Wodociągu | 73,6 |
| Kanalizacji | 12,1 |
| Dane o infrastrukturze technicznej: |
| sieć wodociągowa w km | 230,2 |
| sieć kanalizacyjna w km | 8 |
| połączenia wodociągowe | 1531 |
| Połączenia kanalizacyjne | 217 |
| Zużycie wody na mieszkańca/rok w m3 | 0,186 |

Tabela 4-12b

Najważniejsze informacje o infrastrukturze komunalnej gminy Brudzeń Duży według sołectw

| Lp. | Nazwa sołectwa | Ilość gospodarstw | Ilość Przyłączy Wodociąg | Ilość Oczyszczalni przydomowych. | Ilość Szamb | Liczba Pojemników na odpady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brudzeń Duży | 73 | 304 | - | 28 | 194 |
| 2. | Brudzeń Mały | 32 | 15 | - | 13 | 5 |
| 3. | Bądkowo Kościelne | 64 | 43 | - | 28 | 48 |
| 4. | Bądkowo Rumunki | 14 | 8 | - | 6 | 3 |
| 5. | Bądkowo Rochny | 59 | 27 | - | 9 | 5 |
| 6. | Cegielnia | 22 | 18 | - | 15 | 16 |
| 7. | Gorzechowo | 41 | 38 | - | 4 | 2 |
| 8. | Główina | 60 | 67 | - | 33 | 10 |
| 9. | Karwosieki Cholewice | 42 | 38 | - | 39 | 17 |
| 10. | Karwosieki Noskowice | 25 | 29 | - | 22 | 13 |
| 11. | Nowe Karwosieki | 20 | 20 | - | 24 | 14 |
| 12. | Kłobukowo Patrze | 18 | 12 | - | 6 | - |
| 13. | Krzyżanowo | 39 | 38 | - | 29 | 15 |
| 14. | Lasotki | 32 | 32 | - | 28 | 24 |
| 15. | Murzynowo | 79 | 61 | 10 | 29 | 32 |
| 16. | Myśliborzyce | 17 | 17 | - | 17 | 12 |
| 17. | Parzeń | 100 | 99 | - | 90 | 33 |
| 18. | Rembielin | 37 | 30 | - | 17 | 19 |
| 19. | Rokicie | 15 | 13 | - | 10 | 16 |
| 20. | Siecień | 216 | 201 | 3 | 151 | 98 |
| 21. | Sikórz | 248 | 229 | 1 | 89 | 106 |
| 22. | Sobowo | 74 | 75 | - | 52 | 42 |
| 23. | Siecień Rumunki | 27 | 27 | - | 23 | - |
| 24. | Strupczewo | 38 | 26 | - | 23 | 1 |
| 25. | Suchodół | 33 | 33 | - | 29 | 20 |
| 26. | Turza Mała | 27 | 26 | - | 13 | 27 |
| 27. | Turza Wielka | 58 | 55 | - | 41 | 33 |
| 28. | Uniejewo | 19 | 18 | - | 18 | 5 |
| 29. | Więcławice | 37 | 25 | - | 16 | 16 |
| 30. | Winnica | 37 | 22 | - | 18 | 10 |
| 31. | Żerniki | 58 | 52 | 1 | 26 | 3 |
| 32. | Rokicie Osiedle |  | 37 | - | 4 | 8 |
| x | Razem | 1 661 | 1 725 | 15 | 950 | 848 |

## Obiekty dziedzictwa kulturowego

Zabytki kultury materialnej

Poniżej przedstawiono obiekty i zespoły obiektów wpisane do rejestru zabytków i znajdujące się w spisie konserwatorskim oraz proponowane do objęcia ochroną konserwatorską.

Bądkowo Kościelne

zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Szczepana

- kościół murowany późnobarokowy 1781-1790 r.

- dzwonnica murowana 1926 r.

- cmentarz przykościelny

- ogrodzenie zespołu kościelnego 1926 r,

Cmentarz parafialny rzymsko - katolicki II poł. XIX w, (0.8 ha) - występujący starodrzew, zabytkowe nagrobki, zbiorowa mogiła zamordowanych mieszkańców

Reliktem dawnej zabudowy wsi są domy nr 10 i 38 zbudowane prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku - spełniają wymogi do objęcia ich ochroną konserwatorską.

Na terenie wsi przy drodze do Łukoszyna znajduje się przedwojenny obiekt byłej szkoły (obecnie nieużytkowany) o ciekawej architekturze, który należałoby objąć ochroną konserwatorską.

Brudzeń Duży - zespół dworski, dwór murowany z przełomu XIX/XX w stylu elektycznym, park podworski, połowa XIX w. W okresie powojennym nastąpiła adaptacja obiektu na cele oświaty i do obecnej chwili służy tym celom.

Cierszewo - dom dawnego zarządcy młyna rządowego wł. Okręgowa Dyrekcja Kaskady Dolnej Wisły, murowany 1886 r.

Głowina - zespół dworski - dwór murowany XIX/XX, obecnie dom mieszkalny, wł. U.G. Brudzeń Duży, spichlerz murowany 3 ćw. XIX, a przebudowa XX, pozostałości parku, k. XIX w.

Bądkowo Rochny - ruiny młyna drewnianego wodnego z 1911 roku położonego w dolinie Skrwy. Pozostały murowane fragmenty młyna i urządzeń wodnych.

Janoszyce - ruina młyna wodnego drewnianego ok. 1900 r.

- pozostałości zespołu folwarcznego - dwa budynki gospodarcze murowane z cegły i kamienia.

Lasotki - ruina młyna wodnego z pozostałymi urządzeniami wodnymi

Karwosieki - Cholewice - zespół dworski: dwór drewniany 2 poł. XIX w. i częściowo murowany - dobudówka. Obecnie wykorzystany na cele mieszkaniowe.

Murzynowo - podlega ochronie konserwatorskiej historyczny układ przestrzenny wsi, sposób zabudowy, ukształtowanie dróg i terenów zielonych

- zagroda nr 11, obecnie nie użytkowana, dom drewniany k. XIX, stodoła murowana pocz. XX w.

- dom nr 12 drewniany z 2 połowy XIX wieku, obecnie muzeum historii okolicy.

Myśliborzyce - dwór z najbliższym otoczeniem (obecnie użytkowany przez szkołę).

Radotki - zagroda młynarska:

- młyn wodny murowany z przełomu XIX i XX w.

- dom mieszkalny młynarza murowany pocz. XX w. w stanie dobrym, użytkowany. Urządzenia młyna są wykorzystane dla elektrowni wodnej.

Rembielin - dwór murowany, k. XIX w. Obecnie dom mieszkalny i sklep

Rokicie - kościół parafialny p.w. Św, Małgorzaty murowany 1310 przebudowany 1783, 1896

- cmentarz rzymsko - katolicki I poł. XIX

- dwór, obecnie Dom Sióstr Emerytek mur. pocz. XX.

Siecień - kościół parafialny pw. Św. Józefa murowany 1584, restauracja 1779 i 1840

Fot. 1 Kościół w Bądkowie Kościelnym (mat. UG)

Brak wyraźnych cech stylowych z pewnymi elementarni gotycko renesansowymi

- ogrodzenie zespołu kościelnego

- cmentarz parafialny rzymsko - katolicki II poł. XIX w. (pow. 0.5 ha) z resztkami starodrzewu (najstarszy nagrobek z 1891 r.). Występujący starodrzew, układ i inne wartościowe elementy podlegają ochronie.,

- pozostałości zespołu dworskiego

- spichlerz murowany, poł. XIX w

- Podlega ochronie konserwatorskiej historyczny układ przestrzenny zespołu dawnej zabudowy wsi zgrupowanej wokół centralnego stawu, wraz z parkiem krajobrazowym, historycznym układem drogi spichlerz z najbliższym otoczeniem.

Sikórz - kościół par, p.w. Św. Trójcy mur. 1911-1920 w stylu elektycznym wraz z cmentarzem przykościelnym. Stary cmentarz przykościelny, porośnięty drzewami o powierzchni 0,15 ha data założenia XIV, XV w, z nagrobkiem Jadwigi Piwnickiej ogrodzony murem ceglanym.

- kaplica cmentarna drewniana ok poł. XIX w.

- cmentarz parafialny rzymsko - katolicki k. XIX w. o pow. 0.9 ha, porośnięty starodrzewem (najstarszy nagrobek z 1872 roku).

- zespół dworski:

• dwór murowany ok. poł. XIX przebudowany w l. 20 XX w. Stan średni,

Sobowo - zespół kościoła parafialnego p.w. Bożego Ciała:

- kościół mur. 1817-1837 odbudowany po pożarach 1923 i 1974 (Nr rej. 462 z 16.IX.78)

- dzwonnica mur. około pół. XIX.

Turza Mała - młyn wodny drewniany 2 pół. XIX w

Uniejewo - dwór murowany 1.30 XX w. obecnie dom mieszkalny.

Więcławice - teren dawnego założenia dworsko – parkowego

Winnica - zespół dworski: - dwór murowany, 2 poł. XIX w. Obecnie dom mieszkalny.

Fot.2 Dwór w Winnicy (mat. UG)

Ponadto do rejestru zabytków województwa mazowieckiego wpisano sześć stanowisk archeologicznych z terenu gminy:

- Brudzeń Duży st. 1 – grodzisko z XII w. n.e. (dec. 418/239/60 W)

- Lasotki st. 1 – osada z XI-XII w. n.e. (dec. 174/1064/74 W)

- Parzeń st. 1 – grodzisko z XII w. n.e. (dec. 175/937/71 W)

- Radotki st. 2 – osada z V i X-XII w. n.e. (dec. 171/1065/74 W)

- Winnica st. 1 – osada z V i XI-XIII w. n.e. (dec. 173/1061/74 W)

- Wymyślin (Strupczewo) st. nr 6 – cmentarzysko ciałopalne z IV w. p.n.e. kultury pomorskiej (decyzja nr 580/797/68 W)

## Gospodarka odpadami

### Stan aktualny

Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Płockiego-gmina Brudzeń Duży jest zgodny z Polityką Ekologiczną Państwa, Planem Gospodarki Odpadami dla województwa Mazowieckiego, Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płockiego oraz Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstające  i przywożone na teren gminy, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Analizując stan aktualny gospodarki odpadami komunalnymi stwierdzono, że na terenie gminy funkcjonuje system zbiórki odpadów niesegregowanych oraz system selektywnej zbiórki odpadów użytecznych (szkło, papier, tworzywa sztuczne) i zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych tj. zbiórka zużytych baterii w szkołach. Ilość odpadów komunalnych oszacowano na poziomie 325,5 Mg wg informacji z gmin, natomiast wg analizy wskaźnikowej oszacowano ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gminie Brudzeń Duży na poziomie 1,65 tys. Mg. Porównując ilości  szacunkowe odpadów wyliczone w sposób teoretyczny w oparciu o wskaźniki z ilościami odpadów rzeczywistymi stwierdzono różnicę wynosząca ok. 80 %. Na różnicę w bilansie odpadów wpływa kilka czynników: stosowanie różnych sposobów zagospodarowywania odpadów remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych, niekontrolowanego spalania odpadów (np. tworzyw sztucznych, papieru i kartonu) w paleniskach indywidualnych, wykorzystanie popiołu ze spalania paliw do posypywania dróg, a także nielegalne deponowanie odpadów w środowisku tzw. „dzikie składowiska”. W związku z powyższym do dalszych analiz przyjęto dane obliczone wg wskaźników.

Na terenie gminy nie funkcjonują składowiska odpadów ani inne obiekty odzysku/unieszkodliwiania odpadów. Nie funkcjonują również punkty skupu surowców wtórnych ani firmy prowadzące produkcję w oparciu o odzysk odpadów.

Odpady niesegregowane oraz surowce wtórne są wywożone poza teren gminy. Odpady niesegregowane są dostarczane do ZUOK w Kobiernikach oraz do Cieszewa gmina Drobin.

Selektywna zbiórka na terenie gminy jest prowadzona od 1997 r.  Do zbierania odpadów stosowane są pojemniki 1,1 m3 – 24 szt.: po 8 na makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło. Pojemniki opróżniane wg potrzeb (po zapełnieniu). Ilości surowców wtórnych zebranych w 2003 r. przedstawiono poniżej

| Surowiec wtórny | Ilość zebrana [Mg] | Odbiorcy |
| --- | --- | --- |
| Szkło | 2 | SITA PGK – dostarczane do ZUOK w Kobiernikach |
| Papier | 3 |  |
| Tworzywa sztuczne | 8 |  |
| Suma | 13 |  |

Na terenie gminy funkcjonuje zbiórka zużytych baterii w szkołach. Zbiórka ta organizowana była w ramach I edycji „Programu zbiórki i gromadzenia baterii na terenie ZGRP i gmin ościennych” organizowanego w okresie od września do grudnia 2003 r. Ogółem zebrano 455 kg zużytych baterii.

W lutym 2004 r. zakupiono pojemnik na zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Pojemnik ustawiony został na placu przed budynkiem Urzędu Gminy przy pojemnikach do selektywnej zbiórki. Do pojemnika proponowana jest zbiórka świetlówek. Aktualnie nie podano ilości zebranych odpadów w pojemniku.

Na terenie gminy skupem opakowań po środkach ochrony roślin zajmuje się Przedsiębiorstwo „ROLMEX” w m. Brudzeń Duży, które posiada wydzielone pomieszczenie do zwrotu opakowań  po substancjach niebezpiecznych – środkach ochrony roślin. Niestety rolnicy nie przynoszą opakowań. Obecnie w związku z dopłatami (Gmina jest zakwalifikowana do gmin w ramach ONW - obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania),  rolnicy są  zobowiązani te opakowania  przetrzymywać w swoich gospodarstwach   przez okres  4 - ech lat (nie wystarczy zapis w karcie wykonanych zabiegów  i potwierdzenie zakupu).

Na terenie gminy nie jest prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, poremontowych, zielonych ani ulegających biodegradacji.

Odpady z sektora gospodarczego, jak wynika z danych zgromadzonych w wyniku ankietyzacji oraz z bazy SIGOP, wytwarzane są w dwu zakładach: w PUP „KOW-ROL” oraz w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie. Ponadto oszacowano ilość odpadów powstających w małych i średnich przedsiębiorstwach na ok. 27 Mg.

Odpady z ankietowanych zakładów są poddawane w całości procesom odzysku. W pozostałych zakładach, należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak wynika z doświadczeń, odpady mające charakter surowców wtórnych są najczęściej przekazywane do punktów skupu. Pozostałe odpady są prawdopodobnie usuwane do strumienia odpadów komunalnych, ewentualnie poddawane różnym procesom odzysku i unieszkodliwiania we własnym zakresie.

Na terenie gminy Brudzeń Duży nie występują składowiska odpadów przemysłowych ani inne obiekty lub instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego.

### Propozycja systemu gospodarki odpadami oraz cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami

Dla uregulowania gospodarki odpadami na terenie gminy opracowano cele do osiągnięcia w dwóch horyzontach czasowych 2004-2007 oraz 2008-2011 dla sektora komunalnego oraz dla sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz przedstawiono zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne.

Dla osiągnięcia założonych celów opracowany plan obejmuje rozwiązania zmierzające do uporządkowania gospodarki odpadami poprzez wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów użytecznych, odpadów ulegających biodegradacji od mieszkańców, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, a także rozwiązania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania pozyskanych frakcji.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w planie zaproponowano wariantowe rozwiązania systemu gospodarki uwzględniające charakterystykę zabudowy gminy. Wariant I obejmuje rozwiązanie w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”, natomiast wariant II dotyczy wprowadzenia zbiórki odpadów w systemie dwupojemnikowym (frakcja "sucha" i "mokra").

W wariancie I proponuje się wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów w systemie wielopojemnikowym w zabudowie wielorodzinnej oraz w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej następujących frakcji: szkło, tworzywa sztuczne, papier i makulaturę, metale oraz odpady ulegające biodegradacji (w systemie pojemnikowym w zabudowie  wielorodzinnej).W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, proponuje się kompostowania w przydomowych kompostownikach.

Wariant II proponuje  wprowadzić selektywną zbiórkę w systemie dwupojemnikowym. Odpady „mokre” proponuje się zbierać tylko w zabudowie wielorodzinnej. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady ulegające biodegradacji proponuje się poddawać kompostowaniu w przydomowych kompostownikach.

Zaproponowane warianty obejmują zbiórkę odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i infrastruktury, a także uwzględniają selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów zielonych z pielęgnacji terenów zielonych.

Proponuje się realizację zaproponowanego w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Kobiernikach, gmina Stara Biała oraz o zakłady odzysku odpadów budowlanych obecnie funkcjonujące w gminie Stara Biała.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych zlokalizowany w gminie Stara Biała, w odległości ok. 10 km od Płocka, jest obiektem pozwalającym na prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi.

Ocenę stopnia realizacji planu umożliwi prowadzony w trakcie wdrażania planu monitoring. System monitoringu i oceny zadań i celów zawartych w planie gospodarki odpadami dla ZGRP- gmina Brudzeń Duży obejmuje: obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych, system sprawozdawczości organów urzędowych i podmiotów gospodarczych oraz wskaźniki realizacyjne zamierzonych działań.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami powinno obejmować:

•	ocenę realizacji postawionych w planie wojewódzkim priorytetów, celów głównych i szczegółowych, założeń jakościowych i ilościowych,

•	sprawozdanie z wykonanych zadań organizacyjnych i techniczno- technologicznych,

•	zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

•	sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Sprawozdanie może zawierać także informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach prawnych, założeniach podstawowych, planach wyższego rzędu, itp., co będzie powodować konieczność weryfikacji planu i jego aktualizację.

Rada Gminy będzie oceniała co dwa lata stopień realizacji planu gospodarki odpadami, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wdrażania przedsięwzięć określonych w planie.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plan był aktualizowany nie rzadziej niż raz na 4 lata. Oznacza to, że następny plan gospodarki odpadami powinien zostać uchwalony przed 30 czerwca 2008 r. Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji - winno być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.

Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części planu wymagają aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały plan, tj. aktualny stan gospodarki odpadami, zmienionej w wyniku realizacji planu krótkoterminowego, wytyczone priorytety, cele i działania, program długoterminowy oraz analiza oddziaływań.

Cele przewidziane do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy Brudzeń Duży

Cele krótkookresowe 2004-2007

- objęcie zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych 95% mieszkańców gminy,

- minimalizacja ilości deponowanych na składowiskach odpadów niesegregowanych poprzez uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu odpadów,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych tj.: szkło, tworzywa sztuczne, złom, makulatura,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w budownictwie jednorodzinnym pod kątem kompostowania w ogródkach przydomowych,

- wprowadzenie  selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w budownictwie wielorodzinnym,

- edukacja ekologiczna mieszkańców z uwzględnieniem specyfiki zbieranych selektywnie odpadów,

- skierowanie w roku 2007 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  (w stosunku do roku 1995),

- osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- odpady wielkogabarytowe					-	20%

- odpady budowlane						-	15%

- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych) - 	15%

- likwidacja zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez nielegalne deponowanie odpadów w środowisku

Cele długookresowe 2008-2011

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w zabudowie wielorodzinnej,

- kontynuacja edukacji ekologicznej,

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- osiągnięcie docelowo zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- odpady wielkogabarytowe					-	55%

- odpady budowlane						-	45%

- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych) - 	57%

- minimalizacja ilości deponowanych na składowiskach odpadów niesegregowanych poprzez uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu odpadów,

- likwidacja zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez nielegalne deponowanie odpadów w środowisku.

Cele i działania w gospodarce odpadami opakowaniowymi

Cele krótkookresowe 2004-2007

- wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych tj.: szkło, tworzywa sztuczne, złom, makulatura,

- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych,

- osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

- opakowania z tworzyw sztucznych 			- 	25%

- opakowania z papieru i tektury			-	48%

- opakowania ze szkła 					-	40%

- opakowania z aluminium				-	40%

- opakowania z blachy stalowej			-	20%

- opakowania wielomateriałowe			-	25%

Cele długookresowe 2008-2011

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, z uwzględnieniem przede wszystkim odpadów opakowaniowych,

- kontynuacja edukacji ekologicznej,

- osiągnięcie poziomów odzysku 50% i recyklingu – 25% odpadów opakowaniowych do2007 r.

- w latach 2008-2011 osiągnięcie poziomów recyklingu i odzysku zgodnie zobowiązującym prawodawstwem,

- osiągnięcie docelowo zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

- opakowania z tworzyw sztucznych 			- 	25%

- opakowania z papieru i tektury			-	50%

- opakowania ze szkła 					-	50%

- opakowania z aluminium				-	48%

- opakowania z blachy stalowej			-	35%

- opakowania wielomateriałowe			-	25%

Cele w gospodarce odpadami niebezpiecznymi występującymi w strumieniu odpadów komunalnych

Cele krótkookresowe 2004-2007

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie zagrożeń jakie stwarza niekontrolowane przedostawanie się odpadów niebezpiecznych do środowiska,

- osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych (ze strumienia odpadów komunalnych) - 	15%

Cele długookresowe 2008-2015

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia komunalnych,

- kontynuacja edukacji ekologicznej,

- osiągnięcie docelowo zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych (ze strumienia odpadów komunalnych) - 	57%

Cele i zadania przewidziane do realizacji w gospodarce osadami ściekowymi

Cele krótko  i długookresowe 2004-2011

- zwiększenie stopnia kontroli  obrotu komunalnymi osadami ściekowymi

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach ściekowych.

Zadania

- ograniczenie ilości osadów ściekowych deponowanych na terenie oczyszczalni,

- objęcie monitoringiem oczyszczalni ścieków w zakresie realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych osadów i wynikających z  badań sposobów postępowania z osadami,

- zwiększenie wykorzystania osadów ściekowych innymi metodami przeróbki niż składowanie.

Cele w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego

- zapobieganie i minimalizacja ilości, a także ograniczenie toksyczności odpadów,

- wdrażanie technologii BAT oraz zarządzania środowiskowego,

- zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych,

- zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem,

- osiągnięcie pełnej kontroli i właściwe zarządzanie gospodarką odpadami w sektorze gospodarczym,

- organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

- zapewnienie odzysku 50% (do 2007) oraz 70% (do 2011) odpadów budowlanych, w tym 70% (2007) i 90% (2011) gruzu budowlanego oraz zmniejszenie ilości tych odpadów deponowanych na składowiskach,

- edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych

Cele w gospodarce zużytymi oponami

Osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu docelowo w 2007 roku na poziomie 75% (odzysk) i 15% (recykling) wg zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, (Dz. U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.), w latach 2008-2011 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zadania

Organizacja systemu zbiórki i gromadzenia zużytych opon od mieszkańców oraz od małych i średnich przedsiębiorstw

Cele w gospodarce wyeksploatowanym pojazdami

Odzysk i recykling zgodnie z projektem Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

- po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,

- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980r. osiągnięty poziom ponownego  użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75% a  poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie,

Zadania

- organizowanie systemu zbiórki wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców poprzez stacje demontażu na terenie gmin ościennych.

Cele w gospodarce zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu substancji zubożających warstwę ozonową do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, (Dz.U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.), w latach 2008-2011 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zadania

- organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego (od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów demontażu) oraz od użytkowników indywidualnych – poprzez sklepy lub punkt zbierania odpadów niebezpiecznych,

- organizacja wtórnego obiegu przestarzałych sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest

Bezpieczne dla zdrowia usunięcie wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwienie poprzez deponowanie na wyznaczonych do tego celu składowiskach

Zadania

- opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest,

- monitoring usuwania wyrobów zawierających azbest

Cele w gospodarce bateriami i akumulatorami

Odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii 
i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,  (Dz.U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r .) w ilości:

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r, 70% - 2007 r.;

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r., 50% -2007 r.;

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych) – 30% w 2006 r., 50% - 2007 r.

- w latach 2008-2011 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zadania

- organizacja zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych ze źródeł rozproszonych,

Cele w gospodarce olejami odpadowymi

Uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek i recyklingu w wysokości 35% (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych) do roku 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, (Dz.U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.), w latach 2008-2011 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zadania

- organizacja zbiórki odpadowych olejów ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze)

Cele w gospodarce odpadami medycznymi

Minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów medycznych na środowisko poprzez stosowanie właściwych praktyk postępowania z odpadami.

Zadania

- organizacja zbiórki odpadów medycznych z indywidualnych praktyk lekarskich,

- podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi w służbie zdrowia.

Cele w gospodarce odpadami weterynaryjnymi

Minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów weterynaryjnych na środowisko poprzez stosowanie prawidłowych sposobów postępowania z wytwarzanymi odpadami

Zadania

- organizacja zbiórki odpadów medycznych w gabinetach weterynaryjnych,

- podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami weterynaryjnymi w gabinetach weterynaryjnych.

Cele w gospodarce zwłokami zwierzęcymi

Eliminacja nieprawidłowych praktyk postępowania ze zwłokami zwierzęcymi

Zadania

- organizacja systemu gospodarowania zwłokami zwierzęcymi

- organizacja akcji propagandowej na terenie gminy.

Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami

dla gminy Brudzeń Duży

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| sektor komunalny |
| 1. | Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy | 2004-2006 | Wójt przedsiębiorstwa wywozowe |
| 2. | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych w systemie workowym lub systemu dwupojemnikowym | 2004-2011 | ZGRP we współpracy z Wójtem przedsiębiorstwa wywozowe |
| 3. | Wdrożenie i rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2006-2011 | Wójt przedsiębiorstwa wywozowe |
| 4. | Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych | 2004-2011 | Wójt przedsiębiorstwa wywozowe |
| 5. | Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2004 – 2011 | ZGRP we współpracy z Wojtem |
| 6. | Organizacja zbiórki zużytych opon i wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców | 2004-2011 | Burmistrz, stacje demontażu |
| 7. | Organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego (od użytkowników indywidualnych – poprzez sklepy lub punkt zbierania odpadów niebezpiecznych, | 2004-2011 | Wójt, placówki handlowe |
| 8. | Organizacja zbiórki zużytych olejów od mieszkańców | 2004-2011 | Wójt |
| 9. | Budowa Gminnego Punktu Zbiórki odpadów Niebezpiecznych | 2004-2007 | Wójt |
| 10. | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | 2004-2011 | Wójt |
| 11. | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami | 2004-2011 | Wójt, placówki oświatowe |
| sektor gospodarczy |
| 1. | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, | 2004-2007 | Wójt, Przedsiębiorcy |
| 2. | Wdrażanie technologii BAT oraz zarządzania środowiskowego | 2004 –2011 | Przedsiębiorcy |
| 3. | Zwiększenie kontroli nad odpadami powstającymi w zakładach przemysłu rolno-spożywczego i objęcie ich ewidencją; stworzenie szczelnego system nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz wysokiego ryzyka (HRM) | 2004-2007 | Przedsiębiorcy Powiatowy Lekarz Weterynarii |
| 4. | Organizacja systemu zbiórki odpadów budowlanych; osiągnięcie poziomu 90% odzysku gruzu budowlanego; zmniejszenie ilości odpadów remontowo-budowlanych unieszkodliwianych poprzez składowanie | 2004-2007 | Przedsiębiorcy |
| 5. | Organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów demontażu lub punkt zbierania odpadów niebezpiecznych | 2004-2007 | Przedsiębiorcy |
| 6. | Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych | 2004-2011 | Przedsiębiorcy |
| 7. | Monitoring gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym | 2004-2011 | WIOŚ Starosta |
| odpady niebezpieczne |
| 1. | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw | 2004-2011 | Koordynowane przez Wójta Przedsiębiorcy |
| 2. | Organizacja zbiórki odpadów medycznych z indywidualnych praktyk lekarskich, | 2004-2011 | Koordynowane przez Wójta Gabinety weterynaryjne |
| 3. | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi w służbie zdrowia. | 2004-2007 | Gabinety lekarskie |
| 4. | Organizacja zbiórki odpadów medycznych w gabinetach weterynaryjnych, | 2004-2007 | Gabinety lekarskie |
| 5. | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami weterynaryjnymi w gabinetach weterynaryjnych | 2004-2007 | Gabinety weterynaryjne |
| 6. | Organizacja zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych ze źródeł rozproszonych | 2004-2007 | Wójt |
| 7. | Organizacja zbiórki odpadowych olejów ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze) | 2004-2007 | Przedsiębiorstwa, Wójt |
| 8. | Opracowanie harmonogramu usuwania azbestu | 2004-2011 | Nadzór Budowlany |
| 9. | Monitoring usuwania wyrobów zawierających azbest | 2004-2011 | Starostwo, Wójt |
| 10. | Organizacja systemu gospodarowania zwłokami zwierzęcymi | 2004-2011 | Wójt, Powiatowy Lekarz Weterynarii |
| 11. | Organizacja akcji informacyjnej w zakresie właściwego postępowania z padłymi zwierzętami | 2004 - 2006 | Wójt |
| 12. | Organizacja zbiórki wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 2004-2011 | Wójt |
| 13. | Edukacji ekologiczna wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami | 2004-2011 | Przedsiębiorcy |

# Założenia Programu ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży

Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży przyjęto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie  zamierzeń rozwojowych gminy, zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym.

Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w mieście były podstawą do zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

## Uwarunkowania zewnętrzne do realizacji Programu

Główne uwarunkowania zewnętrzne dla gminy Brudzeń Duży w zakresie ochrony środowiska wynikają z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu, umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska. Są to następujące dokumenty:

- polityki ekologicznej państwa,

- programu wykonawczego do polityki ekologicznej,

- strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, województwa mazowieckiego oraz powiatu płockiego,

- strategii rozwoju regionalnego kraju,

- koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa mazowieckiego,

- systemu prawa ochrony środowiska w Polsce oraz w Unii Europejskiej, w tym projektowanych aktów prawnych,

- międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,

- programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego,

- planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

- programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla powiatu płockiego,

- programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla miasta Płocka jako najbliższego dużego ośrodka miejskiego i przemysłowego,

- strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, leśnictwa).

Główne cele i zasady oraz działania w ważniejszych dla analizowanego obszaru dokumentach planistycznych przedstawiono poniżej.

Polityka ekologiczna państwa

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010" oraz w dostosowanej do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska, "Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010", zostały przyjęte jako podstawa niniejszego Programu.

Nadrzędną zasadą przedstawioną w Polityce ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrównoważony jest definiowany jako taki, który nie narusza w sposób istotny i trwały środowiska oraz godzi prawa przyrody, ekonomii oraz rozwoju społeczeństw wraz ze zrównoważeniem szans dostępu do zasobów między pokoleniem obecnym, a pokoleniami następnymi. W skrócie, jest to rozwój człowieka wynikający z działalności człowieka odbywającego się w harmonii z przyrodą. Najważniejszymi czynnikami, które należy uwzględniać przy programowaniu zrównoważonego rozwoju są: czynniki społeczne, ekologiczne, przestrzenne i ekonomiczne.

Rozwój zrównoważony oznacza taką filozofię rozwoju globalnego, regionalnego
i lokalnego, która przeciwstawia się ekspansji opartej wyłącznie na wzroście gospodarczym.

W Polityce ekologicznej państwa jako zasady szczegółowe przyjęto:

Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności:

- zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT),

- recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania,

- zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie 
z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania 
i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. dyrektywa IPPC),

- wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji, Responsible Care, itp.

Zasadę "zanieczyszczający płaci” odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny wszystkie jednostki użytkujące środowisko a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych.

Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczającą uwzględnienie
 w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.

Zasadę regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych).

Zasadę subsydiarności, oznaczającą przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.

Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.

W Polityce Ekologicznej Państwa przedstawione zostały także cele ogólne o charakterze strategicznym i realizacyjnym, w różnych horyzontach czasowych. Jako oddzielne zagadnienie omówione zostało zagadnienie włączania aspektów ochrony środowiska do polityk sektorowych takich jak: przemysł i energetyka, transport, rolnictwo, leśnictwo, budownictwo i gospodarka komunalna, zagospodarowanie przestrzenne, turystyka, ochrona zdrowia, handel i działalność obronna. Wskazane zostały przede wszystkim cele i działania, jakie należy podjąć w ramach programów sektorowych, jako konieczny udział sektorów w realizacji zrównoważonego rozwoju.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), zwany dalej Planem, jest dokumentem operacyjnym, określającym  cele,  priorytety  i  zasady  wspierania  zrównoważonego rozwoju obszarów  wiejskich.  Plan  jest  ukierunkowany  na  aspekty  społeczne,  ekonomiczne  i środowiskowe (ekologiczne) tego rozwoju.

Dla realizacji niniejszego programu istotne są następujące cele, określone w „Planie...”:

Cel 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Priorytet  2.  2.  Ochrona  środowiska  i  zachowanie  walorów  przyrodniczych  obszarów

wiejskich.

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.

Dostosowanie gospodarstw do standardów UE.

Priorytet 2.3. Zwiększenie lesistości kraju.

Polityka i strategia województwa mazowieckiego

Najważniejszym dokumentem będącym podstawą programowania rozwoju województwa jest „Strategia rozwoju województwa mazowieckiego”. Wojewódzkie programy, w tym program ochrony środowiska, są realizacją strategii rozwoju województwa. Z tego powodu w pracach nad Programem wykorzystano cele i zadania związane z ochroną środowiska i użytkowaniem zasobów naturalnych, sprecyzowane w ramach następujących priorytetów "Strategii ...". Istotne znaczenie mają następujące cele i zadania:

Cele długookresowe:

1.3.	Poprawa jakości środowiska przyrodniczego Mazowsza

1.6.	Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni

Cele średniookresowe i operacyjne

2.5. Przeciwdziałanie degradacji i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego

Do najważniejszych działań należą:

- utworzenie regionalnego systemu obszarów chronionych, zgodnego ze standardami europejskimi;

- zwiększenie lesistości regionu i ochrona lasów;

- zmniejszenie zanieczyszczenia;

- przeciwdziałanie deficytowi wodnemu;

- poprawa stanu bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych 
i katastrof ekologicznych oraz monitorowanie stanu;

- podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej

- rozwijanie proekologicznych form aktywizacji gospodarczej,

Priorytety

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska;

- gospodarka wodna – wdrożenie systemu pełnego monitoringu zanieczyszczenia wód, realizacja i modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji;

- gospodarka odpadami stałymi – przygotowanie koncepcji systemu, realizacja zakładów utylizacji odpadów.

Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001 – 2006

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa programy wojewódzkie są aktami wykonawczymi w stosunku do strategii rozwoju województw. Stanowią one jednocześnie – w myśl postanowień ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego – podstawę ubiegania się samorządu województwa o wsparcie rozwoju ze środków budżetu państwa w ramach kontraktów wojewódzkich.

Dla realizacji niniejszego programu istotne są następujące cele, określone w „Programie...”:

Cel IV:	Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych

Działanie 2: 	Restrukturyzacja i rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich i małych miast

Działanie 5: 	Ekologizacja rolnictwa oraz wprowadzanie zasad rozwoju ekologicznie zrównoważonego

Działanie 6: Przebudowa i modernizacja struktur sektora rolnego

Cel V:	Przeciwdziałanie degradacji i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego

Działanie 1: Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

Działanie 2: Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu

Działanie 3: 	Poprawa stanu bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych oraz monitorowanie stanu przyrody

Działanie 4: Podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej

Cel VIII:	Zahamowanie narastania chaosu w przestrzennym zagospodarowaniu Warszawy i województwa

Działanie 4:	Kształtowanie ładu przestrzennego ukierunkowanego na ograniczanie pól konfliktów pomiędzy zainwestowaniem technicznym a środowiskiem przyrodniczym

Działanie 5:	Kształtowanie krajobrazu harmonijnie skomponowanego i zachowującego tożsamość kulturową i walory krajobrazowe

Uwarunkowania wynikające z "Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego"

Naczelnym celem polityki zagospodarowania przestrzennego prowadzonej przez samorząd województwa jest kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno – przestrzennej województwa sprzyjającej zrównoważonemu wykorzystaniu cech, zasobów i walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu i jakości życia oraz trwałym zachowaniem właściwości środowiska dla potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń. W pracach nad Programem wykorzystano zapisy dokonane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, a zwłaszcza celów i kierunków działania oraz konkretnych zadań dotyczących polityki przestrzennej w zakresie ochrony zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, infrastruktury systemu transportowego oraz infrastruktury technicznej ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska województwa mazowieckiego

Za nadrzędny cel programu uznano doprowadzenie stanu środowiska w województwie mazowieckiego do poziomu wymaganego przez Unię Europejską.

„Program ochrony środowiska woj. mazowieckiego”, zatwierdzony został przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 15 grudnia 2003 roku, jest dokumentem nadrzędnym wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie polityki ekologicznej województwa jest „Strategia rozwoju województwa mazowieckiego”. Program ochrony środowiska stanowi rozwinięcie strategii rozwoju województwa w odniesieniu do ochrony środowiska.

Cel  główny:  zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska

Cele szczegółowe:

- poprawa jakości wód,

- uporządkowanie gospodarki odpadami,

- zapewnienie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego,

- ograniczenie uciążliwości hałasu.

Cel  główny:  racjonalizacja gospodarki wodnej

Cele szczegółowe:

- zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych,

- ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych produkcji i usług,

- ograniczenie wodochłonności,

- poprawa standardów zaopatrzenia w wodę.

Cel  główny:  zwiększenie lesistości i ochrona lasów

Cele szczegółowe:

- osiągnięcie wskaźnika lesistości Mazowsza do 25 %,

- zmiana struktury własnościowej lasów,

- racjonalizacja gospodarki leśnej,

- rozwój funkcji ochronnych i buforowych lasu.

Cel  główny:  poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego

Cele szczegółowe:

- ochrona przeciwpowodziowa,

- ochrona przeciwpożarowa,

- zmniejszenie ryzyka awarii związanych z wykorzystaniem lub transportem substancji niebezpiecznych.

Cel  główny:  podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej

Cele szczegółowe:

- kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju,

- wiedza ekologiczna jako ważny czynnik w procesie zarządzania,

- tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania tożsamości regionalnej i lokalnej.

Cel  główny:  rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej

Cele szczegółowe:

- wzrost ilości podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty jakości,

- rozwój proekologicznych form produkcji rolniczej,

- wzrost wykorzystania energii odnawialnej,

- zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozach osób i towarów,

- zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności

Cel  główny:  utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych

Cele szczegółowe:

- zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną do 35 % powierzchni województwa, ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych, kompleksów leśnych, a także obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”,

- określenie do roku 2006 zasad gospodarowania na wszystkich obszarach chronionych oraz sporządzenie planów ochrony dla tych obszarów,

- utrzymanie i wzmocnienie ciągłości powiązań przyrodniczych w ramach korytarzy ekologicznych krajowych, regionalnych i lokalnych,

- partnerstwo samorządowe i partycypacja społeczna w działaniach na rzecz tworzenia obszarów chronionych,

- włączenie obszarów cennych przyrodniczo do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.

Postanowiono, że cele polityki ekologicznej woj. mazowieckiego będą realizowane w oparciu o krajowe limity przyjęte w Polityce ekologicznej państwa.

Cele ekologiczne i kierunki działań przedstawione zostaną po przyjęciu ostatecznej wersji dokumentu, która obecnie podlega procesowi opiniowania.

Strategia rozwoju powiatu płockiego do 2015 r.

Cel nadrzędny:

LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ WIELOSTRONNY, BEZPIECZNY I SPOŁECZNIE AKCEPTOWANY ROZWÓJ

Cel strategiczny:

C. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego

Cele operacyjne:

C.1. Zmniejszenie zanieczyszczeń ewakuowanych do środowiska i przeciwdziałanie degradacji środowiska.

C.2. Podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa

C.3. Ochrona przyrody i krajobrazu

C.4. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

Rozwiązania

C.1.1. Usprawnienie gospodarki odpadami

C.1.2. Poprawa jakości wód podziemnych, jezior i rzek

C.1.3. Poprawa czystości powietrza

C.1.4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych

C.2.1. Realizacja powiatowego programu edukacji ekologicznej

C.3.1. 	Zwiększenie lesistości i ochrona istniejących lasów

C.3.2. 	Ochrona różnorodności siedliskowej i gatunkowej

C.3.3.	Działania na rzecz ochrony walorów krajobrazu rolniczego, przyrodniczego i kulturowego

C.4.1. Racjonalna gospodarka wodna i rozwój małej retencji

C.4.2. Racjonalna gospodarka surowcami

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Płockiego

Określenie  priorytetów  ekologicznych w  powiecie

- Rozwój infrastruktury w zakresie oczyszczania ścieków

- Spójny system gospodarowania odpadami

- Zwiększenie lesistości powiatu i ochrona  istniejących lasów

- Zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych

- Respektowanie przepisów prawa ekologicznego

Kluczowe problemy ekologiczne wymagające rozwiązań ponadpowiatowych

- Poprawa czystości wód rzeki Skrwa Prawa

- Poprawa czystości Wisły i Zbiornika Włocławskiego

- Ochrona jezior

- Cenne obszary przyrodnicze

- Obszary zagrożeń w powiecie

Cel nadrzędny:

Lepsza jakość życia mieszkańców powiatu płockiego w Zjednoczonej Europie

Strategiczny cel: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów

Cele szczegółowe:

Ograniczenie emisji substancji i energii.

Cele operacyjne:

- Osiągnięcie lepszej jakości wód w zakresie badanych parametrów

- Osiągnięcie lepszej jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie pyłów i odorów

- Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego do obowiązujących norm

- Minimalizacja wytwarzania oraz składowania odpadów, osiągnięcie maksymalnych poziomów odzysku odpadów

- Zapobieganie awariom przemysłowym

- Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

- Cele operacyjne

- Ochrona przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem wymogów UE

- Zwiększanie lesistości w powiecie do 22%

- Ochrona gleb

- Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych

- Racjonalne gospodarowanie środowiskiem.

Cele operacyjne:

- Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości  gospodarki, zatrzymanie wody w środowisku

- Wykorzystanie energii odnawialnej do 7,5 % ogółu energii

- Usprawnienie zarządzania środowiskiem

- Zwiększona aktywność obywatelska i wyższy stan świadomości ekologicznej społeczeństwa.

- Cele operacyjne

- Większa aktywność społeczeństwa na rzecz środowiska

- Wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa

Program Ochrony Środowiska dla miasta Płocka

Przy realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Brudzeń Duży należy również wziąć pod uwagę „Program ochrony środowiska dla miasta Płocka”, jako najbliższego ośrodka miejskiego i przemysłowego, mającego znaczący wpływ na stan środowiska w swoim bezpośrednim otoczeniu.

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka sformułowano następująco:

Osiągnięcie trwałego rozwoju Płocka i zwiększenie atrakcyjności Miasta poprzez poprawę środowiska przyrodniczego i rozwój infrastruktury

Priorytety ekologiczne dla miasta Płocka

P.1.	Poprawa jakości wód powierzchniowych

P.2.	Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi

P.3.	Ochrona przed hałasem komunikacyjnym

P.4.	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu poważnych awarii i klęsk żywiołowych

P.5. 	Poprawa jakości powietrza

P.6. 	Edukacja ekologiczna mieszkańców

Dla realizacji celów w zakresie poprawy jakości środowiska i  życia mieszkańców ustalono cele długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe dla tzw. „pól” działania:

Jakość wód i stosunki wodne

a) poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych;

b) poprawa gospodarki wodno-ściekowej  miasta

Powietrze atmosferyczne

a) ograniczenie zanieczyszczeń z sektora przemysłowego;

b) ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych;

ograniczenie zanieczyszczeń z sektora komunalnego

Hałas i wibracje

Promieniowanie elektromagnetyczne

Poważne awarie i zagrożenia naturalne

Ochrona przyrody i krajobrazu oraz ochrona Skarpy Płockiej

Gleby

Edukacja ekologiczna

## Uwarunkowania wewnętrzne realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży

Oprócz wymienionych w poprzednim rozdziale uwarunkowań zewnętrznych, na politykę Gminy w zakresie ochrony środowiska oddziałują silnie także liczne uwarunkowania wewnętrzne. Znalazły one wyraz w planach, programach i strategiach, w których została uwzględniona problematyka środowiskowa gminy. W Programie oparto się na wytycznych zamieszczonych w następujących dokumentach:

*	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – uchwała Nr 279/XXXI/02 Rady Gminy Brudzeń Duży z dn. 10 października 2002 r.

*	Projekt Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzeń Duży na lata 2004 – 2015

5.2.1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brudzeń Duży

Dokument pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzeń Duży” zatwierdzony został w 2002. Podstawowym celem sporządzenia studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego było określenie polityki rozwoju gminy w zakresie, w jakim posiada ona wpływ na kształtowanie struktury funkcjonalnej i przestrzennej gminy. Studium jest podstawą do sporządzania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, a także określa zasady kształtujące rozwój przestrzenny gminy. W studium poza diagnozą stanu obecnego i zbiorem uwarunkowań zawarto też wizję przyszłości gminy w różnorodnych aspektach.

5.2.2. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzeń Duży na lata 2004-2015

W Planie...... nakreślono główne pola, w których odbywać powinny się przemiany zmierzające do osiągnięcia w efekcie rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym. Opis zadań w planie rozwoju lokalnego przedstawiono w planowanej kolejności realizacji. Zadania dotyczą zagospodarowania w infrastrukturę techniczną obszaru gminy oraz zagospodarowania w infrastrukturę społeczną. Przyjęte priorytety są zgodne z działaniami zawartymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

Najistotniejsze kwestie to:

- budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,

- budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej,

- poprawa jakości powietrza,

- gospodarka wodna i przeciwdziałanie powodziom,

- budowa i modernizacja gminnej bazy turystycznej,

- rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury społecznej

# Założenia ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży do 2011 roku

Naczelną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, infrastruktury, jak i ludzi oraz wiedzy);

Na podstawie kompleksowego raportu o stanie środowiska i źródłach jego przekształcenia i zagrożenia przedstawiono poniżej propozycję działań programowych umożliwiających spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Daje to możliwość planowania przyszłości gminy w perspektywie kilkunastu lat i umożliwia aktywizację społeczeństwa, zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na realizację działań rozwojowych.

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłużyć do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie powinna spowodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie miasta.

## Limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska

Limity krajowe

W związku z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i koniecznością ograniczenia wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska ustalone zostały limity krajowe (do osiągnięcia do 2010 roku), przedstawione w "II Polityce ekologicznej państwa. oraz  w "Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010". W skali kraju są one następujące:

- Zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r.
 (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),

- Ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r. w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- Ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 r. i o 25% w stosunku do 2000 r. (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r,

- Odzyskanie i powtórne wykorzystanie, co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów komunalnych,

- Pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

- Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych,
 w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego - również o 30%,

- Ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu z 1990 r.,

- do końca 2005 r. wycofanie z użytkowania etyliny i przejście wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Natomiast w „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” określa dodatkowo następujące limity:

- Wzrost lesistości do 30% w 2020 r., zgodnie z Krajowym programem zwiększenia lesistości,

- Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000, średnio 15 %,

- Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych (zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną) do 2015 roku,

- Redukcja biogenów w dorzeczu Wisły i Odry ze ścieków komunalnych o 75% do 2015 roku,

- Zaprzestanie odprowadzania do Bałtyku substancji niebezpiecznych do 2006 r.,

- Wyposażenie aglomeracji liczących powyżej 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2015 roku,

- Wyposażenie aglomeracji liczących  2 tys. - 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2015 roku,

- Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych) do 2010 roku,

- Udział energii odnawialnej – 7,5% do 2010 r., zgodnie ze Strategią rozwoju energetyki odnawialnej i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 roku,

- Opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza (dla obszarów, gdzie występuje przekroczenie poziomów odniesienia jakości powietrza) do 30 września 2003 roku,

- Wzrost odzysku odpadów komunalnych o 30% do 2006 r. i 75% do 2010 r.  (w stosunku do 2000 r.),

- Sporządzenie wojewódzkich oraz powiatowych planów zarządzania ryzykiem, gdy występuje więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych do 2010 roku,

- Sporządzenie dla wszystkich aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców map akustycznych do 2010 roku,

Limity wojewódzkie

Powyższe limity krajowe przyjęto jako punkt odniesienia w zakresie realizacji celów polityki ekologicznej województwa mazowieckiego.

Limity powiatowe

Zgodnie z zapisami „Programu ochrony środowiska dla powiatu płockiego”, przyjęto do osiągnięcia na terenie powiatu następujących limitów:

- zmniejszenie wodochłonności w przemyśle o 50% w stosunku do 1990 roku,

- ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 roku,

- zwiększenie odzysku odpadów o 50%,

- pełna likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych z gospodarki komunalnej i ze spływów powierzchniowych (o 30%),

- wzrost lesistości do 22%,

- objęcie europejską siecią ekologiczną Natura 2000 - 15% terenu powiatu,

- rekultywacja niewłaściwie eksploatowanych składowisk odpadów do 2009 roku,

- zwiększenie udziału energii odnawialnych do 7,5% w 2010 roku.

Limity gminne

Dla gminy Brudzeń Duży, założono realizację polityki długoterminowej, sprzyjającej osiągnięciu wymienionych w limitach krajowych i powiatowych działań w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe wytyczne przyjęto jedynie dla gospodarki odpadami, zgodnie ze sporządzonym Planem gospodarki odpadami.

W planie założono że w roku 2011 na składowiska skierowane zostanie do 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995.

W przypadku odpadów opakowaniowych przyjęto następujące poziomy recyklingu w roku 2011:

- opakowania z papieru i tektury: 50%,

- opakowania ze szkła: 50%

- opakowania z tworzyw sztucznych: 25%

- opakowania z aluminium: 48%

- opakowania z blachy stalowej – 35%

- opakowania wielomateriałowe: 25%

Dla odpadów wielkogabarytowych przyjęto w roku 2011odzysk na poziomie 55%, odpadów budowlanych – 45%, a odpadów niebezpiecznych (z grupy odpadów komunalnych) - 57%. Systemem zbiórki odpadów objętych będzie 95% mieszkańców gminy.

W odniesieniu do zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych limity określa program ochrony wód, zawierający działania mające zapewnić dotrzymanie wymaganych poziomów jakości wód, zgodnie z Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, gdzie zostały określone wymagania w zakresie zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, tj.:

konieczność osiągnięcia standardów jakości  ścieków odprowadzanych  do  środowiska wodnego z oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami załącznika 1 do powyższego rozporządzenia Ministra  Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które przedstawiono poniżej:

|  |  |  | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń przy RLM 2): |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa wskaźnika 3) | Jednostka | poniżej 2.000 | od 2.000 do 9.999 | od 10.000 do 14.999 | od 15.000 do 99.999 | 100.000 i powyżej |
| 1. | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji | mg O2/l min. % redukcji | 40 - | 25 lub 70 - 90 | 25 lub 70 - 90 | 15 lub 90 | 15 lub 90 |
| 2. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | mg O2/l min. % redukcji | 150 - | 125 lub 75 | 125 lub 75 | 125 lub 75 | 125 lub 75 |
| 3. | Zawiesiny ogólne | mg/l min. % redukcji | 50 - | 35 lub 90 | 35 lub 90 | 35 lub 90 | 35 lub 90 |
| 4. | Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4 ), azotu azotynowego i azotu azotanowego ) | mg N/l min. % redukcji | 304) - | 154) - | 154) 355) | 15 lub 80 | 10 lub 85 |
| 5. | Fosfor ogólny | mg P/l min. % redukcji | 54) - | 24) - | 24) 405) | 2 lub 85 | 1 lub 90 |

1) Określone w tabeli najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników i minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń:

- pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesin ogólnych - dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych; z tym że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2.000 oraz o okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń;

- azotu ogólnego - dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w danym roku przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12°C;

- fosforu ogólnego - dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach;

- minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń określane są w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni.

2) W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych lub zmodernizowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie do 50 %, a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża się nie więcej niż do 50 % w stosunku do wartości podanych w załączniku.

3) Analizy wykonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.

4) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

5) Minimalnego procentu redukcji nie stosuje się do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

- zapewnienie  75%  redukcji  całkowitego  ładunku  azotu  i  fosforu  w  ściekach komunalnych  pochodzących  z  całego  terytorium  państwa  w  celu  ochrony  wód powierzchniowych,  w  tym  wód  morskich,  przed  eutrofizacją.  (art.  45  ust.  4  pkt.  2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne)3,

- wyposażenie  aglomeracji  w  systemy  kanalizacji  zbiorczej  zapewniające  obsługę mieszkańców  w  dostosowaniu  do  występujących  potrzeb  i  uwarunkowań ekonomicznych,  a  w  miejscach,  gdzie  budowa  systemów  kanalizacyjnych  nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, stosowanie systemów indywidualnych (art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne transponujący odpowiednie przepisy dyrektywy 91/271/EWG),

- odpowiednie, zgodnie z ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. zagospodarowanie w środowisku osadów powstających w oczyszczalniach ścieków.

Szczegółowe, gminne limity związane z ograniczeniem wodochłonności i materiałochłonności produkcji oraz zużycia energii są obecnie trudne do określenia, co wynika z braku odpowiednich wskaźników w odniesieniu do konkretnych procesów technologicznych bądź instalacji.

## Nadrzędny cel programu ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży sformułowano następująco:

Osiągnięcie trwałego rozwoju Brudzenia Dużego i zwiększenie atrakcyjności Gminy poprzez poprawę środowiska przyrodniczego i ochronę jego zasobów

Cel ten jest zbieżny z celami wyznaczonymi w dokumentach planistycznych obowiązujących na terenie gminy.

Realizacja celu nadrzędnego powinna następować poprzez poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowania zasobów przyrody, zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii oraz realizację zadań o charakterze systemowym.

# Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

## Jakość wód i stosunki wodne

### Stan aktualny

Jakość wód i gospodarka wodna

Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe na terenie gminy Brudzeń Duży zgromadzone są w korytach rzek, cieków oraz otwartych zbiornikach powierzchniowych, jeziorach i stawach.

Obszar gminy należy do zlewni Wisły i jej dopływu Skrwy Prawej. Teren gminy Brudzeń Duży jest odwadniany przez cieki i rowy melioracyjne, które z południowej i południowo-zachodniej części gminy odprowadzają wody bezpośrednio do Wisły, a z pozostałego terenu do Skrwy Prawej – dopływ Wisły. Ich orientacyjna długość wynosi 87,675 km, a powierzchnia obszaru zmeliorowanego 2964 ha.

Przez wschodnią część gminy na długości ok. 20 km przepływa rzeka Skrwa Prawa w dolnym odcinku swojego biegu i na tym odcinku silnie meandruje. Głębokość jej koryta wynosi od 1 do 3 metrów, a szerokość około 10-15 m. Stan wody w rzece ulega znacznym różnicom. Wyższe stany wód występują w okresie wiosennych roztopów lub w lecie w przypadku długotrwałych opadów. Niskie stany wód przypadają w okresie jesieni. Maksymalne różnice stanu wód są znaczne i wynoszą 364 cm. W czasie wiosennych wezbrań Skrwa wylewa miejscami poza koryto.

Skrwa Prawa - o długości 113,9 km jest prawostronnym dopływem Wisły uchodzącym na 645.0 km jej biegu. Za początek Skrwy przyjmuje się ciek, który wypływa w okolicy wsi Okalewo, uchodzi do Jeziora Skrwileńskiego i niekiedy bywa zwany Okalewką. Według IMGW Warszawa - 1983 za właściwą Skrwę można uznać dopiero ciek wypływający z Jeziora Skrwileńskiego. Początkowo Skrwa płynie szeroką zatorfioną doliną. Skrwa uchodzi do Wisły w pobliżu miejscowości Murzynowo. Końcowy odcinek rzeki jest zatopiony. Głównymi jej dopływami są Sierpienica i Wierzbica. Obie te rzeki stanowią ponad 33% powierzchni zlewni.

Całkowita powierzchnia zlewni Skrwy Prawej osiąga 1 704 km2 i leży na terenie dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. W obrębie województwa mazowieckiego znajduje się około 1 295 km2 zlewni, Zlewnia charakteryzuje się dosyć wysokim udziałem terenów zalesionych i łąk (ograniczających obszarowe spływy zanieczyszczeń), mniejszym gruntów ornych. Pokrywają ją gliny i piaski zwałowe, w obniżeniach występują torfy. W sąsiedztwie pobrzeży rzeki zlokalizowanych jest kilka wsi. Zlewnia jest bogata w sieć cieków i rowów melioracyjnych.

Źródła Sierpienicy znajdują się w okolicach Bielska, a do Skrwy Prawej uchodzi w granicach administracyjnych miasta Sierpca. Źródła rzeki znajdują się w terenie zabudowanym. Obszar zlewni jest praktycznie bezleśny, w związku z czym rzeka jest narażona na spływ zanieczyszczeń obszarowych (użytki rolne, wiejska zabudowa mieszkalno-gospodarcza). Intensywność ich spływu - ograniczona korzystnym zagospodarowaniem zlewni (duży udział lasów i łąk) - zależna jest od warunków hydrometeorologicznych i wielkości stosowanych w rolnictwie dawek nawozowych.

Rzeka Wierzbica ma źródła w gminie Gozdowo w powiecie sierpeckim. Na całej swej długości prowadzi wody o charakterze pozaklasowym, a stan jej ulega pogorszeniu po przejściu przez miejscowość Stara Biała. Głównymi zanieczyszczeniami są związki fosforu oraz zanieczyszczenia o charakterze bakteriologicznym. Na terenie jej zlewni zlokalizowanych jest kilka punktowych źródeł zanieczyszczeń. Przeważnie są to ścieki sanitarne i opadowe odprowadzane do odbiorników po podczyszczeniu mechanicznym, a w przypadku ścieków sanitarnych również biologicznym. W dolnej części zlewni zlokalizowane jest składowisko komunalne dla miasta Płocka w miejscowości Kobierniki. Obecnie nie widać istotnego wpływu obiektu na stan czystości zlewni, lecz w przyszłości może ono powodować zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Rzeka Wierzbica w latach 80-tych i na początku 90-tych prowadziła wody na poziomie III klasy czystości. Nieznaczne je pogorszenie na całej długości nastąpiło dopiero w ostatnich latach. Pogorszeniu uległy warunki sanitarne oraz zawartość związków biogennych, głównie fosforu.

Południowa granica gminy biegnie rzeką Wisłą, która na tym odcinku posiada wody spiętrzone zaporą wodną we Włocławku, tworząc Zbiornik Włocławski. Podniesienie poziomu zwierciadła wody Wisły spowodowało zalanie ujściowego odcinka Skrwy. Cofka na tej rzece sięga do miejscowości Cierszewo. Ponadto wysoki poziom wód zagraża stateczności wiślanej skarpy, której krawędź na terenie gminy Brudzeń Duży osiąga wysokość 20-30 m. Czynne osuwiska znajdują się w rejonie Głowiny, Więcławic, Rokicia i Uniejewa.

Jeziora

Na terenie gminy znajdują się dwa jeziora o powierzchni ponad 1ha: jezioro Józefowskie o pow. 24,9 ha oraz Bądkowskie o pow. 2,45 ha.

Zbiorniki wodne

Zbiornik Włocławski został utworzony w 1970 roku. Stanowi największy pod względem powierzchni (70,2 km2) i drugi co do pojemności (408 mln m3) zbiornik zaporowy w Polsce. Jest to zbiornik dolinny, średniej wielkości. Akwen o długości 57 km, szerokości 500-2500 m obejmuje dawne koryto wielkiej wody wraz z niskimi poziomami tarasowymi. Średnia głębokość zbiornika wynosi 5,5 m, a maksymalna 13 m. Roczne wahania stanów wody w zbiorniku nie przekraczają 1 m. Charakteryzuje się on dużym stopniem przepływowości. Czas wymiany wody przy średnim dopływie wynosi 4,5 doby. Mała pojemność użytkowa zbiornika 13,5% ogranicza jego funkcję retencyjną. Cechy morfologii czaszy zbiornika i szybka wymiana wody wpływają na polimiktyczny stopień mieszania jego wód.

Zbiornik jest głównym źródłem poboru wody powierzchniowej dla miasta Płocka dla celów przemysłowych i komunalnych. Pełni równocześnie rolę głównego odbiornika ścieków.

Oprócz rzek, cieków i rowów melioracyjnych na terenie gminy występują dość licznie niewielkie zbiorniki wodne tzw. „oczka”, które wypełniają zagłębienia bezodpływowe. Szereg niewielkich jeziorek atrakcyjnych pod względem krajobrazowym znajduje się w rynnie janoszyckiej położonej w północnej części gminy.

Stan wód powierzchniowych

Główny wpływ na stan zanieczyszczenia Skrwy Prawej mają dwa dopływy: Sierpienica i Wierzbica. Bezpośrednio do rzeki ścieki odprowadzają tylko drobne zakłady. Nie ma to jednak większego wpływu na jakość jej wód. Główny wpływ na stopień zanieczyszczenia Skrwy Prawej ma Sierpienica.

Według badań w roku 2000 rzeka Skrwa Prawa na długości 86,8 km odpowiadała III klasie czystości, a tylko krótki odcinek poniżej ujścia Sierpienicy (ze ściekami z Sierpca) zakwalifikowano do wód pozaklasowych, o czym zadecydowało okresowo przekroczone miano coli. W ostatnich latach w wodzie okresowo wykrywano podwyższone stężenia BZT5, fosforanów i miana coli. Po dopływie Sierpienicy jakość wód ulegała pogorszeniu w zakresie kilku parametrów. Wartości ekstremalne tych parametrów były wyższe niż na pozostałej długości rzeki, a stężenia ponadnormatywne pojawiały się z większą częstotliwością. Na poprawę jakości wody w Skrwie wpłynęło uporządkowanie gospodarki ściekowej w Sierpcu. W roku 2000 rzeka miała charakter pozaklasowy tylko ze względu na stan sanitarny. Monitoring wód rzeki Skrwy Prawej w latach 1990, 1995 i 2000 roku przedstawiono w tabeli 7-1, natomiast jakość wód w rzekach przedstawiono w tabeli 7-2.

Tabela 7-1 Monitoring wód rzeki Skrwy Prawej w latach 1990, 1995 i 2000 roku.

| Punkt pomiarowo-kontrolny | Km biegu rzeki | Gmina | powiat | Klasa czystości Ocena ogólna | Wskaźniki decydujące o non (metoda stężeń charakterystycznych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1990 | 1995 | 2000 | 1990 | 1995 | 2000 |
| pon. ujścia Wierzbicy | 7,7 | Brudzeń Duży | płocki | non | Non | III | BZT5, PO4, m. Coli | m. coli | - |

Źródło: Stan środowiska w woj. mazowieckim, WIOŚ Warszawa, 2001 r.

Tabela7-2Jakość wód w rzekach na terenie gminy Brudzeń Duży

| L.p. | Nazwa rzeki | Ostatni rok badania | Badana długość rzeki [km] | Klasyfikacja rzek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fizyko-chemiczna | Hydrobiologiczna | Bakterio- logiczna | Ogólna |
|  |  |  |  | II | III | non | II | III | non | III | non | III | non |
| 1 | Skrwa Prawa | 1999 | 18,0 | 0 | 18,0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 | 18,0 | 0 | 18,0 | 0 |
| 2 | Sierpienica | 1999 | 17,5 | 0 | 0 | 17,5 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 17,5 | 0 | 17,5 |
| 3 | Wierzbica | 1997 | 19,7 | 0 | 19,7 | 0 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 19,7 | 0 | 19,7 |

Źródło: „Ocena stanu środowiska w powiecie płockim,MWIOŚ Delegatura w Płocku, 2002

Do rzeki Skrwy Prawej, zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi wydanymi przez Starostę Płockiego, odprowadzane są ścieki z Katolickiego Centrum Formacji w Sikorzu, z gminnej oczyszczalni ścieków typu BIO C 150 w Bądkowie Kościelnym w dopuszczalnej ilości 16,7 m3/h. (OŚ.II.6223-2/30/03)

Zbiornik Włocławek

Woda w zbiorniku badana jest w 2 punktach - powyżej i poniżej zrzutu ścieków z Płocka. Bezpośrednim źródłem zanieczyszczeń są ścieki komunalne z Płocka oraz przemysłowe z Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Jakość wody Zbiornika Włocławskiego w 2002 roku nie odpowiadała normom za sprawą dużych ilości zawiesin i związków organicznych wyrażonych BZT5. Ponadto, zgodnie z przewidywaniami, w III-stopniowej skali czystości nie mieścił się również stan sanitarny (miano Coli typu kałowego). Ze względu na stan sanitarny wody w zbiorniku, kąpiel w nim od wielu lat jest zabroniona. W stosunku do lat poprzednich zauważalna była jednak pewna poprawa - głównie w zakresie mniejszych ilości związków biogennych (fosforu i azotu). W związku z tym, że główne parametry eutrofogenne (fosforowe) w wodzie w wysokich ilościach występują rzadko, ich źródłem są prawdopodobnie osady denne.

Do rowu melioracyjnego, będącego dopływem Wisły, odprowadzane są, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym Starosty Płockiego, ścieki bytowe z Osiedla Mieszkaniowego w Rokiciu, oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIOVAK, w ilości średniej 9,3 m3/dobę. (pozwolenie nr OŚ.II.6223-2/3/03).

Czystość jezior nie była badana.

Wody podziemne (z Powiatowego POS)

Na obszarze gminy występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 215 z głównym użytkowym poziomem wodonośnym w piaszczystych utworach trzeciorzędowych

GZWP Nr 215 – to rozległy zbiornik wód porowych (51000 km2) występujących w osadach trzeciorzędowych wyróżnionych jako Subniecka Warszawska. Średnia głębokość ujęć czerpiących wodę z tej jednostki jest znaczna i wynosi 160 m. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 250 000 m3/d, a moduł (jednostkowa wydajność) przyjmuje niską wartość 0,06 litra na sekundę z kilometra kwadratowego {l/(sxkm2)}, co świadczy o bardzo ograniczonym tempie odnawialności zasobów. Znaczna głębokość zbiornika decyduje o jego stosunkowo dobrej izolacji od powierzchni. Klasa jakości wód: I c, I a i I b. Na obszarze GZWP Nr 215 w granicach gminy Brudzeń Duży nie wyróżniono obszarów ochrony typu ONO i OWO.

Wg informacji ze Starostwa Powiatowego w Płocku na terenie gminy Brudzeń Duży zasoby dyspozycyjne trzeciorzędowego użytkowego poziomu wodonośnego wynoszą 10 074 m3/d. Suma zasobów eksploatacyjnych ujęć wynosi 839,4 m3/h, natomiast szacunkowy pobór wody przez ujęcia wodociągowe oraz większe zakłady kształtuje się na poziomie 215,5 m3/d.

Wody gruntowe

Warunki wodne na terenie gminy kształtują się w ścisłej zależności od budowy geologicznej i przepuszczalności gruntów oraz rzeźby terenu.

W dolinach rzecznych i obniżeniu terenu wody gruntowe występują bardzo płytko, tj. płycej niż 1,0 m p.p.t na obszarach wysoczyzny w większości wody gruntowe utrzymywały się na głębokości przeważnie poniżej 3,0 m p.p.t.

Płytkie wody gruntowe – płycej niż 2,0 m p.p.t – występują głównie w zachodniej części gminy. Z punktu widzenia potrzeb rolnictwa na wielu obszarach warunki wodne są mało korzystne z powodu nadmiaru albo deficytu wody. Z punktu widzenia osadnictwa warunki wodne w większości terenu nie budzą zastrzeżeń (oprócz dolin rzecznych i zagłębień terenu).

Jakość wód podziemnych

Wody podziemne głównego użytkowego poziomu wodonośnego (czwartorzędowego) na terenie gminy Brudzeń Duży charakteryzują się średnią i niską jakością i najczęściej wymagają uzdatnienia przed wykorzystaniem ich dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na jakość wód czwartorzędowego poziomu wodonośnego, z powodu słabej izolacji hydrogeologicznej duży wpływ mają  czynniki antropogeniczne.

Źródła zanieczyszczeń wód

Do najważniejszych źródeł zanieczyszczeń wód na terenie gminy Brudzeń Duży należą:

- zrzuty ścieków pochodzenia rolniczego i komunalnego w warunkach niedostatecznego rozwoju infrastruktury,

- źle składowane i zabezpieczone pryzmy obornika oraz zbiorniki na gnojowicę położone w pobliżu cieków wodnych,

- systemy urządzeń melioracyjnych,

- przesięki z nieszczelnych szamb z gospodarstw

- rolnicze wykorzystanie ścieków w sposób nie zawsze zgodny z zasadami ochrony środowiska

- nawozy i środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie w nadmiernych ilościach

Na stan jakości wód powierzchniowych na terenie gminy mają wpływ zrzucane do nich ścieki przemysłowe i komunalne na terenie gminy i poza jej terenem.

Tendencje zmian

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ma na terenie gminy Brudzeń Duży ma wymiar ponadlokalny, gdyż większość głównych cieków (Wisła, Skrwa Prawa) prowadzą wody zanieczyszczone już na granicy gminy. Z uwagi jednak na sukcesywną likwidację źródeł zanieczyszczenia, modernizację i rozwój gospodarki wodno – ściekowej, stan wód powierzchniowych rzeki Wisły i Skrwy Prawej będzie ulegał systematycznej poprawie w następnych latach. W tabeli 7-3 przedstawiono dotychczasowe inwestycje w zakresie ochrony wód.

Tabela 7-3 Dotychczasowe inwestycje proekologiczne w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

| Rok | Inwestycje i działania | Koszt realizacji [tys. zł] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | Kolektor f300 – 394 mb | 142 | Budżet gminy |
| 2001 | Kolektor – 1815 mb f250,0, f200, przykanaliki f160 – 63 szt/1` mb | 385 | Budżet gminy WFOŚiGW |
| 2002 | Kolektor f200,0 233 mb, przykanaliki f160 – 6 szt./113 mb | 62 | Budżet gminy |
| 2003 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni do 150m3/d | 555 | Budżet gminy WFOŚiGW |

Melioracje wodne i obiekty małej retencji

Melioracje to zabiegi techniczne polegające na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami. Na terenie gminy Brudzeń Duży, wg informacji ze Starostwa Powiatowego, zmeliorowanych jest 3059 ha gruntów, co zaspokaja w 51,8% potrzeb w tym zakresie. Aktualnie wykonywane jest I etap inwestycji na odcinku Rembielin-Mysliborzyce II.

Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są na rzece Skrwa Prawa 4 piętrzenia, które wymagają odbudowy, zlokalizowane w następujących miejscowościach: Wyszyna (wysokość piętrzenia-2,3m npm), Parzeń (wysokość piętrzenia-1,7m npm), Janoszyce (wysokość piętrzenia-1,3m npm), Bądkowo Rochny (wysokość piętrzenia- 1,2 m npm),

Fot.3 Dawne piętrzenie młyńskie na rzece Skrwie

Powiększenie powierzchni wodnych wiąże się z piętrzeniem istniejących rzek i cieków w celu magazynowania wód głównie w jeziorach, stawach i mokradłach.  Zasadniczym celem tego typu inwestycji gospodarki wodnej, związanych z tzw. „małą retencją wodną”  jest poprawa bilansu wodnego, ochrona przeciwpożarowa, poprawa gospodarki rybackiej oraz względy ekologiczne i turystyczne. W wyniku piętrzenia wód płynących powstają najczęściej niewielkich rozmiarów zbiorniki wodne, które  oceniane w aspekcie turystycznym wpływają na:

- podniesienie walorów krajobrazowych i estetycznych terenu oraz walorów mikroklimatycznych,

- wzrost atrakcyjności krajoznawczej szlaków turystycznych przebiegających  w sąsiedztwie zbiorników wodnych,

- udrożnienie i podniesienie atrakcyjności  szlaków wodnych,

- poprawę dostępności turystycznej  brzegów jezior, co stwarza dogodne warunki do ich zagospodarowania użytkowania turystycznego,

- stabilizację lustra wody w jeziorach użytkowanych turystycznie, co pozwala na odpowiednie zagospodarowanie i funkcjonowanie plaż i kąpielisk, podnosi atrakcyjność akwenów dla sportów wodnych oraz  poprawia warunki dla gospodarki rybackiej i uatrakcyjnia zbiorniki pod względem wędkarskim,

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów do lokalizacji obiektów turystycznych w sąsiedztwie powstałych zbiorników wodnych,

- zwiększenie naturalnej odporności wód na zanieczyszczenia zewnętrzne oraz poprawę jakości wód,

- tworzenie nowych, korzystnych warunków dla rekreacji i wypoczynku sobotnio-niedzielnego, zwłaszcza dla miejscowej ludności,

- większe zainteresowanie wykupem terenów przyległych do zbiorników wodnych, głównie pod zabudowę letniskową.

### Program poprawy dla pola: Jakość wód i stosunki wodne

Cel strategiczny:

Przywrócenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych do wymaganych standardów oraz ochrona ich jakości i ilości wraz z racjonalizacją wykorzystania.

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1.Osiągnięcie właściwych standardów wód powierzchniowych i podziemnych pod względem jakościowym
2. Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do wody o odpowiedniej jakości i niezbędnej ilości,

3. Ochrona wód podziemnych

4. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska (wodociągi i kanalizacja)

Współpraca ponadlokalna w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

Strategia osiągania celów: strategicznego, średnio- i krótkoterminowych

Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód, tak pod względem jakościowym jak i ilościowym.

Ten długofalowy cel nie jest możliwy do osiągnięcia do 2011 r. – natomiast powinien być osiągnięty do 2015 r., zgodnie z dyrektywą UE 2000/60/WE (tzw. Ramową Dyrektywą Wodną).

Analiza aktualnego stanu środowiska gminy Brudzeń Duży wykazała, że priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony środowiska będzie poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, szczególnie na terenach użytkowanych rolniczo.

W działaniach długoterminowych gmina będzie zwracała szczególną uwagę na ograniczenie punktowych źródeł zanieczyszczeń z sektora komunalno – bytowego, a więc poprawę gospodarki wodno-ściekowej, ze szczególnym naciskiem na budowę nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz likwidację nielegalnych wylotów ścieków. Docelowo planuje się objęcie systemem kanalizacji całego obszaru gminy oraz modernizację istniejących odcinków kanalizacji (kolektorów głównych i sieci rozdzielczych).

W celu zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej jakości wody pitnej należy objąć ochroną obszary uznane za perspektywiczne ze względu na zaopatrzenie ludności w wodę podziemną, przede wszystkim tereny ochronne GZWP, przeprowadzić inwentaryzację i waloryzację istniejących i potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych na obszarach perspektywicznych, dążyć do wyeliminowania źródeł zanieczyszczenie na obszarach uznanych za perspektywiczne.

Zaopatrzenie mieszkańców gminy Brudzeń Duży w wodę będzie odbywać się z ujęć wód podziemnych poprzez rozbudowę istniejących układów wodociągowych wiejskich i indywidualnych (w przypadku zabudowy rozproszonej).

Na lata  2005 – 2007 zaplanowano budowę 30 szt. płyt obornikowych

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań

- ochrona zasobów wód podziemnych,

- dążenie do poprawy jakości wód powierzchniowych

- poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy

- optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych i przemysłowych

- opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o jakości wody do picia i wody w kąpieliskach

Zadania do realizacji w latach 2004-2011

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | zwiększenie tempa budowy kanalizacji sanitarnej we wsi gminnej | Wójt Gminy |
| 2. | zwiększenie możliwości istniejącej oczyszczalni w Brudzeniu poprzez jej sukcesywną robudowę | Wójt Gminy |
| 3. | zwiększenie zainteresowania mieszkańców budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, dzie dominuje zabudowa rozproszona | Wójt Gminy |
| 4. | rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla terenów rozwojowych | Wójt Gminy |
| 5. | uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach wyposażonych w szamba | Wójt Gminy |
| 6. | uporządkowanie gospodarki ściekowej u największych producentów ścieków | Wójt Gminy Przedsiębiorcy |
| 7. | przeanalizowanie możliwości wykorzystania w szerszym zakresie istniejących oczyszczalni zakładowych | Wójt Gminy Przedsiębiorcy |
| 8. | opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie | Wójt Gminy |
| 9. | budowa lokalnych oczyszczalni ścieków dla budownictwa jednorodzinnego w Karwosiekach i Janoszycach | Wójt Gminy |
| 10. | propozycja budowy oczyszczalni ścieków dla terenów zurbanizowanych i rozwojowych we wsi Siecień i Sikórz | Wójt Gminy, |
| 11. | prawidłowe zagospodarowanie stref ochrony pośredniej istniejących ujęć wody | Użytkownicy ujęć wód podziemnych |
| 12. | prawidłowa obsługa stacji wodociągowych | Użytkownicy ujęć wód podziemnych |
| 14. | sukcesywna rozbudowa sieci wodociągowej (rejon wschodni gminy) | Wójt Gminy |
| 15. | obsługa terenów rozwojowych | Wójt Gminy |
| 16 | wykonanie spięć istniejących wodociągów celem poprawienia ich funkcjonowania (poprawa niezawodności, lepsza hydraulika układów) | inwestorzy, Wójt Gminy |
| 17. | Budowa płyt obornikowych | Rolnicy |

## Ochrona powietrza

### Stan aktualny

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego określa się jako zwiększenie stężenia dowolnych substancji lub energii powyżej pewnych wartości progowych, a także jako wprowadzenie do atmosfery substancji obcych. Na jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy Brudzeń Duży wpływ mają zanieczyszczenia z:

- procesów spalania paliw (zbiorowe i indywidualne ogrzewanie pomieszczeń)

- środków transportu

- z procesów produkcyjnych.

Szczegółowy wykaz substancji zanieczyszczających powietrze oraz źródła ich pochodzenia zamieszczono poniżej:

| Zanieczyszczenie | Źródło emisji |
| --- | --- |
| Pył ogółem | Spalanie paliw, unos pyłu przez wiatr, pojazdy, procesy technologiczne |
| SO2 – dwutlenek siarki | Spalanie paliw zawierających siarkę, procesy technologiczne |
| NO - tlenek azotu | Spalanie paliw i procesy technologiczne przy wysokiej temperaturze |
| NO2 – dwutlenek azotu | Spalanie paliw i procesy technologiczne |
| NOx - suma tlenków azotu | Spalanie paliw, komunikacja, procesy technologiczne (NO, NO2) |
| CO - tlenek węgla | Powstaje podczas niepełnego spalania |
| O3 – ozon | Powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń (utleniaczy) |

Na terenie gminy Brudzeń Duży nie występują duże zakłady przemysłowe. Natomiast w odległości kilku km od granic gminy znajduje się rafineria PKN ORLEN, która jest największym emitentem zanieczyszczeń z terenu miasta Płocka. Oddziaływanie zakładu nie jest szczególnie odczuwalne ze względu na wynoszenie zanieczyszczeń na większe odległości spowodowane wykorzystaniem wysokich emitorów, a także korzystnym, w przewadze zachodnim, kierunkiem wiatrów.

Wielkość emisji zanieczyszczeń z PKN Orlen (wg POŚ dla Miasta Płocka) przedstawiono w poniższej tabeli 7-4.

Tabela 7-4 Wielkość emisji zanieczyszczeń z PKN Orlen (wg POŚ dla Miasta Płocka) w latach 1996-2003

Zanieczyszczenia pochodzą zarówno z procesów spalania paliw, jak i procesów przeróbki ropy naftowej. Malejące w kolejnych latach wielkości emisji są wypadkową wielu czynników, w tym efektem całorocznej pracy stacji hydroodsiarczania wsadu na kraking.

Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy jest emisja zanieczyszczeń z  emitorów o niskiej wysokości (od kilku, kilkunastu do maksymalnie 40 m). Z tego powodu są one szczególnie uciążliwe dla środowiska. Są to zazwyczaj lokalne kotły grzewcze oraz paleniska domowe. Z reguły duża ilość tych emitorów i niekorzystne warunki rozprzestrzeniania na ograniczonym terenie kształtują poziom stężeń w ich najbliższym otoczeniu. Zjawisko takie występuje na terenach o zwartej zabudowie z dużą ilością indywidualnych palenisk w budynkach mieszkalnych oraz w zakładach usługowych i przemysłowych małej wielkości.

Nieco mniejszym problemem z punktu widzenia lokalnych parametrów czystości powietrza jest niska emisja na terenach zabudowy luźnej, gdyż istnieją lepsze warunki przewietrzania i depozycji zanieczyszczeń, a co za tym idzie relatywnie niższe stężenia. Głównym problemem zapobiegania w przypadku niskiej emisji jest brak inwentaryzacji źródeł i wielkości emisji oraz danych o rodzaju i ilości stosowanych paliw (np. spalanie odpadów w instalacjach nie przeznaczonych do tego celu). Charakterystyczną cechą niskiej emisji jest jej sezonowa zmienność.

W okresach grzewczych notuje się wzrost emisji energetycznej w porównaniu do okresów ciepłych.

Drugim ważnym elementem niskiej emisji są zanieczyszczenia komunikacyjne, obejmujące takie substancje jak: tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, pyły, tlenek węgla, dwutlenek siarki, aldehydy. Emisja ta wykazuje tendencję wzrostową wraz z postępującym zwiększaniem się ilości pojazdów na szlakach komunikacyjnych. Szczególnie wysokie zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie oraz przy ich skrzyżowaniach.

Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest zły stan techniczny pojazdów, zła eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością dróg.

Zanieczyszczenie powietrza

Do największych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza należą:

- Wytwórnia Napojów Chłodzących „WITAMEX” w Sikorzu

- Bank Spółdzielczy w Brudzeniu Dużym

- Stacja Paliw ELK-TANK w Bądkowie Kościelnym

- Piekarnia w Brudzeniu Dużym

- Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym

- Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym

- Osiedle mieszkaniowe w Sikorzu

- Osiedle mieszkaniowe w Rokiciu

Sposobem na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza jest modernizacja kotłowni z zamianą kotłów węglowych na kotły opalane olejem.

Kotłownię olejową na terenie gminy posiadają m.in.:

- Wytwórnia Napojów Chłodzących „WITAMEX” w Sikorzu

- Urząd Pocztowy w Sikorzu

- Szkoła Podstawowa w Siecieniu

Na stan zanieczyszczenia powietrza ujemnie wpływa również emisja z palenisk domowych, gdzie w procesie spalania wykorzystuje się głównie węgiel kamienny, oraz emisja zanieczyszczeń z komunikacji.

Odory

Odory wiążą się z dyskomfortem związanym z przedostawaniem się gazów złowonnych do powietrza atmosferycznego. Na terenie gminy odory mają głównie oddziaływanie lokalne.

Do źródeł wytwarzających gazy złowonne (odory) na terenie gminy można zaliczyć:

- oczyszczalnie ścieków (gazy złowonne mogą powstać w wyniku procesów zachodzących na oczyszczalni oraz napowietrzania osadu),

- przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe (szamba),

- składowisko odpadów komunalnych,

- złe posadowienie systemu kanalizacyjnego.

- składowisko odpadów przemysłowych

- prowadzone procesy technologiczne w zakładach przemysłowych,

- niezorganizowane źródła emisji gazów złowonnych z indywidualnych palenisk domowych (np. spalanie odpadów z tworzyw, gumy  w paleniskach domowych),

- fermy drobiu, trzody chlewnej, bydła (wykaz w załączniku nr 4).

W celu zmniejszenia dyskomfortu powstającego w wyniku przedostawania się gazów złowonnych do powietrza, proponuje się, aby nie lokalizować w pobliżu wymienionych obiektów nowej  zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej, rozszerzać pasy zieleni izolacyjnej, a także prowadzić edukację ekologiczną w przypadku indywidualnych gospodarstw w których może mieć miejsce spalanie odpadów.

Stan powietrza

Na terenie gminy Brudzeń Duży nie jest prowadzony monitoring zanieczyszczeń powietrza. Stan czystości powietrza na terenie gminy przedstawiono w oparciu o materiały Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2003, Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2002, Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2002 roku oraz Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka. Na terenie powiatu płockiego monitoring powietrza prowadzony jest w 2 stacjach kontrolnych PKN Orlen: Maszewo i Trzepowo. Monitorowane są stężenia: SO2, NO2, NOx, CO, O3, C6H6. W tabeli 7-5 przedstawiono zakres i częstość prowadzonych pomiarów, a w tabeli 7-6 wyniki prowadzonych pomiarów

Tabela 7-5 Zakres i częstość pomiarów jakości powietrza prowadzonych na stacjach Maszewo i Trzepowo.

|  | Substancje, podstawowy czas uśredniania, kompletność w stosunku do programu pomiarowego [%], pokrycie roku łącznym czasem pomiarów |
| --- | --- |
|  | C6H6 | NO2 | Nox | SO2 | Pb | O3 | PM10 | CO |
| Miejscowość | Czas uśredniania | Kompletność | Pokrycie roku | Czas uśredniania | kompletność | Pokrycie roku | Czas uśredniania | kompletność | Pokrycie roku | Czas uśredniania | kompletność | Pokrycie roku | Czas uśredniania | kompletność | Pokrycie roku | Czas uśredniania | kompletność | Pokrycie roku | Czas uśredniania | kompletność | Pokrycie roku | Czas uśredniania | kompletność | Pokrycie roku |
| Maszewo | 1 | 95 | 100 | 1 | 96 | 100 | 1 | 96 | 100 | 1 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 98 | 100 |
| Trzepowo | 1 | 76 | 100 | 1 | 84 | 100 | 1 | 84 | 100 | 1 | 92 | 199 |  |  |  | 1 | 92 | 100 |  |  |  | 1 | 91 | 100 |

Tabela 7-6 Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza wg raportu “Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim”, WIOŚ Warszawa, 2003

| Stacja pomiarowa | Czas uśredniania stężeń | Rok pomiarowy | Liczba zatwierdzonych wyników | S98,9 (24h) S99,7 (1-h) | S śr. S 99,8 (1h) | S śr. | Wartość dopuszczalna | Liczba przekroczeń w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona zdrowia - SO2 |
| Maszewo | 24-h | 2003 | 323 | 41 |  | 7,9 | 150 | 0 |
|  | 1 h | 2003 | 7922 | 79,9 |  |  | 440 | 0 |
| Trzepowo | 24-h | 2003 | 354 | 57,9 |  | 11,5 | 150 | 1 |
|  | 1 h | 2003 | 8416 | 175,1 |  |  | 440 | 0 |
| Ochrona zdrowia – NO2 |
| Trzepowo | Rok | 2003 | 8403 |  | 14,5 |  | 54/40 |  |
|  | 1-h | 2003 |  |  | 47 |  | 270/200 | 0/0 |
| Maszewo | Rok | 2003 | 7357 |  | 9,7 |  | 54/40 |  |
|  | 1-h | 2003 |  |  | 41,8 |  | 270/200 | 0/0 |
| Ochrona zdrowia - benzen |
| Maszewo | Rok | 2003 | 6579 |  |  | 1,8 | 10/5 |  |
| Trzepowo | Rok | 2003 | 8264 |  |  | 2,1 | 10/5 |  |
| Ochrona roślin – SO2 |
| Maszewo | Rok | 2003 | 7922 |  |  | 8 | 20 |  |
| Ochrona roślin – NOx |
| Maszewo | Rok | 2003 | 7353 |  |  | 12,5 | 30 |  |
| Ochrona roślin - ozon |
| Maszewo | Okres wegetacyjny 1.05-31.07 | 2002 |  |  |  | AOT40 23726 | 24000 |  |

Z zamieszczonej powyżej tabeli wynika, że na terenie powiatu płockiego tylko 1 raz wystąpiło przekroczenie dopuszczalnego 24-h stężenia SO2 na stacji Trzepowo, co mieści się w dopuszczalnej rocznej liczbie przekroczeń zgodnie z Rozporządzeniem 798.

Natomiast wg raportu o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2003 r. w zakresie ochrony zdrowia żadne z monitorowanych zanieczyszczeń (SO2, NO2, CO, benzen) nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Również w zakresie ochrony roślin na żadnej stacji nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego SO2 40 mg/m3. W Maszewie wartości stężeń stanowią 30% poziomu dopuszczalnego. Wartości stężeń średniorocznych Nox na stacji Płock-Maszewo osiągnęły poziom 14,5 mg/m3, co stanowi 36% poziomu dopuszczalnego. Zanieczyszczenie powietrza na terenie województwa mazowieckiego tlenkiem węgla i ołowiem jest minimalne.

21.06.2001 na stacji Maszewo zanotowano najwyższe stężenie 8-godzinne ozonu – 209 mg/m3. Wg raportu WIOŚ za rok 2003, poziom stężenia ozonu wyrażony jako AOT40 na stacji Płock-Maszewo osiągnął poziom 25814 mg/m3, co stanowiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego. Jednak obliczeń dokonano na podstawie dwuletnich obserwacji, podczas gdy norma mówi o pięciu latach, stąd wynik ten wymaga potwierdzenia.

Należy więc przypuszczać, że obszar gminy Brudzeń Duży jako znajdującej się w niewielkiej odległości od stacji jest również narażony na powyższe przekroczenia.

Porównując powyższe wyniki z zamieszczonymi poniżej w tabeli 7-7 wynikami pomiarów za rok 2000 (wg Raportu o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2000 r.). można stwierdzić, że stężenia SO2 i NO2 maleją.

Tabela 7-7 Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza wg „Raportu o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2000r.”, WIOŚ Warszawa, 2001

|  | Stężenie średnioroczne | %Da | Stężenie max 24-h |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 |
| Trzepowo | 7,0 | 17,5 | 45,6 |
| Maszewo | 7,1 | 17,8 | 32,2 |
| NO2 |
| Trzepowo | 6,5 | 16,3 | 18,2 |
| Maszewo | 4,5 | 11,3 | 57,2 |
| HS |
| Trzepowo | 2,4 |  | 8,0 |
| Maszewo | 1,4 |  | 3,6 |

Badania stężeń siarkowodoru prowadzone w roku 2000 na stacjach monitoringowych Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A. w Płocku nie wykazały przekroczeń norm średniorocznych ani średniodobowych.

Według informacji z Wojewódzkiego Banku Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego żadna firma z terenu gminy Brudzeń Duży nie złożyła informacji dotyczącej wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza w 2004 r.

### Program poprawy dla pola: Powietrze atmosferyczne

Cel strategiczny:

Utrzymanie dotychczasowej jakości powietrza atmosferycznego

na terenie gminy Brudzeń Duży oraz ograniczenie niskiej emisji

z sektora bytowo - komunalnego

Cele średnioterminowe do roku 2011:

- Ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

- Ograniczenie emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji

- Wdrożenie monitoringu powietrza na terenie gminy Brudzeń Duży

Strategia osiągania celów i kierunki działań

Ochrona powietrza polega głównie na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczanie lub eliminowanie wprowadzanych do powietrza substancji w celu zmniejszenia stężeń dopuszczalnych lub utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie.

Z analizy stanu aktualnego wynika, że na terenie gminy Brudzeń Duży z dużym prawdopodobieństwem nie występują przekroczenia norm powietrza, ora stan sanitarny powietrza ulega poprawie i w związku z tym nie jest wymagane sporządzenie programu ochrony powietrza. Podstawowe uciążliwości wynikają z:

- z zanieczyszczeń komunikacyjnych, związanych z ruchem pojazdów silnikowych

- z zanieczyszczeń z sektora komunalno – bytowego, głównie spalania niskiej jakości paliwa (węgla) w paleniskach domowych w sezonie jesienno – zimowym.

W perspektywie długoterminowej działania koncentrować powinny się na ograniczaniu emisji komunikacyjnej i sektora komunalno - bytowego. Ochrona powietrza nie będzie należała do zadań priorytetowych gminy w zakresie ochrony środowiska.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

Cele krótkookresowe zgodne są z celami średnioterminowymi. Poszczególne zadania w tym zakresie w latach 2004 –2011 przedstawiono poniżej:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa ścieżek pieszych i rowerowych | Wójt Gminy |
| 2. | Poprawa stanu higieny atmosfery | Wójt Gminy |
| 3. | Modernizacja kotłowni węglowych | Wójt Gminy |
| 4. | Opracowanie koncepcji ciepłownictwa gminy zgodnie z wymogami Prawa Energetycznego | Wójt Gminy |
| 5. | Rozpoczęcie realizacji gazociągów zgodnie z opracowaną koncepcją | Wójt Gminy |

## Hałas

### Stan aktualny

Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją. Odczuwany jest przez ich mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie. Wyróżnia się dwa główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania:

- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i usługowych,

- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego.

Na terenie gminy nie były prowadzone badania natężenia hałasu.

Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące głównie na terenach sąsiadujących z zakładami rzemieślniczymi i usługowymi zlokalizowanymi blisko zabudowy o charakterze mieszkalnym. Wpływ ich na ogólny klimat akustyczny gminy nie jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie. Uciążliwe są również obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego: lokale  gastronomiczne, dyskoteki pod namiotami, ogródki piwne itp.

Na terenie gminy Brudzeń Duży nie występują zakłady przemysłowe posiadające zezwolenia na emisję hałasu.

Hałas komunikacyjny

Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu (szczególnie w okresie letnim, co związane jest z ruchem turystycznym) można przyjąć, że na terenie gminy utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym. Przyczyną wzrostu uciążliwości jest również zła jakość nawierzchni dróg.

Miejsca najbardziej narażone na hałas komunikacyjny na terenie gminy Brudzeń Duży to: obszary położone wzdłuż szlaków komunikacyjnych (drogi wojewódzkie nr 540 Sikórz – Bielsk, nr 559 Płock – Brudzeń – Lipno, nr 562 Płock – Murzynowo – Włocławek, nr 555 Murzynowo – Srebrna) oraz drogi dojazdowe do ośrodków wypoczynkowych. Ze względu na lokalizację na znacznej części gminy terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego każda z  wymienionych dróg wojewódzkich przebiega przez teren parku lub jego otuliny.

### Program poprawy dla pola: Hałas

Cel strategiczny:

Ograniczenie uciążliwości akustycznych związanych z komunikacją i lokalnymi źródłami hałasu

Cele średnioterminowe i kierunki działań do roku 2011:

1. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna

2. Ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu wzdłuż głównych dróg

Strategia realizacji celów średnio- i krótkoterminowych

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie i zmniejszanie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Podstawowym obowiązkiem jest inwentaryzacja miejsc, gdzie występują przekroczenia hałasu i dokładne rozpoznanie sytuacji akustycznej. Konieczna jest również koordynacja działań (także policji) w celu badania pojazdów powodujących szczególny hałas, a także systematyczne usprawnianie ruchu drogowego, budowę nowych odcinków dróg i modernizację nawierzchni istniejących.

W planowaniu przestrzennym należy przyjąć zasadę stosowania natężenia hałasu jako jednego z kryteriów lokalizacji nowych inwestycji.

W miejscach szczególnie narażonych na hałas, zlokalizowanych w pobliżu gęstej zabudowy mieszkaniowej konieczne będzie zastosowanie środków zmniejszających negatywny wpływ hałasu, np. zasadzenie pasów zwartej zieleni izolacyjnej (gęste krzewy i drzewa). Należy także promować działania ograniczające uciążliwość hałasu dla mieszkańców gminy, czyli propagować stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, wymianę okien na dźwiękoszczelne, itp.

Przy modernizacji dróg i ulic należy zwrócić szczególną uwagę na dobór nawierzchni właściwej dla rzeczywistej prędkości pojazdów. Asfalty porowate zmniejszają emisję hałasu dopiero przy prędkościach, znacznie większych od 70 km/h, zaś tzw. „ciche asfalty” (nawierzchnia, która obniża emisję hałasu o około 5 dB przy małej prędkości pojazdów, v < 70 km/h) mogą być stosowane w obszarze zabudowanym. Zastosowanie cichych nawierzchni drogowych poprawi warunki akustyczne w środowisku zewnętrznym o około 5 dB. Nie zapewni to jednak warunków komfortu akustycznego w tych punktach, w których poziom dźwięku przed zastosowaniem działań ochronnych jest większy niż 65 dB w porze dziennej i 55 dB w porze nocnej.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

Cele krótkookresowe zgodne są z celami średnioterminowymi. Generalną zasadą jest ograniczenie narażenia ludności na ponadnormatywny hałas. Poszczególne zadania w tym zakresie w latach 2004 –2011 przedstawiono poniżej:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej | Wójt Gminy we współpracy ze Starostą Powiatowym w Płocku i MWIOŚ W Płocku |
| 2. | Modernizacja i budowa nawierzchni dróg z infrastrukturą | Zarządcy Dróg |
| 3. | Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów | Wójt Gminy |

## Promieniowanie elektromagnetyczne

### Stan aktualny

Złożone spektrum promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo rozległe i obejmuje różne długości fal, począwszy od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni nadfioletowych, aż do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. Z całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na organizmy tylko te, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób oddziaływania promieniowania na materię, widmo promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące:

- promieniowanie jonizujące, występuje w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych,

- promieniowanie niejonizujące  występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp.

Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska.

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, dociera z Kosmosu, z wnętrza Ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagrożeń radiacyjnych dla ludzi i środowiska rozróżnia się zagrożenia pochodzące od radionuklidów naturalnych i sztucznych.

Z występujących w przyrodzie naturalnych radionuklidów istotne znaczenie mają uran i produkty jego rozpadu, tor i potas 40K. Radionuklidy te mają decydujący wpływ na wielkość dawki promieniowania gamma oddziałującej na ludzi. Z badań przeprowadzonych dla Polski na obszarze gminy Brudzeń Duży wartość mocy dawki promieniowania gamma ze źródeł naturalnych waha się w granicach 20-40 nGy/h, (wartość średnia dla Polski wynosi 34,1 nGy/h). Zawartości uranu wahają się w granicach 1 – 2 ppm. Zawartości tego pierwiastka są istotne przede wszystkim z tego powodu, że w wyniku jego rozpadu powstaje promieniotwórczy gaz – radon 222Rn, odpowiedzialny za około 45% dawki promieniowania jonizującego wchłanianego przez organizmy.

Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią jądrową lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej eksploatacji lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu). Są również wytwarzane przez urządzenia stosowane np. w diagnostyce medycznej, przemyśle, badaniach naukowych.

Stężenia sumy radionuklidów cezu (134Cs + 137Cs) na większości obszaru są bardzo niskie i wahają się w granicach od 0 do 8 kBq/m2. Wartości te nie obligują do prowadzenia badań stężenia tych radionuklidów w produkowanej na tym obszarze żywności.

Promieniowanie niejonizujące

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1883), źródłami promieniowania niejonizującego są urządzenia wytwarzające:

- pole elektromagnetyczne i magnetyczne stałe,

- pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, takie jak: stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,

- pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do 300000 MHz (urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokalizacyjne),

- inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości 0 – 0,5 Hz, 0,5- 50 Hz oraz 50 Hz – 1000 Hz.

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego na terenie gminy Brudzeń Duży są:

- 	stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej,

-	elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia

Na terenie gminy Brudzeń Duży najpoważniejszym źródłem promieniowania elektromagnetycznego są stacje bazowe telefonii komórkowej. Instalacja te emituje niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, generowane przez anteny stacji w czasie jej pracy, a ich moc promieniowana izotropowo jest różna w zależności od wielkości stacji bazowej. Częstotliwość emitowania pól elektromagnetycznych waha się w granicach od 30 kHz do 300 GHz.

Na terenie gminy znajduje się wieża abonencka Telekomunikacji Polskiej w Siecieniu oraz stacje bazowe telefonii komórkowej Plus GSM w Bądkowie Kościelnym (decyzja wojewody mazowieckiego nr WŚR.III/JL/6612-1/283/04, 3 anteny sektorowe o mocach 262,4 W każda zawieszone na wysokości 49,5 m n.p.t i antena paraboliczna o mocy 1412,5 W na wysokości 47 m n.p.t. Zasięg obszaru niedostępnego dla ludności wynosi dla anten sektorowych 14,45 m i 33,5 m dla anteny parabolicznej) i Rokiciu, PTK Centertel w Sikorzu (decyzja wojewody mazowieckiego nr WŚR.III/JL/6612-1/162/ 03, 3 anteny sektorowe o mocy 501,2 W każda zawieszone na wysokości 49 m n.p.t oraz 2 anteny paraboliczne radiolinii o mocach 363 W każda, zawieszone na wysokości 46 m n.p.t. Zasięg obszaru niedostępnego dla ludności wynosi 20 m dla anten sektorowych i 17 m dla anten parabolicznych) oraz stacja bazowa telefonii komórkowej Era GSM nr 22255 w Murzynowie, na terenie Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego (maszt wolnostojący o wysokości 40 m n.p.t. Na wysokości 38 m są zainstalowane 3 anteny sektorowe dla częstotliwości 900 MHz o azymutach 20°, 140° i 260° o mocy 3x6.5W = 19,5W oraz 3 anteny paraboliczne dla częstotliwości 23 GHz, zamontowane na wysokości 40 m n.p.t. o średnicach 0,6 m (azymuty 180°, 260°) i 1,2 m (azymut 120°)).

W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi. Wokół budowanych stacji bazowych telefonii komórkowych istnieje możliwość tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania.

Ponadto źródłem pól elektromagnetycznych są linie energetyczne i urządzenia elektroenergetyczne.

Należy mieć na uwadze, że oddziaływanie promieniowania niejonizującego na środowisko stale wzrasta, co związane jest z postępem cywilizacyjnym. Wpływ na wzrost promieniowania ma przede wszystkim rozwój telefonii komórkowej, powstawanie coraz większej liczby stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej, itp., pokrywających coraz gęstszą siecią obszary dużych skupisk ludności. Przedstawiony  rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak też zwiększenie liczby i powierzchni obszarów o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania.

### Program poprawy dla pola: Promieniowanie elektromagnetyczne

Cel strategiczny:

Ochrona środowiska i mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1.	Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony promieniowania elektromagnetycznego

2.	Utrzymywanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Monitoring promieniowania niejonizującego na terenie gminy

Zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i sposób jego kontroli podaje wymienione wcześniej rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku. W rozporządzeniu określono w nim m.in.:

- dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego w środowisku,

- metody sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

- metody wyznaczania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne z różnych zakresów częstotliwości

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub ograniczone, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne.

Działania na lata 2004-2007 przedstawiono poniżej:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem tych pól | Wójt Gminy we współpracy ze Starostą Powiatowym w Płocku i MWIOŚ w Płocku |
| 2. | Badania pól elektromagnetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania tych poziomów | MWIOŚ w Płocku |
| 3. | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym | Wójt Gminy |

## Poważne awarie i zagrożenia naturalne

### Poważne awarie

Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wprowadza w miejsce nazwy dotychczas stosowanej – „nadzwyczajne zagrożenie środowiska” problematykę pod nazwą „poważne awarie” wraz z odpowiednimi regulacjami. Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio art. 3 pkt.23 i 24 w/w ustawy:

poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Potencjalne zagrożenia środowiska na terenie gminy Brudzeń Duży stwarzają głównie:

- Składowanie materiałów pędnych i smarów, przy których istnieje zagrożenie pożarowe zgromadzonych środków

- Punkty dystrybucji gazu, w których awarie lub wydostanie się do atmosfery zgromadzonego gazu mogą powodować bezpośrednie lub pośrednie negatywne skutki dla mieszkańców gminy

- magazyny środków ochrony roślin, które wskutek nieprawidłowości w przechowywaniu mogą skazić środowisko, ludzi i zwierzęta

- Katastrofy środków transportowych przewożących materiały niebezpieczne, które mogą zostać uwolnione do atmosfery i powodować zatrucia ludzi i zwierząt oraz degradację środowiska

- Klęski żywiołowe takie jak pożary, powodzie, huragany, śnieżyce itp. powodujące czasową lub trwałą degradację środowiska naturalnego oraz zagrożenie dla mieszkańców gminy i zwierząt.

- Rozszczelnienie rurociągu/gazociągu tłocznego w wyniku ukrytych wad fabrycznych rur, zmęczenia materiału (szczególnie na przejściach pod torami i drogami),

- Uszkodzenie rurociągu/gazociągu w wyniku działania osób trzecich,

- Nieprawidłowo działająca instalacja ochrony rurociągu/gazociągu.

- Zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców oraz potencjalne skażenie środowiska związane z działalnością Zakładu Głównego Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A.

Wymienione wyżej zagrożenia, poza zasięgiem lokalnym ograniczającym się do terenu zakładu, miejscowości czy tez gminy, w niesprzyjających warunkach mogą przyjąć rozmiary niebezpieczeństwa o zasięgu regionalnym - obejmującym cześć obszaru gminy, a nawet wykraczającym poza jego granice administracyjne.

Wg informacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, na terenie gminy nie ma zakładów zaliczonych do grupy o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także zakładów zakwalifikowanych do grupy o zwiększonym ryzyku.

Wg informacji WIOŚ Delegatura w Płocku, w  latach 2002-2003 na terenie gminy nie wystąpiły zdarzenia o charakterze poważnych awarii.

Wg informacji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Płocku, wg stanu na dzień 31.12.2003 r., magazynowane były na terenie stacji i instytucji następujące substancje niebezpieczne: etylina, olej napędowy, olej opałowy oraz gaz propan-butan. Informacje o ilościach i sposobie magazynowania przedstawiono w tabeli  7-8

Tabela 7-8 Informacja o rodzajach i ilościach substancji niebezpiecznych magazynowanych na terenie gminy Brudzeń Duży

| Lp | Jednostka organizacyjna | Etylina | Olej napędowy | Gaz | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba zbiorników | Ilość substancji | Liczba zbiorników | Ilość substancji | Liczba zbiorników | Ilość substancji |  |
| 1. | Stacja Paliw ELK-Tank Bądkowo Kościelne | 1 | 25000 l | 1 | 53000 l | 2x4850 l | 9700 l | Gaz do samochodów |
|  |  |  |  |  |  | 40 butli | 0,5 Mg | Gaz propan-butan |
| 2. | Stacja Paliw Sikórz | 1 (2-komorowy po 25000l) | 50000 l | 1 (2-komorowy po 25000l) | 50000 l |  |  |  |
| 3. | Stacja Paliw Siecień | 1 | 5000 l | 1 | 10000 l |  |  |  |
| 4. | Wymiana i dostawa gazu Brudzeń Duży |  |  |  |  | 200 butli | 2,2 Mg |  |
| 5. | Dostawa i wymiana gazu |  |  |  |  | 100 butli | 1,1 Mg |  |

PHU „ROLMEX” Płock magazynuje na terenie gminy środki ochrony roślin III i IV klasy toksyczności dla ludzi w ilości 1 Mg w sezonie.

Transport materiałów niebezpiecznych

Na skażenie toksycznymi środkami przemysłowymi przewożonymi transportem kołowym w okolicach tras przelotowych do Włocławka, Płocka czy Lipna zagrożone są sołectwa: Sobowo, Brudzeń, Parzeń, Sikórz, Turza Wielka, Siecień, Główina, Myśliborzyce i Strupczewo, (ok. 2300 osób i 2100 szt. zwierząt). Na ryzyko wystąpienia skażenia chemicznego podczas transportu składa się wiele czynników, takich jak: stan techniczny pojazdów przewożących substancje toksyczne, nieprzewidywalność miejsca awarii, brak monitoringu transportu, brak wydzielonych i oznakowanych tras przewozów materiałów niebezpiecznych i skutecznej ich kontroli, nieprzestrzeganie przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, duże zagrożenie kolizjami drogowymi oraz duża ilość przewożonych substancji.

Zagrożenie środkami łatwopalnymi przewożonymi przez teren gminy transportem kołowym jest największe w miejscowościach o gęstej zabudowie, takich jak Brudzeń, Sikórz, Siecień, Sobowo. W miejscowościach tych występuje również wysokie zagrożenie powstaniem pożarów pojedynczych oraz blokowych. Zagrożonych może być 285 gospodarstw, zamieszkałych przez ok. 2700 osób.

Ponadto przez teren gminy przebiegają: rurociąg PERN oraz gazociąg wysokiego ciśnienia 2xDN500PN 6,3 Mpa.

Zadania związane z ochroną przed awariami, ochroną przeciwpowodziową i innymi zagrożeniami gmina wykonuje przy pomocy powiatowych służb, inspekcji i straży.

### Zagrożenia naturalne

W związku z anomaliami klimatycznymi i występującymi w ostatnich latach nietypowymi zjawiskami przyrodniczymi, należy zwrócić uwagę także na zagrożenia naturalne. Przez katastrofę naturalną rozumie się zdarzenie związane z działaniem sił natury w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników chorób roślin i zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi, albo też działanie innego żywiołu.

Na terenie gminy mogą także wystąpić: pożary, wichury, susze, gradobicie oraz podtopienia terenu.

W przypadku wystąpienia obfitych i długotrwałych opadów śniegu lub silnych huraganów mogą wystąpić trudności w ruchu drogowym na drogach Brudzeń-Sikórz, Sobowo-Brudzeń, Turza Wielka-Brudzeń oraz Cierszewo-Biskupice.

Wg. Informacji z biura ds. Obrony Cywilnej gminy Brudzeń Duży, gmina nie jest objęta zagrożeniem powodziowym. Występuje możliwość podtopienia terenu nad rzeką Skrwą, w przypadku wystąpienia powodzi lub długotrwałych opadów – w rejonie tej rzeki zagrożone zostałyby 2 rodziny (11 osób) w miejscowości Biskupice.

Skarpa wiślana

Skarpa ta zajęta jest przez obszary aktywnych osuwisk nowych i osuwisk starych – uaktywnionych. Tereny takie wymagają dużej ostrożności w inwestowaniu i spełnienia wielu szczególnych warunków, by nie dopuścić do naruszenia istniejącego stanu równowagi. Jako zasadę należałoby przyjąć założenie, że każdy nowo budowany obiekt winien poprawiać warunki stateczności skarpy, a nie pogarszać ich. Wykonana waloryzacja terenów ze wskazaniem stref ewentualnie możliwych ze względów technicznych do zagospodarowania, przed etapem szczegółowych decyzji lokalizacyjnych obiektów winna być poparta analizą geotechnicznych warunków posadowienia z uwzględnieniem sił na rozciąganie oraz przemieszczeń terenu. Należy ponadto zwrócić uwagę na wielkie trudności w realizacji na opisywanych terenach skarpy wiślanej urządzeń infrastruktury podziemnej. Wszystkie przejścia przez powierzchnie poślizgu, np.: wodociągów i kanalizacji wymagają rozwiązań takich, jakie służą do zapobiegania szkodom górniczym.

### Program poprawy dla pola: Poważne awarie i zagrożenia naturalne

Cel strategiczny:

Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym

Cele średnioterminowe do roku 2011:

- Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej

- Ochrona ludności gminy przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

- Zapobieganie poważnym awariom i klęskom żywiołowym

- Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych

- Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych

- Wdrażanie na terenie gminy ustaleń „Kompleksowego, regionalnego programu ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wisły”

Zadania do realizacji w latach 2004-2011

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych | Komendant Powiatowy Straży Pożarnej, Wójt Gminy, Starosta Powiatowy w Płocku |
| 2. | Aktualizacja listy instalacji stanowiących potencjalne zagrożenia środowiska i życia ludzi na terenie gminy | Wójt Gminy |
| 3. | Ochrona przed powodzią | RZGW Warszawa, WZMiUW w Warszawie Oddział w Płocku, Wójt Gminy |
| 4. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów ochrony przeciwpowodziowej | Wójt Gminy |
| 5. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii | Wójt Gminy |
| 6. | Informowanie społeczeństwa o wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych lub zagrożeń naturalnych | Wójt Gminy |

# OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY

## Ochrona przyrody i krajobrazu

### Stan aktualny

Lasy

Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego, posiadają funkcje ochronne i społeczne, przede wszystkim rekreacyjne.

Ogólna powierzchnia gruntów leśnych w gminie wynosi 2167,55 ha (wg danych Urzędu Gminy).Wskaźnik lesistości gminy wynosi ok. 14 % i jest niższy od wskaźnika lesistości w powiecie płockim (16,9%) i województwie mazowieckim – (ok. 22%), a także średniej krajowej (28,2%)

Administracyjnie lasy podlegają nadleśnictwu powiatowemu Płock. Znaczna część tj. 790ha (ok. 45%) należy do prywatnych właścicieli. Wg podziału na krainy przyrodniczo-leśne, lasy gminy położone są w IV krainie przyrodniczo-leśnej Mazowiecko-Podlaskiej w obrębie dzielnicy Niziny Mazowieckiej-Podlaskiej. Obszary leśne na terenie gminy są rozmieszczone w uzależnieniu od występowania słabych gleb piaskowych a tym samym występuje ich rozdrobnienie. Są to głównie niewielkie kompleksy leśne o wielkości 10,0 ha, a często ok. 1,0 ha. Większe kompleksy leśne występują w sąsiedztwie Skrwy w środkowej i południowej części gminy. Są to uroczyska: Brudzeń, Sikórz, Siecień oraz lasy prywatne w rejonie Uniejewa.

W obrębie gminy dominują siedliska boru świeżego i mieszanego a udział siedlisk lasu mieszanego i świeżego jest niewielki. Stosunkowo niewielkie powierzchnie rzędu kilku procent zajmują siedliska wilgotne.

Bór świeży – zajmuje największe powierzchnie i reprezentowany jest na całym obszarze gminy. Występuje na glebach bielicowych wytworzonych z piasków luźnych, niekiedy wierzchnia warstwa jest słabogliniasta. Są to lite drzewostany sosnowe z niewielką domieszką brzozy i sporadycznie świerka. Wiek drzewostanów jest różny – od 10 do 95 lat z tym, że udział drzewostanów młodych jest duży. Często występują całe kompleksy leśne z drzewostanem poniżej 40 lat. W podszyciu występują: jałowiec oraz sporadycznie jarzębina. W skład runa wchodzą: borówka czernica, gaśnik lśniący, rokiet pospolity, borówka brusznica i in.

Bór mieszany świeży: zajmuje także duże powierzchnie, głównie w uroczysku Sikórz oraz mniejsze powierzchnie leśne w rejonie Janoszyc i Brudzenia. Występuje na piaskach słabogliniastych i gliniastych, słabo lub średnio zbielicowanych. Są to drzewostany mieszane ale dominuje sosna. W domieszce występuje dąb, świerk, brzoza, miejscami olcha i osika. Wiek drzewostanów jest różny, ale przeważają drzewostany starsze powyżej 40 lat do 100 lat. Podszyt składa się z leszczyny, jarzębiny, suchodrzewu oraz miejscami dębu skarłowaciałego. W runie występują: borówka czernica, rokiet pospolity, orlica pospolita, poziomka, konwalia majowa i inne.

Las mieszany i las świeży występuje w formie mniejszych i większych fragmentów głównie na obszarach krawędziowych doliny Skrwy i Wisły. Zajmują żyzne gleby brunatne składające się z piasków gliniastych bądź glin. W skład drzewostanów wchodzą: sosna, dąb, świerk, brzoza, grab, olcha, akacja, modrzew. Wiek drzewostanów wynosi powyżej 40 lat. Na podszyt składa się: leszczyna, jarzębina, suchodrzew, głóg, brzoza, osika, kruszyna, grab i inne. W skład runa wchodzą: konwalijka dwulistna, szczawik zajęczy, orlica pospolita, przylaszczka pospolita, malwa i inne.

Siedliska wilgotne lasu wilgotnego, boru mieszanego wilgotnego i olsu występują na niewielkich powierzchniach przeważnie w dnach dolin i obniżeń terenu. Dominują drzewostany olchowe miejscami drzewostany mieszane brzozowo-sosnowo-świerkowe, Wiek drzewostanów różny.

Na terenie gminy w uroczysku leśnym „Sikórz” istnieje rezerwat krajobrazowy. Obejmuje on las i odcinek Skrwy. Celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym odcinka rzeki oraz nadbrzeżnych zbiorowisk łęgowych i grądowych z licznymi okazami drzew pomnikowych oraz stanowiskami roślin chronionych. Dolina Skrwy na tym odcinku posiada duże walory krajobrazowe. Wysoka skarpa (ok. 35,0m) poprzecinana jest licznymi wąwozami, a sama rzeka tworzy liczne meandry (Decyzja o ustaleni rezerwatu – Monitor Polski nr 30 poz. 171 z 1980 r.)

Zgodnie z zasadami hodowlanymi w P.G.L. lasy spełniają różne funkcje: są lasy ochronne i gospodarcze. Lasy ochronne są to lasy uroczyska Sikórz i południowa część uroczyska Siecień. Są to lasy strefy zieleni wysokiej przeznaczone do wypoczynku masowego ludności.

Pozostałe lasy spełniają funkcje gospodarcze.

Wg Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, gminie Brudzeń Duży zostało przyznanych 18,51 punktu, co dało jej 49 miejsce w rankingu preferencji zalesieniowych gmin w województwie mazowieckim.

Wg KPZL ok. 10-33% powierzchni gminy jest zagrożone erozją wodną powierzchniową oraz na 6 - 20% występuje stepowienie.

Na terenie gminy działa koło łowieckie „Daniel”. W 2003 roku na terenie gminy dokonano odstrzału zwierzyny łownej w ilościach:

Sarna	-	23

Dziki	-	12

Zające	-	18

Bażanty	-	45

Lisy	-	23

Jenoty	-	1

Dzikie gęsi	-	1

Dzikie kaczki	-	40

Gołębie grzywacze	-	10

Czaple	-	5

Obszary i obiekty chronione

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 14 września 2001 roku o ochronie przyrody (Dz.U. nr 99 poz. 1079), do form ochrony przyrody należą:

- parki narodowe,

- rezerwaty przyrody,

- parki krajobrazowe,

- obszary chronionego krajobrazu,

- pomniki przyrody,

- stanowiska dokumentacyjne,

- użytki ekologiczne,

- zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.

Ponadto, ochrona obejmuje  także poszczególne gatunki roślin i zwierząt.

System obszarów chronionych na terenie gminy jest dobrze rozwinięty. Do największych powierzchniowo obszarów chronionych, położonych na terenie gminy, należy Brudzeński Park Krajobrazowy. Poza tym, na terenie gminy znajdują się 2 rezerwaty przyrody, 1 projektowany użytek ekologiczny, fragmenty 2 obszarów chronionego krajobrazu oraz 20 pomników przyrody. Obszary chronione na terenie gminy należą do sieci ECONET-POLSKA. Teren rezerwatu Sikórz projektowany jest do objęcia ochroną w ramach sieci Natura 2000.

Brudzeński Park Krajobrazowy

Brudzeński Park Krajobrazowy został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Płockiego z dnia 9 czerwca 1988 r. Powierzchnia parku wynosi 7568 ha, w tym powierzchnia strefy ochronnej 4 397 ha. Obszar Parku obejmuje dolinę rzeki Skrwy Prawej w jej dolnym biegu wraz z przylegającymi kompleksami leśnymi (uroczyska Brwilno, Sikórz, Parzeń, Józefów i Lasotki w leśnictwach Sikórz i Brwilno Ostępu Płock). W północnej części Park obejmuje polodowcową rynnę karwosiecko-cholewicką z jeziorem Józefowskim i szeregiem drobnych zbiorników wodnych. Skrwa Prawa ma urozmaicony przebieg, miejscami przybiera charakter górskiego potoku, a gdzie indziej tworzy rozlewiska. W dolinie rzeki występują zarówno strome stoki, jak i płaskie tarasy. Główne walory Parku to ciekawa rzeźba terenu, bujna roślinność oraz zabytki kultury materialnej, takie jak: młyny wodne, zespoły dworskie i zabytkowe kościoły.

Fot. 4 Brudzeński Park Krajobrazowy (mat. UG)

Celem jego utworzenia było zapewnienie warunków ochrony środowiska z dopuszczeniem niekolizyjnych form turystyki krajoznawczej. Park w swoich założeniach ma być naturalną osłoną dla rezerwatów przyrody, terenem wodochronnym oraz poligonem badań naukowych.

Istotną funkcją BPK jest ochrona i popularyzacja walorów kulturowych terenu.

Ważnym obiektem historycznym zlokalizowanym w okolicy Brudzenia na prawym brzegu Skrwy, w starym lesie mieszanym jest grodzisko wczesnośredniowieczne. Należy ono do największych w tej części Mazowsza.

W pejzaż wpisane są młyny wodne na Skrwie i Wierzbicy. Młyny te, częściowo funkcjonujące zlokalizowane są w osadach: Bądkowo-Rochny, Kobierniki, Wyszyna, Radotki i Cierszewo.

Położenie i dostępność komunikacyjna terenu BPK sprawiają, że jest on bardzo popularnym terenem turystycznym i edukacyjnym. Park stwarza możliwości realizacji różnych form turystyki kwalifikowanej. Wzdłuż Skrwy przebiega szlak turystyczny, umożliwiający wędrówkę po bardziej niedostępnych fragmentach terenu. Rzeka Skrwa stanowi ciekawy szlak dla spływów kajakowych i uprawiania wędkarstwa. Bazę dla sportów żeglarskich stanowi harcerska stanica wodna położona na nabrzeżu Wisły, w sąsiedztwie Parku.

Fot. 5 Miejsce startu spływów kajakowych na rzece Skrwie

Szczegółowe zasady ochrony ustala Plan Ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

W Planie Ochrony za cele ochrony Parku uznano:

- ochronę środowiska przyrodniczego, a w szczególności:

  - istniejących i projektowanych rezerwatów przyrody

  - walorów krajobrazowych

  - różnorodności biologicznej

  - funkcji ostojowych

  - wewnętrznych i zewnętrznych powiązań ekologicznych

  - terenów wodochronnych

- ochronę krajobrazu kulturowego i obiektów zabytkowych

- zapewnienie warunków do uprawiania turystyki w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego i walorów kulturowych

- zapewnienie warunków do realizacji funkcji dydaktycznej Parku

Głównym celem strategii ochrony jest zachowanie bądź przywrócenie przyrodniczych i krajobrazowych walorów tego obszaru, zwłaszcza głęboko wciętej, meandrującej doliny Skrwy oraz powiązanych z nią zespołów dolin rynnowych (w obszarach Krajobrazu Chronionego Nadwiślańskiego i Przyrzecza Skrwy Prawej).

Obszar chronionego krajobrazu

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Głównym celem tworzenia takiego obszaru jest zapewnienie powiązania terenów poddanych ochronie z innymi obszarami, aby utworzyć jednolity system obszarów chronionych. Na terenie gminy Brudzeń Duży znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu:

- Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu o pow. 44 504 ha, leżący na terenie 4 powiatów, w tym w zdecydowanej większości na terenie powiatu płockiego w gminach: Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Radzanowo, Stara Biała, Brudzeń Duży, Słubice.

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Przyrzecze Skrwy Prawej” o pow. 33 338 ha, obejmujący w powiecie płockim tylko gminę Brudzeń Duży, w pozostałej części leżący na terenie powiatu sierpeckiego.

Rezerwaty

Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych (art. 23 ustawy o ochronie przyrody). Na terenie gminy występują dwa rezerwaty przyrody: „Sikórz” i „Brudzeńskie Jary”.

Rezerwat przyrody „Sikórz” uznany został za rezerwat Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980r. Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 81 z dn. 24 września 2002 r. dokonano zmiany w jego zasięgu. Aktualna powierzchnia rezerwatu wynosi 215,87 ha. Rezerwat leży w granicach administracyjnych gminy Brudzeń Duży w leśnictwie Sikórz.

Jest to rezerwat krajobrazowy, częściowy. Pod względem przyrodniczym jest to jeden z najciekawszych zakątków BPK, a jednocześnie jednym z najciekawszych obiektów na Mazowszu. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu przełomu Skrwy Prawej wraz z porastającym dolinę drzewostanem. Rzeka Skrwa, płynie środkiem tworząc liczne meandry, podcina tarasy skarp, tworzy rozlewiska. Zbocza skarp są zróżnicowane: łagodne, strome, czasami nawet w formie pionowych obrywów. Roślinność to głównie zbiorowiska lasów grądowych z pięknymi, wielopiętrowymi drzewostanami tworzonymi przez dąb szypułkowy, klon, lipę, sosnę, modrzew europejski, świerk pospolity z licznymi drzewami pomnikowymi. Piętro dolne tworzy głównie grab pospolity. W runie występuje szereg gatunków chronionych, jak śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko. Rozlewisko porasta las łęgowy z olszą czarną, jako gatunkiem lasotwórczym.

Przez rezerwat "Sikórz przebiega trasa ścieżki przyrodniczo – leśnej przeznaczonej do zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ścieżka liczy 9 przystanków oznakowanych tablicami informacyjno - merytorycznymi o następującej tematyce:

1. Woda i jej rola w lesie

2. Zwierzęta naszych lasów

3. Budowa lasu

4. Krok przed naturą

5. Leśne ptaki

6. Inżynier środowiska - bóbr europejski

7. Dlaczego las jest taki ważny

8. Owady

9. Wędrówka drzew

Obszar Rezerwatu „Sikórz” został zgłoszony do ochrony w ramach sieci „Natura 2000” jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 140014.

Rezerwat przyrody „Brudzeńskie Jary” został utworzony Rozporządzeniem Nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 6183) w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Brudzeńskie Jary”. Rezerwat leży w granicach administracyjnych gminy Brudzeń Duży w Leśnictwie Sikórz w zarządzie Nadleśnictwa Płock. Zajmuje obszar 39,10 ha. Wokół rezerwatu wyznaczona jest otulina o łącznej powierzchni 35,80 ha.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych skarpy rzeki Skrwy Prawej, jej dopływów oraz występujących na tym terenie zbiorowisk grądowych, ochrona starych drzewostanów dębowych i skupisk unikalnej roślinności zielnej. Z ciekawym ukształtowaniem powierzchni wiąże się znaczna różnica wzniesień, sięgająca do kilkunastu metrów. Obok wartości krajobrazowych rezerwat zasługuje na ochronę z uwagi na cenną szatę roślinną. Szczególnie wartościowy jest ponad 150 - letni drzewostan dębowy. Oprócz dębu szypułkowego drzewostany rezerwatu tworzą: brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, rzadziej topola biała, olsza czarna, klon jawor i pospolity. W podszycie, oprócz podrostów gatunków drzewiastych występują: leszczyna pospolita, wiciokrzew suchodrzew, czeremcha pospolita. Wczesną wiosną, przed pełnym rozwojem liści obserwuje się bogato rozwinięte runo leśne złożone z przebiśniegów, rutewki orlikolistnej, obydwu gatunków zawilca, szczawika zajęczego i ziarnopłonu. Obok cennych wartości przyrodniczych rezerwat posiada znaczne walory kulturowe. Znajduje się tu obelisk upamiętniający męczeńską walkę z hitlerowcami w czasie II wojny światowej. W północno - zachodniej części rezerwatu, na krawędzi wysokiego brzegu doliny Skrwy znajduje się dobrze zachowane wczesnośredniowieczne grodzisko. Jest to grodzisko pierścieniowate o kształcie zbliżonym do trójkąta, o rozmiarach w najszerszym miejscu wynoszącym ok. 125 x 90 m.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego walorów widokowych lub estetycznych (art. 43 ustawy o ochronie przyrody). Na terenie gminy Brudzeń Duży znajdują się dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:

1) Ujście Skrwy, gm. Brudzeń Duży -	o pow. 96,0 ha,

2) Jezioro Józefowskie, gm. Brudzeń Duży- o pow. 24,9 ha,

wprowadzone rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z 10.07.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 162, poz. 2402).

Tereny zieleni urządzonej

Zieleń urządzona - są to obszary różnej wielkości i rangi stworzone przez człowieka. 
Na terenie gminy należą do nich: parki i cmentarze. Znaczenie tych obszarów jest wielorakie. Tereny zieleni urządzonej kształtują warunki przestrzenne, wpływają na walory estetyczne krajobrazu, są miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

Tereny zieleni urządzonej zajmują 65,79 ha, w tym parki podworskie: 31,25 ha (tabela 8-1), cmentarze: 34,54 ha (Tabela 8-2).

Tabela 8-1 Wykaz parków podworskich na terenie gminy Brudzeń Duży

| Lp. | Nazwa parku | Powierzchnia | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zespół dworski | 3,1 | Brudzeń Duży |
| 2. | Zespół dworski | 6,0 | Główina |
| 3. | Zespół dworski | 4,0 | Siecień |
| 4. | Zespół dworski | 4,1 | Sikórz |
| 5. | Zespół dworski | 5,0 | Winnica |
| 6. | Zespół dworski | 6,0 | Karwosieki Cholewice |
| 7. | Zespół dworski | 3,05 | Rembielin |

Tabela 8-2 Wykaz cmentarzy na terenie gminy Brudzeń Duży

| Lp. | Nazwa cmentarza | Powierzchnia | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rzymskokatolicki | 0,91 | Siecień (dz. 56, 59/1) |
| 2. | Rzymskokatolicki | 1,14 | Sikórz (dz. 101/1, 101/2, 199/1) |
| 3. | Rzymskokatolicki | 0,64 | Sobowo (dz. 49/2, 56) |
| 4. | Rzymskokatolicki | 0,60 | Rokicie (dz. 11) |
| 5. | Rzymskokatolicki | b.d. | Bądkowo Kościelne (dz. 137, 138) |

W ramach promocji funkcji turystyczno-rekreacyjnych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzeń Duży” wskazano następujące obiekty i miejsca:

- szlak wodny, który stanowi rzeka Skrwa Prawa z pozostałościami dawnych młynów wodnych – odpowiedni zwłaszcza dla spływów kajakowych

- rejon ujścia Skrwy Prawej do Wisły z możliwością rozwoju sportów wodnych

- ośrodki jeździeckie w Cierszewie i Janoszycach

- Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne z jego działalnością naukową i edukacyjną

- obiekty przyrodnicze i historyczne w Sikorzu (Katolickie Centrum Formacji, zespół parkowo-dworski, ścieżka przyrodniczo-leśna Nadleśnictwa Płock itp.)

- tereny rekreacyjne wokół Jeziora Józefowskiego z plażą i budownictwem letniskowym

- tereny leśne preferowane dla różnych form aktywnego wypoczynku.

Obszary przewidziane do ochrony w „Studium...”:

- wyspa na Wiśle u ujścia Skrwy

- dolina rzeki Skrwy Prawej powyżej Brudzeńskiego  Parku Krajobrazowego

- rejon ujścia Skrwy Prawej (gdzie powinny obowiązywać przepisy analogiczne jak w przypadku Parku)

- użytki ekologiczne – w tym m.in. Zbiornik wodny wraz z obudową biologiczną w Rembielinie, a także fragmenty lasów państwowych (6 użytków  o pow.   3,71 ha)

Fot. 6 Ujście Skrwy do Wisły (mat. UG)

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzeń Duży został wyznaczony obiekt przewidziany do prawnej ochrony jako użytek ekologiczny - akwen wodny wraz z otaczającymi go terenami bagiennymi w miejscowości Myśliborzyce. Należy sprawdzić stan własności gruntów, uzgodnić z właścicielem konieczne ograniczenia i objąć obiekt ochroną prawną.

Zagrożenia środowiska roślinnego

Czynniki negatywnie oddziałujące na środowisko leśne można sklasyfikować z uwzględnieniem :

- pochodzenia, jako: abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne;

- charakteru oddziaływania, jako: fizjologiczne, mechaniczne i chemiczne;

- długotrwałości oddziaływania, jako chroniczne i okresowe;

- roli, jaką odgrywają w procesie chorobowym, jako: predyspozycyjne, inicjujące i współuczestniczące.

Do najważniejszych czynników abiotycznych należy zaliczyć czynniki atmosferyczne (anomalie pogodowe, czynniki termiczno – wilgotnościowe, wiatr) oraz właściwości gleby i warunki fizjograficzne. Czynnikami biotycznymi są: struktura drzewostanów (skład gatunkowy oraz niezgodność z siedliskiem), szkodniki owadzie, grzybowe choroby infekcyjne, a także nadmierne występowanie roślinożernych ssaków. Na antropogeniczne czynniki stresowe składają się zanieczyszczenia powietrza (energetyka, transport, gospodarka komunalna), zanieczyszczenia wód i gleb (gospodarka komunalna, rolnictwo), przekształcenia powierzchni ziemi, pożary lasu, szkodnictwo leśne i niewłaściwa gospodarka leśna.

### Program poprawy dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu

Cel strategiczne:

Ochrona i rozwój środowiska przyrodniczego i krajobrazu

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Tworzenie nowych form ochrony przyrody

2. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności gminy

- Dążenie do optymalnego wykorzystania walorów przyrodniczo - kulturowych gminy

- Zwiększenie lesistości, wzbogacenie terenu o nasadzenia przydrożne i śródpolne

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Ochrona czynna i bierna obszarów oraz obiektów  chronionych i przyrodniczo cennych

2. Ochrona, rozwój i racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych

3. Promocja obszarów chronionych i innych walorów przyrodniczych.

- Użytkowanie zasobów leśnych w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, bioróżnorodności i krajobrazu

- Zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego (Brudzeński Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty) oraz przestrzeganie przepisów na terenach prawnie chronionych przy umożliwieniu rozwoju działalności gospodarczych stanowiących źródło utrzymania mieszkańców.

- Zachowanie zasobów kulturowych (parki podworskie z zespołami pałacowymi, domy) i walorów krajobrazowych (dolina Wisły, dolina Skrwy)

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aktualizacja dokumentacji ekofizjograficznej gminy jako podstawy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Wójt Gminy |
| 2. | Prowadzenie gospodarki leśnej uwzględniającej wymogi ochrony prawnej konkretnych obszarów przyrodniczych | Nadleśnictwa, właściciele lasów prywatnych |
| 3. | Inwentaryzacja i waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych | Wójt Gminy |
| 4. | Utworzenie nowych obszarów chronionych | Wójt Gminy |
| 5. | Promocja walorów przyrodniczych gminy | Wójt Gminy |
| 6. | Wzmożenie kontroli inspekcji ochrony środowiska w zakresie przestrzegania prawa ekologicznego na terenach cennych przyrodniczo | MWIOŚ Delegatura w Płocku |
| 7. | Uwzględnianie obszarów chronionych (NATURA 2000, rezerwaty) w planach zagospodarowania przestrzennego gminy. | Wójt Gminy |

## Gleby

### Stan aktualny

Rolnictwo stanowi ważną dziedzinę działalności w gminie Brudzeń Duży, stąd też jakość i ochrona gleb ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju funkcji rolniczych w gminie.

W gminie przeważają gleby dobrej i średniej jakości, ale udział gleb słabych i najsłabszych jest także dość duży. Procentowo udział klas przedstawiono w tabeli 8-3

Tabela 8-3 Klasy gleby na terenie gminy Brudzeń Duży

| Typ wskaźnika | Gleby gruntów ornych i sadów | Grunty łąk i pastwisk |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | I | II | III | IV | V | VI |
| Powierzchnia [ha] | - | 41 | 707 | 1568 | 2867 | 2114 | 2431 | 1059 | - | - | 26 | 314 | 372 | 182 |
| Udział w pow. gminy [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział w pow. gr. rolnych [%] | - | 0,35 | 6,00 | 13,3 | 24,37 | 17,97 | 20,66 | 9,00 | - | - | 0,22 | 2,67 | 3,16 | 1,55 |

Ok. 40-60% gleb w gminie zaliczanych jest do gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Są one zaliczane do gleb średnich, o wskaźniku bonitacji 0,94. Wśród gleb przeważają gleby płowe

Najsłabsze użytki rolne stanowią gleby piaszczyste o składzie  piasków luźnych całkowitych lub piasków słabogliniastych całkowitych i niecałkowitych. Gleby te zaliczane są do V-VI kl. gruntów ornych, są ubogie w składniki pokarmowe, o dużej przepuszczalności, trwale lub okresowo za suche. Gleby te wymagają bardzo intensywnego nawożenia organicznego i mineralnego. Zaliczone są do kompleksu żytniego słabego i żytnio-łubinowego. Wśród tych gleb miejscami w obrębie niżej położonych terenów występują gleby okresowo nadmiernie wilgotne zaliczone do kompleksu zbożowo-pastewnego słabego. Możliwa jest na nich uprawa niektórych roślin pastewnych o małych wymaganiach siedliskowych. Powyższe gleby zajmują większe zwarte tereny położone w sąsiedztwie doliny Skrwy, w północno-wschodniej części gminy tj. rejon wsi Bądkowo Rochny – Janoszyce, a w środkowej części gminy w pasie od Sobowa przez Brudzeń Mały, Żerniki po Lasotki.

Nieco lepsze gleby tj. kl. IV występują niewielkimi płatami na całym terenie. Są to gleby wytworzone z piasków słabogliniastych podścielonych średnio-głęboko gliną (80-100 cm). Są okresowo za suche, a zaliczane są do kompleksu żytniego słabego. Do gleb o średniej jakości wchodzą gleby o składzie mechanicznym piasków gliniastych lekkich, podścielonych średnio głęboko gliną lub piaskiem słabogliniastym.

Są to gleby kl. IV a przeważnie o wadliwych stosunkach wodno-powietrznych okresowo za suchych lub okresowo zbyt wilgotnych. Zaliczane są do kompleksu żytniego dobrego, pszennego wadliwego i zbożowo-pastewnego mocnego. Występują w postaci większych lub mniejszych płatów na całym terenie gminy na pograniczu gleb słabych i dobrych.

Gleby orne dobre kl. IIIa i IIIb zajmują znaczne obszary gminy. Występują zwartymi dużymi kompleksami na południu i wschodzie oraz w północnej i środkowej części gminy. Są to gleby wytworzone z glin i piasków naglinowych lub płytkich pyłów na glinie. Są zasobne w składniki pokarmowe, strukturalnie przeważnie o prawidłowych stosunkach wodno-powietrznych. Gleby te odpowiednie są do uprawy wszystkich roślin przy wysokiej kulturze rolnej. Korzystne położenie tych gleb i występujące duże zwarte kompleksy sprzyjają intensyfikacji upraw na tych obszarach. Gleby te są zaliczane do kompleksów pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego, zbożowo-pastewnego mocnego i pszennego wadliwego. Gleby te szczególnie wskazane są do ochrony przed zmianą użytkowania na nierolnicze.

W dolinach rzek i lokalnych zagłębieniach terenu występują gleby bagienne, mułowo-torfowe, lokalnie mady i czarne ziemie deluwialne. Na obszarach tych występują trwałe użytki zielone średniej jakości (III-IV kl.), a lokalnie słabej jakości (V-VI kl.) Warunki wilgotnościowe są tu zróżnicowane, przeważnie są to gleby o właściwych stosunkach wodno-powietrznych dla użytków zielonych.

Z powyższego wynika, że na terenie gminy występują gleby o zróżnicowanej przydatności rolniczej z tym, że dominują nieznacznie gleby dobrej i średniej jakości (ok. 60%). Stwarza to duże możliwości dla intensyfikacji upraw polowych, a także rozwoju warzywnictwa i sadownictwa.

Zawartość metali ciężkich w glebach gminy Brudzeń Duży w r. 1994 (wg „Stan środowiska przyrodniczego w województwie płockim. Część IV Ziemia”)

Kadm – 0,10 – 0,15 mg/kg s.m.

Miedź – 2,3 – 5,3 mg/kg s.m.

Nikiel – 2,6 – 3,8 mg/kg s.m.

Ołów – 7,2 – 11,6 mg/kg s.m.

Cynk – 15,7 – 24,4 mg/kg s.m.

Siarka (S – SO4) – 0,75 – 1,75 mg/kg s.m.

Biuro Maklerskie i Handlowe «BJ» posiada pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków bytowych powstających w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie, w ilości 1071 m3/rok (max. 1862 m3/rok) – średnia dzienna 5,1 m3/d, dzienna ilość maksymalna 5,6 m3/d, na gruntach ornych (zboża, ziemniaki) w dawce 156 mm/rok, oraz na użytkach zielonych (łąki, pastwiska), w dawce 313 mm/rok., zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr OŚ.II.6223-2/12/04.

### Przeobrażenia gleb i przekształcenia powierzchni ziemi

Nasilające się stałe wpływy różnorodnych form działalności rolniczej, usługowej i urbanizacyjnej przyczyniają się do znacznych zmian w naturalnych warunkach glebowych. Zmiany te przejawiają się w postaci szeregu form degradacji pokrywy glebowej i prowadzą do wytworzenia gleb o zmienionym profilu i właściwościach fizykochemicznych. Procesy degradacji gleb związane są przede wszystkim z:

- rejonami intensywnej produkcji rolnej i hodowlanej

- intensywnej melioracji gleb

- rejonami budowy nowych osiedli mieszkaniowych

- trasami komunikacyjnymi

- tereny eksploatacji kopalin lub wyrobisk poeksploatacyjnych

Przekształcenia mechaniczne gleb powodowane są przez zabudowę terenu, utwardzanie i ubicie podłoża, zdjęcie pokrywy glebowej lub jej wymieszanie z elementami obcymi (np. gruzem budowlanym) oraz w wyniku formowania wykopów i wyrównań. Ważną rolę odgrywa emisja zanieczyszczeń powietrza i opad zanieczyszczeń oraz procesy chemicznego degradowania gleb przez niewłaściwie prowadzoną gospodarkę ściekową i odpadową. W obszarach dolinnych źródłem zanieczyszczeń gleb są wylewy rzek, zwłaszcza tych, które prowadzą wody zanieczyszczone.

Tereny zdegradowane

Tereny zdegradowane mieszczą w sobie cały szereg typów terenu, który na skutek różnych funkcji użytkowych uległ degradacji w stosunku do stanu pierwotnego. Nie istnieje jednorodna i oficjalnie obowiązująca klasyfikacja tych terenów. Elementem pozwalającym uporządkować problemy związane z przekształceniami terenów i zdegradowanych są systematyczne badania oceniające możliwości ich rekultywacji i ponownego zagospodarowania.

W Brudzeniu Dużym terenem wymagającym rekultywacji jest obszar po eksploatacji kruszyw naturalnych w Cierszewie.

### Program poprawy dla pola: Gleby

Cel strategiczny:

Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów wraz z ich ochroną i rekultywacją

Cele średnioterminowe do roku 2011

1. Zmniejszenie degradacji chemicznej i fizycznej gleb oraz gruntów

2.Ograniczenie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne – ochrona ilościowa

3.Wzrost świadomości społeczeństwa, głównie osób uprawiających ziemię, w zakresie zasad jej ochrony

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań

1. Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia

2. Uaktualnianie informacji o jakości oraz o zanieczyszczeniu gleb i gruntów

3.Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych

4.Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi

Rolnictwo pełni znaczącą rolę w rozwoju gminy, dlatego, w związku z koniecznością przystosowania rolnictwa do wymagań integracji europejskiej, powinny zostać wprowadzone Zasady Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, integrowana produkcja i obowiązek atestacji sprzętu ochrony roślin oraz kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin.

Istotnym zadaniem do realizacji w zakresie ochrony gleb jest racjonalizacja ich nawożenia mineralnego. Zadaniem, które należy zrealizować jest okresowy (np. co 5 lat) monitoring jakości gleb.

Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności rolniczej. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne można dokonać jedynie w planach zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowej ochronie podlegają użytki rolne o wysokiej bonitacji, tzn. klas I-III, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego oraz użytki rolne klas IV-VI – jeśli zostały wytworzone z gleb pochodzenia organicznego oraz lasy. W tych przypadkach zagospodarowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne łączy się z uzyskaniem zgody na wyłączenie ich z produkcji rolniczej i leśnej. Inwestorzy w znacznej mierze wykorzystują grunty najmniej przydatne dla rolnictwa, dla swych zamierzeń inwestycyjnych.

Użytki rolne kl. V, VI i VII nie przeznaczone do urbanizacji mogą pozostać w użytkowaniu rolniczym lub być zalesiane, zadrzewiane i zakrzewiane.

Niezbędne są:

- nasadzenia, uzupełnienia zieleni przydrożnej przy wszystkich typach dróg przez ich administratorów, także jako osłon przed wiatrami i śniegiem pasm drogowych,

- wprowadzenie pasm zieleni śródpolnej jako osłony przed wiatrami i wysuszaniem gleby, wprowadzanie zadrzewienia (obramowania) siedlisk, obiektów usługowych, przemysłowych zielenią izolacyjną, ozdobną itp. – cele estetyczne, izolacyjne i gospodarcze,

- uzupełnienie i prowadzenie zadrzewień przy ciekach wodnych, a także przeciwerozyjnych - na obszarach krawędziowych szczególnie narażonych na zmniejszanie się procesów erozyjnych oraz na poprawę warunków klimatyczno-zdrowotnych tych obszarów.

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego. | Wójt Gminy, Starosta Płocki, WODR |
| 2. | Inwentaryzacja terenów zdegradowanych | Wójt Gminy, Starosta Płocki |
| 3. | Rekultywacja terenów zdegradowanych | Wójt Gminy, Starosta Płocki, właściciele terenów |
| 4. | Ograniczenie przeznaczania gleb cennych rolniczo na cele nierolnicze i nieleśne | Wójt Gminy |
| 5. | Prawidłowe zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych | Przedsiębiorcy |
| 6. | Prowadzenie monitoringu jakości gleby | MWIOŚ Delegatura w Płocku |

## Surowce mineralne

### Stan aktualny

Na terenie gminy surowce budowlane nie są eksploatowane na większą skalę i nie były badane. Piasek i żwir dowożony jest z sąsiedniej gminy Stara Biała. Ludność wiejska gminy prowadzi dorywczo eksploatację niewielkich ilości piasku i piasku ze żwirem (są to niewielkie punkty eksploatacji w rejonie Karwosieki i Winnica). Poza tym na terenie gminy istnieją nieczynne niewielkie punkty eksploatacji zaniechane ze względu na brak lub złą jakość surowca. Pozostałością tej działalności są wyrobiska poeksploatacyjne piasku i gliny. Jedynie na terenie otuliny Parku, w miejscowości Cierszewo została wydana koncesja geologiczna, która utraciła ważność w 2000r. Po zakończeniu eksploatacji przewidywana jest tu rekultywacja gruntów. Charakterystykę złoża przedstawiono w tabeli 8-4.

Tabela 8-4 Charakterystyka złoża torfu i gytii na terenie gminy Brudzeń Duży

| Lokalizacja (gmina) Rodzaj kopaliny | Powierzchnia złoża [ha] | Zasoby torfu [tys. m3] | Średnia miąższość [m] Popielność, Rozkład [%] | Zasoby gytii [tys. m3] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulaszewo (Brudzeń Duży), Kobierniki (Stara Biała), torf i gytia | 8,0 | 192.0 | 3.85 m, 9.4 %, 30.0 %, | 50 | koncesję na wydobywanie cofnął Wojewoda Mazowiecki w dniu 29 sierpnia 2000 r. |

Wydobywanie kruszyw w miejscach pozostałych wyrobisk na terenie gminy byłoby bezprawne, dlatego też należy je okresowo kontrolować.

Występujące na terenie gminy dość powszechnie gliny zwałowe (o dość dużych złożach) nie są przydatne jako surowiec samodzielny do wyrobów ceramicznych, Glina zwałowa jest bardzo zróżnicowana pod względem wykształcenia, w dużym stopniu zapiaszczona z domieszką żwirów oraz wkładkami piasków. Występują też domieszki CaCO3 i w związku z tym nie stanowi ona wartościowego surowca, na którym mógłby bazować przemysł ceramiczny.

### Program poprawy dla pola: Ochrona zasobów kopalin

Cel strategiczny

Ochrona zasobów złóż nieeksploatowanych, efektywne wykorzystywanie eksploatowanych złóż oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko przy eksploatacji kopalin

2. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez eksploatacje kopalin

Cele krótkoterminowe do 2007 roku i kierunki działań:

- Skuteczne egzekwowanie przy prowadzeniu eksploatacji zasad i norm prawnych, zgodnie 
z Prawem geologicznym i górniczym

- Ochrona złóż nie eksploatowanych poprzez uwzględnienie ich w planach zagospodarowania przestrzennego

- Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, szczególnie na terenach rolniczych o wysokiej bonitacji gleb i terenów leśnych

- Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem ruchu

- Rekultywacja lub rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk eksploatacyjnych i niedopuszczanie do ich dalszej degradacji (np. w postaci niekontrolowanego składowania odpadów)

Obecnie, problemy związane z występowaniem i eksploatacją surowców mineralnych nie należą do działań priorytetowych gminy. Najistotniejszym zadaniem jest kwestia rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, w celu przywrócenia pierwotnej wartości terenu. Obowiązek rekultywacji spoczywa na użytkowniku złoża. Tam, gdzie jest to możliwe, preferować się będzie wodno - leśny kierunek rekultywacji z przeznaczaniem na cele rekreacyjne. Należy podjąć ścisłą współpracę z użytkownikami złoża w celu takiego prowadzenia eksploatacji, aby docelowo uzyskać od razu atrakcyjny teren (akwen) rekreacyjny.

# Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

Na terenie gminy Brudzeń Duży presja na środowisko wywierana jest przez rolnictwo, sferę usług, głównie turystycznych oraz sferę gospodarki komunalnej. Istotne kierunki oddziaływania to: emisja zanieczyszczeń do wód i powietrza, emisja hałasu, pobór wód podziemnych oraz energii. Stąd też, zagadnienia te zostały ujęte w programie ochrony środowiska.

## Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych

Cel strategiczny:

Zmniejszenie w perspektywie do roku 2011 wodochłonności produkcji przemysłowej oraz zmniejszenie zużycia wody w sektorze komunalnym

Jedynym zakładem przemysłowym na terenie gminy Brudzeń Duży, pobierającym wodę dla celów przemysłowych, jest gorzelnia KOW-ROL. Zadania związane z ograniczaniem wodochłonności w zakładzie są poza decyzjami władz gminy.

Realizacja celu strategicznego w zakresie kompetencji gminy polegać będzie na racjonalizacji zużycia wody przez jednostki funkcjonujące w sektorze komunalnym, a także wszystkich mieszkańców gminy.

W przyszłości, przy ewentualnych lokowaniu zakładów produkcyjnych na terenie  gminy, konieczne jest ograniczenie do minimum korzystania z zasobów wód podziemnych do celów przemysłowych, a także wspieranie działań edukacyjno – informacyjnych mających na celu propagowanie zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych, np. poprzez instalację liczników i całkowite urealnienie cen wody. Duże znaczenie ma również ograniczenie strat wody przy przesyłaniu jej z ujęć do odbiorców, poprzez bieżące remonty, konserwację i naprawy sieci wodociągowej.

Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań:

- Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w sferze usługowej i rolnictwie

- Wprowadzanie zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii produkcji

- Modernizacja sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody w systemach przesyłowych

- Wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych (modernizacja urządzeń, instalacja liczników wody)

- Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych, zarówno dla mieszkańców gminy, 
jak i podmiotów gospodarczych w zakresie konieczności i możliwości oszczędzania wody

W gminie zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności kształtuje się na poziomie 108 dam3/rok (wg GUS, 2004). Ilość ta jest w całości zużywana przez gospodarstwa domowe.

W gminie Brudzeń Duży zużycie wody, zarówno do celów konsumpcyjnych, jak też produkcyjnych, powinno systematycznie spadać. Związane jest to przede wszystkim z urealnieniem cen wody oraz systemem rozliczeń (przejście z systemu ryczałtowego na liczniki poboru), w którym konsument płaci za rzeczywistą ilość zużytej wody. Ogólny wzrost kosztów utrzymania powoduje wśród mieszkańców gminy wykształcenie postaw oszczędzania wody, co jest zjawiskiem pozytywnym. Koniecznym jest ograniczenie do minimum korzystania z zasobów wód podziemnych do celów rolniczych i leśnych.

## Zmniejszenie zużycia energii

Cel strategiczny:

Zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę krajowego produktu

Cel ten wynika bezpośrednio z założeń polityki ekologicznej państwa. Osiągnięcie go uwarunkowane jest urealnieniem cen energii, m.in. poprzez wliczenie w jej cenę jednostkową kosztów środowiskowych (opłaty produktowe od paliw, zróżnicowane w zależności od uciążliwości danego paliwa dla środowiska). Podstawowe znaczenie będą mieć działania w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki (wprowadzanie energooszczędnych technologii) oraz wzrost świadomości społeczeństwa. Ograniczenie ogólnego zużycia energii (a więc zmniejszenie produkcji energii) przyniesie efekty w postaci zmniejszenia zużycia surowców energetycznych, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Wymienione działania będą realizowane przez podmioty gospodarcze, a także wytwórców energii; władze samorządowe szczebla gminnego mają ograniczony wpływ na realizację założonych celów. Niemniej, istotne jest prowadzanie działań edukacyjnych i informowanie o dostępnych możliwościach w zakresie ograniczania zużycia energii.

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

1. Wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle i gospodarce komunalnej

2. Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w systemach przesyłowych oraz obiektach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych

3. Poprawa parametrów energetycznych budynków, szczególnie nowobudowanych

4. Racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez społeczeństwo gminy

Wymienione cele i działania na terenie gminy Brudzeń Duży będą realizowane przez podmioty gospodarcze i mieszkańców, ponieważ nie ma tutaj wytwórców energii. Władze samorządowe mają ograniczony wpływ na realizację założonych celów. Niemniej, istotne jest prowadzanie działań edukacyjnych i informowanie o dostępnych możliwościach w zakresie ograniczania zużycia energii.

## Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Cele strategiczne:

Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Obecnie wykorzystanie energii odnawialnej w Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 6%. Planuje się wzrost tego udziału do 12% w perspektywie roku 2010. W Polsce zakłada się, że w 2010 roku udział zużycia energii odnawialnej będzie na poziomie 7,5% (wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła).

Na terenie gminy Brudzeń Duży istnieją bardzo duże możliwości szerszego wykorzystania energii odnawialnej, min. poprzez stosowanie metod przetwarzania energii biomasy (głównie wiklina) na energię użyteczną, głównie cieplną (kotły opalane biomasą). Do celów energetycznych może być również wykorzystywany gaz powstający w wyniku fermentacji metanowej osadów ściekowych. Ponadto istnieje możliwość wykorzystania 4 piętrzeń wodnych przedstawionych w rozdziale 7.1 niniejszego opracowania (po odbudowie). Obecnie na terenie gminy nie wykorzystuje się energii odnawialnej wodnej.

Na terenie powiatu płockiego występują dość dogodne warunki do produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego przez kolektory cieczowe lub próżniowe. Kolektory słoneczne mogą być wykorzystywane do podgrzewania wody i powietrza w domkach jednorodzinnych i gospodarstwach rolnych. W gminie Brudzeń Duży (Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne Uniwersytetu Warszawskiego) energia cieplna pozyskiwana jest za pomocą kolektorów słonecznych. Energia ta jest wykorzystywana w porze dziennej do podgrzewania wody, zaś nocą – do oświetlenia terenu.

Na terenie gminy nie jest w pełni wykorzystywana energia wiatru (istniejący wiatrak w Murzynowie funkcjonuje tylko okresowo). Ponadto na terenie gminy znajduje się – obecnie nieczynna - elektrownia wodna - młyn w Radotkach.

Fot. 7 Wiatrak w Murzynowie (mat. UG)

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

1. Zwiększenie zaangażowania środków publicznych (budżetowych i pozabudżetowych) i prywatnych na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych z równoczesną poprawa efektywności ich wykorzystania

2. Inwentaryzacja potencjału energii odnawialnej i niekonwencjonalnej na terenie gminy

4. Działalność edukacyjno – informacyjna z zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

5. Wsparcie finansowo – logistyczne projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji z zakresu energii odnawialnej

6. Utworzenie na terenie gminy gospodarstw zajmujących się uprawą wierzby energetycznej

9.4	Zrównoważone wykorzystanie materiałów

Cele strategiczne:

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji

Poszczególne działania ujęte w niniejszym rozdziale skierowane są głównie do podmiotów gospodarczych. Rolą jednostek samorządowych jest popularyzacja metod ograniczania presji na środowisko oraz wpływ na politykę środowiskową zakładów poprzez wydawanie odpowiednich decyzji i zezwoleń.

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

1. Ograniczenie nieprawidłowego wykorzystania zasobów naturalnych

2. Zwiększenie recyklingu i odzysku materiałowego i energetycznego w zakładach produkcyjnych

3. Zapobieganie i minimalizacja zanieczyszczeniom, uciążliwościom i zagrożeniom u źródła

# Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych

## Zagadnienia ochrony środowiska w ujęciu sektorowym

Rozwój cywilizacyjny i gospodarczy są przyczyną degradacji środowiska naturalnego – zanieczyszczania jego poszczególnych komponentów, wyczerpywania się zasobów surowcowych, zmiany gatunkowe flory i fauny, a także pogarszania się stanu zdrowia ludności. Przeciwdziałaniem dla niekontrolowanej ekspansji gospodarczej jest przyjęcie zasad zrównoważonego rozwoju, który polega na prowadzeniu szerokiej działalności człowieka, ciągłym rozwoju gospodarczym i społecznym przy niedopuszczeniu do dalszej degradacji środowiska naturalnego oraz na podejmowaniu działań zmierzających do restytucji zniszczonych elementów środowiska. Istota rozwoju zrównoważonego polega więc na tym, aby zapewnić zaspokojenie naszych obecnych potrzeb bez ograniczania przyszłym generacjom możliwości rozwoju.

Oznacza to, że w każdej dziedzinie działalności gospodarczej, która może oddziaływać na środowisko, należy przyjąć określone zasady i cele, które ograniczą lub wyeliminują ten negatywny wpływ. Wskazówki w tej sprawie przedstawione zostały w dokumencie Rady Ministrów „Wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych” oraz w Polityce Ekologicznej Państwa.

Dla gminy Brudzeń Duży kluczowe zagadnienie dla ochrony środowiska mają następujące dziedziny: rolnictwo, turystyka i rekreacja, transport.

### Rolnictwo

Na terenie gminy Brudzeń Duży rolnictwo jest jedną z podstawowych form działalności gospodarczej  i źródłem utrzymania większości mieszkańców. W tej dziedzinie, w najbliższych latach, wymagane będą głęboko idące zmiany w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej i koniecznością przystosowania rolnictwa do wymagań UE. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa wiązać się będzie ze zwiększeniem areału gospodarstw i specjalizacją (np. chów trzody chlewnej, bydła, sadownictwo, ogrodnictwo). Niezbędnym jest, aby przeprowadzane zmiany uwzględniały aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Należy propagować wśród rolników działania w zakresie właściwej ochrony wód powierzchniowych  i podziemnych, co dotyczy m.in. gromadzenia odchodów zwierzęcych w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Na terenie gminy Brudzeń Duży aktualnie brak jest płyt obornikowych.

Do pożądanych, planowanych do osiągnięcia cech zrównoważenia sektora rolnictwa należą:

- Optymalne wykorzystanie potencjału biologicznego gleb poprzez dostosowanie rodzaju i wielkości upraw, zalesianie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa, minimalizacja gruntów przekazywanych na cele nierolnicze, zwłaszcza wysokich klas bonitacyjnych

- Powszechne wdrożenie dobrych praktyk rolniczych, zwłaszcza w zakresie stosowania nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, nawożenia i gospodarowania obornikiem i gnojowicą, regulacji stosunków wodnych, mechanizacji prac polowych,

- Wprowadzanie na szeroką skalę rolnictwa ekologicznego i rozwój agroturystyki,.

- Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, w szczególności infrastruktury związanej z ochroną środowiska

### Turystyka i rekreacja

Gmina Brudzeń Duży położona jest w regionie niezwykle urozmaiconym pod względem krajobrazowym i przyrodniczym, sprzyjającym wypoczynkowi i turystyce. Należy położyć duży nacisk na rozwój form sportu i rekreacji ruchowej, w ramach dostępnej i planowanej infrastruktury służącej do tego celu. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje wiele obiektów sportowo – rekreacyjnych. Należy dążyć do zwiększania potencjału infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

Na terenie gminy istnieją bardzo dobre warunki do aktywnej rekreacji, przebiega tędy szlak pieszy Nr 1a (znaki czerwone) – Szlak im. Bolesława Krzywoustego, z Płocka do Sierpca. Szlak ten na niektórych odcinkach nadaje się również do uprawiania turystyki rowerowej.

Ruch turystyczny, szczególnie nasilony w sezonie letnim, wpływa jednak negatywnie na środowisko przyrodnicze. Nadmierny gwar i hałas komunikacyjny jest przyczyną zakłócania spokoju np. ptaków będących w fazie lęgowej, natężenie ruchu samochodowego jest przyczyną zanieczyszczenia atmosfery i gleby w pobliżu dróg dojazdowych do obiektów. Nieprzestrzeganie zasad czystości i porządku przez turystów powoduje zaśmiecanie terenów rekreacyjnych.

Odpowiednie wykorzystanie walorów środowiska naturalnego sprawi, iż gmina Brudzeń Duży będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym obszarem o funkcjach turystyczno-wypoczynkowych. Rozwojowi funkcji turystyczno-rekreacyjnej sprzyjać będzie rozwinięta sieć ogólnodostępnych obiektów wypoczynkowych (tabela 10-1) oraz placówek i urządzeń towarzyszących (gastronomia, rekreacja, usługi dla turystów, itd.).

Tabela 10-1 Wykaz obiektów wypoczynkowych na terenie gminy

| Lp. | Nazwa i lokalizacja obiektu |
| --- | --- |
| 1. | ośrodek jeździecki w Cierszewie z restauracją i kawiarnią oraz hotel; |
| 2. | hotel „Nad Skrwą” w Brudzeniu |
| 3. | bar „Pod Sumem” w Murzynowie |
| 4. | pole namiotowe w Karwosiekach Noskowicach. (Geras Teresa) |
| 5. | stadnina koni w Janoszycach |
| 6. | 30 miejsc noclegowych w Lasotkach. |
| 7. | Klub Żeglarski „MARINA” w Murzynowie |
| 8. | Trzcińska Elżbieta, zam. Parzeń Janówek – gospodarstwo agroturystyczne |

Planowane do uzyskania, docelowe cechy zrównoważenia sektora rekreacji i turystyki obejmują:

- Optymalne wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy do celów turystyki i rekreacji, w tym wspieranie powstawania gospodarstw agroturystycznych

- Wzmocnienie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i na terenie gminy

- Wspieranie rozbudowy szlaków pieszych, wodnych, konnych i rowerowych

- Wspieranie towarzystw i fundacji zajmujących się turystyką, rekreacją i sportem

- Rozszerzanie edukacji ekologicznej o przyrodę gminy

- Ochrona dziedzictwa kulturowo – historycznego (program ochrony zabytków)

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Remont budynku zabytkowego – szkoła | Wójt Gminy |
| 2. | Budowa sali gimnastycznej w Sikorzu | Wójt Gminy |
| 3. | Rozwój i promowanie turystyki konnej | Wójt Gminy, Óśrodek Jeździecki w Cierszewie |
| 4. | Wspomaganie organizacji rajdów rowerowych i pieszych, spływów kajakowych | Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne |

### Transport

Przez teren gminy Brudzeń Duży przebiegają  4 drogi powiatowe o łącznej długości 37,639 km, 7 dróg powiatowych o łącznej długości 40,849 km oraz drogi gminne o łącznej długości 111 km. Ze względu na fakt, że gmina posiada potencjał turystyczno-wypoczynkowy, obserwuje się wzmożony ruch na drogach gminnych, stanowiących drogi dojazdowe do ośrodków wypoczynkowych. Dlatego też ten aspekt został uwzględniony w niniejszym dokumencie.

Perspektywiczne cechy zrównoważenia sektora transportu obejmują:

- adaptację istniejących dróg i urządzeń obsługi ruchu, ich uzupełnienie, modernizację i rozbudowę w celu pełnego obsłużenia terenów istniejącego i potencjalnego rozwoju osadnictwa, zapewnienie dostępności komunikacyjnej

- modernizację lokalnego układu komunikacyjnego w zachodniej części gminy służąca rozwojowi funkcji turystycznej, budowa urządzeń obsługi ruchu (parkingi, zatoki postojowe, place widokowe, inne obiekty obsługi podróżnych)

- budowę obwodnicy we wsi Sikórz na skrzyżowaniu dróg 559 i 540 w związku z konfliktowym przebiegiem w/w dróg w zurbanizowanym terenie

- utrzymanie rezerwacji terenu dla wariantowego przebiegu drogi szybkiego ruchu S-10

- tworzenie warunków do podwyższenia parametrów drogi powiatowej Nr 169 Sikórz-Mochowo i jej funkcji do drogi wojewódzkiej

- utrzymanie i modernizacja dróg powiatowych

- utrzymanie i realizacja nowych połączeń w zakresie komunikacji zbiorowej

- konieczność uporządkowania ruchu pieszego szczególnie e obszarach zurbanizowanych

- uzupełnienie i modernizacja dróg stanowiących powiązania wewnętrzne w obrębie gminy

- stworzenie systemu ścieżek rowerowych, umożliwiających wzrost ruchu rowerowego i jego bezpieczeństwa. Proponuje się ich poprowadzenie po trasie istniejących szlaków turystycznych jako ścieżki o charakterze rekreacyjno-sportowym, krajobrazwoą w strefie krawędziowej Wisły, łączące miejsca pracy, zamieszkania, wypoczynku, turystyki.

### Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska

Istotnym wsparciem ochrony środowiska jest aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska prowadząca do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (zwłaszcza w turystyce, leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, odzysku odpadów), rozwoju produkcji urządzeń służących ochronie środowiska bądź produkcji towarów przyjaznych środowisku. Opracowany będzie tzw. ramowy program wspierania zielonych miejsc pracy jako element walki z bezrobociem. Program ten będzie zawierał mechanizm finansowego i eksperckiego wspierania władz samorządowych i prywatnych przedsiębiorców w tworzeniu zielonych miejsc pracy. Głównymi kierunkami działań dla tego zagadnienia są:

- Kształtowanie równoprawnych warunków konkurencji przez pełne stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”, wraz z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych,

- Wspieranie powstawania i zachowania tzw. „zielonych” miejsc pracy, w szczególności w: rolnictwie ekologicznym, agro- i ekoturystyce, leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, transporcie publicznym, działaniach na rzecz oszczędzania zasobów (zwłaszcza energii i wody), odzysku produktów lub ich części oraz odzysku opakowań i wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych,

- Preferowanie przy zakupach towarów oraz usług przez administrację samorządową tych produktów, które mają proekologiczny charakter.

# Edukacja ekologiczna

## Dotychczasowa edukacja ekologiczna

Działania z zakresu ochrony środowiska powinny być wdrażane przy udziale i akceptacji ogółu społeczeństwa gminy. Z tego względu, istotne znaczenie ma kształtowanie postaw społecznych i dostarczanie informacji o realizowaniu celów i zadań ochrony środowiska.

Na terenie gminy funkcjonuje spójny system edukacji ekologicznej, obejmujący swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców. Na terenie gminy dotychczasowa edukacja ekologiczna organizowana i prowadzona była przez RCEE przy udziale ZGRP głównie w szkołach różnych szczebli. Działania z tego zakresu prowadzone były też przez Urząd Gminy.

Szczegółowy zakres edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego, w tym gminy Brudzeń Duży został przedstawiony w „Planie gospodarki odpadami dla ZGRP – gmina Brudzeń Duży”, stanowiącym integralną część niniejszego dokumentu. W związku z tym, poniżej przedstawiono tylko wybrane aspekty tego zagadnienia mające wpływ na kształtowanie postaw ekologicznych  mieszkańców.

## Edukacja ekologiczna formalna (szkolna)

Ten rodzaj edukacji to zorganizowany system kształcenia uczniów na wszystkich szczeblach systemu oświaty, nastawiony na wykształcenie w nich umiejętności obserwowania środowiska i zmian w nim zachodzących, wrażliwości na piękno przyrody i szacunku dla niej.

Dzieci i młodzież są najbardziej podatną grupą, szybko przyswajającą nowe, pożądane wzorce zachowań.  Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 roku uwzględniło cel, jakim jest podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów w procesie kształcenia ogólnego. Obecnie, tematyka ekologiczna stanowi element wielu przedmiotów, a jej właściwa realizacja zależy głównie od zaangażowania nauczycieli i zainteresowania uczniów. Dla gminy Brudzeń Duży istotne jest rozwijanie i wspieranie dotychczasowych działań edukacyjnych prowadzonych w szkołach, inspiracja tematów związanych z ochroną środowiska, doszkalanie nauczycieli prowadzących przedmioty z tego zakresu. Ważnym elementem jest wprowadzanie do programów nauczania tematyki związanej bezpośrednio ze stanem i problemami ochrony środowiska w gminie, jak również w całym powiecie płockim, np. ochrona przyrody, ochrona wód powierzchniowych, itp.

Na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego odbywają się zajęcia terenowe Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku. Zajęcia odbywają się m.in. w Mazowieckim Obserwatorium Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie przy współpracy z Ośrodkiem Jeździeckim w Cierszewie. Uczniowie zdobywają obok wiedzy teoretycznej bezpośrednie doświadczenia w kontakcie ze środowiskiem.

Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne w Murzynowie istnieje od 1974 roku i jest placówką Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Zajmuje odremontowany budynek byłej szkoły podstawowej, usytuowany w strefie krawędziowej doliny Wisły. Obserwatorium od lat zajmuje się badaniami związanymi ze środowiskiem Płocka i okolic, jego zmianami i zagrożeniami, a także edukacją ekologiczną. Miało też duży udział w tworzeniu koncepcji ochrony krajobrazu dla województwa płockiego, w tym utworzenia parków krajobrazowych: Gostynińsko-Włocławskiego i Brudzeńskiego.

## Edukacja ekologiczna pozaszkolna

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie niektórych grup osób dorosłych zdobywaniem wiedzy na temat otaczającego ich środowiska, a także możliwości uczestniczenia w działaniach na rzecz jego ochrony. Zachowania obserwowane w społeczeństwie wskazują jednak, że poziom akceptacji dla działań z zakresu ochrony środowiska maleje, a zachowania prokonsumpcyjne dominują nad proekologicznymi. Dlatego rola edukacji ekologicznej i wprowadzanie jej nowych form są nadal bardzo istotne.

Szczególną rolę w rozwijaniu edukacji ekologicznej wśród dorosłych mieszkańców gminy spełniać będzie Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym. Najlepszym i najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej dorosłych jest zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego informowania społeczeństwa o stanie środowiska, działaniach na rzecz jego ochrony, a także o możliwościach prawnych uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji mających wpływ na stan środowiska. Wśród wielu tematów edukacji ekologicznej, znaczące miejsce należy przypisać edukacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza atmosferycznego, oszczędności energii i wody.

Cel strategiczny:

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy, kształtowanie postaw proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska

Cel ten wpisuje się w podstawowe cele sformułowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.

Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań:

1. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczności gminy

2. Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa gminy w odniesieniu do środowiska,

3. Prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci

4. Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony

5. Współdziałanie władz gminy z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska 
i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony

6. Sukcesywne rozszerzanie działalności informacyjno-wydawniczej

7. Rozwijanie międzyregionalnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej, zwłaszcza wiedzy na temat wymagań dotyczących stanu środowiska

Adresaci programu promocji i edukacji

Głównym adresatem programu edukacji ekologicznej jest społeczeństwo gminy Brudzeń Duży. Kluczową grupą jest młodzież szkolna i dzieci, gdyż wykazują się oni największą percepcją na edukację ekologiczną, a ponadto stanowią ważną grupę konsumencką. Przewiduje się także objęcie akcją informacyjną szerokiego kręgu osób zajmujących się obecnie sprawami ochrony środowiska w urzędach, instytucjach i zakładach, a także przedstawicieli grup opiniotwórczych z zakresu ochrony środowiska: nauczycieli, radnych i członków zarządu różnych szczebli administracji samorządowej.

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej z uwzględnieniem działań wynikających dla poszczególnych komponentów przedstawiono poniżej. Zadania te mają charakter zadań ciągłych i obejmują okres 2004-2011.

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Edukacja ekologiczna rolników w aspekcie oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne stosowanych nawozów i środków ochrony roślin | RCEE, ZGRP, Starosta, Wójt Gminy |
| 2. | Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie czystości stanu powietrza, a jego oddziaływaniem na mieszkańców | Wójt Gminy, Starosta Powiatu Płockiego, ZGRP |
| 3. | Prowadzenie działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem | Wójt Gminy we współpracy z mediami, szkołami i RCEE |
| 4. | Działania edukacyjne dla ogółu ludności gminy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego | Wójt Gminy, ZGRP, RCEE, Starosta |
| 5. | Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody | Wójt Gminy, RCEE, ZGRP |
| 6. | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego wykorzystania, głównie stosowania odpowiednich upraw i racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych | Wójt Gminy, Starosta Płocki, WODR, ZGRP, RCEE |

# Priorytety ekologiczne

Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie Gminy wymusiła wyznaczenie celów długo i krótkoterminowych, a także przyjęcie zadań z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w najbliższej przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie Gminy.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie Brudzenia Dużego, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.

Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie gminy na lata 2004-2007 przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych i środowiskowych.

Kryteria o charakterze organizacyjnym

- wymiar przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny),

- zaawansowanie przedsięwzięcia w realizacji,

- konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych,

- zabezpieczenia środków na realizację lub o możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł zagranicznych lub krajowych),

- efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia,

- znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej,

- spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju gospodarczego gminy.

Kryteria o charakterze środowiskowym

- możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi,

- zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających z Planem Rozwoju Lokalnego,

- zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”,

- zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w Programie ochrony środowiska dla powiatu płockiego,

- zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska,

- skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem wymaganym przez prawo,

- skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia),

- wieloaspektowość efektów ekonomicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska),

- w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Priorytety ekologiczne dla gminy Brudzeń Duży

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące zadania priorytetowe dla gminy Brudzeń Duży z zakresu ochrony środowiska:

- osiągnięcie wysokiej jakości wód i ochrona zasobów wodnych

- poprawa gospodarki odpadami komunalnymi poprzez budowę kompleksowego systemu

- przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu klęsk żywiołowych i poważnych awarii

W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody:

- Ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu

- Ochrona, rozwój i racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych

W zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii

- Oszczędne gospodarowanie zasobami wody

- Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

W zakresie zadań systemowych

- Rozwój edukacji ekologicznej

Są to elementy, co do których w pierwszym rzędzie winny być podjęte działania zmierzające do poprawy aktualnego stanu.

# Aspekty finansowe realizacji programu

Stan aktualny

Realizacja zamierzeń z zakresu ochrony środowiska wymaga zapewnienia źródeł finansowania inwestycji i eksploatacji systemu.

Największe nakłady na ochronę środowiska, w tym gospodarkę odpadami, pochodzą 
ze środków własnych przedsiębiorstw oraz inwestorów prywatnych, znacząca część środków wpływa z funduszy i dotacji ekologicznych oraz kredytów i pożyczek. Środki budżetowe oraz środki zagraniczne odgrywają dotychczas marginalną rolę w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W gminie Brudzeń Duży funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W gminie Brudzeń Duży od wielu lat prowadzone są intensywne działania zmierzające do poprawy infrastruktury technicznej, w tym również ochrony środowiska. Nakłady inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 2003 r. w gminie wynosiły 727,6  tys. zł, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 620,7 tys. zł (GUS, 2004).

Ograniczone możliwości finansowe samorządu gminnego uniemożliwiają samodzielną realizację działań i inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Konieczne jest wsparcie instytucji finansowych, które podejmą się finansowania projektów poprzez m.in. zobowiązania kapitałowe (kredyty, pożyczki, obligacje, leasing), udziały kapitałowe (akcje, udziały w spółkach) i dotacje.

Finansowaniem ochrony środowiska w Polsce interesuje się coraz więcej banków i funduszy inwestycyjnych. Rozwija się też pomoc zagraniczna, dzięki której funkcjonuje w Polsce wiele fundacji ekologicznych. Poszukiwane są też nowe instrumenty ekonomiczno – finansowe w ochronie środowiska, takie jak opłaty produktowe czy obligacje ekologiczne. Można założyć, że system finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce będzie rozwijał się nadal, oferując coraz szersze formy finansowania i coraz większe środki finansów.

Tylko inwestycje i działania uwzględnione w programie ochrony środowiska i planie gospodarki odpadami dla gminy mogą liczyć na pozyskanie środków publicznych, w szczególności z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wspierane powinny być głównie inwestycje o charakterze regionalnym. Zaleca się, aby ograniczać dotacje budżetowe na zadania, które są w stanie zapewnić finansowe wpływy ewentualnym inwestorom. Korzystne jest, jeżeli kapitał obcy (kredyty, udziały w spółkach, nabywcy obligacji) angażowany będzie w finansowanie inwestycji komunalnych w maksymalnym stopniu, w jakim możliwa jest jego spłata wraz z odsetkami.

Obecnie potencjalne źródła finansowania działań związanych z ochroną środowiska to:

- fundusze własne gminy,

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony środowiska z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe 
(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ),

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy
 i Rozwoju — EBOiR, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- leasing.

Ocena dostępności źródeł finansowania dla zadań wymienionych w Programie

Zadania wyznaczone w Programie mają swoje odzwierciedlenie w priorytetach funduszy ekologicznych. Istnieje więc realna szansa uzyskania wsparcia z tych źródeł. Z najważniejszych należy wymienić zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, likwidację niskiej emisji, ochrona wód, ochrona powietrza i przed hałasem, ochrona przyrody i krajobrazu.

Pomoc z tych źródeł obejmuje przede wszystkim te dziedziny, w których standardy jakości środowiska uzgodnione podczas negocjacji z Unią Europejską nie są dotrzymane. Dotyczy to przede wszystkim gospodarki wodno – ściekowej.

W zakresie uzyskania kredytów bankowych duże szanse mają inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, a także wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii (np. małych elektrowni wodnych, kotłownie na biopaliwo, itp.).

Istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich, szczególnie z Funduszy Strukturalnych. Szczególne wsparcie można uzyskać na budowę sieci wodno – kanalizacyjnych, modernizacji i rozbudowy systemów ciepłowniczych, budowy infrastruktury do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, oraz innej technicznej (szczególnie dróg i mostów).

## Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań

Dla realizacji wytyczonych celów, konieczne jest podjęcie konkretnych działań organizacyjnych i inwestycyjnych. W tabeli 13-1 zestawiono zadania Programu ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży na lata 2004 – 2011. Harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawia listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 –2011, którą opracowano m.in. w oparciu  o wyznaczone priorytety w zakresie ochrony środowiska.  Na liście znalazły się także przedsięwzięcia:

- proponowane do finansowania ze środków UE na lata 2004 – 2011 w ramach działań lokalnych i regionalnych,

- wynikające z obowiązku spełnienia norm i zapisów w obowiązujących aktach prawnych,

- zawarte w Programie ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego i powiatu płockiego.

Uwzględniono również zadania zgłoszone w planach inwestycyjnych gminy oraz przez przedsiębiorstwa z terenu gminy.

Ogółem szacunkowy koszt realizacji programu w latach 2004-2011 wynosi 13 676 tys. zł, w tym zadania pozainwestycyjne – 13 045 tys. zł i zadania inwestycyjne – 611 tys. zł. Strukturę szacunkowych kosztów realizacji zadań dla poszczególnych sektorów przedstawiono poniżej:

| Sektor | Szacunkowy koszt [tys. zł] | Struktura % |
| --- | --- | --- |
| Jakość wód i stosunki wodne | 6470 | 47,3 |
| Powietrze atmosferyczne | 10 | 0,1 |
| Hałas | 5580 | 40,9 |
| Promieniowanie elektromagnetyczne | 20 | 0,1 |
| Poważne awarie i zagrożenia naturalne | 50 | 0,4 |
| Przyroda i krajobraz | 140 | 1,0 |
| Gleby | 76 | 0,6 |
| Edukacja ekologiczna | 210 | 1,5 |
| Turystyka i rekreacja | 1100 | 8,0 |
| Ogółem | 13656 | 100,0 |

Tabela 13-1 Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań

| Lp. | Zadanie | Typ zadania | Termin realizacji | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Szacunkowy koszt [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor: Jakość wód i stosunki wodne |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych dla ścieków | Koordynowane | 2004-2007 | Wójt Gminy, właściciele | GFOŚiGW i budżet gminy | 15,0 |
| 2. | Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o jakości wody do picia | Koordynowane | 2004-2007 | Użytkownicy ujęć wód podziemnych | Użytkownicy ujęć wód podziemnych, budżet gminy | 20,0 |
| 3. | Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania jakości wody w jeziorach i rzekach | Koordynowane | 2004-2007 | WIOŚ | budżet państwa | 20,0 |
| 4. | Opracowanie i wdrożenie programu działań na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych, środków ochrony roślin | Koordynowane | 2004-2007 | WODR, rolnicy, przedsiębiorcy, Wójt Gminy | WFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy, środki przedsiębiorców | 50,0 |
| Razem koszty: | 105,0 |
| Zadania inwestycyjne |
| 1 | Budowa wodociągu w Brudzeniu Dużym – kolonia | Własne | 2005 | Gmina |  | 80 |
| 2 | Budowa wodociągu w Więcławicach | Własne | 2005 | Gmina |  | 150 |
| 3 | Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Siecieniu | Własne | 2007-2015 | Gmina |  | 3 000 |
| 4 | Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Sikorzu | Własne | 2007-2015 | Gmina |  | 3 000 |
| 5. | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | koordynowane | 2004-2011 | RZGW w Warszawie, WZMiUW w Warszawie, Oddział w Płocku | budżet państwa | - |
| 6 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - kontynuacja | koordynowane | 2004-2011 | inwestorzy, Wójt Gminy | budżet gminy, inwestorzy | - |
| 7 | budowa wodociągu w Murzynowie | własne | 2005 | inwestorzy, Wójt Gminy | budżet gminy, inwestorzy | 15 |
| 8 | - rozbudowa wodociągu w Parzeniu | własne | 2006 | inwestorzy, Wójt Gminy | budżet gminy, inwestorzy | 15 |
| 9 | rozbudowa wodociągu w Brudzeniu Dużym, Bądkowie Kośc | własne | 2006-2007 | inwestorzy, Wójt Gminy | budżet gminy, inwestorzy | 50 |
| 10 | rozbudowa wodociągu w Sikorzu | własne | 2006-2007 | inwestorzy, Wójt Gminy | budżet gminy, inwestorzy | 20 |
| 11 | rozbudowa wodociągu w Gorzechowie | własne | 2006-2007 | inwestorzy, Wójt Gminy | budżet gminy, inwestorzy | 35 |
| Razem koszty: | 6365 |
| Sektor: Powietrze atmosferyczne |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1 | Inwentaryzacja źródeł zorganizowanej i rozproszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Koordynowane | 2004 - 2007 | Wójt gminy | budżet gminy, WFOŚiGW | 10,0 |
| 2 | Sukcesywna likwidacja lub modernizacja źródeł ciepła opalanych węglem kamiennym | Koordynowane | 2004 - 2011 | Wójt gminy | budżet gminy, WFOŚiGW, GFOŚiGW | - |
| 3 | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy, poprzez dokonanie w pierwszym etapie działań analizy możliwości i inwentaryzację potencjału tego typu energii na terenie gminy | Koordynowane | 2004 - 2011 | Wójt gminy | budżet gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGW fundusze strukturalne UE | - |
| Razem koszty: | 10,0 |
| Zadania inwestycyjne |
| 1 | Gazyfikacja gminy | Własne | 2004 - 2011 | inwestorzy, Wójt Gminy | budżet gminy, inwestorzy | bd |
| 2 | Wymiana kotłowni węglowych na olejowe | Własne | 2004 - 2011 | inwestorzy, Wójt Gminy | budżet gminy, inwestorzy | bd |
| Razem koszty: | bd |
| Sektor: Hałas |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej | Koordynowane | 2004 | Wójt Gminy we współpracy ze Starostą Powiatowym w Płocku i MWIOŚ w Płocku Wojewoda Mazowiecki | budżet gminy | - |
| 2. | Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów | Koordynowane | 2004 - 2011 | Wójt Gminy | budżet gminy | - |
| Razem koszty: | - |
| Zadania inwestycyjne |
| 1. | Modernizacja i budowa nawierzchni dróg z infrastrukturą |  |
| 2. | Modernizacja drogi gminnej Brudzeń Duży – Gorzechowo – 3,5 km | Własne | 2004-2006 | Wójt Gminy | budżet gminy | 2 400 |
| 3. | Modernizacja drogi Sikórz – 1,3 km | Własne | 2004-2006 | Wójt Gminy | budżet gminy | 500 |
| 4. | Modernizacja drogi Parzeń – 0,2 km | Własne | 2005-2006 | Wójt Gminy | budżet gminy | 80 |
| 5. | modernizacja drogi w Cierszewie | własne | 2006-2009 | Wójt Gminy | budżet gminy | 800 |
| 6. | modernizacja drogi w Turzy Małej | własne | 2007-2010 | Wójt Gminy | budżet gminy | 900 |
| 7. | modernizacja drogi w Turzy Wielkiej | własne | 2007-1010 | Wójt Gminy | budżet gminy | 900 |
| Razem koszty: | 5580 |
| Sektor: Promieniowanie elektromagnetyczne |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem tych pól | koordynowane | 2004-2007 | Wójt Gminy we współpracy ze Starostą Powiatowym w Płocku i MWIOŚ w Płocku | Inwestorzy, budżet gminy, GFOŚiGW PFOŚiGW, | 20,0 |
| 2. | Badania pól elektromagnetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania tych poziomów | koordynowane | 2004-2001 | MWIOŚ w Płocku | budżet państwa | - |
| 3. | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym | własne | 2004-2011 | Wójt Gminy | budżet gminy | - |
| Razem koszty: | 20,0 |
| Sektor: Poważne awarie i zagrożenia naturalne |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych | koordynowane | 2004-2011 | Komendant Powiatowy Straży Pożarnej, Wójt Gminy, Starosta Powiatowy w Płocku | - | - |
| 2. | Aktualizacja listy instalacji stanowiących potencjalne zagrożenia środowiska i życia ludzi na terenie gminy | własne | 2005 | Wójt gminy | budżet gminy | 20,0 |
| 3. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów ochrony przeciwpowodziowej | własne | 2004-2011 | Wójt gminy | budżet gminy | - |
| 4. | Informowanie społeczeństwa o wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych lub zagrożeń naturalnych | własne | 2004-2011 | Wójt gminy | budżet gminy | 30,0 |
| Razem koszty: | 50,0 |
| Sektor: Ochrona przyrody i krajobrazu |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Aktualizacja dokumentacji ekofizjograficznej gminy jako podstawy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | własne | 2004 - 2005 | Wójt Gminy | budżet gminy | 40,0 |
| 2. | Uwzględnianie obszarów włączonych do sieci ECONET-POLSKA w miejscowych planach zagospodarowania gminy | własne | 2004-2011 | Wójt Gminy | budżet gminy | - |
| 3. | Uwzględnianie obszarów włączonych do sieci NATURA 2000 (rezerwat Sikórz) w miejscowych planach zagospodarowania gminy | własne | 2004-2011 | Wójt Gminy | budżet gminy | - |
| 4. | Wspieranie rolnictwa na terenach ONW i stref priorytetowych przez udział w programach rolno-środowiskowych | koordynowane | 2004-2011 | Rolnicy Wójt Gminy ARiMR | Budżet państwa | - |
| 5. | Prowadzenie gospodarki leśnej uwzględniającej wymogi ochrony prawnej konkretnych obszarów przyrodniczych | Koordynowane | 2004 - 2007 | Nadleśnictwa, właściciele lasów prywatnych | środki właścicieli gruntów budżet państwa środki Lasów Państwowych | - |
| 6. | Inwentaryzacja i waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych | własne | 2004 - 2011 | Wójt Gminy | budżet gminy | 50,0 |
| 7. | Promocja walorów przyrodniczych gminy | Koordynowane | 2004 – 2007 | Wójt Gminy, ZGRP | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW budżet gminy | 50,0 |
| 8. | Wzmożenie kontroli inspekcji ochrony środowiska w zakresie przestrzegania prawa ekologicznego na terenach cennych przyrodniczo | Własne | 2004-2011 | MWIOŚ Delegatura w Płocku | Budżet państwa | - |
| Razem koszty: | 140,0 |
| Sektor: Gleby |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego. | Koordynowane | 2004 - 2011 | Wójt Gminy, Starosta Płocki, WODR | NFOŚiGW, WFOŚiGW budżet gminy, środki inwestorów | 60,0 |
| 2. | Inwentaryzacja terenów zdegradowanych | Koordynowane | 2004 - 2005 | Wójt Gminy, Starosta Płocki | budżet gminy, | 16,0 |
| 3. | Ograniczenie przeznaczania gleb cennych rolniczo na cele nierolnicze i nieleśne | własne | 2004 - 2011 | Wójt Gminy | - | - |
| 4. | Prawidłowe zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych | Koordynowane | 2004 - 2011 | Przedsiębiorcy | środki własne | - |
| 5. | Prowadzenie monitoringu jakości gleby | Koordynowane | 2004 - 2011 | MWIOŚ Delegatura w Płocku | budżet państwa | -. |
| Razem koszty: | 76,0 |
| Sektor: Edukacja ekologiczna |
| 1. | Edukacja ekologiczna rolników w aspekcie oddziaływania na środowisko stosowanych nawozów i środków ochrony roślin | Kordynowane | 2004-2011 | RCEE, ZGRP, Starosta, Wójt Gminy | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki inwestorów | 50,0 |
| 2 | Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie czystości stanu powietrza a jego oddziaływaniem na mieszkańców | Koordynowane | 2004 - 2007 | Wójt gminy, Starosta Powiatu płockiego, ZGRP | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki inwestorów | 30,0 |
| 3. | Prowadzenie działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem | Koordynowane | 2004 - 2011 | Wójt Gminy we współpracy z mediami, szkołami, ZGRP i RCEE | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki inwestorów | 30,0 |
| 4. | Działania edukacyjne dla ogółu ludności powiatu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego | koordynowane | 2004-2011 | Wójt gminy, ZGRP, RCEE, Starosta | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki inwestorów | 50,0 |
| 5. | Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody | Własne | 2005 | Wójt Gminy, Starosta, RCEE, ZGRP | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet gminy, środki inwestorów | 20,0 |
| 6. | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego wykorzystania, głównie stosowania odpowiednich upraw i racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych, i leśnych | własne | 2004-2011 | Wójt Gminy, Starosta Płocki, WODR, ZGRP, RCEE | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet gminy, środki inwestorów | 30,0 |
| 7. | Wyposażenie szkół gminnych w sprzęt multimedialny | własne | 2007-2013 | Wójt Gminy | budżet gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, inwestorzy | 2 00,0 |
| Razem koszty: | 210 |
| Sektor: Turystyka i rekreacja |
| Zadania inwestycyjne |
| 1 | Utworzenie ścieżek rowerowych o charakterze rekreacyjno-sportowym, krajobrazowym | własne | 2005-2006 | Wójt Gminy | budżet gminy | b.d. |
| 2. | Budowa sali gimnastycznej w Sikorzu | własne | 2005-2006 | Wójt Gminy | budżet gminy MENiS | 1 100 |
| 3. | – remont budynku zabytkowego – szkoła | własne | 2007-2011 | Wójt Gminy | budżet gminy | b.d. |
| 4. | Rozwój i promowanie turystyki konnej | koordynowane | 2004-2011 | Wójt Gminy, Óśrodek Jeździecki w Cierszewie | Ośrodek Jeździecki Budżet gminy | - |
| 5. | Wspomaganie organizacji rajdów rowerowych i pieszych, spływów kajakowych | koordynowane | 2004-2011 | Wójt Gminy Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne | Organizatorzy imprez Budżet gminy | - |
| 6. | Promowanie gospodarstw agroturystycznych | koordynowane | 2004-2011 | Wójt Gminy Właściciele gospodarstw | Właściciele gospodarstw Budżet gminy | - |
| Razem koszty: | 1 100,0 |
| Razem koszty pozainwestycyjne | 631 |
| Razem koszty inwestycyjne | 13045 |
| Łączne koszty | 13 676 |

Zadania dotyczące gospodarki odpadami zostały zawarte w  „Planie gospodarki odpadami dla gminy Brudzeń Duży na lata 2004-2011”

Wydatki na ochronę środowiska wg GUS wyniosły w 2003 r. 727556 zł, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 620735 zł, a 7889 zł na gospodarkę odpadami. W wyniku inwestycji uzyskano efekt rzeczowy w postaci oczyszczalni o podwyższonym oczyszczaniu biogenów w ilości 75 m3/d, wybudowano 30,1 km sieci wodociągowej oraz stację uzdatniania wody o wydajności 64m3/dobę.

# Analiza możliwych do zastosowań rozwiązań w oparciu o ocenę infrastruktury gminy, organizację wewnętrzną i zarządzanie ochroną środowiska w gminie oraz sytuację finansową wraz z listą podmiotów do których kierowane są obowiązki ustalone w programie

Działania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska prowadzone są na terenie gminy od wielu lat. Znajduje to odzwierciedlenie w opracowanych planach i strategiach  dotyczących tego zagadnienia, obowiązujących na terenie gminy. Aktualnie obowiązujące główne dokumenty, w których przedstawiono cele i działania dotyczące rozwoju gminy w aspekcie ochrony środowiska to:

*	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – uchwała Nr 279/XXXI/02 Rady Gminy Brudzeń Duży z dn. 10 października 2002 r.

*	Projekt Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzeń Duży na lata 2004 – 2015

Cele zawarte w tych dokumentach są sukcesywnie realizowane przez poszczególne Wydziały Urzędu Gminy oraz przedsiębiorców i inne jednostki, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, poprawy infrastruktury technicznej gminy,  gospodarki odpadami.

Należy zaznaczyć, że dotychczasowe zadania i cele dotyczące ochrony środowiska zostały zawarte w opracowywanym „Programie Ochrony Środowiska dla gminy Brudzeń Duży”. Opracowanie niniejsze stanowi kontynuację dotychczas obowiązujących dokumentów oraz rozszerzenie aktualnych zapisów o bardziej szczegółowe w odniesieniu dla poszczególnych komponentów środowiska.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że niniejszy dokument po przyjęciu przez Radę Gminy będzie stanowił podstawę dalszych działań w zakresie ochrony środowiska w gminie Brudzeń Duży..

W „Programie ....”na podstawie analizy stanu aktualnego środowiska na terenie gminy określono cele strategiczne, średnio- i krótkoterminowe oraz wytyczono kierunki działań zmierzające do poprawy stanu poszczególnych jego komponentów, a także określono priorytetowe przedsięwzięcia ekologiczne.

Analizując możliwość zastosowania przedstawionych rozwiązań w oparciu o uwarunkowania dotyczące istniejącej infrastruktury, organizacji i zarządzania ochroną środowiska oraz sytuację finansową w gminie, stwierdzono, że wszystkie zaproponowane przedsięwzięcia są możliwe do zrealizowania uwzględniając następujące warunki:

- etapowość wdrażania przewidzianych do realizacji zadań,

- powołanie zespołu konsultacyjnego, którego zadaniem byłby nadzór w zakresie wdrażania, realizacji oraz monitoringu funkcjonowania programu,

- pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przewidzianych w planie zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych.

Jako zagrożenia dla realizacji Programu uznano:

- zmianę uwarunkowań prawnych, mających wpływ na zmianę zakresu obowiązków dla władz gminy oraz mających wpływ na sytuację finansową gminy,

- niewłaściwe zarządzanie wdrażaniem Programu, monitorowanie efektów, brak korekt 
i uprzedzania ewentualnych zagrożeń,

- nieumiejętność pozyskania funduszy na realizację zamierzonych działań,

- brak koordynacji pomiędzy gminami, a także brak współpracy ponadregionalnej w zakresie niektórych działań,

- wystąpienie nagłych, nieprzewidzianych awarii lub klęsk, które spowodują konieczność innego rozdysponowania środków finansowych.

Opracowane w „Programie ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży” cele i wytyczone działania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy wymagają określenia podmiotów, do których adresowane są obowiązki wynikające z realizacji tych celów i działań.  Są to grupy podmiotów, których zadaniem jest:

- organizacja i zarządzanie programem,

- realizacja celów i zadań określonych w programie,

- nadzór i monitoring realizacji programu.

Ponadto określono również obowiązki dla podmiotów korzystających ze środowiska w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Bardzo istotną rolę w realizacji programu odgrywają mieszkańcy gminy. W związku z tym do tej grupy społeczeństwa kierowane są zadania.

Należy zaznaczyć, że wdrożenie celów i zadań wytyczonych w programie wymaga współpracy wielu jednostek i organizacji funkcjonujących, nie tylko na terenie gminy.

Zadania w zakresie organizacji i zarządzania programem realizowane powinny być przez następujące podmioty:

- Wójta Gminy Brudzeń Duży

- Radę Gminy Brudzeń Duży

- Starostę Powiatu Płockiego

- Starostwo Powiatowe w Płocku

Realizacja zadań i celów określonych w programie kierowana jest do:

- Przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, prowadzących działalność na terenie gminy,

- Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

- Starostwa Powiatowego w Płocku,

- Wojewody Mazowieckiego,

- ARiMR,

- Nadleśnictwa,

- Właścicieli lasów prywatnych

- Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

- Związku Gmin Regionu Płockiego,

- Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej,

- przedsiębiorstw wodno - kanalizacyjnych

- przedsiębiorstw budowlanych

- przedsiębiorstwa energetyki cieplnej

- przedsiębiorstw transportowych

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska , delegatura w Płocku

- Wojewódzką i Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

- Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

- Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Nadzór i kontrola przebiegu realizacji i efektów wdrażania programu prowadzona będzie przez Urząd Gminy Brudzeń Duży

# Zarządzanie w Programie Ochrony Środowiska

## Struktura zarządzania środowiskiem

Instrumenty służące do zarządzania środowiskiem wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane. Do instrumentów zarządzania środowiskiem należą:

- instrumenty prawne

- instrumenty finansowe

- instrumenty społeczne i strukturalne

- Do instrumentów prawnych zaliczamy:

- pozwolenia zintegrowane

- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi

- pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów  do powietrza

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów

- pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska

- pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych do środowiska

- decyzje dotyczące gospodarki odpadami

- koncesje geologiczne na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych

- oceny oddziaływania na środowisko

Do instrumentów finansowych należą:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za składowanie odpadów, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej itp.

- opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin

- administracyjne kary pieniężne w zakresie przekroczeń określonych limitów w pozwoleniach, naruszenie decyzji zatwierdzających eksploatację składowiska odpadów lub decyzji określających miejsce i sposób magazynowania odpadów

- odpowiedzialność cywilna w zakresie szkód spowodowanych oddziaływaniem na środowisko

- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych funduszy, w tym fundusze przedakcesyjne oraz fundusz strukturalny oraz fundusz spójności

- pomoc publiczna w postaci preferencyjnych pożyczek, kredytów, dotacji, odroczeń rozłożenia na raty itp.

- opłaty produktowe i depozytowe

Instrumenty społeczne to:

- edukacja ekologiczna

- informacja i komunikacja

- współpraca

Głównym celem edukacji społecznej jest ukształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wykształcenie proekologicznych nawyków w życiu codziennym. Edukacja może być realizowana w różnych formach i na różnych poziomach. Odbiorcami powinni być zarówno dorośli jak i dzieci oraz młodzież. Dla odniesienia sukcesu w realizacji edukacji konieczna jest informacja o środowisku i podejmowanych działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem.

Instrumenty strukturalne to głównie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – uchwała Nr 279/XXXI/02 Rady Gminy Brudzeń Duży z dn. 10 października 2002 r. oraz Projekt Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzeń Duży na lata 2004 – 2015

Ponadto są to: Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami w powiecie płockim do 2010 r. oraz Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego do 2015roku. Dokumenty te określają główne cele i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Program ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży jest zgodny z zapisami powyższych dokumentów.

## Struktura zarządzania Programem

Głównym wykonawcą programu jest Wójt Gminy, którego zadaniem będzie wdrożenie oraz nadzór nad realizacją Programu, a także opracowywanie sprawozdań z postępu realizacji i zgodności działań zapisanych w Programie.

Bezpośrednim realizatorem programu będą podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez program i samorząd gminy  jako realizator inwestycji w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy. Bezpośrednim odbiorcą programu będzie społeczeństwo.

Do najważniejszych zadań w ramach zarządzania programem i środowiskiem są:

- Wdrażanie programu ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży:

- koordynacja wdrażania programu

- ocena realizacji celów krótkoterminowych

- raporty o stopniu wykonania programu

- weryfikacja celów krótkoterminowych i głównych działań

- Edukacja ekologiczna, komunikacja ze społeczeństwem, system informacji o środowisku:

- rozwój różnorodnych form edukacji

- dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

- wykorzystanie mediów w celach informowania społeczeństwa o podejmowanych i planowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska

- wydawanie broszur i ulotek informacyjnych

- szersze włączanie się organizacji pozarządowych w proces edukacji ekologicznej

3.	Wspieranie zakładów/instytucji wdrażających system zarządzania środowiskiem

# Monitoring programu i środowiska

Kontrola realizacji Programu ochrony środowiska wymaga oceny stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań, przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Należy systematycznie oceniać też stopień rozbieżności między założeniami a realizacją programu oraz analizować przyczyny tych niespójności.

Zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska, Wójt Gminy co 2 lata sporządza raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie Gminy. W przypadku Programu ochrony środowiska dla gminy Brudzeń Duży, pierwszy raport powinien obejmować okres 2005-2006, a drugi okres 2007-2008 - oba znajdujące się w zasięgu celów krótkoterminowych.

Po wykonaniu pierwszego raportu istnieje możliwość wprowadzenia aktualizacji programu na najbliższe dwa lata. Cały program będzie aktualizowany co cztery lata. Należy tu zaznaczyć, że ze względu na brak wielu aktów wykonawczych do Prawa ochrony środowiska i do ustaw komplementarnych, w miarę ich wchodzenia w życie Program powinien być korygowany.

Podstawowe działania mające na celu kontrolę wdrażania programu to:

- sporządzenie raportu co dwa lata, oceniającego postęp wdrażania programu ochrony środowiska

- aktualizacja celów krótkoterminowych na następne dwa lata

- aktualizacja polityki długoterminowej co cztery lata

W celu właściwej oceny stopnia wdrażania Programu ochrony środowiska konieczne jest ustalenie zasad przedstawiania postępów w realizacji programu. Dobrymi miernikami wyznaczającymi stan środowiska i presji na środowisko są wskaźniki, których podstawowym zadaniem jest zobiektywizowanie oceny realizacji celów. Według II Polityki Ekologicznej Państwa do głównych mierników należy zaliczyć:

- stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska (np. depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie), a zanieczyszczeniem dopuszczalnym (lub ładunkiem krytycznym);

- ilość używanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów
 i emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną);

- stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska);

- techniczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń, produktów (np. zawartość ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu itp.); zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na etykietach lub w dokumentach technicznych produktów.

Dodatkowo przy ocenie skuteczności realizacji wg polityki ekologicznej państwa dla programu ochrony środowiska będą stosowane wskaźniki społeczno-ekonomiczne:

- poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na obszarach, w których szkodliwe oddziaływanie na środowisko i zdrowie występują w szczególnie dużym natężeniu (obszary najsilniej zurbanizowane i uprzemysłowione)

- zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce;

- zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych;

- coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska.

Poza wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi stosuje się wskaźniki stanu środowiska i presji na środowisko:

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych  poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej;

- poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych);

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w miastach oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych;

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych;

- ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury;

- wzrost lesistości, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby;

- zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk;

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

W celu oceny realizacji działań określonych w Programie na rzecz ochrony środowiska wykorzystywany będzie system państwowego monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Mazowiecki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a także instytucje i placówki badawcze zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów i ocen stanu środowiska dostarczone będą informacje w zakresie: czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania niejonizującego, gospodarki odpadami, powstałych awarii oraz przyrody ożywionej.

Porównanie informacji określonych na podstawie pomiarów i ocen do stanu bazowego będzie efektem realizacji założonych celów i działań o programie. Istotne znaczenie maja też mierniki świadomości społecznej (m.in. edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy).

Wskaźniki pomocne do oceny realizacji programu przedstawiono w tabeli 15-1 Zakład się, że wymienione wskaźniki będą sukcesywnie uzupełniane i rozszerzane o kolejne rodzaje.

Tabela 16-1 Wskaźniki efektywności wdrażania programu

| Lp. | Wskaźnik | Stan akt. |
| --- | --- | --- |
| Jakość wód i stosunki wodne |
| 1. | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ludności ogółem | 9,5 |
| 2. | Zużycie wody z wodociągów przez gospodarstwa domowe w dam 3/rok | 108 |
| 3. | Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków w szt | 5 |
| 4. | Liczba przyłączy do sieci wodociągowej prowadzących do budynków mieszkalnych w szt. | 1531 |
| 5. | Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej prowadzących do budynków mieszkalnych w szt. | 217 |
| 6. | Ludność korzystająca z sieci wodociągowej (osoby) | 5800 |
| 7. | Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej (osoby) | 953 |
| 8. | Odprowadzanie ściekow [m3] | 240 |
| 9. | Ilość szamb | 950 |
| 10. | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodną w tys. zł. | 1019,9 |
| Ochrona powietrza |
| 1. | Emisja zanieczyszczeń gazowych – ogółem [Mg] | bd |
| 2. | Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem | bd |
| 3. | Ilość pojazdów zarejestrowanych ogółem | bd |
| Ochrona przyrody |
| 1. | Powierzchnia lasów i gruntów leśnych (% powierzchni ogólnej) | 13,6 |
| 2. | Grunty wymagające rekultywacji [ha] | 1 |
| 3. | Grunty zrekultywowane w ciągu roku [ha] | bd |
| 4. | Ilość obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną szt. | 25 |
| 5. | Udział powierzchni prawnie chronionej w stosunku do całkowitej powierzchni % | 25,6 |
| Ochrona środowiska |
| 1. | Liczba uchwał Rady Gminy dot. ochrony środowiska | b.d. |
| 2. | Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w tys. zł. | b.d. |

*Stan na dzień 31.12.2003 (według GUS)

Porównanie informacji określonych na podstawie pomiarów i ocen do stanu bazowego będzie efektem realizacji założonych celów i działań w programie.

Literatura

- Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

- Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 – 2006,

- II Polityka ekologiczna państwa, grudzień 2000r.,

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z  uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa grudzień 2002r.,

- Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002r.,

- Plan rozwoju obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004 – 2006, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2004r.,

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska, grudzień, 2003,

- Informacja na temat wyznaczania w Polsce obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego i niezbędnych działań z tym związanych, Ministerstwo Środowiska, 2003,

- Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej wraz z programem działań, Ministerstwo Środowiska, 2003,

- Założenia Programu Rządowego dla Terenów Poprzemysłowych, Ministerstwo Środowiska, 2003

- Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.,

- Polityka Klimatyczna Polski - Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2003

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości. Aktualizacja 2003 r., Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2003

- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, lipiec 2002 r.,

- Strategia rozwoju województwa mazowieckiego – Sejmik Województwa Mazowieckiego – Warszawa 2001r.,

- Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001 – 2006, Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2001r.,

- Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego, Urząd Marszałkowski, grudzień, 2003

- Strategia rozwoju powiatu płockiego do 2015 roku,

- Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami w powiecie płockim do 2010r., Starostwo Powiatowe w Płocku, 2003

- Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa, 2003,

- Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa, 2001,

- Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa, 2002,

- Roczna ocena jakości powietrza w woj. mazowieckim, Raport  za 2003 r., WIOŚ, 2004

- Ocena stanu środowiska w powiecie płockim 2002 r., WIOŚ Delegatura w Płocku (2003),

- Stan środowiska przyrodniczego w województwie płockim, część I-IV, Urząd Wojewódzki w Płocku, 1996

- Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie 2002r.,

- Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2002 r., Państwowy Instytut Geologiczny, 2003

- Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – gmina brudzeń Duzy, Urząd Statystyczny w Warszawie, 2003

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzeń Duży. II. Kierunki Zagospodarowania przestrzennego. 2002

- Projekt Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzeń Duży na lata 2004-2015,

- Informacje uzyskane z Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym, Starostwie Powiatowym w Płocku, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Związku Gmin Regionu Płockiego w Płocku, Komendy Straży Pożarnej w Płocku, decyzje administracyjne

- „Materiały poglądowe i inne” na podstawie opracowania ekofizjograficznego dla Gminy Brudzeń Duży.

- „Gmina Brudzeń Duży. Dziedzictwo kulturowe, Park Krajobrazowy, Budownictwo mieszkaniowe i usługowe”, 1999

- Atlas geochemiczny Polski, J. Lis, A. Pasieczna, Państwowy Instytut Geologiczny, 1995

Spis tabel

Tabela 4.1 Wykaz sołectw i miejscowości na terenie gminy Brudzeń Duży

Tabela 4-2 Struktura zagospodarowania terenu w gminie Brudzeń Duży

Tabela 4-3 Struktura ludności wg wieku i płci

Tabela 4-4 Struktura wiekowa ludności gminy wg GUS na dzień 31.12.2003

Tabela 4.5 Wykaz sołectw i miejscowości na terenie gminy Brudzeń Duży wraz z liczba ludności

Tabela 4-6 Stopa bezrobocia w latach 2001-2003 na tle wskaźników bezrobocia w województwie i powiecie

Tabela 4-7 Struktura powierzchni gospodarstw rolnych na terenie gminy Brudzeń Duży

Tab. 4-8 Liczba gospodarstw rolnych oraz ich średnia powierzchnia na terenie sołectw gminy Brudzeń Duży

Tabela 4-9 Struktura zatrudnienia w poszczególnych sektorach działalności wg GUS

Tabela 4-10 Charakterystyka studni, z których zasilane są wodociągi na terenie gminy Brudzeń Duży

Tabela 4-11Oczyszczalnie  ścieków na terenie gminy Brudzeń Duży

Tabela 4-12a Najważniejsze informacje o infrastrukturze komunalnej gminy Brudzeń Duży

Tabela 4-12b Najważniejsze informacje o infrastrukturze komunalnej gminy Brudzeń Duży według sołectw

Tabela 7-1 Monitoring wód rzeki Skrwy Prawej w latach 1990, 1995 i 2000 roku.

Tabela7-2Jakość wód w rzekach na terenie gminy Brudzeń Duży

Tabela 7-3 Dotychczasowe inwestycje proekologiczne w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

Tabela 7-4 Wielkość emisji zanieczyszczeń z PKN Orlen (wg POŚ dla Miasta Płocka) w latach 1996-2003

Tabela 7-5 Zakres i częstość pomiarów jakości powietrza prowadzonych na stacjach Maszewo i Trzepowo.

Tabela 7-6 Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza wg raportu “Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim”, WIOŚ Warszawa, 2003

Tabela 7-7 Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza wg „Raportu o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2000r.”, WIOŚ Warszawa, 2001

Tabela 7-8 Informacja o rodzajach i ilościach substancji niebezpiecznych magazynowanych na terenie gminy Brudzeń Duży

Tabela 8-1 Wykaz parków podworskich na terenie gminy Brudzeń Duży

Tabela 8-2 Wykaz cmentarzy na terenie gminy Brudzeń Duży

Tabela 8-3 Klasy gleby na terenie gminy Brudzeń Duży

Tabela 8-4 Charakterystyka złoża torfu i gytii na terenie gminy Brudzeń Duży

Tabela 10-1 Wykaz obiektów wypoczynkowych na terenie gminy

Tabela 13-1 Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań

Tabela 16-1 Wskaźniki efektywności wdrażania programu

Spis załączników

Załącznik 1 	Pomniki przyrody na terenie gminy Brudzeń Duży

Załącznik 2	Programy ochrony przyrody prowadzone na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Załącznik 3	Wykaz zakładów przemysłowych na terenie gminy Brudzeń Duży

Załącznik 1

Pomniki przyrody na terenie gminy Brudzeń Duży. Stan na 31.XII.2003 r.

| Lp | Nr rej. | Opis Pomnika | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 51 | aleja lipowo-kasztanowcowa w Sikorzu, obejmująca 44 lipy drobnolistne o obwodach na wys. 1,3 m 150-320 cm i wysokości ok. 20 m oraz 14 kasztanowców zwyczajnych o obwodach 150-220 cm i wysokości ok. 15 m | Wzdłuż drogi dojazdowej do dworu od strony kościoła |
| 2. | 52 | Lipa drobnolistna w Sikorzu: drzewo o obwodzie na wys. 1,3 m 390 cm i wysokości ok. 18 m | Przy starym cmentarzu w pobliżu kościoła |
| 3. | 64 | Dąb szypułkowy w Kobiernikach (rezerwat Sikórz): drzewo o obwodzie na wys. 1,3 m 320 cm i wysokości ok. 20 m | Na koronie skarpy Skrwy Prawej |
| 4. | 65 | 3 dęby szypułkowe w Kobiernikach (rezerwat Sikórz): drzewa o obwodach na wys. 1,3 m wynoszących: 505, 335, 280 cm i wysokości od 32 do 25 m | Na skarpie Skrwy Prawej |
| 5. | 67 | Klon zwyczajny w rezerwacie „Sikórz”: drzewo o obwodzie na wys. 1,3 m 393 cm i wysokości ok. 35 m | Na skarpie Skrwy Prawej, ok. 100 m przed rozwidleniem rzeki |
| 6. | 68 | Sosna zwyczajna i grab zwyczajny „Ośmiornica” w Sikorzu )rezerwat Sikórz): sosna o obwodzie na wys. 1,3 m 240 cm i wysokości ok. 18 m oraz grab o obwodzie na wys. 1,3 m. 270 cm i wysokości ok. 25m Podczas kontroli znaleziono usychającą sosnę i nie odnaleziono grabu | Na skarpie Skrwy Prawej, w sąsiedztwie obiektów byłego PGR Sikórz |
| 7. | 69 | Grab zwyczajny w Sikorzu (rezerwat Sikórz): drzewo składające się w dwóch zrośniętych od ziemi pni o obwodach na wys. 1,3 m wynoszących 280 i 160 cm i wysokości ok. 25 m | Na skarpie Skrwy Prawej, w pobliżu drogi do leśniczówki |
| 8. | 87 | 2 buki zwyczane w projektowanym rezerwacie „Brudzeńskie Jary”: drzewa o obwodach na wys. 1,3 m wynoszących 269 i 228 cm i wysokości ok. 25 m. | Przu koronie skarpy Skrwy Prawej, w kompleksie leśnym Brudzeń |
| 9. | 95 | Lipa drobnolistna w Bądkowie Rochnach: drzewo o obwodzie na wys. 1,3 m 390 cm i wysokości ok. 20 m | Obok zabudowań Pana W. Skonecznego |
| 10. | 170 | Altana z 5 lip drobnolistnych w Siecieniu: drzewa o obwodach na wys. 1,3 m wynoszących od 165 do 254 cm i wysokości ok. 20 m | W parku podworskim w Siecieniu |
| 11. | 171 | Dąb szypułkowy w Siecieniu: drzewo o obwodzie na wys. 1,3 m 352 cm i wysokości ok. 20 m | Obok Domu Nauczyciela |
| 12. | 214 | 5 dębów szypułkowych w Kobiernikach (teren lasów państwowych): drzewa o obwodach na wys. 1,3 m od 270 do 344 cm i wysokości 26-30 m | Na skraju lasu |
| 13. | 215 | Topola biała w Murzynowie: drzewo o obwodzie na wys. 1,3 m 430 cm i wysokości 25 m | Przy Wiśle, na wysokości MOG |
| 14. | 216 | Dąb szypułkowy w Turzy Nałej: drzewo o obwodzie na wys. 1,3 m 336 cm i wys. 26 m | Na terenie szkoły podstawowej |
| 15. | 218 | Buk zwyczajny w Brudzeniu Dużym: drzewo o obwodzie na wys. 1,3 m 280 cm i wysokości 23 m | Przed budynkiem szkoły podstawowej |
| 16. | 259 | Lipa drobnolistna w Turzy Małej: drzewo o obwodzie na wys. 1,3 m wynoszącym 300 cm i wysokości 20 m | Na terenie szkoły podstawowej |
| 17. | 312 | Lipa drobnolistna w Cierszewie: drzewo o obwodzie na wys. 1,3 m wynoszącym 370 cm i wysokości 26 m | Przy zabudowaniach Pani Hanny Sobolewskiej |
| 18. | 335 | Głaz narzutowy w Radotkach o obwodzie 435 cm i wysokości 80 cm | Na prawym brzegu Skrwy Prawej, powyżej młyna |

Załącznik 2

Programy ochrony przyrody prowadzone na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Program aktywnej ochrony płazów na terenie miasta Płocka i zasilania populacji płazów na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Program dotyczy aktywnej ochrony gatunków płazów z rzędu bezogonowych występujących na terenie i w okolicach miasta Płocka - ropuchy szarej, zielonej i paskówki, kumaka nizinnego, rzekotki drzewnej, grzebiuszki ziemnej, żab: jeziorkowej, śmieszki, wodnej, moczarowej i trawnej.

Na początku przeprowadzono inwentaryzację gatunkową i ilościową na wyznaczonych siedliskach w Płocku. W wyniku przeprowadzonych badań zostaną wytypowane zagrożone miejsca rozrodu płazów na terenie miasta i tam, gdzie to możliwe, zostaną one zabezpieczone. Zagrożone osobniki dorosłe, kijanki oraz jaja będą odławiane i przenoszone na wytypowane tereny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego lub do "azylu" w Płockim Ogrodzie Zoologicznym.

Program restytucji gatunków łososiowatych i reofilnych karpiowatych w rzece Skrwie Prawej.

W roku 2002 Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Płocku przy współpracy z Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym wystąpił z inicjatywą stworzenia programu, którego celem byłaby restytucja pstrąga potokowego w użytkowanej przez okręg rzece Skrwie Prawej. Bezpośrednią zachętą do podjęcia takiego programu były powtarzające się sygnały o złowieniu przez wędkarzy w tej rzece, skądinąd nie zaliczanej do krainy pstrąga i lipienia, pstrągów tęczowych - najprawdopodobniej "uciekinierów" z jakichś ośrodków hodowlanych.

Rzeka Skrwa Prawa została przegrodzona barierą w jej dolnym biegu, tuż powyżej ujścia do Wisły, co sprawiło, że pomimo zachowanego naturalnego charakteru na znacznej swej długości oraz radykalnej poprawie jej czystości w ostatnich latach, nie nastąpiła odbudowa licznych populacji reofilnych gatunków ryb, w tym wysoce cenionego ze względów ekologicznych pstrąga potokowego. Dlatego też zrodził się pomysł, aby po pierwsze przeprowadzić monitoring ichtofauny, po drugie opracować odpowiedni harmonogram prac, po trzecie wreszcie zwrócić się do WFOŚiGW w Warszawie o jego dofinansowanie - wszak na znacznej swej długości rzeka stanowi integralną część Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Program ochrony sowy płomykówki na terenie Brudzeńskiego i Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Celem projektu jest odtworzenie potencjalnych miejsc lęgowych płomykówki poprzez rozwieszenie budek lęgowych umożliwiających bezpieczny rozród tego gatunku. Budki takie stosowane były w kilku krajach Europy i najczęściej przynosiły pozytywne efekty. Obecnie w Polsce trwa duży projekt ochrony tego gatunku, którego elementem jest montowanie budek - w ciągu ostatnich trzech lat zainstalowano ich około 1200. Jak dotąd rozwieszono tu ponad 70 budek (w roku 2001 - 35 w woj. mazowieckim, a w roku 2002 - 10 w województwie mazowieckim i 15 w województwie kujawsko - pomorskim).

Program realizowany jest na terenie leżącym pomiędzy rejonami, na których realizowany jest projekt ogólnopolski (Mazowsze i Pomorze Nadwiślańskie). Budki wieszane są nie tylko w obiektach sakralnych, jak to ma miejsce na terenach objętych projektem ogólnopolskim, ale także w innych budynkach (stodoły, spichlerze, pałace itp.). Program wsparły finansowo następujące instytucje: WFOŚiGW w Warszawie i Toruniu, Nadleśnictwo Płock, Ośrodek Jeździecki w Cierszewie.

Załącznik 3

Wykaz zakładów przemysłowych na terenie gminy Brudzeń Duży

- Bogucki Maciej ,  Sikórz – Stacja Paliw

- „TRANS-KOP”, Siecień 136 – Stacja Paliw

- „ELK-TANK”, Brudzeń Duży-Bądkowo Kościelne- Stacja Paliw

- „AGROMAR”, Parzeń  62 – Usługi transportowe , produkcja

- „EURO-TRANS”, Sikórz 97 - Usługi transportowe

- „PE-FOL”, Brudzeń Duży 126 – Produkcja foli

- Sulkowski Sylwester , Siecień 136 – Usługi transportowe

- „MARPOL” Brudzeń Duży – Usługi transportowe

- „TRAMP”, Brudzeń Duży 93 – Transport ciężki

- Wrześniewski Jacek , Brudzeń Duży 67 _ Usługi transportowe

- „POLIMER”, Karwosieki Noskowice - Produkcja folii

Załącznik 4

Wykaz ferm hodowlanych na terenie gminy Brudzeń Duży

Fermy drobiowe :

- Przybylska Halina, zam. Myśliborzyce, 09 – 414 Brudzeń

- Łaziuk Marek i Krzysztof, zam. Uniejewo, 09-414 Brudzeń

- Kołeczek Dariusz, zam. Parzeń, 09 – 413 Sikórz

Wykaz większych hodowców trzody chlewnej:

- Gajewski Marian, zam. Lasotki  -               700 szt.

- Góralski Grzegorz , zam. Główina  -          300 szt.

- Michalski  Stanisław, zam. Gorzechowo  - 350 szt.

- Szwech Bronisław, zam. Uniejewo    -       400 szt.

- Braun Kryspin, Turza zam. Wielka    -        250 szt.

- Kostrzewa Piotr, zam. Turza Wielka  -       120 szt.

- Fabianowski Krzysztof, zam. Lasotki  -      200 szt.

- Piasecki Włodzimierz, zam. Sikórz      -      200 szt.

Wykaz większych hodowców bydła:

- Stranc Mirosław, zam. Uniejewo

- Pilewski Maciej, zam. Suchodół

- Rędziński Grzegorz, zam. Suchodół

- Jankowski Adam, zam. Suchodół

- Wyszyński Tadeusz, zam. Sobowo

- Rogoziński Krzysztof, zam. Główina

- Portalski Stanisław, zam. Uniejewo