OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej Brudzeń Duży – Gorzechowo (etap II) ,

gmina Brudzeń Duży.

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej na działkach  o nr  ewidencyjnych: 35, 78  obr. Gorzechowo przeznaczonych na cele komunikacyjne.

o L = 906,77 mb

Zakres opracowania obejmuje przebudowę  istniejącej drogi wraz z poboczami, wjazdami i rowami.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr.1/2007 z dnia 18.04.2007r.

2.2 Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:1000 
       aktualna do celów projektowych.

2.3  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia  02.03.1999r. 
        w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
        usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.)

2.4  Katalog Typowych Konstrukcji Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja 
        Dróg Publicznych - Warszawa 1990r.

2.5   Uzgodnienia branżowe

2.6   Obowiązujące przepisy i normy.

3. LOKALIZACJA

Teren objęty projektem drogowym obejmuje gminę Brudzeń Duży obr. Gorzechowo. Szczegółową lokalizacje projektowanego obiektu pokazano na orientacji i planie zagospodarowania terenu. Na całej długości opracowania droga przebiega w obszarze zabudowanym.

4.  MATERIAŁY WYJŚCIOWE

4.1. Podkłady geodezyjne

Dokumentację opracowano na mapie do celów projektowych w skali 1:1000 wykonanej na zlecenie „PROJDRÓG” Sp. z o.o przez geodetę Andrzeja Kozickiego.

4.2 Warunki gruntowo wodne

Zakres robót drogowych ogranicza się do zaprojektowania drogi z poboczami i wjazdami . Na odcinku od km 0+00.00 do km 9+06,77 istnieje droga żwirowa którą przyjęto jako wystarczająca podbudowę . Nie zachodzi potrzeba przeprowadzania badań gruntu . Zaprojektowano konstrukcje drogi

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm,

b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 4cm,

c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm

d) istniejąca nawierzchnia żwirowa

4.3 Stan istniejący i uzbrojenie terenu

Teren objęty niniejszą inwestycją stanowi obszar zagospodarowany, na terenie występują uzbrojenia podziemnego w postaci:

-	sieć  telefoniczna

-          sieć wodociągowa

-          sieć elektryczna (napowietrzna)

-          rurociąg naftowy  i kabel światłowodowy ( PERN )

-          rurociąg etylenu ( ANWIL S.A )

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazane są na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:1000. Zabudowa  po obu stronach drogi, szerokość pasa drogowego zmienna  od 7m do 14m

5. Stan prawny

Wszystkie roboty realizowane będą w granicach działek należących do gminy Brudzeń Duży – oświadczenie o prawie dysponowania gruntem w załączeniu.

6. Opis rozwiązań projektowych

Zakres opracowania wynikający z zlecenia  inwestora ogranicza się do:

Przebudowa drogi gminnej o szerokości 5,0m jednopasmowej z obustronnymi poboczami o szerokości 2x 0,75 m, wjazdami i rowami.

Nawierzchnia drogi:

a) na odcinku od km 0+000 do km 0+906,77

-   warstwa wiążąca z masy mineralno bitumicznej grubości średnio 4 cm (w tym

wyprofilowanie łuków do spadku jednostronnego) od km 0+000 do km 0+906,77 kr. 1-2

-   warstwa ścieralna z masy mineralno bitumicznej grubości 4cm od km 0+000

do  km 0+906,77 kr. 1-2

-   podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.8cm

-   istniejąca nawierzchnia żwirowa

b). Wjazdy na pola i do posesji o szerokości 6 m, wjazdy żwirowe

Konstrukcja na wjazdach: wjazdy żwirowe śr. gr. 10 cm

7. Spadki podłużne i poprzeczny

Dla drogi przedstawiono profil podłużny- niweleta po osi drogi, spadki poprzeczne dwustronne 2% od km 0+000 do km 0+906,77, pobocza 6% w kierunku pól i rowów.

8. Roboty ziemne

Na odcinku od km 0+000 do km  0+906,77 roboty ziemne polegać będą na wyprofilowaniu istniejącej podbudowy żwirowej i przemieszczeniu żwiru w miejsca zadoleń oraz dowiezienia 31m3 żwiru (korekta istniejącej niwelety)– patrz profil podłużny .

9. Odwodnienie nawierzchni

Wody opadowe z jezdni bitumicznej odprowadzane będą na projektowane pobocza żwirowe bez spływu na sąsiednie działki oraz do oczyszczonych rowów.

Pas drogowy na projektowanej drodze ma szer. od 9m do 14m, nawierzchnię bitumiczną projektuje się szer. 5m, pobocza 2 x 0,75m. Poza poboczem szerokość do granicy pasa drogowego w najwęższym punkcie  (z jednej strony) gdzie nie ma rowu wynosi ok. 1.50m, w najszerszym punkcie ok. 5m i jest to droga gminna.

Grunty jakie tam występują, to piasek i piasek gliniasty, które są wodoprzepuszczalne. W związku z tym woda opadowa zostanie wchłonięta przez projektowane pobocza i pozostałą część terenu należącą do zarządu Gminy, beż spływu na sąsiednie działki.

Na końcu odcinka w km 0+903.27 gdzie droga gminna styka się z  drogą powiatową zaprojektowano 2 przepusty, które zostaną wykonane z rur betonowych Ø 30 . Pierwszy o długości  11,0 m, drugi o długości  5,0 m, ich usytuowanie znajduje się na działce nr 78 w ciągu drogi powiatowej nr 2905W.

10. Oznakowanie tymczasowe

Oznakowanie tymczasowe objęte będzie odrębnym opracowaniem. Dokumentacja ta zawiera oznakowanie docelowe .

11.Uwagi odnośnie realizacji

Wszystkie roboty i odbiory należy prowadzić w oparciu o „Ogólne specyfikacje techniczne” /OST/ lub polskie normy /PN/ oraz warunki BHP, na czas robót teren budowy zamknięty dla osób postronnych. Wejście w teren po uzyskaniu zgody właściwego zarządcy dróg.

12. Obszar oddziaływania obiektu

Planowany zakres robót ogranicza się do działek wykazanych w punkcie 1. i nie oddziałuje na inne działki, parametry budowanych obiektów nie naruszają istniejącej równowagi w otoczeniu tak w planie jak i w profilu.

13. Spełnienie wymogów dotyczących ochrony środowiska decyzji środowiskowej

- Zaprojektowano taką organizację robót, która nie powoduje nadmiernych uciążliwości

- Ziemia ze ścinki istniejących poboczy oraz oczyszczenia rowów w ilości 321,25m3 – kod 17 05 04, będzie załadowana na samochody i wywieziona na składowisko gminne lub przekazana osobom fizycznym na potrzeby własne

14. Bilans robót

- dł. odcinka 0+906,77 km

- szer. jezdni- 5,0 m

- pobocza 2 x 0,75 m

Obliczenia robót drogowych:

- Roboty ziemne:

a) Grunt z robót ziemnych do przesunięcia na odc. od 0+000 do 0+906,77 oraz dowóz żwiru w ilości 31m3

- Powierzchnie:

a). powierzchnia jezdni 4533,85 m2

b). powierzchnia poboczy 1360,20 m2

3.	Oznakowanie pionowe

- znaki drogowe szt. 12