Załącznik nr 8 do SIWZ

oraz

załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie usługi w zakresie zarządzania i administrowania, obsługi, bieżącego utrzymania, eksploatacji i konserwacji gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie zbiorczego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży

Spis treści:

- CHARAKTERYSTYKA GMINY:

  - Powierzchnia

  - Dane dotyczące ludności i ilości budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

  - Miejscowości wchodzące w skład gminy

  - Gospodarka wodno-ściekowa.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Przedmiot zamówienia

  - Postanowienia wstępne, definicje

  - Przepisy prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY – Zarządzającego obiektami budowlanymi i urządzeniami

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY

- Powierzchnia

Powierzchnia gminy 161.82 km2

- Dane dotyczące ludności i ilości budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

- liczba ludności - 8014 osób

- liczba budynków mieszkalnych w gminie – 2595

- liczba budynków mieszkalnych w gminie podłączonych do sieci wodociągowej – 1878,

- liczba budynków mieszkalnych w gminie podłączonych do sieci kanalizacyjnej – 471.

- Miejscowości wchodzące w skład Gminy Brudzeń Duży:

a). miejscowości będące jednocześnie sołectwami:

1. Bądkowo Kościelne,

2. Bądkowo-Rochny,

3. Bądkowo-Rumunki,

4. Brudzeń Duży,

5. Brudzeń Mały,

6. Cegielnia,

7. Główina,

8. Gorzechowo,

9. Karwosieki-Cholewice,

10. Karwosieki-Noskowice,

11. Kłobukowo-Patrze,

12. Krzyżanowo,

13. Lasotki,

14. Murzynowo,

15. Myśliborzyce,

16. Nowe Karwosieki,

17. Parzeń,

18. Rembielin,

19. Rokicie (w nim sołectwa Rokicie i Rokicie I),

20. Siecień,

21. Siecień- Rumunki,

22. Sikórz,

23. Sobowo,

24. Strupczewo Duże,

25. Suchodół,

26. Turza Mała,

27. Turza Wielka,

28. Uniejewo,

29. Więcławice,

30. Winnica,

31. Żerniki.

b). miejscowości nie będące sołectwami:

1. Bądkowo Jeziorne,

2. Bądkowo-Podlasie,

3. Biskupice,

4. Cierszewo,

5. Izabelin,

6. Janoszyce,

7. Łukoszyno-Borki,

8. Parzeń-Janówek,

9. Radotki,

10. Robertowo,

11. Wincentowo,

12. Zdziembórz.

- Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Brudzeń Duży.

  - Gospodarka wodna

System wodociągów gminnych bazuje na trzech ujęciach wód podziemnych, usytuowanych w miejscowościach:

- Brudzeń Duży - Obecnie funkcjonują dwie studnie:

Studnia nr 3 – została zrealizowana w roku 1998. Głębokość studni wynosi 54 m a wydajność studni określono na 54 m3/h przy depresji s=3.8m.

Studnia nr 4A – została zrealizowana w roku 2010. Głębokość studni wynosi 54 m a wydajność studni określono na 60 m3/h przy depresji s=4.3m

Przedmiotowe ujęcie według założeń projektowych obsługuje następujące miejscowości:

Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Bądkowo Kościelne, Bądkowo Jeziorne, Badkowo Rumunki, Winnica,  Cegielnia, Turza Mała, Kłobukowo Patrze, Turza Wielka, Izbelin, Wincentowo, Stupczewo, Sobowo, Główina, Rembielin, Więcławice, Myśliborzyce, Rokicie, Gorzechowo, Żerniki, Robertowo, Uniejewo,  Parzeń Janówek.

- Karwosieki Cholewice, funkcjonują cztery studnie o numerach 1, 2, 3, 4,

Wodociąg „Karwosieki” zaopatruje w wodę mieszkańców następujących wsi:

Karwosieki Cholewice, Karwosieki Noskowice, Nowe Karwosieki, Łukoszyno Borki, Bądkowo Rochny, Bądkowo Podlasie, Zdziembórz, Janoszyce, Krzyżanowo, Parzeń, Suchodół, Sikórz, Łukoszyn (gmina Mochowo).

- Siecień funkcjonują dwie studnie głębinowe o numerach 2 i 3

Wodociąg grupowy ze stacją wodociągową w Siecieniu zaopatruje w wodę następujące wsie:

Siecień, Gorzechowo, Radotki, Lasotki, Biskupice, Cierszewo, Murzynowo, Rembielin, Rokicie,  Siecień Rumunki, Uniejewo, Więcławice, Robertowo, Żerniki, Myśliborzyce

- Dane dotyczące gospodarki wodnej:

- dobowa zdolność produkcyjna ujęć wody – 1160 m3/d,

- dobowa zdolność produkcyjna stacji uzdatniania wody – 820 m3/d,

- dobowa zdolność produkcyjna całego wodociągu – 820 m3/d,

- liczba przyłączy wodociągowych – 1878 szt.

- długość sieci wodociągowej w gminie – 250.46 km,

  - Gospodarka ściekowa

W gminie Brudzeń Duży funkcjonują dwa systemy kanalizacji sanitarnej, bazujące na

oczyszczalniach ścieków w:

- Bądkowie Kościelnym

- Siecieniu.

System kanalizacji sanitarnej bazujący na oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym:

- oczyszczalnia ścieków:

Do oczyszczalni ścieków doprowadzane są ścieki z następujących miejscowości:

- Brudzeń Duży,

- Bądkowo Kościelne,

- dowożone do punktu zlewnego z terenu całej gminy z wyłączeniem Siecienia

- Kanalizacja sanitarna:

- liczba przyłączy kanalizacyjnych – 270 szt.

- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 8,15 km

System kanalizacji sanitarnej bazujący na oczyszczalni ścieków w Siecieniu:

- oczyszczalnia ścieków: tupu BIOVAC o przepustowości 80 m3/d

- przepompownie PS1 i PS2

- kanalizacja sanitarna:

- liczba przyłączy kanalizacyjnych – 201 szt.

- zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej – 13,44 km

Szczegółowy opis gospodarki wodno – ściekowej zawiera audyt  systemu eksploatacji wodociągów i kanalizacji w gminie Brudzeń Duży.

Wyżej wymienione dane są aktualne na dzień ogłaszania postępowania przetargowego.

Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zobowiązany jest również do przyjęcia w zakresie zarządzania i administrowania, obsługi, bieżącego utrzymania, eksploatacji i konserwacji nowych odcinków sieci, przyłączy i urządzeń wodno-kanalizacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia tj. zarówno dotyczącej usługi opisanej w pkt. II. 1. A) jak i usługi opisanej w pkt. II. 1. B).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia jest: Wykonanie usługi w zakresie zarządzania i administrowania, obsługi, bieżącego utrzymania, eksploatacji i konserwacji gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie zbiorczego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Usługa będzie wykonywany z podziałem na:

- obsługę, bieżące utrzymanie, eksploatację i konserwację gminnej sieci wodociągowej i systemu kanalizacji sanitarnej bazującej na oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym, w skład którego wchodzi:

- wodociąg: łączna długość sieci - 250.46 km, liczba przyłączy wodociągowych - 1878 szt.

- Ujęcia wód podziemnych w miejscowościach: Brudzeń Duży, Karwosieki Cholewice, Siecień,

- Stacje Uzdatniania Wody

- kanalizacja sanitarna: długość sieci – 8,15 km., liczba przyłączy kanalizacyjnych – 270 szt. w Bądkowie Kościelnym,

- oczyszczalnia ścieków typu BIO C 150 w Bądkowie Kościelnym

Gmina Brudzeń Duży jest właścicielem oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, wodociągu, ujęć wody i SUW.

- zarządzanie i administrowanie, bieżące utrzymanie i konserwację systemu kanalizacji sanitarnej bazującej na oczyszczalni ścieków w Siecieniu, w skład którego wchodzi:

  - oczyszczalnia ścieków tupu BIOVAC o przepustowości 80 m3/d w Siecieniu,

  - przepompownie PS1 i PS2,

  - kanalizacja sanitarna: łączna długość sieci – 13,44 km., liczba przyłączy kanalizacyjnych - 201 szt. w Siecieniu

Gmina Brudzeń Duży jest właścicielem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Siecieniu.

Zamawiający informuje, iż na wybudowaną kanalizację i oczyszczalnie w Siecieniu obowiązuje gwarancja udzielona przez wykonawców robót, tj. dla:

- I Etap kanalizacji i Oczyszczalnia do dnia 30.12.2014 r.,

- II Etap kanalizacji do 15.11.2015 r.

Usługa zarządzania i administrowania będzie wykonywana w imieniu Gminy Brudzeń Duży.

Wyżej wymienione dane są aktualne na dzień ogłaszania postępowania przetargowego.

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia w zakresie zarządzania i administrowania, obsługi, bieżącego utrzymania, eksploatacji i konserwacji nowych odcinków sieci, przyłączy i urządzeń wodno-kanalizacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu przetargowym.

2. Postanowienia wstępne, definicje:

Ilekroć w niniejszym załączniku nr 8 Opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o:

1) Zamawiającym –to należy przez to rozumieć: Gminę Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

2) Wykonawca – to należy przez to rozumieć: przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,

3. Przepisy prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907,  ze zm.);

- Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Nr 672 ze zm.);

- Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 123 poz. 858 ze zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. Nr 145, ze zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70)

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.)

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY – Zarządzającego obiektami budowlanymi i urządzeniami:

A): Wykonawca jest zobowiązany do wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia, z podziałem na usługi dla:

- obsługi, bieżącego utrzymania, eksploatacji i konserwacji gminnej sieci wodociągowej i systemu kanalizacji sanitarnej bazującej na oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym:

- dostarczania wody i odprowadzenia ścieków odbiorcom z terenu gminy na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 123, poz. 858) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy oraz zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Gminy,

- dokonywania okresowych badań bakteriologicznych próbek wody pobieranych z eksploatowanej sieci wodociągowej przez wyspecjalizowane laboratorium i przedstawianie wyników właściwemu miejscowo dla Zamawiającego Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu i ponoszenie opłat z tym związanych oraz dokonywanie okresowych badan ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni przez wyspecjalizowane laboratorium i przedstawianie wyników WIOŚ, i ponoszenie opłat z tym związanych, a także kar naliczanych z tytułu naruszenia przepisów prawa w związku z realizacją zamówienia publicznego

- bieżąca eksploatacja, konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie gminy, a w szczególności:

  - ujęcia wody,

  - stacje uzdatniania wody,

  - Oczyszczalni ścieków w miejscowości w Bądkowie Kościelnym

  - bezpośredniej obsługi urządzeń wodociągowych (sieci, ujęć, hydroforni oraz przyłączy)

  - bezpośredniej obsługi urządzeń kanalizacyjnych (sieci, przepompowni, oczyszczalni)

  - usuwania wszystkich awarii - łącznie z wymianą zużytych części i elementów,

  - hydrantów, zaworów, zasuw i innych urządzeń poprzez uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów

- właściwa i sprawna obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji sterowania, zasilania i technologii zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, wydanych zaleceń i wniosków pokontrolnych,

- uzdatnianie wody o parametrach określonych w obowiązujących przepisach i udzielonym pozwoleniu wodno – prawnym – w przypadku gdy instytucje zewnętrzne nałożą kary, wówczas w całości obciążą one wykonawcę

- utrzymywanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę,

- zachowanie ciągłości dostaw wody, a w przypadku przerw w dostawie przekraczającej 12 godzin,  zastępczego jej dostarczenia,

- kontrola wydajności ujęcia wraz z pomiarem dynamicznego i statycznego zwierciadła wody w studniach, cztery razy w roku odnotowana w założonym przez Wykonawcę „zeszycie kontroli”, który na żądanie Zamawiającego będzie przedstawiony do wglądu,

- kontrola, analiza i regulacja pracy sieci wodociągowej w celu utrzymania optymalnego układu ciśnień,

- prowadzenia rejestru ilości pobieranej wody z każdej studni na podstawie odczytów wodomierzy - raz na dobę o stałej godzinie i rejestrowaniu w książkach wodomierzowych,

- obserwacji i pomiarów lustra wody w każdej studni oraz ich ewidencji przynajmniej raz na kwartał,

- zainstalowania i utrzymania (na własny koszt) u Odbiorcy wodomierza głównego i zasuwy za wyjątkiem wodomierzy czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprężonych dla celów p.poż. Dokonywania kontroli funkcjonowania wodomierzy głównych:

- z własnej inicjatywy (bez pobierania opłat od Odbiorców),

- na wniosek Odbiorcy, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego przez legalizatora – na koszt Odbiorcy,

- bezpłatne zabezpieczenie wody na cele technologiczne, ochrony p.poż. itp.

- zawieranie umów o odprowadzenie ścieków i na dostawę wody do poszczególnych odbiorców oraz wystawianie faktur za dostawę wody i na odbiór ścieków wg cen jednostkowych zgodnych z zatwierdzoną taryfą

- zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przejętej do wykonywania czynności obsługi, bieżącego utrzymania, eksploatacji i konserwacji, oraz wykonywanie na własny koszt zaleceń organów zewnętrznych w tym zakresie,

- ponoszenia opłat i kosztów:

- za energię elektryczną pobraną przez urządzenia na wszystkich składowych przekazanych w administrację (nie dotyczy kanalizacji sanitarnej bazującej na oczyszczalni ścieków w Siecieniu za którą płaci Zamawiający),

- za ubezpieczenie budynków i urządzeń związanych z administrowaną siecią

- ewidencjonowanie stwierdzonych przypadków dewastacji obiektów bądź urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, sporządzenie stosownych protokołów, wycen szkód, usunięcie skutków wandalizmu, potwierdzenie wykonania naprawy,

- usuwania osadów z osadnika wód popłucznych przez firmy posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, na koszt własny.

- zarządzania i administrowania, bieżącego utrzymania i konserwacji systemu kanalizacji sanitarnej bazującej na oczyszczalni ścieków w Siecieniu:

- uzyskania właściwego wyniku oczyszczania ścieków zgodnie z PN lub inna równoważną normą nie gorszą niż PN,

- świadczenie w imieniu Zamawiającego usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  z terenu miejscowości Siecień gmina Brudzeń Duży  na  zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi i Regulaminem odprowadzania ścieków na terenie objętym siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siecień.

- współpraca z władzami Gminy Brudzeń Duży w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

- utrzymanie w sprawności technicznej systemu kanalizacji sanitarnej (oczyszczalnia ścieków, przepompownie ścieków i kanalizacja sanitarna), zapewnienie prawidłowej pracy i eksploatacji, dokonywanie przeglądów, napraw bieżących, usuwanie awarii wraz z udokumentowaniem kosztów napraw i usuwania awarii.

- zabezpieczenie zgodnie w wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, etc. oraz wykonywanie zaleceń tych organów na własny koszt,

- zapewnienie wywozu nieczystości płynnych w sposób gwarantujący prawidłową prace oczyszczalni, zapewniającą uzyskanie wyniku oczyszczalni ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno –prawnym

- przygotowanie w imieniu Zamawiającego z uwzględnieniem w przygotowanych dokumentach danych dotyczących Odbiorcy tj. Gminy Brudzeń Duży i dostawców ścieków:

- umów na odbiór ścieków oraz pośredniczenie w ich podpisaniu przez odbiorców,

- faktur za odbiór ścieków z uwzględnieniem ilości odbieranych ścieków wg. spisanego przez wykonawcę licznika (wodomierza) i cen i stawek wg obowiązującej taryfy. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania faktur mieszkańcom oraz informowania Wykonawcy o dokonanych wpłatach. Wykonawca zobowiązany będzie do egzekwowania należnych opłat i prowadzenia windykacji w imieniu Zamawiającego.

- wykonywanie usługi w sposób nie powodujący utraty gwarancji jakości i rękojmi za zrealizowaną inwestycję, udzielonych Zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych.

B. Dodatkowo Wykonawca w ramach zawartej umowy i ustalonego wynagrodzenia w zakresie wykonania całego przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

  - przestrzegania przepisów regulujących zasady bieżącego utrzymania, eksploatacji i konserwacji gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ponoszenie opłat i kar naliczanych z tytułu naruszenia przepisów prawa w związku z realizacją zamówienia publicznego,

  - wykonywania na własny koszt zaleceń organów zewnętrznych w zakresie zamówienia publicznego,

  - wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi instrukcjami obsługi i pozwoleniami wodno prawnymi w tym: konserwacja wylotu ścieków oraz cieku naturalnego na długości 116 mb uchodzącego do rzeki Wisły; konserwacja wylotu ścieków oraz cieku naturalnego uchodzącego do rzeki Skrwy Prawej w uzgodnieniu z administratorem rzeki Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Płocku,

  - utrzymania:

- pogotowia technicznego z lokalizacją umożliwiającą ograniczenia skutków awarii oraz przystąpienie do jej usuwania najpóźniej w ciągu 4 godzin w przypadku awarii stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni, w ciągu 2 godzin w przypadku awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przystąpienie do zabezpieczenia awarii z chwilą otrzymania zgłoszenia,

- biura w udostępnionym przez Gminę pomieszczeniu jeden raz w tygodniu minimum przez okres 4 godzin. Zamawiający wymaga by Wykonawca po podpisaniu umowy wskazał jeden dzień w tygodniu i określił godziny, w których jego przedstawiciel będzie przyjmował interesantów w sprawie np. złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych lub odbioru wydanych warunków technicznych, złożenia skarg i wniosków oraz ich rozpatrzenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, itp.

  - konserwacji elementów:

- regulujących i odcinających w obwodach technologicznych oraz wymiana uszkodzonych lub zużytych

- hydrantów, zaworów, zasuw i innych urządzeń oraz uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów,

- studni kanalizacyjnych

  - likwidacji (usuwania):

- zatorów sieci kanalizacyjnej i zastoin poprzez cykliczne płukanie sieci kanalizacyjnej,

- wycieków wody i nieszczelności na sieciach wodociągowych

- nieprawidłowo wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz punktów nielegalnego spustu ścieków lub poboru wody

  - Wydawanie:

- warunków technicznych dla nowych dostawców ścieków i odbiorców wody na wykonanie nowych przyłączy do sieci.

Zamawiający wymaga by Wykonawca wydawał warunki techniczne przyłączeniowe w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku w Gminie lub bezpośrednio u Wykonawcy.

Wykonawca będzie sam odbierał od Zamawiającego złożone wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wydawanych warunków przyłączeniowych z podziałem na wodociągowe i kanalizacyjne.

  - odbiorach nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, oraz uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych,

  - czas gotowości do wykonywania zamówienia 24 godziny na dobę (w tym w niedzielę i święta),

  - dokonywania na własny koszt:

- przeglądów (rocznych i pięcioletnich) przekazanych budynków, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokonywanie wpisów w książki obiektów budowlanych, zgodnie z art. 62 oraz art. 64 prawa budowlanego. W ramach tego obowiązku Wykonawca w okresie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy opracuje plan okresowych kontroli nieruchomości. Usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeglądów rocznych stanowi obowiązek Wykonawcy. W przypadku, gdy nadzór budowlany nałoży kary za brak lub niewłaściwe prowadzenie książki obiektu, wówczas kara w całości obciąża wykonawcę.

- okresowych przeglądów urządzeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchomą,

- z tytułu wprowadzenia oczyszczonych ścieków do odbiornika, utylizacji skratek i osadu nadmiernego oraz czyszczenie przepompowni ścieków przy użyciu wozu WUKO. W przypadku każdorazowego czyszczenia przepompowni ścieków gdy koszt użycia wozu WUKO przekroczy kwotę 2.000,00 zł. netto, Zamawiający poniesie koszt ponad wskazaną kwotę. Podstawą pokrycia w/w kosztu będzie każdorazowo pisemne udokumentowanie faktycznie poniesionego  kosztu (faktura),

  - przekazywania i dostarczania do Zamawiającego:

- informacji o stanie awarii i planowanych wyłączeniach odbioru ścieków i dostawy wody po uprzednim powiadomieniu odbiorców,

- wszelkich niezbędnych danych, koniecznych do sporządzenia sprawozdawczości,

- opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu koniecznych do wykonania robót oddzielnie dla: modernizacji, rozbudowy oraz remontu kapitalnego, ze wskazaniem zakresu tych prac i kosztu oraz kolejności ich wykonywania, w terminie do 30 stycznia każdego roku realizacji usługi z tym że w pierwszym roku wykonywania usługi z terminem do dnia 30 czerwca 2014 roku,

- informacji, z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, o kończącym się okresie ważności pozwolenia wodno – prawnego,

- zbiorczej informacji oddzielnie dla usługi A) i B) w postaci miesięcznego raportu o stanie infrastruktury, planowanych i wykonywanych czynnościach, wykrytych zagrożeniach, zgłoszonych awariach i usterkach oraz terminach ich likwidacji. Raport przekazywany będzie Zamawiającemu do 10 każdego miesiąca i obejmował będzie miesiąc poprzedni,

- informacji o wynikach badań i kontroli jakości wody i ścieków.

  - nadzór przez osoby posiadające uprawnienia budowlane nad realizacją wszelkich zobowiązań Wykonawców robót budowlanych wynikających z udzielonych gwarancji w umowach dotyczących zrealizowanych Inwestycji,

  - przestrzeganie postanowień zawartych w pozwoleniach wodno-prawnych

  - prowadzenia dzienników:

  - eksploatacji urządzeń,

  - usuwanych awarii

  - prowadzenie rejestru (oddzielnie dla systemu kanalizacji sanitarnej bazującej na: oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym oraz na oczyszczalni ścieków w Siecieniu):

- ilości ścieków surowych dopływających do oczyszczalni ścieków kanalizacją sanitarną – 1 raz na dobę,

- ilości ścieków surowych dowożonych do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym – 1 raz na dobę,

- ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika – 1 raz na dobę

zgodnie z decyzją o pozwoleniu wodno prawnym dla kanalizacji w Brudzeniu Dużym oraz dla kanalizacji w Siecieniu.

  - przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku na ostatni dzień miesiąca listopada każdego roku kalendarzowego oraz przekazania wyników inwentaryzacji Zamawiającemu, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. /Dz. U. Nr 121, poz.591, z późn. zmianami

  - utrzymywanie należytej czystości we wszystkich obiektach przekazanych i udostępnionych przez Zamawiającego, na działkach na których usytuowane są obiekty wraz z systematycznym koszeniem trawy i czyszczeniem zbiorników popłucznych i wód oczyszczonych,

  - w przypadku wystąpienia awarii na sieciach wodociągowych lub kanalizacyjnych, (przy czym jako awarii nie traktuje się braku drożności sieci kanalizacyjnej oraz na ujęciach wody, oczyszczalniach, przepompowniach), Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego i pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

- wystąpieniu awarii bądź konieczności wykonania naprawy,

- proponowanym sposobie usunięcia awarii lub wykonania naprawy,

- ewentualnym braku możliwości jej usunięcia,

C. Wykonawca wykonując:

- Obsługę i eksploatację - należy przez to rozumieć czynności, które polegają na użytkowaniu obiektu lub jego instalacji i urządzeń, korzystaniu z obiektu, budowli lub urządzeń i instalacji w sposób racjonalny przynoszący określony pożytek, dbałości o właściwy stan techniczny, który można osiągnąć przez dokonanie stosowanych i niezbędnych regulacji parametrów instalacji oraz optymalne stosowanie warunków pracy obiektów, budowli, instalacji i urządzeń (temperatura, ciśnienie, wydajność, napięcie, natężenia, moc, energia itp.) – wszelkie koszty z tego tytułu w całości obciążają Wykonawcę,

- Roboty konserwacyjne - należy przez to rozumieć takie roboty, które polegają na bieżącym i okresowym wykonywaniu robót budowlano – montażowych i instalacyjnych, niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, w tym również wyposażenia, armatury i urządzeń, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacji grzewczych, przewodów wentylacyjnych i spalinowych, obejmujące likwidacje przyczyn i skutków uszkodzeń mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń. Wykonanie tych robót nie powoduje zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, zmiany warunków technicznych, pracy instalacji i urządzeń, zmiany wyglądu zewnętrznego oraz wyglądu trwałych urządzeń wnętrz  – wszelkie koszty z tego tytułu w całości obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest w tym zakresie do:

- prowadzenia książek konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta oraz książek konserwacji obiektów budowlanych i instalacji.

- Usunięcie awarii - należy przez to rozumieć nagłe zdarzenie powodujące zakłócenia w dostawie wody, odbioru ścieków, które powinno być usunięte niezwłocznie przy użyciu potencjału ludzkiego, sprzętu ręcznego lub ciężkiego i materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich awarii, informując Zamawiającego o ich powstaniu oraz udokumentowaniu jej poprzez np. przekazanie fotograficznej dokumentacji a także przedstawienie dokumentów (faktur za materiały i sprzęt zapłaconych przez Wykonawcę) dotyczących kosztów naprawy  – koszty z tym związane w całości obciążają Wykonawcę, z wyłączeniem sytuacji gdy:

  - koszt materiałów (urządzeń) niezbędnych do usunięcia awarii przekroczy kwotę netto 3.000,00 zł.,

  - koszt sprzętu przekroczy kwotę netto 2.000,00 zł.,

W przypadku przekroczenia w/w kwot, Zamawiający poniesie wyłącznie koszty ponad wskazane kwoty. Podstawą pokrycia w/w kosztów będzie każdorazowo pisemne udokumentowanie faktycznie poniesionego kosztu (faktura). Opisana sytuacja dotyczy  częściowego zwrotu kosztów każdorazowo w przypadku gdy koszt usunięcia awarii przekroczy wskazane wartości.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu usunięcia awarii przyjmując, do wyceny:

- ceny materiałów wg cen zakupu – Zamawiający wymaga przedstawienia faktur zakupu jako podstawy zwrotu kosztów,

- ceny sprzętu w wysokości nie wyższych niż ceny wg  SEKOCENBUDU z kwartału poprzedzającego okres realizacji robót występujących w woj. mazowieckim.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca prowadził „książkę zgłoszeń awarii i usterek”, w której należy ewidencjonować wszystkie zgłoszenia awarii lub usterek, potwierdzenie zasadności zgłoszenia, potwierdzenie ich usunięcia oraz koszt naprawy.

Zamawiający informuje, iż na wybudowaną kanalizację i oczyszczalnie w Siecieniu wykonawcy robót udzielili gwarancji:

- I Etap kanalizacji i Oczyszczalnia do dnia 30.12.2014 r.,

- II Etap kanalizacji do 15.11.2015 r.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności usunięcie awarii spowodowane wadliwym urządzeniem (materiału) lub ich przyczyn złego funkcjonowania oczyszczalni lub kanalizacji jest po stronie gwaranta.

Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o awarii oraz gdy awaria nie zostanie udokumentowana w należyty sposób (dokumentacja fotograficzna, dokumentacja faktycznie poniesionych kosztów w tym przedstawienie faktur na zakupione materiały), wówczas Wykonawca ponosi koszty usunięcia awarii w pełnej wysokości.

- Roboty remontowe:

- bieżące – polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania obiektów (budynków) i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, bieżących napraw, likwidacji przyczyn ewentualnych uszkodzeń, to jest np.: uzupełnianie płytek betonowych zabezpieczających obudowy zasuw i skrzynek hydrantów, uzupełnienie obudów zasuw i skrzynek hydrantów, włazy żeliwne na studzienkach, malowanie hydrantów, likwidacja przecieków  – wszelkie koszty z tego tytułu w całości obciążają Wykonawcę

- kapitalne - należy przez to rozumieć takie roboty, które polegają na odtworzeniu (przywróceniu) pierwotnego stanu technicznego i użytkowego, wykraczającego poza zakres konserwacji, nie powodujące jednak zmian w użytkowaniu, przeznaczeniu i konstrukcji tego obiektu lub jego części czy instalacji. Obejmują także demontaż i ponowny montaż maszyn, urządzeń i instalacji trwale umiejscowionych w przedmiotowym obiekcie, mają na celu doprowadzenie elementów istniejącego obiektu, zużytych w czasie użytkowania tego obiektu, do odpowiedniego stanu technicznego, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem lub wymianę elementów na inne, o takich samych lub podobnych parametrach technicznych.

Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i przedstawieniu kalkulacji kosztów remontu (kosztorysu). Koszty z tym związane pokrywa Wykonawca i Zamawiający na niżej opisanych zasadach:

  - w przypadku gdy koszt remontu nie przekroczy kwoty netto 5.000,00 zł. wówczas, po stronie Zamawiającego będzie pozycja z kosztorysu koszty materiałów, a po stronie Wykonawcy koszt sprzętu i robocizny,

  - w przypadku gdy koszt remontu przekroczy kwotę netto 5.000,00 zł. do 10.000,00 zł. wówczas, po stronie Zamawiającego będzie pozycja z kosztorysu koszt materiałów i sprzętu, a po stronie Wykonawcy robocizna.

  - w przypadku gdy koszt remontu przekroczy kwotę netto 10.000,00 zł. wówczas wszystkie koszty z tym związany są po stronie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu na wykonanie remontu przyjmując do wyceny, ceny: rg,  materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny wg  SEKOCENBUDU z kwartału poprzedzającego okres realizacji robót występujących w woj. mazowieckim.

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w terminie do dnia 30.06.2014 r. oraz do 20 lutego kolejnych lat realizacji przedmiotu zamówienia propozycji wykonania robót polegających na remoncie kapitalnym, wraz z szacunkowym kosztem ich realizacji i uzasadnieniem.

- Roboty polegające na:

- rozbudowie – należy przez to rozumieć rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego a tym samym zwiększa się jego powierzchnia zabudowy i użytkowa,

- modernizacji – należy przez to rozumieć unowocześnienie, trwałe ulepszenie prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej,

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w terminie do dnia 30.06.2014 r. oraz do 20 lutego kolejnych lat realizacji przedmiotu zamówienia propozycji wykonania robót polegających na remoncie kapitalnym, rozbudowie i modernizacji wraz z szacunkowym kosztem ich realizacji i uzasadnieniem. Koszty z tym związane pokrywa w całości Zamawiający.

Zamawiający dopuszcza możliwość ich wykonania przez Wykonawcę.

Uwagi ogólne:

      - Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, podejmować jakichkolwiek decyzji finansowych, których skutki mogłyby obciążyć Zamawiającego.

      - Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział na zróżnicowanie ceny za 1 m3 w danej grupie taryfowej np. uzależniony od ilości zużycia wody na osobę.

      - Zamawiający założył, że wykonawca będzie dokonywał poboru należności za wodę i ścieki raz w miesiącu. Wykonawca może ustalić inną częstotliwość jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.