Brudzeń Duży, dnia ………………….. r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

„ Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Siecieniu – zakup, dostawę, demontaż starych, montaż i uruchomienie nowych 2 szt. dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR”

- Pełna nazwa Zamawiającego:

## Gmina Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2

09-414 Brudzeń Duży

tel. /fax. (024) 260-40-81

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Siecieniu – zakup, dostawę, demontaż starych, montaż i uruchomienie nowych 2 szt. dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę ,demontaż starych, montaż i uruchomienie nowych 2 szt. dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR dla Gminy Brudzeń Duży.

Opis przedmiotu:

Dmuchawy w obudowie dźwiękochłonnej, o długim okresie żywotności, wał z wirnikiem ze stali odporny na zmęczenie, uszczelniony. Każdy z agregatów wyposażony w osłony napędu prasowego. Wszystkie osłony akustyczne powinny mieć możliwość łatwego zdemontowania ułatwiającego pracę podczas serwisu i konserwacji. Rama nośna z wahadłową półką utrzymującą silnik, widoczne duże wzierniki umożliwiające kontrolę ilości oleju w dmuchawie. W przypadku silników napędzanych przez falownik, silnik musi być wyposażony w termistor PTC.

Dodatkowo oferta powinna zawierać wartość robót elektrycznych, niezbędnych do właściwego funkcjonowania dmuchaw, jeżeli prace takie są konieczne (ewentualnie wymiana szafy sterującej).

PARAMETRY PRACY:

wydajność min.       87m3/h (dobrana do technologii)
ciśnienie pracy:       P = 0-1000 mbar
przepływ:                Q = 20-15 660 m3/h
moc silnika:            P1 = 0,25 – 500 kW
przyłącze:               DN = 50 – 500

- Oferent nie może powierzyć wykonania tego zadania innej osobie lub firmie.

- Ofertę należy złożyć w dniu 13.06.2018 r. do godziny 10ºº w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży – sekretariat. Ofertę   należy złożyć w kopercie opisanej następująco: Oferta na „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Siecieniu – zakup, dostawę, demontaż starych, montaż i uruchomienie nowych 2 szt. dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR”

- Pracownikiem do kontaktu z oferentem jest: Paweł Krzemiński –tel. (024) 260-40-81 wew. 43. Pod kątem technicznym P. Waldemar Walerski (MELGOS Sp. z o.o. – administrator sieci) tel. 511-938-737

- Termin realizacji zamówienia:

- Etap I - wymiana 1 pompy do końca listopada 2018 r.

- Etap II - wymiana 2 pompy do końca maja 2019 r.

- Wykonanie części elektrycznej - do końca listopada 2018 r.

- Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 13.06.2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym– pokój nr 17.

- Dokonanie wyboru oferty nastąpi w oparciu o kryteria – 100 % cenna brutto,

- Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Oferta oraz wszystkie dokumenty do niej załączone muszą być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

Załączniki:

- Wzór formularza ofertowego

- Oświadczenie

- Oświadczenie wykonawcy

- Wzór umowy

XI.  Opis sposobu obliczenia ceny.

W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest określenie ceny ryczałtowej za cały zakres zamówienia. Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty brutto (łącznie z podatkiem VAT) za realizację całego przedmiotu zamówienia cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. zakup i dostawę urządzeń, robociznę, materiały, sprzęt, zysk, koszty transportu, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, ubezpieczenie, ewentualne odszkodowania, podatek VAT, upusty, rabaty, koszty usuwania wad i usterek gwarancyjnych wynikających z rękojmi itp.

Cena ofertowa brutto określona przez wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianom.

Nie przewiduje się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną walutą, w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty jest cena.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%,

Sposób oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % | Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie z najniższą ceną (w zł) ---------------------------------- x 100% Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia w badanej ofercie (w zł) |

Oferta w kryterium Cena może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Ocena i wybór ofert będą prowadzone na podstawie powyżej opisanych.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja 
z każdego kryterium zostanie zsumowana.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów przy ocenie ofert częściowych złożonych na to zadanie.

# Sporządził:                                                                                              Zatwierdził:

# Wójt Gminy Brudzeń Duży

Andrzej Dwojnych

# Załącznik nr 1

......................................................

......................................................

Wykonawca

## OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia …………….,  na:

„ Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Siecieniu – zakup, dostawę, demontaż starych, montaż i uruchomienie nowych 2 szt. dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR”

Składamy ofertę o treści odpowiadającej zapytaniu ofertowemu:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia ( wymiana 1 pompy – do końca listopada 2018 r.) za:

- Cenna netto  .................................... zł + podatek VAT (.........%) .......................................

- Cenna brutto .....................................................zł (słownie: ........................................................................ ...........................................................................................................................................................................).

1.1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia ( wymiana 2  pompy – do końca maja            2019 r. ) za:

- Cenna netto  .................................... zł + podatek VAT (.........%) .......................................

- Cenna brutto .....................................................zł (słownie: ........................................................................ ...........................................................................................................................................................................).

1.2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia ( roboty elektryczne  do końca listopada 2018r. ) za:

- Cenna netto  .................................... zł + podatek VAT (.........%) .......................................

- Cenna brutto .....................................................zł (słownie: ........................................................................ ...........................................................................................................................................................................).

1.3.  Całkowity koszt przedmiotu zamówienia (cena brutto) wynosi: …………………………. (słownie:  ………………………………………………………………………………………)

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, przyjmuję warunki w nim zawarte oraz że otrzymałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym.

- Oświadczam, że akceptuję  treść umowy oraz w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Udzielam Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji  na przedmiot zamówienia.

- Zamówienie wykonam w terminie:

Etap I – wymiana 1 pompy do końca listopada 2018 r.

Etap II – wymiana 2 pompy do końca maja 2019 r.

Wykonanie części elektrycznej - do końca listopada 2018 r.

- Integralną cześć oferty stanowią następujące dokumenty:

- .............................................................

- .............................................................

- .............................................................

- W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

Imię i Nazwisko......................................................., tel..........................., fax. ........................

Miejscowość, data

...................................................																…………………………………

Pieczęć i podpis oferenta

# Załącznik nr 2

...................................................

(pieczęć wykonawcy)

### O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego  na

„ Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Siecieniu – zakup, dostawę, demontaż starych, montaż i uruchomienie nowych 2 szt. dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR”, oświadczam(-y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Posiadania  niezbędnej wiedzy i doświadczenia

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Spełnienia  wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3

...................................................

(pieczęć wykonawcy)

dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Siecieniu – zakup, dostawę, demontaż starych, montaż i uruchomienie nowych 2 szt. dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR”

### O Ś W I A D C Z E N I E     WYKONAWCY

Niniejszym oświadczam(-y), że nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 styczna 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 1579 ze zm.)

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UMOWA NR …../2018

Zawarta w dniu ………………..  w Brudzeniu Dużym pomiędzy Gminą Brudzeń Duży z siedzibą ul. Toruńska 2 09-414 Brudzeń Duży

reprezentowanym przez:  Wójta Gminy Brudzeń Duży – Pana Andrzeja Dwojnycha

przy kontrasygnacie Skrabnik Gminy Brudzeń Duży – Pani Teresy Dądalskiej

Zwanym  w treści umowy „Zamawiającym”,

a

………... ……………………. reprezentującym……………………..………………………… z siedzibą:

…………………………………………………………………………………………………... zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa o treści następującej:

Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania  prowadzonego w formie zapytania ofertowego z dnia ………………, w wyniku którego w dniu ……………. decyzją Komisji opiniującej i Wójta Gminy wybrano ofertę firmy ……………………………… uznaną  za najkorzystniejszą do wykonania zadania.

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakupu, dostawy, demontażu starych, montażu i uruchomieniu nowych 2 szt. dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR w miejscowości Siecień.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy telefonicznie pod nr 024/260-40-81 wew. 43  z 2 – dniowym wyprzedzeniem.

- Wymagany termin wykonania zamówienia: Etap I - wymiana 1 pompy do końca listopada 2018 r. , Etap II - wymiana 2 pompy do końca maja 2019 r. , Wykonanie części elektrycznej - do końca listopada 2018 r.

- Za koordynację działań ze strony:

- Zamawiającego – odpowiedzialny jest Pan Paweł Krzemiński,

- Wykonawcy – odpowiedzialna(y) jest …………………………….

§ 2

- Dostawa wraz z montażem 2 szt. dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR zostanie odebrana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. miejscowości Siecień, przez komisje w składzie: 2 przedstawicieli Zamawiającego oraz 1 przedstawiciel Wykonawcy.

- Z czynności odbioru zastanie spisany protokół.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto: …………….…. zł, słownie: ………………………………….…… złotych  00/100 groszy, co po dodaniu podatku VAT ( 23 %): …………….. zł, daje kwotę brutto: …………………. zł, słownie: …………………………….…………………….. złotych 00/100 groszy.

- Zamawiające nie dopuszcza częściowego rozliczania dostawy przedmiotu zamówienia.

- Warunkiem zapłacenia przez Zamawiającego faktury Wykonawcy jest:

- dostarczenie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego,

- dostarczenie faktury wystawionej przez Wykonawcę,

- Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury  na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 4

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 5

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wysokościach:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy lub jego części ( etapu) – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, w odniesieniu do każdej z części zamówienia ( etapu) i terminów wskazanych w § 1 ust. 3,

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1,

2) Wykonawca nie jest zwolniony z obowiązku zapłacenia kary umownej nawet w sytuacji wykazania, że Zamawiający nie poniósł szkody.

3) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4) Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

b) jeżeli została ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa;

c) jeżeli został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz Wierzycieli;

d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianej okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

§ 8

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:							Wykonawca: