„HYDRO-GEO" Firma Projektowo-Badawcza z zakresu Ochrony Środowiska Helena Kubiak

87-800 Włocławek ul. Toruńska 59/70

Tel.(054) 236-71-29; kom. 693-135-335; e-mail : u kubiak(g),wp.pl

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

otworem Nr 3 w miejscowości:

SIECIEŃ  gm. Brudzeń Duży

Użytkownik :   Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym Ujęcie wiejskie w Siecieniu

Gmina:	Brudzeń Duży
Powiat:                Płocki
Województwo: Mazowieckie
Zlewnia:                rzeki Wisły

OPRACOWAŁ:

mgr Urszula Kubiak upr. nr V-1108

WŁAŚCICIEL OPRACOWANIA Urząd Gminy Brudzeń Duży Powiat Płocki 09-414 Brudzeń Duży

mgr Wiesław Strembski upr. nr IV- 306

Włocławek, kwiecień   2006 r.

-Spis treści-

1. Wstęp

2. Aktualny stan hydrogeologiczny

3. Charakterystyka terenu badań

3.1. Położenie, morfologia, hydrografia

3.2. Budowa geologiczna

3.3. Warunki hydrogeologiczne

4. Wpływ obiektu na środowisko

5. Lokalizacja otworu nr 3

6. Projektowane roboty wiertnicze otworu nr 3

7. Projektowane badania hydrogeologiczne

8. Zalecenia końcowe

ZAŁĄCZNIKI

1.  Protokół z lokalizacji

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 25 000

3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500

4.  Projekt geologiczno-techniczny   otworu wiertniczego nr 3

1. WSTĘP

Projekt prac geologicznych opracowano na zlecenie Urzędu Gminy Brudzeń Duży.

Dotyczy on wykonania otworu studziennego Nr 3, dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Siecień gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym jest właścicielem działki nr 216/11 obręb Siecień, na terenie której planuje się wykonać studnię głębinową.

Woda   z   projektowanego   ujęcia   wykorzystana   zostanie   w   celu dodatkowego zaopatrzenia mieszkańców Siecienia w wodę. Przeznaczenie wody : do celów   pitnych i gospodarczych.

Zapotrzebowanie na wodę szacuje się na ok. 30,0 m3/h - w okresie szczytowym.

Celowość      opracowania      projektu      wynika      z      następujących przepisów:

Ustawy z dnia 4  luty   1994r prawo geologiczne i  górnicze - art.  32 ust.2 (Dz. U. Nr 27 póz. 96 ze zmianami)

Rozporządzenia  Ministra   Środowiska  z  dnia   19.l2.200lr  w  sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. nr 153 póz. 1777).

Ze względu na sposób wykorzystania wody podziemnej, jej parametry fizyko-chemiczne po uzdatnieniu winny spełniać normy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11 2002r, dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr203 póz. 17 l 8).

2. AKTUALNY STAN HYDROGEOLOGICZNY

Miejscowość   Siecień   położona jest   przy  drodze  z  Murzynowa  w kierunku wsi Lasotki.

Ujęcie wody w  Siecieniu  stanowi jedno ze źródeł zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Siecień.

Ujęcie  to  bazuje  na  czwartorzędowej   warstwie  wodonośnej,   dla  której wysokość   zatwierdzonych   zasobów   eksploatacyjnych   wód   podziemnych

przedstawia tabela nr 1. Tabela nr 1.

| Nazwa ujęcia | Wielkość zatwierdź, zasobów eksploatac. Q ( m3/h) | Depresja ujęcia S (m.) | Nr decyzji zatwierdzającej z dnia......... |
| --- | --- | --- | --- |
| Ujęcie w Siecieniu | Q =48,0 m3/h (Studnia Nr 1) | 2,3m | OŚ-III-7531-73/92 26.11.1992r |
|  | Q =48,0 m3/h (Studnia Nr 2) awaryjna w ramach zasobów studni Nr 1 | 1,4m | OS-III-7520/8/98 29.01.1998r |

Na ujęciu istnieją dwie studnie głębinowe : Nr  l  i Nr 2, z  których eksploatowana jest jedynie studnia Nr 2.  Studnia Nr  l  z uwagi na zanik wydajności    została    wyłączona    z    eksploatacji.     Stąd    też    celowość wykonania na ujęciu dodatkowego otworu studziennego. Maksymalny zasięg oddziaływania ujęcia wynosi ok.  l 00,Om. Lokalizację studni obrazuje załącznik nr   2 i 3   .

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 3.1. Położenie, morfologia, hydrografia

Miejscowość Siecień położona jest około 35,0 km na NW od Płocka. Ujęcie zlokalizowane jest po prawej stronie drogi z Murzynowa do Lasotek.

Wysokości bezwzględne w tym rejonie dochodzą od 99,0 m npm do 101,0 m npm, w kierunku zachodnim lekko się podnosi do 102,5 m npm. Wysoczyznę budują gliny zwałowe i piaski lodowcowe fazy poznańskiej zlodowacenia północnopolskiego.

Formy pochodzenia wodnolodowcowego tworzą rynny wykorzystywane przez cieki oraz równina wodnolodowcowa.

Dość licznie występują drobne zagłębienia różnej genezy powstałe po wytopieniu drobnych brył martwego lodu lub z rozmycia spągowej części lodu. Badany obszar należy do zlewni Wisły.

3.2. Budowa geologiczna

W rejonie badań rozpoznano budowę geologiczną do głębokości 57,0 m, kończąc wiercenie w utworach trzeciorzędowych.

TRZECIORZĘD

Miąższość utworów trzeciorzędowych nawierconych w otworze nr l

wynosi ca. 7,0m. Reprezentowany przez iły pstre od głębokości 50,0 m

do 52,0 m oraz przez iły brunatne do 57,Om, których nie przewiercono.

W otworze nr 2 nawiercono iły pstre na głębokości 54,5-57,0 m.

CZWARTORZĘD

Utwory czwartorzędowe w rejonie Siecienia charakteryzują się średnią miąższością wahającą się w granicach 50,0 - 54,5 metrów.

Są to przede wszystkim plejstoceńskie gliny brązowe i mułki od powierzchni oraz gliny zwałowe szare z przewarstwieniami piasków, zalegające do głębokości 3l,0-32,0m . Poniżej znajdują się tu piaski drobnoziarniste, średnioziarniste i gruboziarniste, które zalegają do 50,0 - 54,5 m. Miąższość utworów holoceńskich wykształconych jako gleba wynosi do 0,5 metra.

3.3. Warunki hydrogeologiczne

Wody podziemne w rejonie badań występują w utworach czwartorzędowych ;

Czwartorzędowy poziom wodonośny - ujęty został otworami hydrogeologicznymi na ujęciu w Siecieniu. W Siecieniu poziom ten budują piaski drobnoziarniste, średnioziarniste i gruboziarniste występujące do głębokości 32,0 m - 54,5 m ppt.

Warstwa wodonośna prowadzi wodę o zwierciadle swobodnym, stabilizującym się na głębokości 39,5m ppt. Średnie współczynniki filtracji czwartorzędowego poziomu wodonośnego wynoszą : k= 0,0005574 m/s przy wydatkach jednostkowych rzędu q=33,3 m3/h/lmS.

W profilu projektowanego otworu zakłada się wystąpienie warstwy wodonośnej rokującej pokrycie zapotrzebowania na wodę z utworów czwartorzędowych - na głębokości ok. 39,5 - 53,Om. Przesłanki geologiczne potwierdzają możliwości zaopatrzenia w wodę w wysokości 30,0 m /h. Wielkość tą podał Inwestor i przyjęto ją do realizacji.

Studnię głębinową nr 3 w miejscowości Siecień zaprojektowano w oparciu o czwartorzędową warstwę wodonośna.

4. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Stosunkowa duża miąższość warstwy izolacyjnej w postaci glin zwałowych, stwarza bezpieczeństwo przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej .

Prowadzenie prac wiertniczych powinno jednak odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju napędowego z podnośników wiertnicy.

Składowanie      substancji      mogących      skazić      górną     część      warstw geologicznych powinno być oddzielone materiałami izolacyjnymi.

5. LOKALIZACJA OTWORU NR 3

Projektowana studnia głębinowa Nr 3 zlokalizowana została na gruntach stanowiących własność Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym, na działce nr 2ł6/ll obręb Siecień.

Studnię zlokalizowano w odległości ok. 10,0m od studni nr 2 i ok.

l 0,0 m od ogrodzenia terenu ujęcia.

Miejsce prowadzenia prac wiertniczych jest korzystne ze względu na bezpieczeństwo prowadzenia prac wiertniczych i zachowanie strefy ochrony bezpośredniej.

Podczas zakotwiczenia podnośników wiertnicy należy uważać na położony obok kabel energetyczny, aby go nie uszkodzić (zaznaczony na załączniku nr 3).

Odległość od drogi asfaltowej prowadzącej ze Murzynowa do wsi Lasotki wynosi ok. 100,0 m.

Na okoliczność lokalizacji został spisany protokół stanowiący załącznik nr l.

Współrzędne geograficzne wiercenia wynoszą:

φ= 52   36' 50" szerokości geograficznej północnej

λ= 19° 3 T 24" długości geograficznej wschodniej

Rzędna terenu przy projektowanym otworze wynosi ok.  100,8 m. npm.

Zasilanie odpowiedniej mocy w energię elektryczną na czas wiercenia nastąpi z budynku hydroforni z odległości ok. 40,0 m, natomiast odprowadzenie wody z pompowania oczyszczającego i próbnego do studzienki wód popłucznych - na odległość ok. 35,Om.

Lokalizację    projektowanego    otworu    Nr    3    przedstawiono    na załącznikach nr 2 i 3.

6. PROJEKTOWANE ROBOTY WIERTNICZE OTWORU NR 3

Projektowany otwór wiertniczy Nr 3 przewiercony zostanie do głębokości 55,0 metrów metodą udarową w dwóch kolumnach rur wiertniczych : (() 20 i 18":

- pierwsza   kolumna   rur   o    średnicy   20"    do   głębokości    25,0m zostanie wyciągnięta z otworu;

- druga   kolumna   rur   o   średnicy   18"   do   głębokości   55,0m   -   po zafiltorwaniu zostanie wyciągnięta z otworu;

W otworze zostanie zabudowany filtr prętowy o średnicy  14",  owinięty siatką stylonową nr 10 następującej konstrukcji :

- rura podfiltrowa -	długości 2,0 m;

- część robocza -	stanowi filtr prętowy, o długości części

czynnej 6,0m, owinięty siatką styl. nr 10;

- rura nadfiltrowa -	wyprowadzona do powierzchni terenu;

Przewidywaną    konstrukcję    wierconej     studni    głębinowej         Nr    3 przedstawiono na załączniku nr 4 .

Ostateczna      konstrukcja      filtra      będzie      ustalona      przez      nadzór hydrogeologiczny po przewierceniu warstwy wodonośnej.

7. PROJEKTOWANE BADANIA HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wiercenia należy pobierać próby gruntu zgodnie z „Instrukcją obsługi wierceń hydrogeologicznych" tj. z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie :

- warstwy nieprzepuszczalne     co 2m.

- warstwa wodonośna	co 1m.

Próby    winny    być    składowane    w    znormalizowanych    skrzynkach    z

przegródkami o pojemności l dcm3.

Próbki   pobrane   z   warstwy   wodonośnej   przewidziane   do   zafiltrowania

należy poddać analizie w celu ostatecznego ustalenia parametrów filtra.

Zakładaną,  dopuszczalną wydajność dla otworu nr   l,  obliczono według wzoru:

Q =   Π *d*h* VdoP

gdzie:

d - średnica otworu = 0,508 m

h - długość części czynnej filtra = 6,0 m

VdoP    dopuszczalna prędkość wlotowa do filtra = 5,65 m/h

k - współczynnik filtracji z najbliższego otworu = 0,00055574 m/sek

stąd    Q =   54.0 m3/h

Po       zafiltrowaniu       otworu       należy       przeprowadzić       pompowanie oczyszczające  z  sukcesywnie  rosnącą wydajnością do  uzyskania   120  %

V m a x   •

Warunkiem    zakończenia   pompowania    oczyszczającego   jest    całkowite oczyszczenie się wody .

Pompowanie pomiarowe prowadzić na trzech poziomach dynamicznych po 8 h , według programu ustalonego przez nadzór geologiczny, w czasie 24 h.

Pod  koniec  pompowania należy  pobrać próbę wody do badania fizykochemicznego i bakteriologicznego .

8.   ZALECENIA KOŃCOWE

8.1.  Projektuje się wykonanie metodą udarową otworu studziennego Nr 3 do głębokości 55,0m - dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Siecień gmina Brudzeń Duży.

8.2. Po zakończeniu prac wiertniczych należy opracować dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej.

8.3. Dla potrzeb Banku HYDRO wypełnić kartę kodową studni głębinowej nr 3.

8.4. Wnosi się o zatwierdzenie niniejszego projektu prac geologicznych z terminem ważności do 31 grudnia 2010 roku.

8.5.  Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji przez Starostę Płockiego.

Siecień, 05.04.2006r.

PROTOKÓŁ

z lokalizacji studni głębinowej Nr 3 na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Siecień gmina Budzeń Duży.

Komisja w składzie:

l .Wojciech Reznerowicz      -	Przedstawiciel Urzędu Gminy Budzeń Duży

2. Wiesław Strembski	-          Geolog projektujący

Ustalenia:

1.   Studnię głębinową Nr 3 zlokalizowano na gruntach stanowiących własność Gminy Brudzeń Duży w miejscowości Siecień- działka nr 216/11.

2.   Odległość projektowanej studni od istniejącej studni nr 2 wynosi ok. l Om i ok. l Om od ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody.

3.   Lokalizacja studni odpowiada przepisom bhp, p.poż. i sanitarnym.

4.   Zasilanie placu budowy w energię elektryczną nastąpi z budynku hydroforni - z odległości ok. 40m.

5.   Odprowadzenie wody z pompowania kontro Ino-pomiarowego nastąpi do studzienki wód popłucznych - na odległość ok. 35m od otworu.

6.   Zapotrzebowanie na wodę Inwestor określił na ok. 30 m3/h.

Podpisy Komisji:

1.   Podpis nieczytelny

2.   Podpis nieczytelny