Gmina Brudzeń Duży ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pow. płocki, woj. mazowieckie tel. 24 260 40 81, fax 24 260 40 23

Znak sprawy: RGR.ZP. 271.7.2011

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb postępowania:

## Przetarg nieograniczony

Nazwa zadania:

„Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

w 2011 roku”

# ZATWIERDZAM

Brudzeń Duży, wrzesień 2011 r.

RGR.ZP.271.7.2011

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

GMINA BRUDZEŃ DUŻY, UL. TORUŃSKA  2, 09-414 Brudzeń Duży

tel. 24 260 40 81, fax 24 260 40 23.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 87 poz.484).

Wartość zamówienia jest mniejsza od równowartości kwoty 193 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

Nazwa : „Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w 2011 roku”

CPV 45233142-6

Zadanie nr 1. „Remont częściowy drogi gminnej Brudzeń Duży – Krzyżanowo nr. 290330W”

Zakres robót obejmuje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gr. średnio 5 cm – ok 2297,5m2; Destrukt asfaltowy powstały z frezowania zostanie wbudowany przez wykonawcę w wybrane drogi gruntowe w pobliżu miejscowości Brudzeń Duży, równomiernie rozłożony oraz zagęszczony.

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową – ok 2297,5 m2,

- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego (asfalt 50/70, kruszywo frakcji 0/16) grubości 5 cm po zagęszczeniu –ok 2297,5 m2,

- Wysokość wykonywanej warstwy należy dowiązać się do rzędnych istniejących ulic oraz do istniejącego poziomu terenu.

- Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne do istniejących rowów

- wbudowanie mieszanki mineralno – bitumicznej na gorąco, punktowo w miejscu ubytków 3-10cm, wskazane przez Zamawiającego na przedmiotowej drodze. Naprawy punktowe wykonać zgodnie z opisem szczegółowym jak w zadaniu nr 2. Szacowana ilość masy do wbudowania 2,50m3 Szacowane ilości masy przeznaczonej do wbudowania może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb.

- profilowanie poboczy na całym odcinku drogi gminnej po obu stronach; Długość drogi 2,7km; Wyprofilowanie spadku poprzecznego ok 1-2% w kierunku rowów. Ziemia z wywyższonych poboczy zostanie dostarczona przez Wykonawcę okolicznym rolnikom w celach gospodarczych. Szacowana ilość ziemi 540m3.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz Wymaganiami Technicznymi wydanymi przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów:

- WT – 1 Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – 2008,

- WT – 2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – 2008,

- WT – 3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych – 2009,

Ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) w Warszawie:

D-00.00.00  Wymagania ogólne.

D-01.00.00  Roboty przygotowawcze.

D-05.00.00  Nawierzchnie.

D-08.00.00  Elementy ulic.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Wykonawca zgłasza do odbioru zakończony element, przedstawia wyniki badań i bieżącej kontroli. Odbierający zleci ewentualne przeprowadzenie badań uzupełniających, jeżeli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości, co, do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego określi zakres robót poprawkowych oraz zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego (inspektora nadzoru) dla każdego materiału, przed jego wbudowaniem, przedstawiając właściwe dokumenty.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska zezwolenie Urzędu Gminy Brudzeń Duży na zajęcie pasa drogowego.

Termin gwarancji: od odbioru ostatecznego na okres 24 m-cy.

Odcinki do frezowania szerokości 5m lub 2,5m zmiennej długości zgodnie z wykazu nr 1 do specyfikacji.

Zadanie nr 2. „Remont częściowy bitumicznych dróg gminnych w 2011 roku”

Zakres robót obejmuje:

- Wycięcie uszkodzonego miejsca z nadaniem regularnych kształtów.

- Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z luźnych okruchów nawierzchni z usunięciem urobku na pryzmę ewentualne wyrównanie zaniżonych poboczy.

- Ewentualna odbudowa podbudowy drogi do poziomu warstw bitumicznych zgodnie z przekrojem poprzecznym remontowanego odcinaka

- Dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych drobnych ziaren piasku i gruntu przy pomocy sprężonego powietrza.

- Skropienie naprawionego miejsca asfaltem z dokładnym oblaniem krawędzi wewnętrznych łat.

- Wbudowanie mieszanki mineralno – bitumicznej na gorąco: mieszankę należy rozłożyć ręcznie przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z nadmiarem 25 % w stosunku do głębokości, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnia sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 50 km/h, nie powinny być większe od 5 mm. Rozłożona mieszankę należy zagęścić walcem wibracyjnym.

- Skropienie emulsją remontowanej nawierzchni wraz z posypaniem grysami według potrzeb i zawałowanie.

Rozliczenie robót wykonywane będzie w oparciu o dzienne raporty zawierające ilość wbudowanej masy. Raport musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod względem ilości wbudowanej masy i jakości wykonanego remontu.

Poszczególne odcinki dróg przed przystąpieniem wykonawcy do remontu będą przekazywane protokolarnie.

Termin gwarancji: od odbioru ostatecznego na okres 12 m-cy.

Szacowana ilość masy do wbudowania 7,32m3

Wykaz odcinków dróg gminnych do wyremontowania masą mineralno-bitumiczną na gorąco w roku 2011 w ramach przetargu nieograniczonego stanowi wykaz nr 2 do specyfikacji

W przypadku niewbudowania całej ilości masy Zamawiający ma prawo wskazać nowe odcinki dróg gminnych przeznaczonych do remontu. Szacowane ilości masy przeznaczonej do wbudowania na poszczególnych odcinkach dróg mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poza wypadkami przewidzianymi prawem.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca ma obowiązek posiadania i utrzymywania w mocy umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym wykonanie inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy. Suma gwarancyjna ma być nie mniejsza niż 100 000 zł.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia, o której mowa w SIWZ przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy do okresu gwarancyjnego i rękojmi.

Minimalne sumy ubezpieczenia określone w umowie nie ograniczają odpowiedzialności, zobowiązań oraz gwarancji i rękojmi Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z innych postanowień niniejszej umowy lub właściwych przepisów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe spowodowane przez naruszenie przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub też z powodu niezgodnych z prawem działań Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstające wobec Zamawiającego bezpośrednio lub wynikające z roszczeń osób trzecich.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie w okresie od podpisania umowy do 20.10.2011r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Za spełnienie warunków określonych w pkt. 5 zamawiający uzna:

- dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia wraz z podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykonawca musi dysponować: samochodem ciężarowym skrzyniowym samowyładowczym o ładowności 5-6 t, koparko-ładowarką kołową z napędem na cztery koła z łyżką załadunkową o poj. 0,9-1,2 m3, z operatorami o odpowiednich kwalifikacjach,

- dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca musi dysponować jednym kierowcą samochodu ciężarowego, jednym operatorem koparko-ładowarki oraz co najmniej jednym pracownikiem fizycznym,

- przedłożenie oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (dotyczy kierowcy i operatora).

Na potwierdzenie spełniania powyżej określonych warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży stosowne oświadczenia oraz dokumenty wymienione w pkt. 6.1

W postępowaniu niezbędne jest także wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń w tym zakresie zawiera pkt. 6.2.SIWZ

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Dla wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w pkt. 5 SIWZ, wykonawcy złożą wymienione poniżej oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik 2 do SIWZ,

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego załącznik 3 do SIWZ. Wykonawca musi dysponować: samochodem ciężarowym skrzyniowym samowyładowczym o ładowności 5-6 t, koparko-ładowarką kołową z napędem na cztery koła z łyżką załadunkową o poj. 0,9-1,2 m3, z operatorami o odpowiednich kwalifikacjach.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik 4 do SIWZ. Wykonawca musi dysponować jednym kierowcą samochodu ciężarowego, jednym operatorem koparko-ładowarki oraz co najmniej jednym pracownikiem fizycznym,

W przypadku wskazania innych podmiotów dysponujących osobami wymienionymi w wykazie, należy podać informację o podstawie dysponowania tymi osobami.

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (dotyczy kierowcy i operatora) - wg wzoru stanowiącego załącznik 5 do SIWZ.

6.2. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy złożą wymienione poniżej oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik 6 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub poświadczona za zgodność kopia), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik 7 do SIWZ,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2 niniejszej instrukcji składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Wykonawca złoży wraz z ofertą pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronach internetowych www.brudzen.pl oraz http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/

Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata za przekazaną SIWZ ustalona zostanie w wysokości pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.

Zamawiający przewiduje formę pisemną, jako jedyny sposób porozumiewania się z wykonawcami.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się na piśmie do zamawiającego na adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-411 Brudzeń Duży, fax 24 260 40 23 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub drogą elektroniczną:  ug_brudzen@interia.pl

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj.: do dnia 16 września 2011 roku.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej –http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/

W pozostałych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej –http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz na stronie internetowej – http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Rolnictwa - Paweł Krzemiński,                            tel. 24 260 40 81 wew. 34 w poniedziałek w godzinach 9:30 – 17:30 oraz wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30. Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym ul. Toruńska 2  - I Pietro, pokój nr 9.

8. Wymagania dotyczące wadium.

W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:

dla zadania nr 1 -  2.000,00zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy);

dla zadania nr 2 – 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100 groszy).

Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy „MAZOWSZE” w Płocku Oddział w Brudzeniu Dużym 88 9042 1042 0550 0374 2000 0020. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium w przypadku uważa się uznanie rachunku bankowego zamawiającego do dnia 26.09.2011 r. do godziny 12:00.

9. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

Oferta oraz wszystkie dokumenty do niej załączane muszą być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ, ponumerowane i ułożone wg. podanej tam kolejności.

Ponadto wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom - wg wzoru stanowiącego załącznik 8 do SIWZ (o ile wykonawca zamierza powierzać część zadania podwykonawcom).

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Załączane kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, dokumenty załączane w oryginale muszą być parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wynikać z umowy lub innej czynności prawnej. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

Do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy, co do pojedynczego wykonawcy, co oznacza że każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp określonych w pkt. 6.2 SIWZ, jak również spełnić warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określone w pkt 6.1.1 SIWZ. Do oferty składanej przez wykonawców ubiegających się o udzielenia zamówienia wspólnie należy więc dołączyć:

- dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 oraz 6.2.4 odrębnie dla każdego wykonawcy,

- dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6.1.2 łącznie dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę będącą pełnomocnikiem podmiotów składających ofertę wspólnie.

Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie zostanie wybrana będą oni zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązania spowoduje jej odrzucenie.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na:

Wójt Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

oraz oznakowanym następująco:

„Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w 2011 roku”

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana:

Wójt Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

oznakowana:

„Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w 2011 roku”

i opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Jeżeli wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione wymagane warunki, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia 26.09.2011 r. do godz. 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży (sekretariat).

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2011 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży.

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy oraz adresy wykonawców, ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji. Następnie odbędzie się badanie każdej z ofert.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

Oferowana cenę należy podać w PLN cyfrowo i słownie. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) . Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena podana w ofercie winna obejmować koszt wykonania wszystkich prac i opłat związanych z realizacja zamówienia, wraz z podatkiem VAT.

Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie rabaty, upusty, winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje zamówienia była cena ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Oferty zostaną ocenione w dwóch etapach. W pierwszym etapie oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych określonych w SIWZ. Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie i SIWZ zostaną odrzucone. Oferty, które będą spełniać wymogi formalne określone w SIWZ poddane zostaną ocenie na podstawie kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest 100% ceny. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna ilość punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Cena – waga kryterium = 100 %

Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Oferta z najniższą zaoferowana ceną „ Cmin „ otrzymuje 100 pkt

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia

wg wzoru

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % | Najniższa cena ofertowa usługi ------------------------------ x 100 Cena badanej oferty Oferta o najwyższej sumie punktów z poszczególnych usług jest najkorzystniejsza |

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku

np. liczba punktów 4, 543 zostanie zaokrąglona do 4,54).

Ocena i wybór ofert będą prowadzone na podstawie powyżej opisanego kryterium odrębnie dla każdego zadania (odrębnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2) tzn. odrębnie w stosunku do każdej oferty częściowej.

Za najkorzystniejszą w obrębie danego zadania uznana zostanie oferta częściowa, która uzyska największą ilość punktów przy ocenie ofert częściowych złożonych na to zadanie.

W przetargu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie o Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych w stosunku do złożonych wcześniej ofert.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie, w przypadku wyboru złożonej przez nich oferty, wymagane będzie złożenie umowy regulującej współpracę między nimi.

- W przypadku, gdy wykonawca jest osobą fizyczną należy dostarczyć zamawiającemu kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt umowy załączony jest do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17. Zmiany do umowy:

  - Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie realizacji robót może ulec zmianie (przedłużeniu) w przypadku:

- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- z powodu siły wyższej lub nieprzewidzianej przeszkody;

- z innych powodów wymienione w umowie.

- Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia powinno być potwierdzone protokołem konieczności i wprowadzone aneksem do umowy.

- Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy robót.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W przetargu mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający

|  |  |  |  | Załącznik nr 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..................................................

(nazwa i siedziba wykonawcy)

##### OFERTA

WÓJT GMINY

Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2

09-414 BRUDZEŃ DUŻY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr RGR.ZP.271.7.2011 dotyczącego wykonania zamówienia pn. „Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w 2011 roku”

w skład, którego wchodzą dwa zadania:

Zadanie nr 1. „Remont częściowy drogi gminnej Brudzeń Duży – Krzyżanowo nr 290330W”

Zadanie nr 2 - „Remont częściowy bitumicznych dróg gminnych w 2011 roku” składam ofertę wykonywania:

- Zadania nr 1 - „Remont częściowy drogi gminnej Brudzeń Duży – Krzyżanowo nr 290330W”

Składam ofertę wykonywania w/w zamówienia:

| Rodzaj prac | Jednostka miary | Cena brutto za jednostkę miary |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cyfrą | Słownie |
| Kompleksowe wykonanie frezowania oraz ułożenia warstwy ścieralnej zgodnie z zakresem robót | m2 |  |  |
| Wbudowanie m3 mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco zgodnie z zakresem robót | m3 |  |  |
| Wykonanie profilowania poboczy zgodnie z zakresem prac | Na całej długości drogi 2,7 km po obu stronach |  |  |

## Zadania nr 2 – „Remont częściowy bitumicznych dróg gminnych w 2011 roku”

Składam ofertę wykonywania w/w zamówienia:

| Rodzaj prac | Jednostka miary | Cena brutto za jednostkę miary |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cyfrą | Słownie |
| Wbudowanie m3 mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco zgodnie z zakresem robót | m3 |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że otrzymałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia tej umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Zamówienie będę wykonywał w miarę potrzeb zamawiającego w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam ,że na zadanie nr 1 udzielam 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru końcowego bezusterkowego.

- Oświadczam ,że na zadanie nr 2 udzielam 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru końcowego bezusterkowego.

Załączniki:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Podpisano

....................................................

(wykonawca lub uprawniony przedstawiciel)

dnia ..................... r.

|  |  |  |  | Załącznik nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczenie

w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer telefonu/faxu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

| Data | Podpis |
| --- | --- |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podpis wykonawcy) |

|  |  |  |  | Załącznik nr 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer telefonu/faxu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WYKAZ

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia

| L.p. | Określenie sprzętu (marka, model, rok prod. itp.) | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- |

| Data | Podpis |
| --- | --- |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podpis wykonawcy) |

|  |  |  |  | Załącznik nr 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer telefonu/faxu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WYKAZ

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami przez wykonawcę

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Data | Podpis |
| --- | --- |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podpis wykonawcy) |

|  |  |  |  | Załącznik nr 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Oświadczenie

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer telefonu/faxu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oświadczam, że dysponuję osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia w zakresie kierowania samochodem ciężarowym (1 osoba) oraz obsługi koparko-ładowarki (1 osoba):

| Imię i nazwisko osoby posiadającej wymagane uprawnienia | Nazwa specjalności i zakres uprawnień | Numer uprawnień i data ich wydania |
| --- | --- | --- |

| Data | Podpis |
| --- | --- |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podpis wykonawcy) |

|  |  |  |  | Załącznik nr 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczenie

w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer telefonu/faxu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

| Data | Podpis |
| --- | --- |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podpis wykonawcy) |

|  |  |  |  | Załącznik nr 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczenie

w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych*

Oświadczam, że w stosunku do mnie, jako osoby fizycznej:

-  nie otwarto likwidacji,

- nie ogłoszono upadłości/ogłoszono upadłość i zawarto układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego**.

| Data | Podpis |
| --- | --- |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podpis wykonawcy) |

*Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, składa wyłącznie wykonawca będący osobą fizyczną

**niepotrzebne skreślić

|  |  |  |  | Załącznik nr 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer telefonu/faxu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH REALIZACJĘ WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM

Dotyczy zadania pn:

„Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych                   w 2011 roku”

| Lp. | Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |

| Data | Podpis |
| --- | --- |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podpis wykonawcy) |
| Załącznik nr 9 |

Nazwa wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres wykonawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer telefonu/faxu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w 2011 roku”

że wykazujemy się doświadczeniem polegającym na wykonaniu ( zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert następujących robót zadań odpowiadających wymaganiom zamawiającego:

| l.p. | Nazwa podmiotu instytucji w której realizowano zamówienie adres -tel. | Zakres prac realizowanych przez Wykonawcę | Czas realizacji | Wartość prac za które odpowiedzialny był Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Uwaga : W przypadku większej ilości prosimy o dodatkowe podanie wykazu w formie spisu podmiotów .

...............................................................

/pieczęć i podpis Wykonawcy /

U M O W A Nr UG/    /2011 - projekt

W dniu . . . . . . . . . .2011 r. w Brudzeniu  Dużym

pomiędzy

Gminą Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pow. płocki

zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez Andrzeja Dwojnych - Wójta Gminy Brudzeń Duży

a ………………………………….zwanym dalej „ Wykonawcą” reprezentowanym przez …………………………….. została zawarta umowa następującej treści:

Nazwa zadania: „Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w 2011 roku”

§ 1

W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego „Zamawiający” zleca 
a „Wykonawca” zobowiązuje się wykonać:

Zadanie nr 1. „Remont częściowy drogi gminnej Brudzeń Duży – Krzyżanowo nr 290330W”

Zakres robót obejmuje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gr. średnio 5 cm – ok 2297,5m2; Destrukt asfaltowy powstały z frezowania zostanie wbudowany przez wykonawcę w wybrane drogi gruntowe w pobliżu miejscowości Brudzeń Duży, równomiernie rozłożony oraz zagęszczony.

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową – ok 2297,5 m2,

- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego (asfalt 50/70, kruszywo frakcji 0/16) grubości 5 cm po zagęszczeniu –ok 2297,5 m2,

- Wysokość wykonywanej warstwy należy dowiązać się do rzędnych istniejących ulic oraz do istniejącego poziomu terenu.

- Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne do istniejących rowów

- wbudowanie mieszanki mineralno – bitumicznej na gorąco, punktowo w miejscu ubytków 3-10cm, wskazane przez Zamawiającego na przedmiotowej drodze. Naprawy punktowe wykonać zgodnie z opisem szczegółowym jak w zadaniu nr 2. Szacowana ilość masy do wbudowania 2,50m3 Szacowane ilości masy przeznaczonej do wbudowania może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb.

- profilowanie poboczy na całym odcinku drogi gminnej po obu stronach; Długość drogi 2,7km; Wyprofilowanie spadku poprzecznego ok 1-2% w kierunku rowów. Ziemia z wywyższonych poboczy zostanie dostarczona przez Wykonawcę okolicznym rolnikom w celach gospodarczych. Szacowana ilość ziemi 540m3.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz Wymaganiami Technicznymi wydanymi przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów:

- WT – 1 Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – 2008,

- WT – 2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – 2008,

- WT – 3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych – 2009,

Ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) w Warszawie:

D-00.00.00  Wymagania ogólne.

D-01.00.00  Roboty przygotowawcze.

D-05.00.00  Nawierzchnie.

D-08.00.00  Elementy ulic.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Wykonawca zgłasza do odbioru zakończony element, przedstawia wyniki badań i bieżącej kontroli. Odbierający zleci ewentualne przeprowadzenie badań uzupełniających, jeżeli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości, co, do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego określi zakres robót poprawkowych oraz zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego (inspektora nadzoru) dla każdego materiału, przed jego wbudowaniem, przedstawiając właściwe dokumenty.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska zezwolenie Urzędu Gminy Brudzeń Duży na zajęcie pasa drogowego.

Odcinki do frezowania szerokości 5m lub 2,5m zmiennej długości zgodnie z wykazie nr 1 do specyfikacji.

Termin realizacji zamówienia do 20.10.2011 r.

Zadanie nr 2. „Remont częściowy bitumicznych dróg gminnych w 2011 roku”

Zakres robót obejmuje:

- Wycięcie uszkodzonego miejsca z nadaniem regularnych kształtów.

- Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z luźnych okruchów nawierzchni z usunięciem urobku na pryzmę ewentualne wyrównanie zaniżonych poboczy.

- Ewentualna odbudowa podbudowy drogi do poziomu warstw bitumicznych zgodnie z przekrojem poprzecznym remontowanego odcinaka

- Dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych drobnych ziarn piasku i gruntu przy pomocy sprężonego powietrza.

- Skropienie naprawionego miejsca asfaltem z dokładnym oblaniem krawędzi wewnętrznych łat.

- Wbudowanie mieszanki mineralno – bitumicznej na gorąco: mieszankę należy rozłożyć ręcznie przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z nadmiarem 25 % w stosunku do głębokości, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnia sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 50 km/h, nie powinny być większe od 5 mm. Rozłożona mieszankę należy zagęścić walcem wibracyjnym.

- Skropienie emulsją remontowanej nawierzchni wraz z posypaniem grysami według potrzeb i zawałowanie.

Rozliczenie robót wykonywane będzie w oparciu o dzienne raporty zawierające ilość wbudowanej masy. Raport musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod względem ilości wbudowanej masy i jakości wykonanego remontu.

Poszczególne odcinki dróg przed przystąpieniem wykonawcy do remontu będą przekazywane protokolarnie.

Szacowana ilość masy do wbudowania 7,32m3

Wykaz odcinków dróg gminnych do wyremontowania masą mineralno-bitumiczną na gorąco w roku 2011 w ramach przetargu nieograniczonego stanowi wykaz nr 2 do specyfikacji

W przypadku niewbudowania całej ilości masy Zamawiający ma prawo wskazać nowe odcinki dróg gminnych przeznaczonych do remontu. Szacowane ilości masy przeznaczonej do wbudowania na poszczególnych odcinkach dróg mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb.

Termin realizacji zamówienia do 20.10.2011 r.

Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w której zawarty jest opis przedmiotu zamówienia oraz inne istotne elementy dotyczące zakresu jak również sposobu wykonania zamówienia oraz opłata.

§ 2

Termin wykonywania przedmiotu umowy:

Zadanie nr 1 i 2: sukcesywnie, w miarę potrzeb w okresie od udzielenia zamówienia do 20.10.2011 r. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo – finansowy robót, stanowiący załącznik do umowy. W miarę potrzeb oraz postępu robót, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego.

§ 3

- Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem VAT dla     Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………………                                       (słownie:…………………………………………..) zł. Szczegółowe wyliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie załącznika nr 1 do umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy, jest ostateczne i nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy lub konieczność wykonania prac dodatkowych.

Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie realizacji robót może ulec zmianie (przedłużeniu) w przypadku:

  - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  - z powodu siły wyższej lub nieprzewidzianej przeszkody;

  - z innych powodów wymienionych w § 15 niniejszej umowy.

Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia powinno być potwierdzone protokołem konieczności i wprowadzone aneksem do umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy robót.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

  - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- prawidłowe, terminowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z aktualnie obowiązującym prawem budowlanym, wraz z aktami wykonawczymi do niego, obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz zgodnie 
z pozwoleniami na budowę i innymi obowiązującymi przepisami;

- przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami i decyzjami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

- zorganizowanie terenu budowy w sposób niezbędny do właściwej realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

- zapewnienie dostawy materiałów i środków niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, które posiadają wymagane przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje, atesty 
i zaświadczenia o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami, oraz okazanie tych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego;

- własnym staraniem i na własny koszt zapewnić wywóz odpadów oraz posiadać faktury składowania odpadów;

- pełne pokrycie kosztów poboru wody oraz energii elektrycznej (w tym ewentualnego oświetlenia terenu budowy);

- przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru nad zgromadzonym na terenie budowy majątkiem Wykonawcy;

- utrzymanie porządku na terenie budowy oraz terenu przyległego bezpośrednio do niego 
w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienie przestrzegania przepisów ppoż. 
i bhp w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy;

- podjęcie wszelkich działań dla ochrony środowiska na terenie budowy i poza nim, w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków związanych z działaniem Wykonawcy;

- po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy pozostawić teren budowy nadający się do użytkowania w stanie uporządkowanym;

- przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót;

- ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru inwestorskiego;

- zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców;

- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych 
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robót budowlanych tablicy informacyjnej o prowadzonych pracach.

- sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robót w 2 (dwóch) egzemplarzach;

- we własnym zakresie i na własny koszt sporządzenie dokumentacji administracyjno – prawnej, której potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje jak też osób, za pomocą których wykonuje zadanie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników.

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- odbiór przedmiotów odbiorów częściowych oraz przedmiotu umowy po jego wykonaniu;

- pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie odpowiednich obowiązujących dokumentów uzasadniających ich wartość zgodnie 
z harmonogramem robót.

  - Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy odpłatnie pobór wody i energii elektrycznej do realizacji przedmiotu umowy.

  - Rozliczenie zużycia wody i energii elektrycznej nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy według zasad ustalonych w protokole wprowadzenia na budowę podpisanym przez strony umowy.

  - Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego wykonania robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób.

  - W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy. W protokole należy ponadto podać przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.

§ 4

  - W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych), Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy dla zadania podstawowego.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót. W przypadku ich braku – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.

§ 5

- Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców biorąc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność.

- Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą podwykonawców w zakresie:

- …................................

- …...............................

- ….................................

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizację powierzonego mu zakresu prac.

- Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

- Zamawiający może wyrazić zgodę na powierzenie przez Wykonawcę wykonania części robót budowlanych wynikających z przedmiotu umowy innym podwykonawcom niż wskazanym 
w chwili zawarcia niniejszej umowy, posiadającym wymagane właściwymi przepisami kwalifikacje i doświadczenie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić mu wszelkich istotnych informacji dotyczących podwykonawców.

- Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy jak i innego podwykonawcy, niż wskazany pierwotnie w niniejszej umowie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie 
i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje podwykonawcę jak i zmianę podwykonawcy wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych podwykonawców będą takie same lub wyższe od wymaganych w SIWZ kwalifikacji i doświadczeniu podwykonawców.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zatrudnienia podwykonawcy jak 
i zmiany podwykonawcy, o której mowa w ust. 5, nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w niniejszej umowie.

- Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcę za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. (art. 6471 Kodeksu cywilnego).

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności, za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, 
z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

§ 6

Obsługa techniczna

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ.

Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1, nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budową.

Nadzór techniczny ze strony Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresi4e robót budowlanych – Andrzej Kwarecki UPR. Bud. Nr 211/70

§ 7
Warunki płatności

Zamawiający dokona odbioru ilościowego w miejscu dostawy. Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego towaru oraz pokrycia kosztów z tym związanych. Reklamacje załatwiane będą w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia. Odbiór jakościowy następować będzie protokolarnie po zgłoszeniu Wykonawcy do odbioru w terminie 3 dni od daty zgłoszenia do odbioru.

§ 8

Zapłata za każdą zamówioną i zrealizowaną dostawę cząstkową nastąpi na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty wpływu faktury VAT , przelewem na wskazane konto. Faktura VAT obejmować będzie każdorazowo ilość i cenę dostarczanego towaru.

§ 9

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Dostawca nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy w terminie 5 dni od daty stwierdzenia powyższych okoliczności.

§ 10

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,2 % brutto ceny łącznej za dane zadanie określone w § 3 ust 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy.

§ 11

Wykonawca udziela dla zadania nr 1- 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru oraz dla zadania nr 2 -12 – miesięcznej gwarancji liczonej od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego.

Uprawnienia z rękojmi przedłużone są do okresu, na jaki udzielona jest gwarancja.

§ 12

Strony dokonają końcowego protokolarnego odbioru robót w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Stwierdzone wady lub usterki lub uszkodzenia zostaną usunięte na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz przedłużą okres protokolarnego zakończenia prac o ich usunięcie.

§ 13
Kary umowne

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% łącznej kwoty brutto określonej w umowie dla poszczególnego zadania, z wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w umowie dla poszczególnego zadania.

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w umowie dla poszczególnego zadania.

  - nieterminowego zrealizowania przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0, 3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w umowie dla poszczególnego zadania.

  - zwłoki z tytułu opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych 
w wysokości 0, 3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w umowie dla poszczególnego zadania, za każdy dzień zwłoki;

  - opóźnienie w umieszczeniu tablicy informacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 2 w wysokości 0, 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w umowie dla poszczególnego zadania., za każdy dzień opóźnienia.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a następnie odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i odstąpienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14
Odstąpienie od umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 15

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w szczególności, gdy:

- zaistnieją przesłanki art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości z powodu którego zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność do wykonania umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i opóźnienie w rozpoczęciu robót trwa co najmniej 7 dni,

- Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7dni,

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją, warunkami technicznymi lub 
w sposób niegwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy,

- zaistnieją przesłanki określone w § 12 niniejszej umowy.

- W przypadkach, o których mowa w wyżej Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia uchybień, wyznaczając mu odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie 7 dni od daty ustalenia okoliczności wskazanych w ust. 1 i winno zostać doręczone drugiej.

§ 16

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek posiadania i utrzymywania w mocy umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym wykonanie inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy. Suma gwarancyjna ma być nie mniejsza niż  100 000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy do okresu gwarancyjnego i rękojmi.

- Minimalne sumy ubezpieczenia określone w umowie nie ograniczają odpowiedzialności, zobowiązań oraz gwarancji i rękojmi Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z innych postanowień niniejszej umowy lub właściwych przepisów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe spowodowane przez naruszenie przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub też z powodu niezgodnych z prawem działań Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstające wobec Zamawiającego bezpośrednio lub wynikające z roszczeń osób trzecich.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Wykonawcy, dwóch dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik nr 1

do U M O W Y Nr UG/    /2011

- Zadania nr 1 - „Remont częściowy drogi gminnej Brudzeń Duży – Krzyżanowo nr 290330W”

Składam ofertę wykonywania w/w zamówienia:

| Rodzaj prac | Jednostka miary | Cena brutto za jednostkę miary |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cyfrą | Słownie |
| Kompleksowe wykonanie frezowania oraz ułożenia warstwy ścieralnej zgodnie z zakresem robót | m2 |  |  |
| Wbudowanie m3 mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco zgodnie z zakresem robót | m3 |  |  |
| Wykonanie profilowania poboczy zgodnie z zakresem prac | Na całej długości drogi 2,7 km po obu stronach |  |  |

Załącznik nr 2

do U M O W Y Nr UG/    /2011

## Zadania nr 2 – „Remont częściowy bitumicznych dróg gminnych w 2011 roku”

Składam ofertę wykonywania w/w zamówienia:

| Rodzaj prac | Jednostka miary | Cena brutto za jednostkę miary |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cyfrą | Słownie |
| Wbudowanie m3 mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco zgodnie z zakresem robót | m3 |  |  |

Wykaz nr 1

Mapa z zaznaczonymi odcinkami do frezowania w pliku do pobrania

pod nazwą „wykaz nr 1”

Wykaz nr 2

Wykaz odcinków dróg gminnych do wyremontowania masą mineralno-bitumiczną na gorąco w roku 2011 w ramach przetargu nieograniczonego RGR.ZP.271.7.2011

| Kolejność realizacji zamówienia | Nr drogi | Nazwa drogi | Ilość masy w m3 | Długość drogi w km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 290310 W | Bądkowo Kościelne – Brudzeń Duży | 2,59 | 2,2 |
| 2. | 290317 W | Główina - Sobowo | 0,43 | 3,0 |
| 3. | 290323 W | Gorzechowo - Rokicie | 0,08 | 2,9 |
| 4. | 290339 W | Brudzeń Duży - Gorzechowo | 0,25 | 3,5 |
| 5. | 290327 W | Gorzechowo - Żerniki | 1,63 | 2,4 |
| 6. | 290302 W | Cegielnia –Turza Mała | 3,74 | 3,2 |

W przypadku nie wbudowania całej ilości masy Zamawiający ma prawo wskazać nowe.

Opis zamówienia i warunki wykonawstwa

I, Przedmiot zamówienia: „Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w 2011 roku” CPV 45233142 6

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1. „Remont częściowy drogi gminnej Brudzeń Duży – Krzyżanowo nr 290330W”

Zakres robót obejmuje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gr. średnio 5 cm – ok 2297,5m2; Destrukt asfaltowy powstały z frezowania zostanie wbudowany przez wykonawcę w wybrane drogi gruntowe w pobliżu miejscowości Brudzeń Duży, równomiernie rozłożony oraz zagęszczony.

- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową – ok 2297,5 m2,

- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego (asfalt 50/70, kruszywo frakcji 0/16) grubości 5 cm po zagęszczeniu –ok 2297,5 m2,

- Wysokość wykonywanej warstwy należy dowiązać się do rzędnych istniejących ulic oraz do istniejącego poziomu terenu.

- Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne do istniejących rowów

- wbudowanie mieszanki mineralno – bitumicznej na gorąco, punktowo w miejscu ubytków 3-10cm, wskazane przez Zamawiającego na przedmiotowej drodze. Naprawy punktowe wykonać zgodnie z opisem szczegółowym jak w zadaniu nr 2. Szacowana ilość masy do wbudowania 2,50m3 Szacowane ilości masy przeznaczonej do wbudowania na poszczególnych odcinkach dróg mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb.

- profilowanie poboczy na całym odcinku drogi gminnej po obu stronach; Długość drogi 2,7km; Wyprofilowanie spadku poprzecznego ok 1-2% w kierunku rowów. Ziemia z wywyższonych poboczy zostanie dostarczona przez Wykonawcę okolicznym rolnikom w celach gospodarczych. Szacowana ilość ziemi 540m3. Szacowane ilości ziemi może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz Wymaganiami Technicznymi wydanymi przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów:

- WT – 1 Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – 2008,

- WT – 2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – 2008,

- WT – 3 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych – 2009,

Ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) w Warszawie:

D-00.00.00  Wymagania ogólne.

D-01.00.00  Roboty przygotowawcze.

D-05.00.00  Nawierzchnie.

D-08.00.00  Elementy ulic.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Wykonawca zgłasza do odbioru zakończony element, przedstawia wyniki badań i bieżącej kontroli. Odbierający zleci ewentualne przeprowadzenie badań uzupełniających, jeżeli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości, co, do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego określi zakres robót poprawkowych oraz zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego (inspektora nadzoru) dla każdego materiału, przed jego wbudowaniem, przedstawiając właściwe dokumenty.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska zezwolenie Urzędu Gminy Brudzeń Duży na zajęcie pasa drogowego.

Termin gwarancji: od odbioru ostatecznego na 2 lata.

Odcinki do frezowania szerokości 5m lub 2,5m zmiennej długości zgodnie z wykazem nr 1 do specyfikacji.

Termin realizacji zamówienia do 20.10.2011 r.

Prace należy wykonywać przy temperaturach dodatnich otoczenia.

Zadanie nr 2. „Remont częściowy bitumicznych dróg gminnych w 2011 roku”

Zakres robót obejmuje:

- Wycięcie uszkodzonego miejsca z nadaniem regularnych kształtów.

- Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z luźnych okruchów nawierzchni z usunięciem urobku na pryzmę ewentualne wyrównanie zaniżonych poboczy.

- Ewentualna odbudowa podbudowy drogi do poziomu warstw bitumicznych zgodnie z przekrojem poprzecznym remontowanego odcinaka

- Dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych drobnych ziaren piasku i gruntu przy pomocy sprężonego powietrza.

- Skropienie naprawionego miejsca asfaltem z dokładnym oblaniem krawędzi wewnętrznych łat.

- Wbudowanie mieszanki mineralno – bitumicznej na gorąco: mieszankę należy rozłożyć ręcznie przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z nadmiarem 25 % w stosunku do głębokości, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnia sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 50 km/h, nie powinny być większe od 5 mm. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem wibracyjnym.

- Skropienie emulsją remontowanej nawierzchni wraz z posypaniem grysami według potrzeb i zawałowanie.

Rozliczenie robót wykonywane będzie w oparciu o dzienne raporty zawierające ilość wbudowanej masy. Raport musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod względem ilości wbudowanej masy i jakości wykonanego remontu.

Poszczególne odcinki dróg przed przystąpieniem wykonawcy do remontu będą przekazywane protokolarnie.

Termin gwarancji: od odbioru ostatecznego na rok czasu.

Szacowana ilość masy do wbudowania 7,32m3

Wykaz odcinków dróg gminnych do wyremontowania masą mineralno-bitumiczną na gorąco w roku 2011 w ramach przetargu nieograniczonego stanowi wykaz nr 2 do specyfikacji

W przypadku niewbudowania całej ilości masy Zamawiający ma prawo wskazać nowe odcinki dróg gminnych przeznaczonych do remontu. Szacowane ilości masy przeznaczonej do wbudowania na poszczególnych odcinkach dróg mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb.

Termin realizacji zamówienia do 20.10.2011 r.

Prace należy wykonywać przy temperaturach dodatnich otoczenia.

# Footnotes

Należy wypełnić miejsca wykropkowane dla wybranego(ych) zadania(ń).

W przypadku nie składania oferty na dane zadanie należy nazwę tego zadania wraz z miejscami wykropkowanymi przewidzianymi dla niego wyraźnie przekreślić.