Załącznik nr 5 do SIWZ

Wytyczne do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i funkcjonalno-użytkowej oraz dokumentacji techniczno-budowlanej na PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ Szkoły Podstawowej w Sikorzu.

I. Opis stanu istniejącego

Szkoła zlokalizowana jest na działce o nr ewid. gruntu 144 w miejscowości Sikórz, obręb Sikórz, gm. Brudzeń Duży. Obecnie szkoła mieści się w budynku oddanym do eksploatacji w 1959r. Składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych i jest częściowo podpiwniczona. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej : ściany ceramiczne, stropy typu Akermana z niewielkimi fragmentami stropów żelbetowych monolitycznych wylewanych na budowie.

Pionowy rzut budynku to prostokąt o wymiarach wym. 9,8m x 25,3m plus wysunięta klatka schodowa w części środkowej budynku. Posiada dwa skrzydła w części wschodniej i zachodniej o wym. 6,8m x 11,8m oraz pochylnię do kotłowni.

Wysokość pomieszczeń w piwnicach ok. 2,3 i 2,6m, na parterze 3,20 i 2,8m – wschodnie skrzydło budynku oraz piętro 3,1m.Układ konstrukcji dachowej – podłużny, w części wschodniej i zachodniej poprzeczny.

W piwnicach budynku umieszczona jest kotłownia węglowa i magazyny. Kondygnacje nadziemne to pomieszczenia dydaktyczne i towarzyszące.

Powierzchnie budynku:

- Piwnice – 97,8m2

- Parter - 331,9m2

- Piętro – 237m2m2

- Powierzchnia całkowita – 756m2

- Kubatura – 4 502m3

II. Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

- Przewiduje się rozbudowę szkoły w kierunku północnym,

- Dojazd do szkoły – istniejący z drogi wojewódzkiej 540,

- Parking dla potrzeb szkoły zaprojektować w niezbędnej ilości z wykorzystaniem terenu szkoły,

- Zaopatrzenie w wodę – z istniejącego przyłącza wodociągowego – ewentualnie nowe przyłącze wg. warunków ZWiK ,

- Odprowadzenie ścieków – zbiornik bezodpływowy lub lokalna oczyszczalnia ścieków,

- Zaopatrzenie w energię – wg. ZEP Płock

III. Planowany zakres rozbudowy.

- Sala gimnastyczna o wymiarach boiska 15x28m ( boisko po piłki koszykowe + minimalne strefy ochronne) z zapleczem socjalno-technicznym, obejmującym: 2 szatnie z wc i natryskami, magazyn na sprzęt sportowy, pokój nauczyciela WF. Projekt winien odpowiadać obowiązującym przepisom szczególnym oraz spełniać wymagania do uzyskania dofinansowania na jego realizację.

- 3 sale lekcyjne o powierzchni wg. obowiązujących norm (dla 33 uczniów) z zapleczem magazynowym na środki dydaktyczne,

- oddział przedszkolny dla 25 dzieci w wieku 3-5lat

- 2 sanitariaty dla uczniów

- Pokój dyrektora i sekretariat,

- 2 gabinety lekarskie i gabinet pielęgniarki,

- Biblioteka szkolna,

- 1 szatnia dla uczniów,

- 1 wc dla personelu

- Kotłownia olejowa wspólna dla całego zespołu

- Pomieszczenie dla dozorcy.

W nowych obiektach należy przewidzieć wejście główne do budynku.

Budynek zaprojektować w technologii tradycyjnej. Układ komunikacyjny budynku należy powiązać z istniejącą szkołą. Architektura nawiązująca do istniejącej zabudowy.

IV. Planowany zakres przebudowy.

- Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej na świetlicę,

- Przebudowa korytarza na parterze: wydzielenie magazynu, pokoju socjalnego dla kucharek,

- Adaptacja biblioteki na zaplecze do pracowni,

- Powiększenie pracowni komputerowej i sali artystycznej,

- Adaptacja pokoju nauczycielskiego na gabinet specjalisty,

- Adaptacja pracowni na pokój nauczycielski,

- Ocieplenie budynku: ściany i strop,

- Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego i orynnowania,

- Odtworzenie kominów wentylacyjnych i ich wyprowadzenie nad powierzchnię dachu,

- Wymiana elementów instalacji c.o. i elektrycznej nie spełniającej norm i warunków użytkowania przedmiotowego obiektu,

- Osuszenie i zabezpieczenie ścian piwnic przed wilgocią

- Wymiana stolarki drzwiowej,

- Wykonanie zadaszenia nad wejściem,

- Wykonanie oddzielnego wejścia do kuchni,

Ponadto projekt powinien zawierać wykonanie drogi dojazdowej i miejsc parkingowych oraz ogrodzenia terenu szkoły.

V. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Projekt należy poprzedzić koncepcją uzgodnioną przez użytkownika i konserwatora zabytków – architektura, kolorystyka elewacji,

- Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie w zakresie wynikającym z przepisów zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,

- Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowania projektowego powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności,

- Dokumentacja będzie uwzględniać Projekt budowlany w 6 egzemplarzach (oryginały) sporządzony przez uprawnionego projektanta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133),

- Do przedmiotowego projektu należy uzyskać pozytywną opinię:

- Państwowego Konserwatora Zabytków,

  - Państwowego Inspektora Ochrony Środowiska  (lub oświadczenie o braku zastrzeżeń),

  - Państwowego Inspektora Pracy (lub oświadczenie o braku zastrzeżeń),

  - Państwowego Inspektora Sanitarnego (lub oświadczenie o braku zastrzeżeń),

  - Państwowej Straży Pożarnej (lub oświadczenie o braku zastrzeżeń),

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z n/w normami prawnymi:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2003r Nr 207 poz.2016 z późn.zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego , specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389)

- Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- wielobranżowe projekty budowlane - w sześciu egzemplarzach,

- dokumentacja geologiczna – w trzech egzemplarzach,

- kosztorys inwestorski - w jednym egzemplarzu - odrębnie na salę sportową, część dydaktyczną i przebudowę istniejącego budynku  ,

- przedmiary robót - w dwóch egzemplarzach - odrębnie na salę sportową, część dydaktyczną i przebudowę istniejącego budynku  ,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w dwóch egzemplarzach - odrębnie na salę sportową, część dydaktyczną i przebudowę istniejącego budynku  ,

- informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia - w dwóch egzemplarzach

oraz w wersji elektronicznej w podziale branżowym: branża budowlana, sanitarna, elektryczna, z zapisem na oddzielnych nośnikach: projektów i opisów technicznych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji i przedmiarów. Numeracja poszczególnych rysunków zapisanych w formie elektronicznej powinna być zgodna z przyjętą w projektach.