Lp.	Podst	                       Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	                         Razem

1	KNNR-W 3 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu - wykonywane zewnątrz remontowanego budynku - podjazd dla niepełnosprawnych

m3	55.736

RAZEM	55.736

2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - pod fundamenty podjazdu dla niepełnosprwnych

m3	2.004

RAZEM	2.004

3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B10

m3	1.075

RAZEM	1.075

4	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m - beton B15

m3	2.446

RAZEM	2.446

5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie

t	0.046

RAZEM	0.046

6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane

t	0.131

RAZEM	0.131

7	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - podjazd

m3	12.476

RAZEM	12.476

8	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III

m3	37.680

RAZEM	37.680

9	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)

m3	40.646

RAZEM	40.646

10	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 14

m3	40.646

RAZEM	40.646

11	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody  zewnętrzne (częściowo)

m3	2.450

RAZEM	2.450

12	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu

m	9.000

RAZEM	9.000

13	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu

m	9.000

RAZEM	9.000

14	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dach

m3	69.984

RAZEM	69.984

15	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

m	53.560

RAZEM	53.560

16	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku			m	44.040

RAZEM	44.040

17	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2	48.699

RAZEM	48.699

18	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe

m	53.560

RAZEM	53.560

19	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład

m2	369.600

RAZEM	369.600

20	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk

m2	369.600

RAZEM	369.600

21	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm

m2	369.600

RAZEM	369.600

22	KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami

m2	369.600

RAZEM	369.600

23	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu

m	9.000

RAZEM	9.000

24	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm

m2	115.211

RAZEM	115.211

25	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.

m2	46.814

RAZEM	46.814

26	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 	.

szt.	5.000

RAZEM	5.000

27	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.		       m3	5.263

RAZEM	5.263

28	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.- ponad dachem

m3	2.465

RAZEM	2.465

29	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm				m2	2.606

RAZEM	2.606

30	KNR 2-02 0208-05	Słupy żelbetowe  - rdzenie żelbetowe w nadbudowywanych ścianach I piętra - beton B20

m3	1.410

RAZEM	1.410

31	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.	20.000

RAZEM	20.000

32	KNR 2-02 0210-05	Belki i podciągi,  stos.desk.obw.do przekr.do 16

m3	0.806

RAZEM	0.806

33	KNR 2-02 0302-09	Wieńce monolit.na ścianach zew.o szer.do 30 cm- beton B20			m3	6.500

RAZEM	6.500

34	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie

t	0.229

RAZEM	0.229

35	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane

t	0.544

RAZEM	0.544

36	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.			m	8.000

RAZEM	8.000

37	KNR-W 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych

m2	47.155

RAZEM	47.155

38	KNR 2-02 0125-05analogia	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem

kg	219.200

RAZEM	219.200

39	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej dachu impregnowanej powierzchniowo Fobosem

kpl	1.000

RAZEM	1.000

40	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- daszek nad wejściem

m3 drew.	0.396

RAZEM	0.396

41	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- daszek nad wejściem	.

m3 drew.	0.118

RAZEM	0.118

42	KNR 2-02 0409-01	Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- daszek nad wejściem

m3	0.281

RAZEM	0.281

43	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. - dach + daszek nad wejściem

m2	419.580

RAZEM	419.580

44	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej

m2	419.580

RAZEM	419.580

45	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach			               	                     m2	419.580

RAZEM	419.580

46	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"- wyłaz dachowy

kpl.	1.000

RAZEM	1.000

47	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2	10.708

RAZEM	10.708

48	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2	61.924

RAZEM	61.924

49	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien

m	107.920

RAZEM	107.920

50	NNRNKB 202 0546-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż narożników

szt.	10.000

RAZEM	10.000

51	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych

szt.	4.000

RAZEM	4.000

52	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm

m	33.400

RAZEM	33.400

53	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	.

szt.	5.000

RAZEM	5.000

54	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej - strop nad I piętrem

m2	296.468

RAZEM	296.468

55	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2	296.468

RAZEM	296.468

56	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa

m2	296.468

RAZEM	296.468

57	NNRNKB 202 0925-01	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - podbitka okapu dachu

m2	50.328

RAZEM	50.328

58	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m			            	szt	8.000

RAZEM	8.000

59	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym			m3	2.543

RAZEM	2.543

60	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym

m3	1.695

RAZEM	1.695

61	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2	25.137

RAZEM	25.137

62	KNR 2-02 1209-01	Balustrady podjazdu ze stali kwasoodpornej - słupki i poręcz rury fi 50 , wypełnienie 3 rury fi 38

m	17.830

RAZEM	17.830

63	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt  na wspornikach mocowany do ścian z rury ze stali kwasoodpornej fi 50

m	14.400

RAZEM	14.400